## Slide 1
ABI-mittaus automaattimittarilla
2024

## Slide 2
  Useat tekijät, kuten
    pienten ja sopimattomien jalkineiden käyttö,
    jalkojen virheasennot,
    nivelten alentunut liikkuvuus,
    puutteellinen tai väärä omahoito sekä
    diabeteksen aiheuttamat komplikaatiot,
altistavat diabetesta sairastavan henkilön jalkavaurioille
  Riskijalan varhainen tunnistaminen on tärkeää jalkaongelmien vähentämiseksi ja mahdollisten amputaatioiden välttämiseksi
Nilkka-olkavarsipainesuhde (ankle-brachial index, ABI)
  Nilkka-olkavarsipainesuhteen mittaamisella voidaan arvioida alaraajojen valtimoverenkiertoa
  ABI-mittaus suositellaan tehtäväksi muun muassa, jos
    potilaalla on huonosti paraneva alaraajahaava
    hän on diabeetikko
    ennen kompressiohoidon aloitusta, jos sykkeet jalkaterästä eivät ole tunnettavissa

## Slide 3
  Useat tekijät, kuten
    pienten ja sopimattomien jalkineiden käyttö,
    jalkojen virheasennot,
    nivelten alentunut liikkuvuus,
    puutteellinen tai väärä omahoito sekä
    diabeteksen aiheuttamat komplikaatiot,
altistavat diabetesta sairastavan henkilön jalkavaurioille
  Riskijalan varhainen tunnistaminen on tärkeää jalkaongelmien vähentämiseksi ja mahdollisten amputaatioiden välttämiseksi
Nilkka-olkavarsipainesuhde (ankle-brachial index, ABI)
  Automaattisten ABI-mittareiden luotettavuus on melko hyvä jalan verenkierron ollessa normaali, mutta ne yliarvioivat painetason, jos verenkierto on huonontunut
  ABI-mittaus tulee tehdä standardoidulla tavalla
    Ennen mittausta tutkittavan tulee olla 5–10 minuuttia makuuasennossa
    Edeltävä tupakointi laskee ABI-arvoa virheellisesti

## Slide 4
  Useat tekijät, kuten
    pienten ja sopimattomien jalkineiden käyttö,
    jalkojen virheasennot,
    nivelten alentunut liikkuvuus,
    puutteellinen tai väärä omahoito sekä
    diabeteksen aiheuttamat komplikaatiot,
altistavat diabetesta sairastavan henkilön jalkavaurioille
  Riskijalan varhainen tunnistaminen on tärkeää jalkaongelmien vähentämiseksi ja mahdollisten amputaatioiden välttämiseksi
Potilaan ohjeistaminen
  Ennen tutkimusta potilaan tulee olla:
    vähintään kaksi tuntia ilman tupakkaa, nuuskaa, sähkötupakkaa ja muita tupakkatuotteita
    vähintään neljä tuntia ilman kahvia, teetä, kola- ja muita piristäviä juomia
    vähintään kaksi vuorokautta ilman alkoholia
  Jos potilaalla on Comprilan-kompressiosidokset alaraajassa, niitä ei poisteta ennen tutkimusta

## Slide 5
  Useat tekijät, kuten
    pienten ja sopimattomien jalkineiden käyttö,
    jalkojen virheasennot,
    nivelten alentunut liikkuvuus,
    puutteellinen tai väärä omahoito sekä
    diabeteksen aiheuttamat komplikaatiot,
altistavat diabetesta sairastavan henkilön jalkavaurioille
  Riskijalan varhainen tunnistaminen on tärkeää jalkaongelmien vähentämiseksi ja mahdollisten amputaatioiden välttämiseksi
Mittaaminen
  Potilaan tulee olla makuuasennossa ja liikkumatta mittausta tehdessä
  Paina laitteen virta päälle
  Desinfioi kädet
  Aseta mansetit paikoilleen
  Mansettien huolellinen paikoilleen asettelu on tärkeää oikean mittaustuloksen saamiseksi
  Mansettien letkujen nuolet on oltava jalkojen sisäreunassa ja olkavarren valtimon kohdalla käsivarren sisäreunassa

## Slide 6
  Aseta keltainen mansetti vasempaan nilkkaan
  Aseta vihreä mansetti oikeaan nilkkaan
  Mansetin alareunan tulisi olla noin 2-3 cm nilkasta ylöspäin
  Mansetin ja ihon väliin tulee mahtua pari sormea

## Slide 7
  Aseta punainen mansetti käsivarteen
  Mansetin alareunan tulisi olla noin 2-3 cm kyynärtaipeen yläpuolella
  Mansetin ja ihon väliin tulee mahtua pari sormea

## Slide 8
  Paina Start-nappulaa aloittaaksesi mittauksen
  Mittaus kestää noin minuutin, jonka jälkeen kone laskee tulosta 1-2 minuuttia

## Slide 9
Mittauksen jälkeen
  Poista mansetit potilaan raajoista
  Desinfioi kädet
  Pyyhi mansetit desinfektioaineella
  Desinfioi kädet

## Slide 10
Tuloksen tulkinta
  Normaali arvo on 0,9-1,3
  Jos tulos on normaaliarvojen ulkopuolella, lääkäri arvioi tarvittavat jatkotoimenpiteet
  ABI-arvoa ≤ 0,9 pidetään yleisesti merkkinä alaraajan huonontuneesta valtimokierrosta
  Luotettavan viitealueen yläraja on 1,4. Tätä suuremmat arvot johtuvat usein mediaskleroosista
  Jos mittari antaa tuloksen PAD, on kyseessä todennäköisesti vakava perifeerinen valtimosairaus (=mittaustulosta ei saada, koska verenkierto on niin heikko)

## Slide 11
  Normaali ABI-arvo ei sulje pois alaraajaiskemiaa, jos kliininen epäily on vahva, esimerkiksi diabeetikoilla huonosti paraneva alaraajahaava. Tällöin tulee tehdä muita testejä diagnostiikan tueksi
  ABI-mittauksessa on hyvä muistaa tavallisimmat virhelähteet, jotka tulee huomioida tulosten tulkinnassa
    Paksut tai turvonneet raajat tai liian kapea mansetti voivat aiheuttaa virheellisen suuria verenpainearvoja
    Vasospasmi ja matala verenpaine saattavat aiheuttaa virheellisen pieniä verenpainearvoja

## Slide 12
Tekijät:
Mirka Toivonen, Marika Leppänen
Lähteet:
Alaraajojen tukkiva valtimotauti. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verisuonikirurgisen Yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021 (viitattu 14.11.2023).
Diabeetikon jalkaongelmat. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Diabetes Käypä hoito -neuvottelukunnan nimeämä työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021 (viitattu 14.11.2023).
Alaraajojen valtimopaineen mittaus levossa (ABI). 2023. Hoito-ohjeet.fi
Mesi ABPI Pikaohje