## Slide 1: MARA-asetus (VNa 843/2017): Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa
Case näytteenkäsittely: haitta-aineiden liukoisuuden tutkiminen kaksivaiheisella ravistelutestillä, ravistelutestin suorittaminen

## Slide 2: MARA-asetus - yleistä
MARA-asetus on valtioneuvoston asetus nimettyjen jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa
Asetuksella on pyritty lisäämään jätteiden hyödyntämistä ja siten edistämään kestävää luonnonvarojen käyttöä ja kiertotaloutta.
Asetuksessa määritellään vaatimukset, joiden täyttyessä asetuksessa tarkoitettujen jätteiden hyödyntämiseen ei tarvita ympäristösuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa.
Ympäristöluvan sijaan vaatimusten täyttyminen osoitetaan hyödyntämistä koskevassa rekisteröinti-ilmoituksessa.
Asetuksessa esitetään laadunhallintaa koskevia vaatimuksia esimerkiksi jätemateriaalien tutkimisessa ja jätteen hyödyntämistä koskevien tietojen dokumentoinnissa.

## Slide 3: Mara-asetukseen kuuluvat jätteet ja niiden käyttökohteet (1)
  Betonimurske, sekä kevytbetoni- ja kevytsorajätteet
    käyttö on sallittua väylä- ja kenttärakenteissa, sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa
  Kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen polton lentotuhkat
    käyttö on sallittua väylä-, ja kenttärakenteissa, tuhkamursketeissä, sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa ja stabilointiaineena edellä mainituissa maarakentamiskohteissa
  Tiilimurske
    käyttö on sallittua väylä, kenttärakenteissa, vallirakenteissa, sekä teollisuus ja varastorakennusten pohjarakenteissa

## Slide 4: Mara-asetukseen kuuluvat jätteet ja niiden käyttökohteet (2)
  Asfalttimurske ja -rouhe
    käyttö on sallittua väylä- ja kenttärakenteissa
  Käsitelty jätteenpolton kuona
    käyttö on sallittua väylä- ja kenttärakenteissa, sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa
  Valimohiekat
    käyttö on sallittua väylä- ja kenttärakenteissa, sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa.

## Slide 5: Mara-asetukseen kuuluvat jätteet ja niiden käyttökohteet (3)
  Kalkit
    käyttö on sallittua väylä- ja kenttärakenteissa, sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa.
  Kokonaiset renkaat ja rengasrouhe
    rengasrouheen käyttö on sallittua väylä- ja kenttärakenteissa, vallirakenteissa, sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa.
    kokonaisia käytöstä poistettuja renkaita voidaan käyttää edelleen väylä- ja kenttärakenteissa, vallirakenteissa, sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa niitä sitovana, tukevana tai keventävänä rakenneosana
  Rakenteesta poistettu jäte
    tarkoitetaan jätettä, joka jostain syystä pitää poistaa maarakenteesta esim. korjaustöiden vuoksi
    ympäristö- ja tekninen kelpoisuus on tutkittava uudelleen, jos on syytä epäillä, ettei rakenteesta poistettava jäte vastaa ominaisuuksiltaan rakenteeseen aiemmin sijoitettua jätettä

## Slide 6: MARA-asetus: jätteen hyödyntämisen ja välivarastoinnin vaatimukset tilanteissa, joissa ei tarvita ympäristölupaa
Maarakentamiskohteessa on jätteelle määritelty enimmäiskerrospaksuus
Jätteen haitallisten aineiden liukoisuus ja pitoisuus eivät ylitä liitteessä annettuja raja-arvoja
Jätteen laadunhallinnassa noudatetaan asetuksen säädöksiä ja haitallisten aineiden liukoisuus ja pitoisuus määritetään annettujen määräysten mukaisesti
Jätettä sisältävä rakenne peitetään tai päällystetään (poikkeuksena lukuun ottamatta tuhkamurske ja väylä tai kenttä, jonka pintakerroksessa käytetään asfalttimursketta tai rouhetta)
Jätekerroksen pitää olla riittävän etäällä pohjavedestä sekä talousvesikäyttöön tarkoitetusta vesistöstä
Jätteitä sekoitettaessa myös seos täyttää asetuksen vaatimukset

## Slide 7: Jätteistä tehtävät määritys-menetelmät
Määritys | Standardi(t) | Analyysi | Laite
Haitallisten aineiden liukoisuus | CEN/TS 14405 | Läpivirtaustesti | Perus laboratoriovälineitä, sentrifugi 20000-30000 g
 | SFS-EN 12457-3 | Kaksivaiheinen ravistelutesti | Perus laboratoriovälineitä
 | SFS-EN 12506 kumottu | Liukoisuustesti | 
 | SFS-EN 13370 kumottu | Liukoisuustesti | 
 | SFS-EN 16192 | Liukoisuustesti | 
 | CEN/TS 14429 / CEN/TS 14997 | Liukoinen orgaaninen hiili (DOC) | Perus laboratoriovälineitä
Öljyhiilivety (hiilivetyjakeet ≥ C10-C40) | SFS-EN 14039 | Öljyhiilivetyjen määrä ja laatu | GC
Polyklooratut bifenyylit (PCB) | SFS-EN 15308 |  | GC/ECD tai GC/MS
Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) | SFS-EN 15527 |  | GC/MS
 | SFS-ISO 18287 |  | GC/MS
Bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni, ksyleeni (BTEX) | SFS-EN ISO 22155 |  | GC/static headspace method
 | SFS-EN ISO 15009 |  | GC/FID, GC/ECD
Fenoliset yhdisteet | ISO/TS 17182:2014 |  | 
 | ISO 13907 |  | 
 | SFS-EN ISO 18857 |  | GC/MS
 | SFS-EN 12673 |  | GC
Rakennus- ja purkutoiminnasta peräisin oleva betoni- tai tiilijäte | EN 933-11 | Materiaalijakauma, epäpuhtaudet, kelluvat epäpuhtaudet | Perus laboratoriovälineitä
Jäte | Laadunvalvonta |  | 
 | Liukoisuusmääritykset | Kokonaispitoisuudet | Muut määritykset
Jätteenpolton kuona | Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, V, Zn, Se, F-, SO42-, Cl-, DOC |  | 
Kivihiilen- turpeen- ja puuperäisen aineksen polton lento- ja pohjatuhkat; leijupetihiekka | Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, V, Zn, Se, F-, SO42-, Cl-, DOC | PAH-yhdisteet | 
Kalkit | Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, V, Zn, Se, F-, SO42-, Cl-, DOC |  | 
Valimohiekat | Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, V, Zn, Se, F-, SO42-, Cl-, DOC | PAH-yhdisteet, BTEX-yhdisteet, fenoliset yhdisteet | 
Betonimurske | Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, V, Zn, Se, F-, SO42-, Cl-, DOC | PAH-yhdisteet, PCB-yhdisteet, öljyhiilivedyt ≥ C10-C40 | Materiaalijakauma, epäpuhtaudet, kelluvat
Tiilimurske | Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, V, Zn, Se, F-, SO42-, Cl-, DOC | PAH-yhdisteet, PCB-yhdisteet, öljyhiilivedyt ≥ C10-C40 | Materiaalijakauma, epäpuhtaudet, kelluvat
Asfalttirouhe ja -murske | - | Öljyhiilivedyt ≥ C10-C40, BTEX-yhdisteet | 
Rengasrouhe käytetyistä renkaista | - | PAH-yhdisteet | 
Jätekohtaiset määritykset

## Slide 8: Hyödynnettävän jätteen suurin sallittu haitallisten aineiden liukoisuus (mg/kg L/S- suhteessa 10 l/kg) ja pitoisuus (mg/kg kuiva-ainetta), sekä kerrospaksuus maarakentamiskohteessa (kenttä)
Haitallinen aine | Kenttä, jätteen kerrospaksuus alle 1,5 m | 
Liukoisuus (mg/kg LS = 10 l/kg) |  | 
Antimoni (Sb) | 0,3 | 0,7
Arseeni (As) | 0,5 | 1,5
Barium (Ba) | 20 | 60
Kadium (Cd) | 0,04 | 0,06
Kromi (Cr) | 0,5 | 5
Kupari (Cu) | 2 | 10
Lyijy (Pb) | 0,5 | 2
Molybdeeni (Mo) | 0,5 | 6
Nikkeli (Ni) | 0,4 | 1,2
Seleeni (Se) | 0,4 | 1
Sinkki (Zn) | 4 | 12
Vanadiini (V) | 2 | 3
Elohopea (Hg) | 0,01 | 0,03
Kloridi (Cl-) | 800 | 2400
Sulfaatti (SO42-) | 1200 | 10000
Fluoridi (F-) | 10 | 50
Liuennut orgaaninen hiili (DOC) | 500 | 500
Pitoisuus (mg/kg kuiva-ainetta) |  | 
Bentseeni | 0,02 | 0,2
TEX | 25 | 25
Naftaleeni | 5 | 5
PAH-yhdisteet | 30 | 30
Fenoliset yhdisteet | 5 | 10
PCB-yhdisteet | 1 | 1
Öljyhiilivedyt C10-C40 | 500 | 500

## Slide 9: Haitallisten aineiden liukoisuuden tutkiminen kaksivaiheisella ravistelutestillä
Ravistelutestillä tutkitaan liukeneeko kiinteästä tai lietemäisestä jätteestä aineita, jotka saattavat muodostaa ympäristöriskejä esim. loppusijoituksen tai uudelleenkäytön aikana.
Liuenneiden aineiden pitoisuudet voidaan analysoida ja niitä voidaan verrata esimerkiksi EU:n asettamiin raja-arvoihin, minkä perusteella voidaan päättää jätteen jatkokäsittelystä.
Kaksivaiheinen liukoisuustesti tehdään standardin SFS-EN 12457-3 mukaisesti.
Menetelmä ei sovellu sellaisille materiaaleille, joiden vesipitoisuus tai affiniteetti estää kiinteän aineen ja uuttonesteen sekoittumisen, tai jotka muodostavat esimerkiksi liiallisen määrän lämpöä reagoidessaan uuttoliuoksen kanssa.
On suositeltavaa, että käytettävien materiaalien liukoisuuskäyttäytymistä karakterisoidaan esimerkiksi standardin SFS-EN 14429 mukaisesti ennen kaksivaiheista ravistelutestiä

## Slide 10: Case: kaksivaiheisen ravistelutestin käyttäminen stabiloidun ruoppausmassan haitta-aineiden selvittämiseen
Taustaa
ruoppausmassaa voidaan käyttää maarakennukseen mikäli se muodostaa riittävän lujan pohjan sen päälle suunnitellulle rakenteelle eikä siitä valu haitta-aineita ympäristöön
ruoppausmassaa joudutaan usein stabiloimaan haitta-aineiden sitomiseksi ja riittävän lujuuden saavuttamiseksi
stabilointiin on perinteisesti käytetty sementtiä, mutta kiertotalouden periaatteiden soveltamisen myötä on testattu erilaisten tuhkien, kuonan ym. sivuvirtamateriaalien käyttöä
kaksivaiheisella ravistelutestillä voidaan haitta-aineiden liukenemista tutkia sekä ruoppausmassasta ja stabilointiaineista että jo stabiloidusta massasta
työohje on mukautettu standardista SFS-EN 12457-3, ja sen ensisijainen käyttökohde on stabiloidun ruoppausmassan haitta-aineliukoisuuden selvittäminen

## Slide 11: Kaksivaiheinen ravistelutesti, työohje
Ennakkovalmistelut
  happopesut
  seulonta
  kuiva-ainepitoisuuden määritys
Ravistelutestin suoritus
Näytteiden jatkokäsittely
Näytteiden hävittäminen

## Slide 12: 1. Ennakkovalmistelut
Happopesu
  jos ravistelutestistä saatavista näytteistä mitataan metallipitoisuuksia, tulee näytteiden keräämiseen käytettävät astiat happopestä 1 M typpihapolla
  jos analysoitavat metallipitoisuudet ovat pieniä, happoliotus täytyy tehdä vähintään yön yli, muussa tapauksessa happohuuhtelu tai muutaman tunnin liotus riittää.
Seulonta
  ravistelutesti on tarkoitettu näytemateriaaleille, joiden raekoko on korkeintaan 4 mm
  näyte seulotaan ennen analyysiä, mutta näyte on siirrettävä välittömästi seulonnan jälkeen suljettaviin analyysiastioihin, jottei se ehdi kuivua.
Kuiva-ainepitoisuuden mittaus

## Slide 13: 1. Ennakkovalmistelut
c. Kuiva-ainepitoisuuden mittaus – ISO 11465 tai EN 12880 (lietteet)
  Punnitaan (mieluiten kannellisen) mitta-astian massa, lisätään siihen seulottua tutkittavaa materiaalia, ja punnitaan kokonaismassa.
  Laitetaan mitta-astia (kansi auki) näytemateriaaleineen lämpökaappiin, jonka lämpötilaksi on säädetty 105 °C ± 5 °C.
  Annetaan mitta-astian olla lämpökaapissa kunnes kaikki vesi on haihtunut näytemateriaalista, esimerkiksi yön yli.
  Suljetaan mitta-astian kansi ja annetaan jäähtyä huoneenlämmössä muutaman minuutin ajan.
  Siirretään mitta-astia eksikkaattoriin (kansi auki) noin kahdeksi tunniksi
  Suljetaan mitta-astian kansi ja punnitaan mitta-astia.
  Materiaalin vesipitoisuus saadaan vertaamalla kuivumisessa tapahtunutta massahäviötä tutkittavan materiaalin alkuperäiseen massaan.

## Slide 14: 2. Ravistelutestin suoritus
Ravistelutestissä on kaksi uuttovaihetta, jotka suoritetaan siten, että näytemateriaalia uutetaan yhteensä 24 h
ravisteluissa käytetään yhteensä 10 l uuttonestettä/1 kg kuiva-ainetta (eli 10 ml/1 g kuiva-ainetta)
Varataan jokaista näytettä kohti kaksi 250 ml säilöpulloa korkkeineen, jotka punnitaan (rinnakkaiset uutot)
Seulotaan tarvittava määrä näytemateriaalia ja siirretään se säilöpulloihin.
  Huomaa: on mahdollista seuloa näytemateriaali samanaikaisesti vesipitoisuuden määritystä ja ravistelutestiä varten.
  Tässä tapauksessa säilöpullot tulee sulkea tiiviisti ja säilyttää kylmässä (4 °C) ravistustestiä odotettaessa.
  Näytemateriaalia tulisi lisätä siten, että kussakin säilöpullossa on kuiva-ainetta (70 ± 5) g (lasketaan näytteiden sisältämän kuiva-aineen ja nesteen määrä vesipitoisuuden perusteella). Tällöin uuttuvan nesteen määrä riittää analyyseihin, ja kaiken uuttonesteen pitäisi mahtua säilöpulloihin.
Punnitaan säilöpullot ja viedään ne tarvittaessa kylmään odottamaan määritystä
Lasketaan 1. testivaiheeseen tarvittava uuttonesteen määrä. Tässä vaiheessa uuttonestettä lisätään 3,5 l/kg kuiva-ainetta (eli 3,5 ml/g kuiva-ainetta). Tässä pitää huomioida myös näytemateriaalissa valmiiksi oleva vesi (se tulee vähentää lisättävän veden määrästä)

## Slide 15: 2. Ravistelutestin suoritus
Mitataan mittalasilla tarvittava määrä laboratoriovettä uuttonesteeksi ja lisätään se säilöpulloihin. Suljetaan pullojen korkit tiiviisti ja sinetöidään ne käärimällä niiden ympärille parafilmiä. Pullojen kolhiintumisen estämiseksi on myös suositeltavaa teipata käsipyyhepaperi jokaisen pullon ympärille
Asetetaan pullot lappeelleen laakeisiin muovivateihin, korkeintaan kaksi pulloa vatia kohti. Varmistetaan, että pullot pääsevät vierimään astioissaan vapaasti.
Ravistelutesti tulisi suorittaa ympäripyörittävässä ravistelijassa, mutta jos sellaista ei ole käytössä, ravistelutesti suoritetaan tasoravistelijoilla: asetetaan muovivadit ravistelijoihin, ja säädetään ravistelijoiden kierrosnopeudeksi 80 rpm. Ravistelun täytyy tapahtua lämpötilassa 20 °C ± 5 °C, joten ravistelijoita ei saa lämmittää.
Ensimmäisen ravistelun tulee kestää 6 h ± 0,5 h. Annetaan pullojen seistä tämän jälkeen paikallaan 15 min ± 5 min, jotta kiintoaines laskeutuu näytepullojen pohjalle

## Slide 16: 2. Ravistelutestin suoritus
Näytteiden kiinteydestä riippuen uuttonesteet joko dekantoidaan tai siirretään pipetillä (automaattipipetti tai happopesty täyspipetti) happopestyihin 250 ml mittalaseihin, ja nesteiden tilavuudet kirjataan muistiin. Tässä vaiheessa yhdistetään kunkin näytteen kahdesta säilöpullosta otetut uuttonesteet yhdeksi liuokseksi. Uuttonesteiden käsittelyä jatketaan kohdan ”Näytteiden jatkokäsittely” mukaisesti.
    Huomaa: kohdassa ”Näytteiden jatkokäsittely” kuvatun liuosten suodatuksen jälkeen suodatinkalvot tulee lisätä 2. testivaiheessa käytettäviin säilöpulloihin, jotta niihin jäänyt kiintoaines tulee mukaan 2. testivaiheeseen
Mitataan mittalasilla tarvittava määrä laboratoriovettä 2. testivaihetta varten siten, että nestettä lisätään 6,5 l/kg kuiva-ainetta (eli 6,5 ml/g kuiva-ainetta). Siirretään näytemateriaalit 250 ml säilöpulloista kvantitatiivisesti 500 ml säilöpulloihin käyttäen 2. vaiheen uuttonestettä huuhtomiseen.
Toinen testivaihe suoritetaan samalla tavalla kuin 1. testivaihe: pullot suljetaan ja sinetöidään, ne asetetaan lappeelleen muovivateihin, ja niitä ravistellaan kierrosnopeudella 80 rpm. Toisen ravisteluvaiheen tulee kestää 18 h ± 0,5 h
Kerätään 2. vaiheen uuttonesteet samalla tavalla kuin 1. testivaiheessa, mutta käytetään 250 ml mittalasien sijaan 500 ml mittalaseja. Uuttonesteiden käsittelyä jatketaan kohdassa ”Näytteiden jatkokäsittely” ja lopuksi näytejätteet hävitetään kohdan ”Näytteiden hävittäminen” mukaisesti.

## Slide 17: 3. Näytteiden jatkokäsittely
Myöhempiä analyysejä varten ravistelutestistä kerätyt uuttoliuokset täytyy suodattaa ja kestävöidä.
Suodatetaan liuokset imusuodatuksella 0,45 µm kalvosuodattimen läpi. Jos liuoksessa on niin paljon epäpuhtauksia, ettei se suodatu tunnissa, on sallittua käyttää esisuodatusmenetelmiä (esimerkiksi laskeutus, suodatus karkeammalla suodatinkalvolla tai sentrifugointi).
  1. testivaiheen suodatinkalvot otetaan mukaan 2. testivaiheeseen (siirretään nämä käytetyt suodatinkalvot 2. vaiheessa käytettäviin säilöpulloihin).
Mitataan heti suodatuksen jälkeen ennen kestävöintiä liuosten pH ja johtokyky. Käytetään happopestyjä astioita, koska mitatut liuokset otetaan talteen.
Liuosten kestävöinti: siirretään uuttoliuokset happopestyihin mittapulloihin, 1. vaiheen näytteet 250 ml mittapulloihin ja 2. vaiheen näytteet 500 ml mittapulloihin. Kestävöidään näytteet lisäämällä niihin 2 % (v/v) väkevää typpihappoa, ja varastoidaan ne kylmään (4 °C) odottamaan myöhempiä analyysejä.

## Slide 18: 4. Näytteiden hävittäminen
Maanäytteitä ei saa kaataa viemäriin, sillä ne saattavat tukkia viemäriputket. Kaadetaan näytteet laboratorioroskien sekaan ja huuhdellaan tyhjennetyt pullot.

## Slide 19: Uuttoliuosten analysointi
Ravistelutestien uuttoliuokset analysoidaan, jotta saadaan selville MARA-asetuksessa määriteltyjen liukenevien haitta-aineiden pitoisuudet.
Kestävöidystä uuttoliuoksesta saadaan mitattua mm. seuraavat haitta-aineet
metallit (ICP-, MP-AES- tai AAS-mittaus)
  kestävöidyt uuttoliuokset sopivat suoraan laitemittaukseen ilman jatkonäytteenkäsittelyä
anionit (IC- tai ISE-mittaus, titraus)
  ionikromatografiamittausta varten voidaan näytteitä joutua laimentamaan, koska stabiloitujen näytteiden uuttoliuoksesta saattaa liueta runsaasti ioneja, jotka nostavat sähkönjohtavuutta liian suureksi suoraan IC-mittaukseen
  ioniselektiivinen elektrodimittaus edellyttää ionivahvuuden säätöä ja esim. fluoridimäärityksessä myös pH:n säätämistä sopivalle tasolle
liuennut orgaaninen aine (TOC-analysaattori)

## Slide 20: Lähteitä, lisätietoa
MARA-asetus https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170843
Jätteiden hyödyntämismahdollisuuksia maanrakennuksessa laajennetaan (Ympäristöministeriö) https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistonsuojelun_valmisteilla_oleva_lainsaadanto/Jatteiden_hyodyntaminen_maanrakentamisessa
Jätteen karakterisointi, pH:n vaikutus liukoisuuteen lisättäessä happoa tai emästä, SFS-EN 14429
Kaksivaiheinen ravistelutesti, SFS-EN 12457-3
Maaperä: kuiva-aineen ja vesipitoisuuden määritys, SFS ISO 11465
Kosteuden määritys, SFS-EN ISO 17892-1
Pohjarakennustyöt. Syvästabilointi, SFS-EN 14679
Diffuusiokokeet, SFS-EN 15863