## Slide 1: KoneDigi

## Slide 2
Liitosvirhe
Liitosvirhe on seuraus hitsin ja perusaineen huonosta yhteen-sulamisesta.
Esimerkkejä liitosvirheen syistä:
Valokaaren väärä suuntaus
Liian pienet hitsausarvot
(= liian pieni hitsausenergia)
Liian pitkä vapaalanka (ja suu-
tinetäisyys)
Liian pieni railokulma
Sulan vyöryminen valokaaren
edelle
Railon epäpuhtaudet
Hitsaustekniikka 2/2012

## Slide 3
Huokonen
Huokoset muodostuvat hitsin sisään jääneistä kaasuista.
Esimerkkejä huokosten syistä:
Kosteat puikot
Kosteat railopinnat
Puutteellinen kaasusuoja
Railon tai lisäaineen epäpuh-
taudet (esim. ruoste)
Väärät hitsausarvot
Väärä napaisuus
Hitsaustekniikka 2/2012

## Slide 4
Kuonasulkeuma
Sulkeuma on hitsin sisään jää-nyttä kuonaa.
Esimerkkejä kuonasulkeuman aiheuttajista:
Liian kapea ja syvä railo
Huono kuonanpoisto
Liian pieni hitsausvirta
Liian pitkä valokaari
Kuonan valuminen valokaa-
ren eteen

## Slide 5
Reunahaava
Reunahaava on kolo tai ura hitsin ja pintapalon reunassa.
Esimerkkejä reunahaavan syistä:
Virheellinen puikon tai polt-
timen kulma
Liian suuri hitsausnopeus
Liian pitkä valokaari
Liian suuri hitsausvirta ja
jännite
Hitsaustekniikka 2/2012

## Slide 6
Kateettipoikkeama
Pienahitsin kateetit ovat eri mittaiset.
Esimerkkejä kateettipoikkea-
man syistä:
Virheellinen puikon tai polt-
timen kulma
Liian suuri ja valuva hitsisula
Virheellinen kappaleen maa-
doitus (magneettinen puhallus)
Hitsaustekniikka 2/2012

## Slide 7
Korkea kupu
Hitsin kuvun korkeus on suuri verrattuna hitsin leveyteen.
Esimerkkejä korkeaan kupuun johtavista syistä:
Liian matala tai viistämätön
railo
Liian pieni hitsausnopeus
Liian pieni hitsausvirta
Hitsaustekniikka 2/2012

## Slide 8
Korkea juurikupu
Hitsin juurikuvun korkeus on suuri verrattuna juurihitsin leveyteen.
Esimerkkejä korkeaan juurikupuun johtavista syistä:
Liian suuri ilmarako
Liian matala juuripinta
Liian suuret hitsausarvot
(= liian suuri hitsausenergia)
Liian pieni hitsausnopeus
Hitsaustekniikka 2/2012

## Slide 9
Kuumahalkeama
Kuumahalkeama syntyy
korkeissa lämpötiloissa
hitsiaineen jäähtymisen
yhteydessä.
Halkeama = vakavin virhe
Esimerkkejä kuumahalkea-man syistä:
Hitsin leveys/syvyyssuhde on
liian pieni
Perus- tai lisäaineen epäpuh-
taudet
Hitsausjännitykset
Liian suuri ilmarako
OK
Hitsaustekniikka 2/2012

## Slide 10
Vajaa hitsautumissyvyys
Riittämätön läpihitsautuminen juuressa eli vajaa juuri.
Esimerkkejä vajaan hitsautu-missyvyyden syistä:
Liian pieni hitsausvirta
Virheellinen railomuoto
Liian pieni ilmarako
Liian pitkä valokaari
Kuonan vyöryminen valokaa-
ren eteen
Hitsaustekniikka 2/2012

## Slide 11
Sovitusvirhe
Esimerkkejä vajaan hitsautu-missyvyyden syistä:
Osien epätarkka sovitus
Hitsin aiheuttamat muodon-
muutokset
Silloitus rikkunut, silloitushit-
sejä liian vähän
Hitsaustekniikka 2/2012

## Slide 12
Imuontelo (paippi)
ja kraaterihalkeama
Syntyy, kun sula jähmet-
tyy railon kyljiltä ja aiheuttaa kutistumaonkalon. Onkaloon liittyy usein kraaterihalkeama.
Esimerkkejä imuontelon muodostumi-sen syistä:
Virheellinen lopetustekniikka
Opettele oikea lopetustekniikka!

## Slide 13
Roiskeet
Esimerkkejä roiskeiden synty-misen syistä:
Puutteellinen kaasusuoja
Suojakaasun valinta
Kosteat puikot
Railon ja/tai lisäaineen epä-
puhtaudet (esim. ruoste)
Väärä napaisuus
Liian pitkä valokaari
Hitsaustekniikka 2/2012

## Slide 14
”Vapaalangan pituudella on tietyt rajat, joiden ylit-täminen voi johtaa hitsin ominaisuuksien romah-dusmaiseen heikkenemi-seen, vaikka silmällä arvi-oituna hitsin pinta saat-taa näyttää jopa parem-malta kuin aidosti hyväs-sä hitsissä.” (Pekka Raja-mäki, EWE)
VAPAALANGAN PITUUS JA LIITOSVIRHE MIG/MAG-HITSAUKSESSA
Vapaalanka
”MIG/MAG-menetelmän suoritustekniikan hämäävä helppous: hitsauslaitteisto pitää valokaaren pituuden tasaisena, vaikka polttimen etäisyys vaihtelee suurestikin.” (Pekka Rajamäki, EWE)
Liian pitkä vapaalanka
hitsaustehoa kuluu runsaasti pitkään lisäainelankaan ja sen sulattamiseen. Se on valokaaresta ja perusaineen sulatta-misesta pois  vaarana on kylmäjuoksu ja eli liitosvirhe.
Liian lyhyt vapaalanka
 virtasuutin kuumenee liikaa  hitsiin voi tulla vaarallisia kuparisulkeumia.
Tarkkaile polttimen etäisyyttä hitsauskohdasta.
Pidä vapaalanka sopivan mittaisena.
Ahtaiden railojen pohjalla saattaa vapaalanka kasvaa varsin pitkäksi.
Paluu