## Slide 1: Jäähdytyselementit
Nykyaikainen tehoelektroniikkaa vaatii komponenttien suojaamiseksi hyvää lämmönohjausta pois komponentista. Jäähdytykseen käytetään sekä alumiinia että kuparia, hyvien lämmönsiirto-ominaisuuksien vuoksi.
Esimerkiksi prosessoreiden tehot ovat nousseet moninkertaisiksi, kuitenkin koon kasvamatta. Vaikka valmistajat paneutuvat lämmön vähentämiseen, on sen siirto kuitenkin aiheellista.

## Slide 2: Jäähdytyselementit
Passiivinen jäähdytys tapahtuu esimerkiksi komponenttiin kiinnitettävällä alumiinisella jäähdytyslevyllä, joka säteilee lämmön ympäristöönsä.
Lämmönsiirron parantamiseksi käytetään komponentin ja levyn välissä lämmönsiirtotahnaa, joka koostuu piistä tai nanopartikkeleista, joka uusissa tahnoissa pyrkii saamaan mikroskooppiset lämpöä eristävät ilmakuplat pois kappaleiden välistä.
Silloin kun tarvitaan sähköistä eristystä komponentin ja levyn välissä,siinä voidaan käyttää eristeenä kiillelevyä.

## Slide 3: Jäähdytyselementit
Aktiivinen jäähdytys, voidaan tehdä käyttämällä ilmapuhallinta, joka siirtää lämmintä ilmaa pois jäähdytyselementiltä viileämpään ilmaan kotelon ulkopuolella, tuoden samalla viileää ilmaa levylle.
Kovissa lämpökuormissa voidaan käyttää nestejäähdytystä, joko perinteistä tai suljetun piirin kiertoa, jossa vuotovaara on pienempi.