## Slide 1: KoneDigi
Tekijät: Jaakko Ahoranta; Ville Salminen; Kimmo Laaksonen; Ari Haukijärvi

## Slide 2
Juottoa käytetään metallikappaleiden (kupari, messinki, teräs jne.) liittämiseen. Lisäaineen nimi on juote. Se sulaa alemmassa lämpötilassa kuin liitettävät aineet.
Juottamisessa liitettävät osat (= perusaine) ei sula kuten hitsauksessa. Juote sulaa ja ”imeytyy” liitettävien kappaleiden väliin ja vähän pintojen sisäänkin.
JUOTTO eli JUOTTAMINEN
Juotos

## Slide 3
Juotetta valittaessa otetaan huomioon juotettavat kappaleiden materiaali, lujuusvaatimukset, juotoksen käyttölämpötila ja syöpymiskestävyys.

## Slide 4
Pehmytjuotto Kovajuotto
450oC
Työ-
lämpö-
tila
Kapilaari-
juotto
Railo-juotto
Pehmytjuotossa kuumennusvälineenä on kolvi. Juotteet ovat tina-lyijyseoksia. Ne sulavat alhai-sissa lämpötiloissa (noin 200oC). Pehmytjuotossa liitettävien pintojen on oltava puhtaat. Juotossa on käytettävä juoksutteita (juotosneste).
Kovajuotto on joko kapilaari- tai railojuottoa. Kapi-laarijuotossa on hyvin kapea rako (0,05 - 0,2 mm), johon juote imeytyy. Railojuotossa liitettävien kap-paleiden väliin tehdään railo hitsauksen tapaan ja railo täytetään juotteella.
Kuumennus tehdään tavallisimmin happi-asetylee-niliekillä.
Tavallisimpia kovajuotteita ovat hopeajuotteet (toi-mintalämpötila noin 600–800oC), fosforikuparijuot-teet (700–750oC), messinkijuotteet (800-1000oC) ja kevytmetallijuotteet (500-600oC).
Useimmiten kovajuotossa käytetään juoksutetta.

## Slide 5
Menetelmät ja lisäaineet kehittyvät. Kaarijuotto on ottanut osan autonkorin MIG-hitsauksista. Ne on korvattu MIG-juotolla.

## Slide 6
Puhdista liitospinnat!
Jos on tarpeen, käytä juoksutetta!
Lämmitä kappaleita tasaisesti. Suorita juotto!
Kiinnitä kappaleet. Valitse juottopaikka niin, ettei lämpö pääse karkaamaan tehokkaasti juottokohdasta!
Anna valmiin juottoliitoksen
jäähtyä!
Puhdista liitos!
Teräskappaleiden juottaminen messinkijuotteella ja juoksutetta käyttäen.

## Slide 7
Ennen juottamista liitospinnat puhdistetaan. Juoksutteen tehtävänä on parantaa liitospinnan puhtautta ja estää liitospintoja hapettumasta lämmittämisen aikana. Juoksute parantaa juotteen juoksevuutta ja tarttuvuutta. Se voi olla nesteenä tai jauheena. Juoksute levitetään siveltimellä, tai kuten piirroksessa, käyttämällä kuumennettu juotelanka juoksutejauheessa.
JUOKSUTE
1
2
3
Paluu