## Slide 1: KoneDigi
Tekijät: Jaakko Ahoranta; Ville Salminen; Kimmo Laaksonen; Ari Haukijärvi

## Slide 2
Happipullo
(korkea kaasun paine)
Asetyleenipullo
(kaasu imeytetty asetooniin ja huokoiseen massaan )
Paineensäätimet
Takaiskusuojat
Kahvan
takatulisuojat
Hitsausletkut
Palohanska
Hitsaussuutin
Kaasuhitsauksessa,
polttoleikkauksessa ja
kovajuotossa käytettävä laitteisto pullokärryissä
sekä työntekijän varustus
Pullojen kiinnitysketjut
Hitsauksen suojalasit
Haalarit
Sytytin
Turvakengät

## Slide 3
Paineensäätimet
Takaiskusuojat
Kahvan
takatulisuojat
Kahvan ja suuttimen välinen tiiviste
Suutin
Hitsausletkut
Pullojen kiinnitysketjut
Ohjekilvet
Avotulen käyttö kielletty
Tilassa voi olla räjähdysvaarallista
ilmaseosta
Tilassa paineistettua kaasua
Kaasupullot
Poltinsarja

## Slide 4
Kaasuhitsausliekin sytyttäminen ja säätö

## Slide 5
2. Avaa hieman happiventtiiliä
3. Avaa polttoventtiiliä reilusti
Säädä liekki hitsaukseen sopivaksi
Happiventtiili
Polttoventtiili
1. Säädä työpaineet
4. Sytytä liekki sytyttimellä
Normaali liekki
Opettele tunte-maan sopiva virtaus

## Slide 6
Sulje polttokaasuventtiili
Sulje happiventtiili
Sulje pulloventtiilit
Vapauta letkun paine
Vapauta säätimen paine
(venttiilit auki)
Hitsausliekin sammuttaminen ja hitsaustyön lopettaminen

## Slide 7
Levyn reunojen pitää sulaa
Suutin
Lisäainelanka
Hitsattavat levyt
Sulatus
Täyttö
Eteneminen
Myötähitsaus (levynvahvuus alle 3 mm)
Jne.

## Slide 8
Vastahitsausvideo (YouTube)
Vastahitsaus (levynvahvuus 3 – 6 mm)
Katso alla olevasta linkistä avautuva video vastahitsauksesta.
Eteneminen
”Päärynän muotoinen aukko” = levyn reunojen pitää sulaa
Lisäainelangalla hämmennetään sulaa
Lisäainelanka
Hitsaussuutin ja -liekki
Hitsisula päältäpäin nähtynä
Jne.

## Slide 9
Työpaineiden säätö (Huom. Työpaineen säädän aikana kaasun on virrattava)
Pulloventtiili
Painemittarit
Pullon paine
Työpaine
Paineen säädin
Kaasuhitsaus
Polttoleikkaus
Suuttimen koko (litraa tunnisa) valitaan levyn vahvuuden mukaan
Paluu