## Slide 1: Purkujätteen hallinta
Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin

## Slide 2: ESITEHTÄVIÄ
Etsi seuraava kirjallisuus ja tutustu sen sisältöön
  Lehtonen, Katja, Purkutyöt – opas tekijöille ja teettäjille, ympäristöministeriön julkaisuja 2019:29
  Purkutyö, Ratu 82-0379, Rakennustieto Oy 2011
Etsi uutis- ja ajankohtaiskanavilta sekä paikallislehdistä rakennusten purkamiseen liittyviä artikkeleja ja lue ne. Listaa lukemasi artikkelit.
Selvitä, mikä on jätelainsäädännön mukainen rakennus- ja purkujätteen hyödyntämistavoite!
Notes: 3. Vastaus 70 % vuonna 2020

## Slide 3: Tehtävä 1. Tilastot
Etsi tilastotietoa rakennusten purkujätemääristä Suomessa.
Määritä viimeisimmästä julkaistusta tilastosta paljonko rakentamisesta tuli vuodessa
  Mineraalijätettä
  Puujätettä
  Metallijätettä
  Vaarallista jätettä
Notes: Opettajalle: Voit valita tehtäviä sopivan määrän omaan toteutukseesi. Tehtäviä voi myös muokata.

## Slide 4: PURKUPROSESSI
Projektinjohtajalla kokonaisvastuu
Purkukartoituksen yhteydessä selvitetään mm. uudelleenkäytettävät materiaali, irtaimisto ja rakennusosat
Materiaalien ja jätteiden sijoitus huomioitava purkusuunnittelussa ja purkutyöselostuksessa
Urakan suorituksessa huomioitava purkujätteen dokumentointi
Purkutyö yksityiskohtaisesti: Ratu 82-0379

## Slide 5: PURKUTOIMIJAT
Purkuprosessiin liittyvät seuraavat osapuolet
  Rakennuttaja/tilaaja
  Rakennuttajakonsultti, projektinjohtaja
  Purkusuunnittelijat- ja kartoittaja
  Purkukartoituksen ja haitta-ainekartoituksen tekijät
  Pää- ja aliurakoitsijat
  Purkutöiden valvojat
  Rakennusvalvontaviranomaiset
  Ympäristönsuojeluviranomainen
  Työsuojeluviranomainen

## Slide 6: Tehtävä 2. Purkuprosessi
Kuvaile eri purkutoimijoiden tehtävät. Kuvaile erityisesti ne tehtävät, jotka liittyvät rakennusosien ja materiaalien kierrätykseen sekä uusiokäyttöön.
Notes: Ks. Lehtonen, Katja, Kiertotalous julkisissa hankintaprosesseissa, YM opas 2019:31; luku 1.6

## Slide 7: PURKUJÄTELAJIT JA MÄÄRÄT
Erikseen lajiteltavat jätelajit
  Metallit, toimitetaan metalliteollisuuden raaka-aineeksi
  Kipsilevyt, voidaan toimittaa kipsilevyteollisuuden raaka-aineeksi, ks. myöhemmin
  Puu- ja muovijäte, hyödynnetään energiana ellei niille löydy korkeammalla jätehierarkiassa olevaa hyödyntämismahdollisuutta
  Tiili- ja betonijäte hyödynnetään rakentamisessa
  Maa- ja kiviainekset hyödynnetään rakentamisessa
  Kattohuopa ja asfaltti, hyödynnetään asfalttiteollisuuden raaka-aineeksi
  Lasijäte, hyödynnetään lasiteollisuuden, lasivillan tai vaahtolasin raaka-aineeksi
  Rakennussekajäte, polttokelpoinen, hyödynnetään energiana
  Rakennussekajäte, palamaton (määrä tulisi pitää mahdollisimman pienenä)

## Slide 8: CASE: Hernematalan purku
huoltamo- ja varastorakennus Helsingin Hernesaaressa
valmistui vuonna 1964 Volvo-Auto Oy:lle
kokonaissala 5 500 m2
kokonaistilavuus 32 000 m3
Lähde: hanke Rakentamisen kiertotalous kunnissa

## Slide 9: Hernematalan purkujätemäärät jätelajeittain
Lähde: hanke Rakentamisen kiertotalous kunnissa (RANTA)
Chart: Hernematala
| Puhdas betonijäte (max.300 mm) | Saastunut betoni- ja tiilijäte | Metallit | Rakennusjäte | Lasi- ja kivivilla | Kipsilevy | Siporex-lankut tai -harkot | Kattohuopa | Puujäte | Asfaltti | Asbesti | Pakkaus- ja energiajäte | Sähkö- ja elektroniikkaromu | Öljyjätteet | Muu materiaali
Hernematala t | 8100 | 101 | 450 | 8 | 30 | 17 | 1281 | 73 | 79 | 448 | 29 | 4 | 6 | 1 | 1

## Slide 10: Tehtävä 3. Materiaalimäärät
Arvioi miten rakennuksen käyttötarkoitus ja rakentamistapa vaikuttavat purussa syntyneiden materiaalien määrään!
Notes: Opettaja: Lisää tehtävään millainen vastaus tai kuinka pitkä halutaan?

## Slide 11: PURKUJÄTELAJIT
HAITTA-AINEET
  Asbesti eristeissä, levyissä ja laatoissa; myös laastit ja maalit voivat sisältää
  Lyijy kaapeleissa, lyijylevyissä ja valurautaputkien tiivisteissä
  Kadmiumpitoiset muovimatot ja -tapetit
  PCB saumamassoissa, kondensaattoreissa ja muuntajissa
  Freon kylmälaitteissa
  Elohopea loisteputkissa, lämpömittareissa ja termostaateissa
  Kyllästetty puu
Kohteen sisältämät haitta-aineet pitää selvittää ennen purkutyön aloitusta
Uusiomateriaalina hyödynnettävistä jäte-eristä haitta-aineet yleensä tutkitaan ennen prosessointia

## Slide 12: PURKUJÄTELAJIT
BETONI
  Yleensä massaltaan suurin jätelaji
  Voidaan hyödyntää betonimurskeena maa-ainesrakentamisessa
    Edellyttää ympäristölupaa tai rekisteröintiä
    Korvaa luonnon kiviaineksia
  Voidaan kierrättää uuden betonin runkoaineeksi
  Suuren määrän kuljettamisen takia hyödyntämiskohde olisi hyvä selvittää suunnitteluvaiheessa
    Murskaus purkutyömaalla, pöly huomioitava

## Slide 13: PURKUJÄTELAJIT
TIILI
  Tiilijätteessä voi olla rappauslaasteja ja tasoitteita, maaleja sekä epäpuhtauksia, minkä takia olisi hyvä kerätä betonijätteestä erilleen
  Kevytsora- ja kevytbetoniharkot lasketaan tiilijätteeksi
  Tiilijätettä voi hyödyntää tiilimurskana pengertäytöissä ja ei-kuormitetuissa maarakenteissa kuten valleissa
  Laastista puhdistettuja poltettuja savitiiliä voi hyödyntää uudisrakentamisessa
  Pihakivet voidaan uusiokäyttää puhdistuksen jälkeen

## Slide 14: PURKUJÄTELAJIT
KIPSI
  Kipsijätettä tulee kipsilevyistä, jotka voidaan kierrättää kipsilevyjen valmistukseen raaka-aineeksi
  Kipsilevyn täytyy purkamisessa olla lajiteltu erikseen, mukana saa olla vain kipsilevyn kiinnitysruuvit, maalit ja tapetit
  Ks. Video https://www.gyproc.fi/kipsin-kierratys

## Slide 15: PURKUJÄTELAJIT
Eristeet- kevytsora
  Kiviaineksen kierrätys säästää neitseellistä kiviainesta
  Rakentamiseen soveltuvaa kiviainesta ei ole tarpeeksi kaikkiin tuleviin tarpeisiin
  Ks. Video https://leca.fi/rakennusmateriaalien-kierratys-ja-uudelleenkaytto-yleistyvat-vauhdilla/

## Slide 16: PURKUJÄTELAJIT
PUUJÄTE
  Käsittelemätön puujäte eli runkomateriaalina käytetty puu on mahdollista hyödyntää jätehierarkian mukaan esimerkiksi puukuiduksi tai hakkeeksi
  Se vaatisi erilliskeräyksen
  Käsitelty eli maalattu tai pintakäsitelty puu, vanerit ja puukuitulevyt menevät pääasiassa energiahyödyntämiseen

## Slide 17: PURKUJÄTELAJIT
Metallit
  Purkamisessa metallit erotellaan muusta purkujätteestä
  Metallit käytetään metallien valmistuksen raaka-aineena
  Vastaanottaja maksaa metallijätteestä, mikä edistää sen kierrätystä

## Slide 18: PURKUJÄTELAJIT
LASI
  Lasin erilliskeräys edellyttää ikkunalasin irrottamista karmeista joko rikkomalla lasi keräyslavalle tai käyttämällä palvelua, jossa lasi irrotetaan karmeista ehjänä
  Väärin kerätty lasijäte päätyy betoni- tai tiilijätteen sekaan tai sekalaiseen rakennusjätteeseen, jolloin ei täytetä jäteasetuksen vaatimuksia
  Lasijätettä voidaan hyödyntää lasin valmistuksessa uuden lasin raaka-aineena
  Lasijätettä voidaan käyttää myös lasivillan ja vaahtolasin raaka-aineena

## Slide 19: PURKUJÄTELAJIT
KATTOHUOPAJÄTE JA ASFALTTIJÄTE
  Erilliskerättyä kattohuopajätettä voidaan käyttää asfaltin raaka-aineena korvaamaan bitumia
  Voidaan hyödyntää myös energiana
  Asfalttijäte voidaan kierrättää uuden asfaltin raaka-aineeksi tai sitä voi murskattuna käyttää maanrakennuksessa
    Vaatii rekisteröinti-ilmoituksen

## Slide 20: PURKUJÄTELAJIT
ERISTEET
  Eristeinä käytetään mineraalivillaa (lasivillaa ja kivivillaa), puukuitua, polyuretaania sekä EPS- ja XPS-eristeitä
  Puhdasta lasi- ja mineraalivillaa pystytään kierrättämään puhallusvillaksi
  EPS-, XPS- ja PU-eristeet voidaan hyödyntää energiaksi.
  Keräyksessä pitää huolehtia, ettei se pääse kastumaan keräyslavoilla
  Mineraalivillasta voidaan valmistaa geopolymeeria, mikä on lupaava materiaali korvaamaan sementtiä betonin sideaineena. Materiaali on vielä tutkimusvaiheessa.

## Slide 21: PURKUJÄTELAJIT
MUOVIT
  Muoveja löytyy monista kohdin rakennusta: eristeet, muoviputket, sähköjohdot, höyrysulkumuovi, muovimatot, muovitapetit, listat, kalusteet, pinnoitteet
  Muovien tunnistaminen voi olla eri aikakauden tuotteissa vaikeaa ja erilliskeräyksen järjestäminen haastavaa
  Muovit hyödynnetään pääasiassa energiana

## Slide 22: PURKUJÄTELAJIT
MAA-AINEKSET
  Jos maaperässä on pilaantuneita aineksia, on siitä tehtävä selvitys ja ilmoitus ELY-keskukselle ennen puhdistamista
  Pilaantumattomat ylijäämämaat pyritään hyödyntämään samassa tai muissa kohteissa
  Ellei hyödyntämiskohdetta ole maa-aines toimitetaan jätteenä maankaatopaikalle

## Slide 23: PURKUJÄTELAJIT
SEKALAINEN RAKENNUSJÄTE
  Sekalaisen rakennusjätteen muodostumista pyritään välttämään purkukohteessa tapahtuvalla lajittelulla
  Jätelajeja voidaan vielä erotella sekalaisesta jätteestä käsittelylaitoksissa
    Energiahyötykäyttöjae, metallit, muovit, kattohuopa
    Lasin tai kipsilevyn erottelu ei onnistu
  Hyötykäyttöön kelpaamaton jäte loppusijoitetaan
    Loppusijoitettavan jätteen määrää pitää pyrkiä vähentämään
  Hyväksytyt loppukäsittelytoimet on lueteltu jäteasetuksen liitteessä 2

## Slide 24: Tehtävä 4. Materiaalilajit
Tutustu rakennusmateriaalien tietopankkiin ympäristöhallinnon verkkopalvelussa
  https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Korjaustieto/Rakennusmateriaalien_tietopankki
Etsi tietopankista kolmen eri materiaalin käyttökohteet, haitallisuus ja hyödyntämismahdollisuudet! Täydennä tiedot purkuoppaan mukaisesti ja raportoi materiaaleittain.
Mitä muita käyttökohteita voisi olla mahdollista?

## Slide 25: Tehtävä 5. Suunnittelu ja purkuaikataulu
Miten huomioisit materiaalijakeiden käytön ja erilliskeräyksen purkusuunnitelmissa?
Miksi rakennusosien ja materiaalien kiertotalous on esitettävä purkusuunnitelmissa?
Notes: Selvitettävä hyödyntämistavat ja kohteet, jos on mahdollista. Jotta urakoitsijat pystyisivät tekemään tarjouksen ja toteutussuunnittelun yhtenäisillä tiedoilla. Ks. Ratu 1221-S Purkutöiden suunnittelu.

## Slide 26: LAJITTELU TYÖMAALLA
Työmaalla erilliskerättävät jätelajit (velvoitettu jäteasetuksessa 16§):
  betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajäte
  Kipsipohjaiset jätteet
  puujätteet
  metallijätteet
  lasijätteet
  Muovijätteet
  paperi- ja kartonkijätteet sekä
  maa- ja kiviainekset
Muut kerättävät ja hyödynnettävät jätteet
  Kattohuopajäte
  Eristeet

## Slide 27: Tehtävä 6. Työmaasuunnittelu
Vastaa seuraaviin kysymyksiin:
  Mitä asioita pitää ottaa huomioon purkutyömaan suunnittelussa?
  Mitkä ovat materiaalien kierrätettävyyden kannalta huomioitavia asioita?
  Mitä vaatimuksia ne asettavat työmaan aluesuunnittelulle?
Notes: Ks. Ratu C2-0454 Rakennustyömaan aluesuunnittelu

## Slide 28: Tehtävä 7. Jäteasetus
Mitä erilliskeräyksiä vaaditaan rakennus- ja purkujätteelle?
Kuinka paljon em. jakeista on hyödynnettävä muutoin kuin energiana tai polttoaineeksi valmistamisessa?
Mitkä ovat loppukäsittelyjä eri jakeille
Notes: Jäteasetus 15-16 § ja liite 2

## Slide 29: RAPORTOINTI
Purkutyömaalla syntyvistä jätteistä on pidettävä kirjaa, jos määrä on yli 100 t/a tai syntyy vaarallisia jätteitä
Jätelaki- ja asetus säätelevät materiaalin luokittelemista jätteeksi ja sen luovuttamista
Rakennus- ja purkujätteen luovuttamiseksi vastaanottajalle on laadittava siirtoasiakirja
Jätteen saa luovuttaa vain seuraaville vastaanottajille
  jätteen kuljettaja, välittäjä tai kerääjä, jolla on jätehuoltorekisteriin tehdyn hyväksynnän tai merkinnän perusteella oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä
  jätteen käsittelijä, jolla on ympäristöluvan tai ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tehdyn rekisteröinnin perusteella oikeus vastaanottaa kyseistä jätettä
  jos toimintaan ei lain mukaan tarvita viranomaishyväksyntää, muu vastaanottaja, jolla on riittävä asiantuntemus sekä taloudelliset ja tekniset valmiudet järjestää jätehuolto
Jätteen haltijan eli urakoitsijan on laadittava siirtoasiakirja
Siirtoasiakirja säilytetään kolmen vuoden ajan
Purkutyön päättyessä tehdään jäteraportti, josta puretut ja jätteeksi toimitetut materiaalimäärät selviävät

## Slide 30: RAPORTOINTI
Digitalisaatio avuksi
  Siirtoasiakirjat ovat usein paperisia, jolloin yksityiskohtaisen tiedon saaminen on työlästä
  Sähköisillä siirtoasiakirjoilla ja kirjanpidolla tiedot olisivat paremmin hyödynnettävissä
  Parempi data auttaa kehitystyössä ja edistää kierrätystä
  Rakennusten tietomallinnus helpottaisi materiaalien ja rakennusosien uusiokäyttöä, sillä suunnittelulle jäisi tällöin paremmin aikaa

## Slide 31: VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN
Purkutyömaa vaikuttaa lähiympäristöön melun ja pölyn takia
  Kastelu pienentää pölypäästöjä
  Asbestipurussa pölyn leviäminen ympäristöön estetään
Öljy- ja kemikaalivuodot pitää estää tyhjentämällä säiliöt ja putket ennen purkamista
Työkoneiden polttoaine- ja hydraulinestevuotoja tulee myös välttää
Ajoneuvoliikenne aiheuttaa melu-, pöly- ja hiilidioksidipäästöjä
Betonijätteen murskaaminen työmaalla ja hyödyntäminen samassa tai lähikohteissa pienentää ympäristökuormitusta

## Slide 32: Lähteet ja kirjallisuus
  Lehtonen, Katja, Purkutyöt – opas tekijöille ja teettäjille, ympäristöministeriön julkaisuja 2019:29
  Purkutyö, Ratu 82-0379, Rakennustieto Oy 2011
  Haitta-ainetutkimus. Rakennustuotteet ja rakenteet. RT 20-11160. Rakennustieto Oy 2016
  RANTA-hankkeen esitysmateriaali ” Kiertotalous purkutyön toteutuksessa – havaintoja Hernematalan purkutöistä”, 7.11.2018, YM, Helsinki.