## Slide 1: Liittimet
Kytkettäessä kaapeleita, vaaditaan yleensä aina jonkinlaisia liittimiä niiden liitoksissa. Elektroniikassa liittimet eivät ole suuria virrankestoltaan, kuten sähkötekniikassa mutta liittimiltä saatetaan vaatia muita erityisiä vaateita.
Hyvä johtavuus (kullatut liitinpinnat korroosion välttämiseksi)
Hyvä häiriönsieto (maadoitettu ja metallirunkoinen)
Lukkiutuvuus (Kierrettävä lukitus, lukitus-salpa)

## Slide 2: BNC-Liittimet
Bnc-liittimiä käytetään koaksiaalikaapeleissa, joissa vaaditaan hyvää kontaktia ja varmaa liitosta lukittuvalla liitoksella. Liitin wikipediassa.
Liitintä käytetään monissa mittajohtimissa, kuten oskilloskoopinja signaaligeneraattorin liitäntäjohto)
Liitintä käytetään myös valvontakamera-kaapeloiniten liitännöissä koaksiaaliverkoissa.

## Slide 3: Banaani-Liittimet
Banaaniliittimiä käytetään yleismittareiden mittajohtimien liitännöissä, luotettavan kosketuksen vuoksi. Liittimessä on suuri kosketuspinta-ala liitospinnassa, joka varmistaa pienen liitos-resistanssin.
Huonona puolena liittimessä voidaan mainita kosketussuojaus, mahdollisesti jännitteisenä. Liittimestä on tullut kosketussuojattuja malleja, sekä kiinteällä suojalla, että liukusuojalla, jotka kumpikin täyttävät suojausvaateet opetusympäristössä.

## Slide 4: USB-Liittimet
Usb-liittimiä yleisesti käytetään tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden tiedonsiirrossa. Perinteisiä liittimiä edustavat usb-a ja usb-b liittimet, joista b-liitin on neliskulmainen, kahdella pyöristetyllä nurkalla (yleensä tulostimissa) ja a-liitin perinteinen litteä liitin.
Pienempiä liittimiä edustavat mini, micro, usb-c ja usb-liittimistä poikkeava ns. lightning liitin.

## Slide 5: latta-Liittimet
Lattaliittimet, joita myös monesti kutsutaan abiko-liittimiksi, valmistajan mukaan ovat yleisesti käytössä sähkölaitteiden sisällä kiukaissa, helloissa, kodinkoneissa ja myöskin autojen rele-liitännöissä.
Liittimiä on sekä suojattuja, että suojaamattomia käyttötarkoituksesta ja suojaustarpeesta riippuen.