## Slide 1: KoneDigi
Tekijät: Jaakko Ahoranta; Ville Salminen; Kimmo Laaksonen; Ari Haukijärvi

## Slide 2
MIG/MAG -HITSAUS
MIG –hitsaus tulee englannin kielen sanois-ta Metal Inert Gas Welding. Siinä käytetään suojakaasuna ”tunnotonta jalokaasua” Argonia.
MAG –hitsaus tulee englannin kielen sanois-
ta Metal Active Gas Welding. Siinä käytetään ”aktiivista ja reagoivaa” seoskaasua.
MIG- ja MAG-hitsaus ovat kaasukaarihitsausmenetelmiä.
Lämpö-
energia saadaan valokaaresta
Kappaleiden liitoskohta sulaa
Käytetään suojakaasua
MIG- ja MAG-hitsaus ovat menetelmänä samanlaisia. Niissä käytetään kuitenkin erilaista suojakaasua.
Alumiinin hitsaus
Teräksen
hitsaus

## Slide 3
Suojakaasu pullosta tai kaasuverkosta
Hitsausvirtalähde
Lisäainelankakela ja langansyöttölaite
Monitoimijohto, jon-
ka sisällä ovat:
ohjauskaapeli
langanjohdin
suojakaasuletku
hitsausvirtakaapeli
Hitsauspistooli
Maadoituskaapeli ja maadoituspuristin
MIG/MAG -HITSAUSLAITTEISTO
Katso video pienestä MIG/MAG-hitsaus-laitteistosta

## Slide 4
Kuva on lainattu AGA:n kirjasesta Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen (2008)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 = Suojakaasupullo. Pullossa on MIG-hitsauksessa argonia, MAG-hitsauksessa argonia +
hiilidioksidia siis seoskaasua.
2 = Kaasun virtausmittari. Kaasun virtaus on 10 – 20 litraa minuutissa.
3 = Suojakaasun magneettiventtiili. Se menee kiinni, kun hitsauspistoolin kytkin vapautetaan ja aukeaa, kun kytkintä painetaan.
4 = Lisäainelankakela. Usein lisäainelanka on päällystetty sähköäjohtavalla kuparilla.
5 = Langansyöttölaite. Se työntää lisäainelankaa monitoimijohdon sisässä olevaan langanjohtimeen ja sitä kautta hitsauspistooliin.
6 = Ohjauskaapeli. Se välittää tiedot hitsauspistoolilta langansyöttölaitteelle, suojakaasun magneettiventtiilille ja hitsausvirtalähteelle.
7 = Langanjohdin. Sen sisällä kulkee lisäainelanka.
9 = Hitsausvirtakaapeli. Se on monitoimikaapelin sisällä. Kaapelissa kulkee hitsausvirta.
8 = Suojakaasuletku. Se on monitoimijohdon sisällä ja sen sisällä kulkee suojakaasu.
10 = Hitsauspistooli. Siitä hitsaaja ”kytkee” hitsauksen päälle ja pois. Sitä hitsaaja kuljettaa hitsatessaan.
12 = Maadoituskaapeli. Se kytketään virtalähteen – napaan ja kiinnitetään kappaleeseen maadoituspuristimella. Siinä kulkee hitsausvirran suuruinen virta.
11 = Hitsausvirtalähde. Se antaa tasavirtaa. Se pitää jännitteen asetetussa arvossa. Langan syöttönopeudella säädellään hitsausvirran suuruutta.
13 = Verkkoliitäntä. Tavallisesti hitsausvirtalähde käyttää ”voimavirtaa” (~ 400 V).

## Slide 5
Hitsaukseen sopivat turvakengät
MIG/MAG –HITSARIN TYÖTURVALLISUUS
Hitsaukseen sopiva haalari
Hiuksia ja päälakea suojaava lakki
Hitsaukseen sopivat suojakäsineet
Hitsauskypärä, jossa oikean tummuus-asteen hitsauslasi
Hitsaushuurujen kohdepoisto tai raitisilmapuhallin
Kuulosuojaimet

## Slide 6
a3 300
a3 300
MAG –HITSAUS OHJEEN MUKAAN
A) Liitoksen poikkileikkaus ja hitsausmerkki
3
3
B) Hitsattava aine
  kylmävalssattu rakenneteräs
  ainevahvuus s = 3
C) Hitsauslisäaine
  OK Autrod 12.51
  langan paksuus 1,0 mm
Kuparoitu seostamaton yleislanka seostamattomien rakenneterästen hitsaukseen

## Slide 7
D) Hitsauksen suojakaasu
  MISON 25 –seoskaasu
  suojakaasun virtaus
  15 l/min
Seostamattomille teräksille sopi-
va seoskaasu. Se sisältää hiilidi-oksidia 25 % ja loput argonia.
Kaasun virtaus säädetään vir-tausmittarista. Se mitataan hit-sauspistoolin kaasusuuttimen päästä.
E) Hitsauksen arvot ja yksityiskohdat
  hitsausmenetelmä eli –prosessi
  MAG –kaasukaarihitsaus
  liitosmuoto pienahitsi
  alapienahitsi (standardimerkki PB)
  hitsausarvot
    langan syöttönopeus 8,0 m/min
    kaarijännite 23,0 V

## Slide 8
Kuva on lainattu AGA:n kirjasesta Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen (2008)
1
2
3
4
5
6
7
8
MIG/MAG –HITSAUKSEN KUVAUS
Lisäainelankaa syötetään hitsauspistoolin lävitse valokaareen, joka palaa lisäainelangan ja työkappaleen välillä. Suojakaasu tulee hitsauspistoolin kaasusuuttimesta. Hitsausvirta joh-detaan virtasuuttimesta lisäainelankaan. Virtalähde muokkaa verkkovirran hitsaukseen so-pivaksi. Maadoituskaapeli yhdistää virtalähteen ja työkappaleen suljetuksi virtapiiriksi.
1 = Kaasusuutin
2 = Virtasuutin
3 = Lisäainelanka
4 = Suojakaasu
5 = Valmis hitsi
6 = Hitsisula
7 = Valokaari
8 = Työkappale

## Slide 9
MIG/MAG-HITSAUKSEN ARVOT (= parametrit)
Hitsausvirta muuttuu langan syöttönopeutta muuttamalla.
Pieni langan syöttönopeus
 pieni hitsausvirta
Suuri langan syöttönopeus
 suuri hitsausvirta
Kaarijännite.
Langan syöttönopeus.
Langan syöttönopeuden (= hitsausvirran) suurentamisesta seuraa muun muassa
lyhyempi ja kovempi valokaari
suurempi sulatusnopeus
kapeampi hitsi ja korkeampi kupu
Kaarijännitteen suurentamisesta seuraa mm.
pitempi ja pehmeämpi valokaari
leveämpi hitsi ja matalampi kupu
juoksevampi hitsisula

## Slide 10
Hitsauspistoolin kuljetussuunta
Tunkeuma (a) lisääntyy. Hitsin kuvun korkeus (c) kasvaa.
Hitsin leveys (b) kasvaa
TYÖNTÄVÄ
kuljetusasento
VETÄVÄ
kuljetusasento
PYSTY kuljetusasento
HITSAUSOHJEITA:
a
b
c
Vain ohutle-vyjen hitsauk-seen sopiva
A) Hitsauspistoolin kuljetusasento

## Slide 11
B) Hitsauspistoolin etäisyys kappaleesta
Hitsauspistoolin etäisyys kappaleesta vaikuttaa syn-tyvään hitsiin. Etäisyys on tilanteesta riippuen 10 – 20 mm.
Hitsausnopeus vaikuttaa hitsipalon suuruuteen. Valokaaren pituus vaikut-taa hitsin pinnan muotoon ja syntyvien roiskeiden määrään.
C) Hitsausnopeuden ja valokaaren pituuden vaikutus

## Slide 12
Kuvat on lainattu AGA:n kirjasesta Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen (2008)
D) Hitsauspistoolin suuntaaminen
Hitsauspistoolia ei saa kallistaa liikaa, koska silloin suojakaasu ei enää suojaa hitsisulaa.
Päittäisliitoksissa (I-railo) pistooli on oltava kohtisuorassa pintaa vastaan. Muuten syntyy hitsausvirheitä.
Alapienan hitsauksessa pistooli asetetaan 45o:en kulmaan vaakapinnan suhteen.
Eri vahvuuksia hitsattaessa pistooli suun-nataan enemmän paksumpaa levyä kohti.
Useampia palkoja hitsattaessa pis-tooli suunnataan palon suunnan mukaan.

## Slide 13
MIG/MAG –HITSAUSPISTOOLI
Lisäainelanka siirtyy monitoimi-johdon sisällä olevassa langan-johtimessa hitsauspistooliin.
Monitoimijohto
Langanjohdin
Virtasuutin
+
Hitsausvirta johde-
taan virtasuuttimen kautta hitsauslankaan.
Käyttökytkin
Kaasusuutin
Suojakaasu siirtyy monitoimijoh-don sisällä olevassa suojakaasu-letkusta hitsauspistooliin.
Paluu