## Slide 1: Muuntajat
Muuntaja koostuu kahdesta kuparilangasta, rauta-tai grafiittisydämelle tehdystä ensiö- ja toisiokäämistä. Ensiökäämille syötetty vaihtojännite magnetoi rautasydämen ja jännite indusoituu toisiokäämiin, käämien välisen kierrosluvun mukaisella jännitteellä.
Ideaalisessa muuntajassa ei ole häviötä, mutta kuitenkin osa sähkötehosta ”häviää” muunnoksessa, muuttuen lämmöksi ja hajavuona, muuntajan sydämen ulkopuolelle.

## Slide 2: Muuntajat
Erilaisia muuntajia ovat:
Verkkomuuntajat, muuntavat pistorasian verkkojännitteen pienoisjännitteeksi, joka soveltuu elektronisten laitteiden käyttösähköksi.
Pulssimuuntajat, jotka muuntavat pienemmän jännitteen suuremmaksi, esim. sähköpaimenessa tai auton puolassa.
Impedanssimuuntaja, esim. keskusradion kaiutinlinjan suurempi jännite sovitetaan kaiuttimelle sopivaksi jännitehäviön eliminoimiseksi.

## Slide 3: Muuntajat
Erilaisia rakenteita muuntajissa.
Ei runkoinen muuntaja, jossa runko muodostuu kahdesta kappaleesta ja e ja i palasta, joihin käämi kierretään.
Rengasmuuntaja, jossa ympyrän muotoiselle sydämelle käämitty päällekkäin sekä ensio-, että toisiokäämitys. Etuna sillä on pienempi hajavuo.