## Slide 1: KoneDigi
Tekijät: Jaakko Ahoranta; Ville Salminen; Kimmo Laaksonen; Ari Haukijärvi

## Slide 2
PISTEHITSAUS
Käytetään eri-tyisesti ohui-den teräslevy-osien (kylmä-valssattujen ja sinkittyjen) liit-tämiseen.

## Slide 3
Pistehitsaus on VASTUSHITSAUSTA
Hitsisulan tarvit-
sema lämpö syntyy lii-tettävien levyjen sähkö-vastuksesta, kun niiden läpi ohjataan suuri hitsausvirta.
Pistehitsaus tehdään paikalleen asennetussa pistehitsauskoneessa tai…
… siirrettävillä ja liikuteltavilla piste-hitsauspihdeillä.

## Slide 4
Pistehitsauskoneen rakenne
Jäähdytysvesiletkut
Pistehitsauskärjet eli elektrodit
Ylävarsi
Alavarsi
Liitännät:
sähkö (verkkokaapeli)
vesi ja viemäri
paineilma
Virtalähde
Ohjaus- ja
säätöpaneeli
Käyttöpoljin
Jäähdytysvesiletkut
Elektrodinpidin
Kita

## Slide 5
Pistehitsauskoneen toimintaperiaate
Verkkokaapeli
Muuntaja
Virtalähteen sydämenä on muuntaja.
Kiertävä vesi jäähdyttää elektrodit sekä muuntajan ja muut sähköiset komponentit.
Elektrodien puristusvoima muodostuu esim. pneumaattisesti paineilman avulla.
Pistehitsauskonetta käytetään jalkapol-kimen avulla.
Hitsauskoneeseen asetetaan puris-tusvoima, hitsausvirta ja aika, jonka hitsaus-virta kulkee elektrodien kautta ja niiden välissä olevien levyjen läpi.
Hitsattavat levyt
Suuri hitsausvirta

## Slide 6
Aika
Puristusvoima
Hitsausvirta
Pistehitsauksen vaiheet
Puristusvoiman pitää puristaa levyt lujasti yhteen, mutta ei niin lujasti, että elektrodit painuvat levyyn.
Hitsausvirta kytkeytyy päälle vasta sitten, kun levyt on puristettu kunnolla yhteen.
Sähkövirran aiheuttama vastus levyjen rajapinnassa sulattaa teräksen ja synnyttää pistehitsin.
Puristusvoiman poistuu vasta, kun elektrodit ovat jäähdyttäneet hitsin.

## Slide 7
Aika
Puristusvoima
Hitsausvirta
Pistehitsauksen vaiheet
Hitsausvirta on valtavan suuri
(4000 – 20000 A)
Hitsausvirta vaikuttaa vain sekunnin murto-osia (alle 0,5 s)

## Slide 8
Pistehitsauskoneen kidassa on voimakas magneettikenttä. Jos henkilöllä on sy-dämentahdistaja, on hänen syytä välttää pistehitsausta. Myös kännykkä ja kello saattavat seota pistehitsauskoneen läheisyydessä.
VOIMAKAS
MAGNEET-TIKENTTÄ
Pidä hitsattavat kappaleet elek-troidien ulkopuo-lella, älä kidassa.
Työturvallisuus

## Slide 9
~ U1
I1
N1
N2
~ U2
I2
Muuntajaan pätevät seuraavat yhtälöt:
ja
I2 on sitä suurempi, mitä enemmän ensiökäämissä on johdinkierroksia (N1), mitä suurempi on virta I1 ja mitä vähemmän toisiokäämissä on johdinkierroksia (N2).
Pistehitsauskoneen ”sydämenä”
on muuntaja.
Vaihtovirta
Vaihtovirta
Paluu