## Slide 1: KoneDigi
Tekijät: Jaakko Ahoranta; Ville Salminen; Kimmo Laaksonen; Ari Haukijärvi

## Slide 2
”Voimavirta”
(~ 400 V)
O
I
O
I
-
+
Virtalähde
Pääkytkin
Hitsauskaapeli
Maadoitus-
kaapeli
Maadoitin
Maadoitin
Kaapeliliittimet
Hitsausvirran säätö
Puikonpidin
Puikkohitsauksen välineet

## Slide 3
Hitsaustyöhön sopivat turvakengät
Kunnossa olevat koneet ja niiden varusteet
Hitsaustyöhön sopivat haalarit
Hitsaustyöhön sopivat käsineet
Hitsauskypärä
Kohdepoisto
Kunnossa olevat kaapelit ja liittimet
Työturvallisuus puikkohitsauksessa
Kuulosuojaimet

## Slide 4
Ø 2,5
HITSAUSVIRRAN ASETTAMINEN
Hitsat-
tavat kap-paleet. Silloitettu hitsaus-
railo
Hitsauspuikko
Hitsausvirran ohjetaulukko
Hitsausvirran asettaminen

## Slide 5
Valokaaren sytyttäminen tapahtuu koskettamalla puikolla kappaletta. Valokaaren sytyttyä, valokaari siirretään hitsauskohtaan.
Valokaaren sytytys ja hitsin jatkaminen
Hitsattava kohta pitää olla puhdas (kuonasta ym.) ennen valokaaren sytyttämistä.
Sytytys pitää tehdä siten, että sytytyspaikka jää hitsin alle.
Puikon kuljettamisen pitää olla tasaista ja hallittua. Valokaaren pitää pysyä lyhyenä.
Hitsaaminen
Valokaaren sammutus
Jotta hitsin lopetuskohtaan ei synny virheitä, pitää puikkoa kuljetetaan hitaasti taaksepäin palon päälle ja nostaa vasta sitten puikko.
PUIKKOHITSAUSOHJEITA
Katso video hitsaustapahtumasta