## Slide 1: Puutarha-alan muovijätteiden käsittely ja kierrätys
- LiMuKe-hankkeen tuloksia

## Slide 2: LiMuKe-hanke
Limuke = Likaisen muovijätteen keräys ja kierto
Hanke toteutettiin vuosina 2016─2018 Varsinais-Suomessa ja Kanta-Hämeessä
Hankkeessa keskityttiin haja-asutusalueilla syntyvän maatalousmuovijätteen (joka ei ole pakkausmuovia) keräys- ja kierrätysliiketoiminnan kehittämiseen
Hanketta koordinoi Turun yliopiston Brahea-keskus ja sitä toteuttiin yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Hanketta rahoitti Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma, Keskitien Tukisäätiö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto sekä MTK-Varsinais-Suomi ja MTK-Häme ry. Rahoittavana viranomaisena Uudenmaan liitto.

## Slide 3: LiMuKe-hanke
Tavoitteina:
luoda monistettavia alueellisia malleja maatalousmuovijätteen keräykseen
  keräysmalleja pilotoitiin pääasiassa Kanta-Hämeessä maa-, puutarha- ja hevostiloilla
löytää ja testata muovijätteen uusia käyttömahdollisuuksia yhteistyössä jalostavien yritysten kanssa
  selvitettiin kuinka paljon eri maatalousmuoveja voidaan keräyksessä yhdistää siten, että niiden jatkojalostus on edelleen mahdollista
  tutkittiin, minkä verran kyseiset jätteet sisältävät epäpuhtauksia ja minkä verran prosessointimenetelmät sietävät niitä

## Slide 4: Maatalousmuovijäte Suomessa
Suomessa syntyy vuosittain noin 12 000 tonnia maatalousmuovijätettä
Tästä noin 7000 tonnia on paalikalvomuovia
Loput ovat pakkausmuoveja sekä puutarhaviljelyssä käytettäviä katemuoveja ja muoviharsoja
Suurin osa maa- ja puutarhatalouden tuotantopanoksista on pakattu muoviin esim. kasvinsuojeluaineet ja lannoitteet
→ nämä ns. pakkausmuovit kuuluvat tuottajavastuun piiriin

## Slide 5: Maatalousmuovijäte Suomessa
Pakkausmuovia (=ei tuottajavastuuta) eivät ole
  rehun säilönnässä käytettävät käärintä- ja aumamuovituotteet
  puutarhatuotannossa käytettävät katekalvot ja -harsot, muovikankaat ja tihkuletkut
Kaikesta maatalousmuovijätteestä kierrätykseen menee vain viidennes, loput menevät energiantuotantoon tai hävitetään muilla keinoilla

## Slide 6: Puutarhataloudessa käytettävät yleisimmät muovilajit
Hankkeessa havaittiin, että muoveissa olevat merkinnät olivat puutteellisia tai hankalasti löydettävissä → haittaa merkittävästi muovin lajittelua ja kierrättämistä
PE-muovit – käytetään erilaisissa kalvoissa
PE-LD-muovit – käytetään puutarhaviljelyssä katekalvoina
PE-HD-muovit – käytetään kanistereissa ja ämpäreissä
PP-muovit – käytetään taimiruukuissa, tihkuletkuissa, kansissa ja korkeissa
EPS-muovi – käytetään taimilaatikoissa
PVC-muovi – vanhin monikäyttöinen muovilaatu, jonka käyttöä on sittemmin vältetty sen sisältämien terveydelle haitallisten aineiden takia

## Slide 7: Muovijätteen poltto
Muovijätteiden poltto on yksiselitteisesti kielletty v. 2016 kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan
Muovijätettä ei saa polttaa kotioloissa kattiloissa tai ulkona avotulella
Näissä polttomenetelmissä poltto-olosuhteet epätäydellisiä
→ syntyy myrkyllisiä yhdisteitä

## Slide 8: Kokemukset kierrätyksestä
Hankkeessa saatujen kokemusten perusteella maatalouspuolen muovien keräys ja kierrätys ei ollut haaste
Sen sijaan puutarhatalouden puolella yrittäjät kokivat lajittelun vaatiman työmäärän suuruuden, tiedon puutteen ja ajankäytön ongelmallisiksi
Yleisesti oltiin motivoituneita muovin kierrättämiseen, mutta kaivattiin tietoa ja ohjeita lajitteluun ja säilyttämiseen sekä kuljetustarvetta vähentäviä ratkaisuja

## Slide 9: Perussäännöt maatalousmuovijätteen käsittelyyn
Lajittelu muovilaadun, puhtauden ja värin mukaan
Varastointiolot puhtaat ja kuivat
Kierrätysmahdollisuuksien selvittäminen

## Slide 10: Hankkeessa järjestetyt pilottikeräykset
Piloteissa tilat saivat tuoda itse muovijätteensä keräyspisteisiin tiettynä aikana ns. keräysviikkona
Keräysviikoille tuotiin muovijätettä kaukaakin, kun vastaanotto oli maksutonta
Laaduntarkastusta ja ohjausta kaivattiin keräyspisteisiin
Ihanteellinen keräysviikkojen määrä olisi noin kaksi kertaa vuodessa

## Slide 11: Kierrätysjärjestelmät
Suomessa ei ole kansallista muovimaatalousjätteiden kierrätysjärjestelmää
Suomen valtakunnallinen noutopalvelu Fortum Waste Solutions Oy noutaa maatilojen muovit: lajiteltu 60 € /tn ja lajittelematon 80 € /tn (2017 hintatiedot)
Maksumalleissa on huomioitava se noudetaanko tuotteet tilalta vai kuljettaako yrittäjä tuotteensa keräyspisteeseen
Kierrätysmaksussa hyvää olisi se, että siinä maksetaan ainoastaan muovikalvon painosta, ei muovijätteen likaisuudesta tai kosteudesta