## Slide 1: Ravinteiden kierrätys, 1op
Piia Kanto ja Noora Markkanen
Tampereen ammattikorkeakoulu

## Slide 2: Esittely
Materiaalin tavoitteena on antaa ymmärrys ravinnekierrosta kiertotalouden näkökulmasta sekä ravinnetalouden toimijoista. Materiaali käsittelee ravinteiden lähteitä, ympäristövaikutuksia sekä ravinteiden kierrätyksen taloudellista merkitystä.
Materiaali koostuu johdannosta aiheeseen, case-esimerkeistä eri toimialoilta sekä tehtävistä.
Oppimateriaali voidaan sisällyttää osaksi jotain toista opintojaksoa tai suorittaa itsenäisenä opintona.

## Slide 3: Ravinteet
Ravinteet ovat aineita, joita kasvit tarvitsevat kasvaakseen
Ravinteet luokitellaan pää-, sivu- ja hivenravinteiksi sen mukaan, kuinka paljon kasvit niitä tarvitsevat
Pääravinteet Typpi N Fosfori P Kalium K | Sivuravinteet Kalsium Ca Magnesium Mg Rikki S | Hivenravinteet Rauta Fe Mangaani Mn Sinkki Zn Kupari Cu Boori B Molybdeeni Mo

## Slide 4: Ravinnekierto
Luonnon ravinnekierrossa kasvit ottavat ravinteita maaperästä ja ilmasta, jonka jälkeen ravinteet kiertävät edelleen eläinten ravinnoksi ja lopulta hajoamisprosessin myötä palautuvat takaisin maaperään.
Fosforin ja typen saatavuus on kasvien kasvun kannalta oleellista
Luonnon ravinnekierrossa fosforia vapautuu maahan rapautuvasta kallioperästä
Typpi puolestaan on peräisin ilmakehästä, josta se saadaan kasveille käyttökelpoiseen muotoon maaperän bakteerien avulla

## Slide 5: Ihmisen tuomat muutokset
Ihmistoiminta on johtanut luonnollisen ravinnekierron epätasapainoon
Ihmisten vuoksi ravinteet poistuvat "suljetusta" kierrosta ja suurilta osin jäävät hyödyntämättä päätyen hukkavirroiksi ja ravinnepäästöiksi
Samalla maaperät köyhtyvät, jolloin ravinnekadon paikkaamiseksi käytetään lannoitteita
Kasvavat ravinnekuormat aiheuttavat ympäristövaikutuksia mm. vesistöjen rehevöitymisen muodossa

## Slide 6: Miksi ravinteiden kierrätys?
Ravinnekatoa paikataan käyttämällä lannoitteita
Lannoitteissa käytettään kaivoksista louhittua fosfaattikiveä ja ilmakehästä peräisin olevaa typpeä
Fosfori on uusiutumaton luonnonvara ja monesti peräisin poliittisesti epävakailta alueilta
Typen valmistus on energiaintensiivinen prosessi, minkä vuoksi sen valmistaminen on kallista
Tehostamalla ravinteiden kierrätystä voidaan vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja samalla pienentää ympäristövaikutuksia

## Slide 7: Kiertotalous ja ravinteet
Kiertotalous on uusi talousmalli, jolla pyritään korvaamaan vallitseva lineaarinen ota-valmista-hävitä -malli
Väestön lisääntyessä ja kulutuksen kasvaessa ympäristön kantokyky ei kestä lineaarista käyttäytymismallia
Kiertotalous perustuu ajatteluun, jossa materiaaleja käytetään tehokkaasti hyödyksi siten, että jätteen määrä minimoidaan jo suunnitteluvaiheessa ja materiaaleja ei lopussa tuhota vaan niille pyritään löytämään uusia käyttökohteita.
Ravinteiden käytön nykyinen toimintamalli perustuu neitsellisten raaka-aineiden käyttöön ja ravinteiden hukkaamiseen sekä aiheuttaa kuormitusta ympäristölle ja on taloudellisesti tehotonta.
Kiertotalousajattelu ravinnetaloudessa tarkoittaa jo kierrossa olevien ravinteiden mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä, mikä parantaa omavaraisuutta, hyödyttää taloutta ja pienentää ympäristövaikutuksia

## Slide 8: Ravinteiden lähteet
Seuraavat biomassat ovat keskeisiä ravinteiden kierrätyksen lähteitä
Chart: Biomassojen kokonaismäärä t/v
| Lannat | Ylijäämänurmet | Puhdistamolietteet | Biojätteet | Elintarviketeollisuuden sivuvirrat | Metsäteollisuudenlietteet
Biomassan määrä | 17300000 | 1510000 | 667000 | 809000 | 259000 | 578000

## Slide 9: Fosforin ja typen määrät biomassoissa
Chart: Fosforin ja typen määrä t/v
| Lannat | Ylijäämänurmet | Puhdistamolietteet | Biojätteet | Elintarviketeollisuuden sivuvirrat | Metsäteollisuudenlietteet
Fosfori | 19300 | 2540 | 2880 | 730 | 360 | 230
Typpi | 75600 | 7060 | 3740 | 5340 | 2070 | 1160

## Slide 10: Ravinnetalous
Ravinnetalouden toimijoita ovat maatalous, elintarvike- ja rehuteollisuus, yhdyskunnat, kalatalous, metsätalous ja turvetuotanto
Maataloudessa syntyvät suurimmat ravinnepitoiset sivuvirrat
Ravinteiden kierrättämisen taloudellista arvoa on määritetty esimerkiksi Sitran toimesta ja ravinnetalouden lasketaan tuovan lisäarvoa mm. uuden liiketoiminnan, ravinnetuotteiden jalostusarvon noston, lisääntyvien työpaikkojen ja Itämeren rehevöitymisen vähentämisen kautta.
Maatalous
Elintarvike- ja rehuteolli-suus
Yhdyskun-tien jätteet
Jätevedet
Kalankas-vatus
Metsätalous
Turpeet

## Slide 11: Maatalous
Maatalouden kierrätysravinnelähteistä merkittävin on lanta. Lannasta yli puolet on niin sanottua lietelantaa ja reilu kolmasosa kuivalantaa. Loppu on erilliskerättyä virtsaa.
Lannan ravinnekäytön haasteita ovat muun muassa:
  Koostumus kasvien tarpeita ajatellen ei ole paras mahdollinen ja koostumus vaihtelee riippuen lantatyypistä, eläinlajista sekä eläinten ravinnosta. Myös lannan varastointitapa vaikuttaa sen ravinnekoostumukseen.
  Edellämainituista syistä johtuen lannan annostelu on mineraalilannoitteiden annostelua vaikeampaa.
  Lannan levitystekniikat vaativat vielä kehittämistä.
  Haasteena on myös lannan tuotto- ja käyttökohteiden alueellinen sijoittuminen, kun suuri osa lannasta syntyy eri paikassa kuin missä sen ravinteille olisi käyttöä.
Lannan ravinteiden tehokkaampi hyödyntäminen edellyttäisi lannan prosessointia, jotta lannan ravinnejakauma palvelisi paremmin kasvien tarpeita ja että lannan ravinteet olisivat tiiviimmässä muodossa ja helpommin levitettävissä. Käsittely kuitenkin lisää lannan käyttökustannuksia.

## Slide 12: Maatalous
Maatalouden ravinnelähteitä ovat myös peltobiomassat.
Peltobiomassoja käytetään ravintona ja energian tuotannossa. Näiden lisäksi niitä kompostoidaan ja hyödynnetään kateaineina.
  Energiantuotannossa peltobiomassoja käytetään mun muassa biokaasulaitoksien raaka-aineena, etanolin ja biosieselin valmisutksessa. Peltobiomassoja myös poltetaan.
  Energian tuotannon sivuvirtoina syntyy ravinnepitoista materiaalia, jota voidaan käyttää edelleen lannoitteena.
Peltobiomassojen sisältämät ravinteet voidaan palauttaa ravinnekiertoon eri tavoin riippuen peltobiomassan käyttökohteesta.
Notes: JAMK
Lietelannan käsittelyn teknologia ja talous
Ehkä LUKE ja Valio

## Slide 13: Elintarvike- ja rehuteollisuus
Elintarvike- ja rehuteollisuudessa syntyy sivutuotteita, joilla on erilaisia ominaisuuksia ja ravinnesisältöjä.
Sivuvirrat ovat eläin- tai kasviperäisiä ja voivat olla nestemäisessä tai kiinteässä muodossa.
Eläinperäisiä sivutuotteita muodostuu teurastamoissa, maatiloilla ja turkiseläintarhoilla. Yli puolet päätyy turkiseläinten rehuksi ja loput renderöidään eli käsitellään erilaisin tekniikoin rasvan erottamiseksi lihasta ja edelleen kompostoidaan tai poltetaan polttolaitoksissa.
Kasviperäisiä sivutuotteita muodostuu mm. tärkkelyksen, sokerin, öljyn, oluen ja alkoholin valmistusprosessissa ja niistä suurin osa päätyy eläinten rehuksi.
Notes: Elintarvike- ja rehuteollisuudessa syntyy sivutuotteita, joilla on erilaisia ominaisuuksia ja ravinnesisältöjä. Määristä ja ravinnepitoisuuksista ei ole kattavaa tietoa tilastoinnin puutteellisuuden vuoksi, mutta jätteeksi raportoituja sivuvirtoja syntyy yli 250 000 tonnia vuodessa.
Sivuvirrat
- nestemäisessä tai kiinteässä muodossa
- eläin- tai kasviperäisiä
Kattavin selvitys on tehty 1990-luvun lopun tilanteesta, jonka mukaan
- eläinperäisiä sivutuotteita muodostuu teurastamoissa, maatiloilla ja turkiseläintarhoilla ja niistä 63% päätyi turkiseläinten rehuksi ja 37% renderöitiin eli käsiteltiin erilaisin tekniikoin rasvan erottamiseksi lihasta ja edelleen kompostoitiin tai sijoitettiin kaatopaikalle
- kasviperäisiä sivutuotteita muodostuu mm. tärkkelyksen, sokerin, öljyn, oluen ja alkoholin valmistusprosessissa ja niistä suurin osa päätyi eläinten rehuksi

## Slide 14: Elintarvike- ja rehuteollisuus
Sivutuotteita tulisi ensisijaisesti hyödyntää rehukäytössä, sillä jätehierarkiassa se yleensä luokitellaan jätteen syntymisen ehkäisemiseksi.
Ravinteiden kierrätys elintarvike- ja rehuteollisuudessa vaatii usein prosessointia, jotta rehu- tai lannoitekäytöstä ei synny riskiä eläin- tai kasvitautien muodossa.
Sivutuotteiden käyttäminen eläinten ruokintaan sisältää paljon rajoituksia ja on tarkkaan laissa säädeltyä. Laajimmin sivutuotteita voidaan hyödyntää turkiseläinten ruokinnassa, kun taas rajoitetuinta hyödyntäminen on tuotantoeläinten ruokinnassa.
Härkäpavusta tuontisoijan korvaaja rehuteollisuuteen?
  Härkäpapu sitoo kasvaessaan voimakkaasti typpeä ja näin ollen parantaa maaperän laatua myös seuraavia satokausia ajatellen sekä kasvattaa maan arvoa ravinnepääoman muodossa

## Slide 15: Yhdyskuntien jätteet
Yhdyskunnissa syntyy jätteitä, joista ravinnepitoisia ovat biojätteet.
Biojätteet ovat peräisin
  eloperäisistä ja maatuvista kotitalouden ruoka- ja keittiöjätteistä,
  ravintoloiden, ruokapalveluiden ja vähittäiskaupan ruokajätteistä sekä
  biohajoavasta puutarha- ja puistojätteestä.
Ruokahävikin vähentäminen on ensisijainen keino lisätä ravinteiden hyödyntämistä, sillä syötäväksi tarkoitetun ruoan käyttäminen ravinnoksi on tehokkain tapa käyttää ravinteita.
Biojätettä kerätään erilliskeräyksenä, mutta ihmisten toiminnan vuoksi kaikkea biojätettä ei saada hyötykäyttöön, koska sekajätteen seassa on biojätettä.
Sekajätteen sekaan jäävä biojäte tuottaa haasteita jätteenpolttolaitoksilla korkean vesipitoisuudensa vuoksi ja likaa muutoin hyödynnettävissä olevia materiaaleja kuten kartonkia ja muovia. Myös biojätteen ravinteet jäävät tällöin hyödyntämättä.

## Slide 16: Yhdyskuntien jätteet
Syntypaikkalajittelu on avainasemassa biojätteiden hyötykäytön kannalta.
Sekajätteen seasta mekaanisesti kerättyä biojätettä voidaan hyödyntää viherrakentamisessa, mutta sitä ei lasketa kierrättämiseksi ja näin ollen ravinteet eivät korvaa neitseellisiä mineraalilannoitteita.
Biojätteiden erilliskeräys on järjestettävä aina vähintään yli kymmenen talouden taloyhtiöissä, mutta muutoin kuntien jätehuoltomääräykset poikkeavat toisistaan erilliskeräyksen suhteen.
Kaupoilla ja yksityisillä toimijoilla ei tällä hetkellä ole mitään yhteistä volyymirajaa, jolloin erilliskeräys olisi järjestettävä.
Pientaloalueilla erilliskeräykseen on erilaisia taloudellisesti huokeampia mahdollisuuksia, kuten kimppakeräys, monilokerokeräys ja aluekeräys.
Biojätteen erilliskeräystä voitaisiin tehostaa muuttamalla nykyistä jätemaksumallia siten, että se kannustaisi lajitteluun

## Slide 17: Jätevedet
Jätevesien puhdistusprosessista ravinteet päätyvät jätevesilietteeseen, puhdistetun jäteveden mukana vesistöön tai typen osalta ilmaan.
Jätevesilietteen laatua heikentävät ja siten myös sen käyttöä muun muassa maataloudessa rajoittavat lietteessä olevat raskasmetallit ja orgaaniset haitta-aineet.
Tällä hetkelllä lietteen pääasiallinen käyttökohde on viherrakentaminen.
Notes: Jätevesilietettä syntyy viemärilaitosten puhdistusprosesseissa. Myös haja-asutusaueiden viemärverkostoon kuulumattomissa kiinteistöissä syntyy lietettä (umpisäiliövedet ja saostukaivolietteet), joka yleensä toimitetaan jäteveen puhdistamoille. Osa teollisuuden jätevesistä käsitellään myös yhdyskuntien jätevesilaitoksilla.
Jätevesilietteen ravinteiden hyödyntämista edesauttaisi ravinteden talteenotto lietteestä, jolloin haitta-aineiden aiheuttamat vaarat saataisiin minimioitua. Ravinteiden talteenotto edellyttää jätevesipuhdistusprosessien kehittämistä. Fosofrin talteenottoprosessit on helpommin rakennettavissa kuin typen talteenotto, joka vaatisi suurempia muutoksia nykyisin käytössä oleviin menetelmiin. Tällä hetkellä suurin osa typestä vapautuu ilmaan, eikä sitä saada hyödynnettyä.
Mikromuovit haasteena myös.

## Slide 18: Jätevedet
Ennen käyttöä liete täytyy käsitellä. Prosessissa jätevesilietteestä poistetaan taudinaiheuttajat ja vähennetään hajuhaittoja sekä parannetaan varastopitavuutta ja käytettävyyttä.
Nykyinen jäteveden puhdistusprosessi ei tue ravinteiden tehokasta talteenottoa.
Ravinteiden talteenoton parantaminen edellyttää uusien tehokkaampien tekniikoiden kehittämistä ja käyttöönottoa.
Notes: HAMK
Jäteveden puhdistamo
METROPOLIA
Teollisuuden lietteet; teknologia ja talous

## Slide 19: Kalatalous
Kalan kasvatuksen merkittävimmät ravinnepäästöt syntyvät kalojen ruokinnassa käytetystä rehusta.
Osa kaloille syötetyn rehun ravinteista päätyy veteen, mikä aiheuttaa vesistöjen rehevöitymistä sekä taloudellista hävikkiä.
Tällä hetkellä kalan kasvatuksessa käytetään runsaasti tuontirehuja, jolloin vesistöön vapautuu ulkomailta peräisin olevia ravinteita.
Niin sanotulla hoitokalastuksella vesistöstä poistetaan eläinplanktonia ravinnokseen käyttäviä kaloja. Tästä seuraa eläinplaktonin määrän kasvua, mikä puolestaa vähentää levän määrää vesistössä. Hoitokalastuksella pyydettyä kalaa on tyypillisesti käytetty turkiseläinten rehuna tai biokaasulaitoksen pottoaineena, sitä on myös kompostoitu. Käyttämällä näitä kaloja kalanrehun raaka-aineena parannettaisiin kalankasvatuksen omavaraisuutta vähentämällä tuontirehun tarvetta.
Kalankasvatuksen ravinnekiertoa tehostamalla vähennetään siis myös vesistöjen rehevöitymistä.

## Slide 20: Metsätalous
Metsätalous aiheuttaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta vesistöihin metsien uudistamisen, kunnostusojituksen ja lannoituksen vuoksi. Kuormitusta pyritään estämään suojakaistojen, laskeutusaltaiden ja huolellisen lannoitussuunnitelman avulla.
Ravinteiden kierrätys metsätaloudessa tarkoittaa tuhkan käyttöä metsien lannoituksessa. Tuhka muodostuu poltettaessa puuta, turvetta ja peltobiomassoja.
Tuhka sisältää suhteellisesti hyvin vähän ravinteita vertailtaessa muihin lannoitteisiin.
  puutuhkassa on noin 1,5% fosforia ja yli 3% kaliumia
  turpeentuhkassa ravinteiden osuudet ovat puutuhkaa pienemmät
Notes: Metsäteollisuuden sivuvirtoja myös kuitu-, pasta-, puhdistamo- ja siistauslietteet
Vesistöihin kohdistuu ravinne- ja kiintoainekuormitusta metsien uudistamisesta, kunnostusojituksesta ja lannoituksesta. Kuormitusta pyritään estämään suojakaistojen, laskeutusaltaiden ja huolellisen lannoitussuunnitelman avulla.
Ravinteiden kierrätys metsätaloudessa tarkoittaa tuhkan käyttöä metsien lannoituksessa. Tuhka muodostuu poltettaessa puuta, turvetta ja peltobiomassoja.
Tuhka sisältää suhteellisesti hyvin vähän ravinteita vertailtaessa muihin lannoitteisiin.
- puutuhkassa on noin 1,5% fosforia ja yli 3% kaliumia
- turpeentuhkassa ravinteiden osuuden ovat puutuhkaa pienemmät
Puun poltossa syntyvä tuhka sopisi parhaiten metsien lannoitukseen, mutta se on harvinaista, sillä yleensä puuta poltetaan yhdessä muiden polttoaineiden, kuten turpeen, kanssa. Tuhka ei sovellu typpilannoitukseen, koska materiaalin palaessa typpi poistuu.
Suuri osa metsien lannoittamiseen kelpaavasta tuhkasta päätyy kaatopaikoille tai muuhun jatkokäyttöön, sillä rinnakkaispolton vuoksi lannoittamiseen sopivia tuhkia on haastava erottaa muista tuhkista. Myös raskasmetallipitoisuus ja ravinteiden vähyys on rajoittava tekijä laajemmalle hyödyntämiselle.

## Slide 21: Metsätalous
Puhdas puutuhka sopisi parhaiten metsien lannoitukseen, mutta se on harvinaista, sillä yleensä puuta poltetaan yhdessä muiden polttoaineiden, kuten turpeen, kanssa.
Tuhka ei sovellu typpilannoitukseen, koska materiaalin palaessa typpi poistuu.
Suuri osa metsien lannoittamiseen kelpaavasta tuhkasta päätyy kaatopaikoille tai muuhun jatkokäyttöön, sillä rinnakkaispolton vuoksi lannoittamiseen sopivia tuhkia on haastava erottaa muista tuhkista.
Myös lainsäädännölliset seikat koskien esimerkiksi raskasmetallipitoisuuksia ja ravinteiden vähyys ovat rajoittavia tekijöitä laajemmalle tuhkien hyödyntämiselle.

## Slide 22: Turvetuotanto
Turvetuotannon ravinnekuormitus vesistöihin on suurimmillaan turvetuotannon alussa valuman lisääntyessä, kun suota ojitetaan ja kasvillisuutta poistetaan.
Ravinnekuormitusta vähennetään vesiensuojelurakenteilla, kuten pintavalutuksilla, kemiallisella vedenpuhdistuksella, eristysojilla, sarkaojien lietteenpidättimillä ja lietesyvennyksillä sekä valuma-altailla.
Ravinteiden kierrätys on vähäistä turvetuotannossa, mutta itse turvetuotteilla on suurempi rooli.
Turvetuotteita ovat polttoturve, ympäristöturpeet ja lannoitevalmisteena käytettävät maanparannusturpeet.
Turve materiaalina ei sisällä paljoa ravinteita, joten turvetta polttamalla saadun tuhkan käyttämisellä on vähäinen merkitys ravinteiden kierrätykseen. Sen sijaan ympäristöturpeita käytetään ravinteiden talteenoton apuna esimerkiksi kompostoinnissa apuaineena ja kuivikkeina eläinsuojissa.

## Slide 23: Ravinteiden kierrätyksen hyödyt ja haasteet
Hyödyt
  Luonnonvarojen säästäminen
  Omavaraisuus
  Ympäristövaikutusten pienentäminen
  Kansantaloudelliset vaikutukset
Haasteet
  Ympäristövaikutusten siirtyminen
    Ympäristövaikutukset vaihtuvat toisiksi ympäristövaikutuksiksi. Esim. rehevöitymisen sijaan lisäprosessoinnista syntyy kasvihuonekaasupäästöjä.
  Kustannukset
    Kuljetukset ja lisäprosessointi aiheuttavat uusia kustannuksia
  Kierrätettävien ravinteiden epätasainen maantieteellinen jakautuminen
    Esimerkiksi lannasta puhuttaessa tuotanto ja tarve eivät aina sijaitse maantieteellisesti samassa paikassa, kun tilat ovat enenevissä määrin erikoistuneet joko karjan kasvatukseen tai viljelyyn

## Slide 24: Ravinteiden kierrätyksen edistämisen moottorit
Ravinteiden kierrätyksen tehokas edistäminen edellyttää ohjauskokonaisuuden (lainsäädäntö, tukijärjestelmä, luvat jne.) uudelleenjärjestämistä.
Toimijoiden (maatilat, teollisuusyritykset, biokaasulaitokset jne.) välisellä yhteistyöllä on merkittävä rooli tehokkaan ravinnekierrätyksen onnistumiseksi.
Tehokas ravinteiden kierrätys edellyttää toimivien markkinoiden luomista.
Taloudellisilla ohjauskeinoilla voidaan edistää ravinteiden kierrätystä - verot ja maksut ohjaavat toimintaa kohti ravinnetaloutta ja tukiet ja syöttötariffit toimivat kannustimina

## Slide 25: Ravinteiden kierrätyksen edistämisen moottorit
Kierrätysravinteiden saatavuutta ja imagoa on parannettava.
Ominaisuuksia, kuten koostumusta, jakelumuotoa, laatua ja hintaa, kehittämällä kierrätysravinteiden käyttöä ja markkinoita voidaan kasvattaa.
Myös uusilla teknologisilla innovaatioilla ja ratkaisuilla on tärkeä rooli ravinnetalouden luomisessa.

## Slide 26: Lähteet
Berninger,Kati. Ravinteiden kierrätys Suomessa – Koskeeko asia minua? Tyrsky Consulting. Tulostettu 13.3.2019. https://www.tyrskyconsulting.fi/ravinteiden_kierratys_suomessa.pdf
Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa. Työryhmämuistio mmm 2011:5. Helsinki 2011. Tulostettu 9.5.2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-453-649-3
Aho, M., Pursula, T., Saario, M., Miller, T., Kumpulainen, A., Päällysaho, M., Kontiokari, V., Autio, M., Hillgren, A., Descombles, L. & Gaia Consulting. 2015. Ravinteiden kierron taloudellinen arvo ja mahdollisuudet Suomelle. Sitran selvityksiä. Luettu 15.5.2019. https://media.sitra.fi/2017/02/27174934/Selvityksia99-2.pdf
Miransari, M. 2012. Soil Nutrients. Environmental Health – Physical, Chemical and Biological Factors. Nova Science Publishers. New York.
Ruokavirasto. 2019. https://www.ruokavirasto.fi/teemat/elaimista-saatavat-sivutuotteet/ Tulostettu 27.5.2019.

## Slide 27: Lähteet
Marttinen, S., Venelampi, O., Iho, A., Koikkalainen, K., Lehtonen, E., Luostarinen, S., Rasa, K., Sarvi, M., Tampio, E., Turtola, E., Ylivainio, K., Grönroos, J., Kauppila, J., Koskiaho, J., Valve, H., Laine-Ylijoki, J., Lantto, R., Oasmaa, A., zu Castell-Rüdenhausen, M., Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa. Nykytila ja suositukset ohjauskeinojen kehittämiseksi Suomessa. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 45/2017. Luonnonvarakeskus. http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/540214/luke-luobio_45_2017.pdf?sequence=6 . Luettu 28.5.2019