## Slide 1: Releet
Releiksi kutsutaan elektroniikan ja sähkötekniikan komponenttia, jossa rautasydämelle on kierretty käämiksi kuparilankaa. Kun kuparilankaan johdetaan sähkövirta, se magnetoi rautasydämen, joka vetää puoleensa saranoitua niin kutsuttua ankkuria, joka työntää releen kärjet yhteen ja näin pienemmällä ohjausvirralla voidaan ohjata suurempia virtoja kytkinkärkien kautta.
Suurempia releitä kutsutaan yleisesti kontaktoreiksi.

## Slide 2: Releet
Releen käämi muodostaa induktiivisen reaktanssin virtapiiriin eli vaihtovirtavastuksen. Käämiin virta varastoi hetkellisesti energiaa, joka vapautuu kun virtapiiri katkeaa. Tuo vapautunut virtapiikki voi tuhota elektronisia komponentteja, koska muodostuva jännite on moninkertainen verrattuna normaaliin kytkettyyn jännitteeseen. Siitä syystä releen käämin rinnalle on monesti kytketty diodi, jonka kautta energia purkautuu hallitusti.
Ilman suojadiodia olevasta 12v releestä voi saada hyvinkin tuntuvan sähköiskun.