## Slide 1: Sellutehdas biotuotetehtaana
Kiertotalous on sellutehtaan normaalia toimintaa
Nina Kukkasniemi, TAMK

## Slide 2
SELLU
Yleiskuva 1/1
RAAKA-AINEET
PUUN KÄSITTELY
KEITTO
MASSAN PESU
LAJITTELU
HAPPIDELIG-NIFIOINTI
VALKAISU
KUIVATUS
JÄLKIKÄSITTELY
KEMIALLINEN MASSA
Kuitulinja
KEMIKAALI-KIERTO
Sisältö ja tavoitteet
Tehtävät
Lähdemateriaali
Johdanto
Arviointi

## Slide 3: Sisältö ja tavoitteet

## Slide 4: Sellutehdas biotuotetehtaana
5 op:n kokonaisuus sellutehtaan sellunvalmistuksen sivuvirtojen hyötykäytöstä ja sellun valmistuksen sisäisistä materiaalikierroista.
Nina Kukkasniemi (TAMK)
KiertotalousAMK
https://kiertotalousamk.turkuamk.fi/opintojaksot/

## Slide 5: Pilotointi
Kokonaisuus on toteutettu TAMKissa syksyllä 2019 osana sellujen valmistus opintojaksoa
Määräajassa sen suoritti osittain tai kokonaan n. 10 opiskelijaa

## Slide 6: Kurssin tavoitteet
Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuvan sellunvalmistuksen kierroista ja sellutehtaan eri mahdollisuuksista on sivuvirtojen hyödyntämiseen
Opiskelija osaa erottaa arvoa lisäävät tuotteet ja bulkkituotteet
Opiskelija tuntee sivuvirtojen loppukäyttökohteet
Opiskelija ajattelee selluteollisuuden prosesseja resurssiviisaasti ja ymmärtää sivuvirtojen mahdollisuudet
Opiskelija tuntee sivuvirtoja raaka-aineena käyttäviä yrityksiä ja innovaatioita

## Slide 7: Materiaalin soveltuvuus
Voidaan käyttää itseopiskelumateriaalina verkkototeutuksessa tai soveltaen kontaktiopetukseen
Oppimistehtävät verkkototeutuksessa esim. moodle-alustalla
  Yhteisölliseen oppimiseen
    Opettajan/opiskelijoiden kommentointia hyödyntäen
  Tehtävänpalautus ja keskustelualue toimintoja hyödyntämällä
  Suositusmäärä opiskelijoita toteutukselle 15-20.

## Slide 8: Kurssin rakenne ja suoritustavat
Suoritetaan pääosin itsenäisesti verkkoalustalle vietyjen tehtävien ja materiaalin kautta (materiaali voidaan antaa kokonaisuudessaan opiskelijoiden käyttöön)
Suositeltava lähdemateriaali ja esimerkit lähdemateriaalista on mainittu tehtävien yhteydessä
Kurssin eteneminen: Johdanto ja tavoitteiden asettaminen, tehtävien itsenäinen suorittaminen, reflektointi
Tehtävät ovat luonteeltaan taustatiedon selvitystä vaativia yksilötehtäviä, pohdinta ja mielipide tehtäviä sekä keskusteluun perustuvia tehtäviä

## Slide 9: Arviointi Ylempi taso sisältää alemman tason määritetyn osaamisen.
 | 1-2 | 3-4 | 5
Tietäminen | Osaa tunnistaa biotuotetehtaaseen ja kiertotalouteen liittyvät peruskäsitteet. | Ymmärtää tehtävänannon. Osaa jäsentää kiertotalouden ilmiöiden ja käsitteiden välisiä suhteita. Soveltaa teoriaa tehtävänantoon. Vertailee vaihtoehtoisia ratkaisuja. | Osaa rajata tehtävänantoa tarkoituksenmukaisesti. Ymmärtää laaja-alaisesti kiertotalouteen liittyviä kokonaisuuksia. Kiertotalousajattelu näkyy vastauksissa. Analysoi hankkimaansa tietoa. Käyttää monipuolisia ajantasaisia ja laadukkaita lähteitä yli tehtävissä vaadittujen rajojen.
Tekeminen | Osallistuu toimintaan ja tekee annetut tehtävät ohjeiden mukaan annetussa määräajassa. | Hankkii uutta tietoa. Osaa soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa. Osaa perustella eri ratkaisuvaihtoehtoja. | Tuo oman osaamisensa yhteiseen käyttöön kommentointien ja analysointien näkökulmasta.
Oleminen | Osaa antaa sekä vastaanottaa palautetta. Osaa toimia vastuullisesti ja tarkastella asioita myös muiden näkökulmasta. | On aktiivinen palautteen antaja ja saaja koko toteutuksen ajan. Tarkastelee asioita kriittisesti, mutta rakentavasti. Pohtii asioiden sosiaalisia, taloudellisia sekä ekologisia vaikutuksia. | Opiskelija kehittää uusia ja luovia ratkaisuja sekä tuo uudenlaista näkemystä tehtävänannon aihepiiriin. Käyttää saamaansa palautetta ammatillisen kasvun välineenä. Pystyy osoittamaan ja arvioimaan omaa ammatillista kasvuaan.
Muokattu lähteestä Mäkiö & Virta 2019 / Arviointikehikko muokattu TAMKissa käytössä olevasta arviointikehikosta

## Slide 10: Johdanto
Sellutehdas on biotuotetehtaan sydän, mutta prosessissa on paljon sivuvirtoja joita voidaan hyödyntää sivutuotteiden raaka-aineina.

## Slide 11: Johdanto
Opiskelijan orientoituminen (johdanto tehtävä)
Tavoitteiden täyttymisen seuranta lopussa (tavoitteiden täyttyminen)
Johdannon sisältö (tutustu ennen tehtävien aloittamista)
  Raaka-aineet ja biotuotetehdas
  Kuitulinja
  Kemikaalikierto

## Slide 12: Raaka-aineet ja biotuotetehdas
Johdatus biotuotetehtaaseen

## Slide 13
Chart: 
| Ligniini (20-35 %) | Uuteaineet (2- 5 %) | Selluloosa (40-45 %) | Hemiselluloosa (25- 35 %)
 | 25 | 3 | 42 | 30
Selluloosa: paperiin, kartonkiin, liukoselluun, tekstiileihin…
Ligniini: Kemiallisen massan valmistuksen yhteydessä liuotetaan pois ja käytetään energiaksi tai erotetaan prosessista ja jalostetaan erilaisiksi tuotteiksi. Mekaanisen massan valmistuksessa ligniini kulkee massan mukana.
Hemiselluloosa: Pyritään säästämään (voidaan valmistaa myös ksylitolia)
Uuteaineet: uuteaineistaa saadaan esimerkiksi. mäntyöljyä ja tärpättiä kemiallisen massan valmistuksen yhteydessä

## Slide 14: Pääasialliset kuituraaka-aineet massan valmistuksessa
Kemiallinen massa (sellu)
Mekaaninen massa
Uusiokuitumassa
Mäntykuitu
Kuusikuitu
Koivukuitu
Sahoilta
Sahahake,-puru
Keräysjakeet
(paperi, kartonki)
Pakkausten valmistus massasta, käyttö ja kierrätys ………. Paperin/kartongin valmistus, jalostus, käyttö, kierrätys
Notes: Pääasialliset raaka-aineen lähteet  Kuitunäkökulmasta
Kuvassa on esitetty pääasialliset kuituraaka-aineet perinteisessä metsäteollisuudessa
Ensi kuitu: Kuitupuuna käytetään Suomessa pääsääntöisesti mäntyä, kuusta ja koivua (myös haapa ja eukalyptus)
Kiertotalouden näkökulmasta pääasialliset kuituraaka-aineita ovat  Sahoilta tulevat sahahake ja puru (Sahojen ”jäte”) sekä keräyskartonki
Mitä kuitupakkaukselle voi tapahtua jos se ei päädy kiertokuituna kiertoon? Miksi hyvä jos se päätyisi takaisin kiertoon?
-Kotitalousjätteen mukana jätteenpolttolaitokselle, jossa se poltetaan energiaksi
-Kotona takkaan
-Luontoon (?)
Pakkaus voi myös kiertoon päätyessään päätyä muuhun loppukäyttökohteeseen

## Slide 15: Sellun valmistuksen sivuvirrat Resurssitehokkuus, hukan minimointi Jätteestä raaka-aineeksi
Pesu
Lajittelu
Happidelignifiointi
Valkaisu
Kuivatus
Jälkikäsittely
Sellu
Sellun valmistuksen kuitulinja
Kaustisointi
Soodakattila
Keitto
Haihdutus
Paperi
Tekstiilikuidut
Biokomposiitit
Kuitulinja –puun käsittelystä valmiiseen selluun
Sellu valmistuu puuhaketta keittämällä. Ligniini halutaan liuottaa pois, se tapahtuu keittokemikaalin, valkolipeän avulla.
Kun hake on keitetty, syntynyt massa pestään, lajitellaan valkaistaan, mahdollisesti kuivataan, jolloin syntyy valmista sellua lähetettäväksi esimerkiksi paperin ja kartongin valmistukseen.
Kuinka sivuvirrat ja materiaalien kierrot liittyvät sellun valmistukseen?
Notes: Sellun eli paperimassan lisäksi voidaan valmistaa hurja määrä erilaisia tuotteita sellun valmistuksen sivu- ja jätevirroista. Toisen roska on toisen aarre!
Mustalipeän sisältämä keitossa liuennut orgaaninen aines poltetaan energiaksi, Tehtaalle prosessihöyryksi ja sähköksi
Sellutehtaat energia yliomavaraisia, myynti valtakunnan verkkoon

## Slide 16: Sellutehtaan sisäiset kierrot
Meesan poltto
Pesu
Lajittelu
Happidelignifiointi
Valkaisu
Kuivatus
Jälkikäsittely
Sellu
Kaustisointi
Soodakattila
Keitto
Haihdutus
Kemikaalikierto
Sellun valmistamiseen käytetään kemikaaleja, jotka käytetään prosessissa uudelleen ja uudelleen hyödyksi.
Keittokemikaalit siis regeneroidaan uudelleen käytettävään muotoon
Valkolipeä  Mustalipeä  Viherlipeä  Valkolipeä
Kalkkikierrossa sellunvalmistuksessa
Syntyvä meesa eli kalsiumkarbonaatti
poltetaan uudelleen prosessissa käytettäväksi kalkiksi, joka vähentää huomattavasti ostokalkin tarvetta
Energiaa prosessihöyrynä ja sähkönä
Sellun valmistus
CaO
CaCO3
NaOH
Na2CO3
Notes: Kuvion tavoitteena on esitellä sellunvalmistukseen liittyviä sisäisiä kiertoja
Pääasillisena tavoitteena on ymmärtää, että sisäisesti pyritään kierrättämään raaka-aineet ja prosessin apuaineet mahdollisimman tehokkaasti

## Slide 17: Sellun valmistuksen sivuvirrat Resurssitehokkuus, hukan minimointi Jätteestä raaka-aineeksi
Sellun valmistus
lannoitteet
Sähkö, lämpö
sakka, tuhka
mäntyöljy, tärpätti, metanoli
puun kuori
ligniinin erotus
Meesan poltto
Pesu
Lajittelu
Happidelignifiointi
Valkaisu
Kuivatus
Jälkikäsittely
Sellu
Kaustisointi
Soodakattila
Keitto
Haihdutus
Kuori energiaksi
Tuotekaasua, biopolttoaineita maisemointiin, lääke,- kosmetiikka- ja elintarviketeollisuus, metalliteollisuudessa fossiilihiilen korvaus
Mäntyöljy
Biopolttoaineet, biodiesel
Saippuat, puhdistusaineet
Kemikaalit
Voiteluaineet
Tärpätti
Liima-aineet, päällystysaineet
Mausteet, hajusteet
Hyönteismyrkyt, voiteluaineet
Vitamiinit, kemikaalit
Ligniinin erotus
Bioenergia
(Sähkö, lämpö)
Sakka, Tuhka –lannoitteet
Paperi
Tekstiilikuidut
Biokomposiitit
Jäteveden käsittely
Saadaanko tämä kaikki puuraaka-
aineesta?
Notes: Sellun eli paperimassan lisäksi voidaan valmistaa hurja määrä erilaisia tuotteita sellun valmistuksen sivu- ja jätevirroista. Toisen roska on toisen aarre!
Mustalipeän sisältämä keitossa liuennut orgaaninen aines poltetaan energiaksi, Tehtaalle prosessihöyryksi ja sähköksi
Sellutehtaat energia yliomavaraisia, myynti valtakunnan verkkoon

## Slide 18
Kuitupuu
Sahahake/ (puru)
Sellutehdas
Biotuotetehdas
Sellu
Ligniini ja muut sivuvirrat
Paperi, pakkaukset, pehmopaperi
Uusiutuva energia
Selluloosa (+ hemisellu)
Ligniini
Hemiselluloosa/ Uuteaineet
Sivu-/jätevirrat
Tekstiilikuidut
Nanoselluloosapohjaiset materiaalit
Biopohjaiset komposiitit
Ligniinipohjaiset hiilikuidut, liimat….
Kemikaalit, lääkkeet (tyypilliset mäntyöljy/tärpätti)
Biokaasu, teolliset symbioosit
Tyypilliset tuotteet
Uudet lisäarvoa tuottavat tuotteet
Muokattu lähteestä RISE (2015), valokuvat: Nina Kukkasniemi

## Slide 19
Kuljetuspolttoaineet
Energia, lämpö
Bulkkikemikaalit
Paperi, sellu
Lannoitteet
Erikoiskuidut (kuten vaatteet)
Erkoispaperit
Lääkkeet
Korkean jalostusasteen kemikaalit
Korkea hinta (Lisäarvoa tuottavat tuotteet)
(Voluumituotteet, bulkkituotteet) Halpa hinta
Biomassa tuottaa
Ekosysteemipalveluita.
Ota sivutuotteet yhtä vakavasti kuin sellu (?)
Ajattele: Pitäisi olla..
Raaka-aine, halpahintalopputuote,
halpahinta
Raaka-aine korkea hintalopputuote,
korkea hinta
Muokattu lähteestä: Bosman, R., RotmansJ. 2014. Benchmarking Finnish and Dutch bioeconomytransition governance. Report, December 2014. Dutch Research
Institute for Transitions.

## Slide 20
SELLU
Yleiskuva 1/1
RAAKA-AINEET
PUUN KÄSITTELY
KEITTO
MASSAN PESU
LAJITTELU
HAPPIDELIG-NIFIOINTI
VALKAISU
KUIVATUS
JÄLKIKÄSITTELY
KEMIALLINEN MASSA
Kuitulinja
KEMIKAALI-KIERTO

## Slide 21: Kuitulinja
Puun käsittelystä valmiiseen selluun

## Slide 22
SELLU
Raaka-aineet 1/1
PUUN KÄSITTELY
KEITTO
MASSAN PESU
LAJITTELU
HAPPIDELIG-NIFIOINTI
VALKAISU
KUIVATUS
JÄLKIKÄSITTELY
KEMIKAALI-KIERTO
KUITUPUU
SAHAHAKE,SAHANPURU
NON-WOOD-KUIDUT
TUKKIPUU
ENERGIAPUU
KUITULINJA:
RAAKA-AINEET
LEHTIPUUT
HAVUPUUT

## Slide 23
SELLU
Puun käsittely 1/1
KEITTO
MASSAN PESU
LAJITTELU
HAPPIDELIG-NIFIOINTI
VALKAISU
KUIVATUS
JÄLKIKÄSITTELY
KEMIKAALI-KIERTO
RAAKA-AINEET
KUITULINJA:
PUUN KÄSITTELY
HAKKEEN SEULONTA
HAKETUS
KUORINTA
SULATUS
PUUN VASTAANOTTO JA KATKAISU
REJEKTI
KUORI
MUU JATKOKÄYTTÖ
MURSKAUS
PURISTUS
VESI
KUORIMOLIETE
ENERGIAKSI
BIOPOLTTOAINEEKSI
FOSSIILIHIILEN KORVAUS METALLITEOLLISUUDESSA
MAISEMOINTIIN
LÄÄKE-, KOSMETIIKKA- JA ELINTARVIKETEOLLISUUS

## Slide 24
SELLU
Keitto 1/1
VUOKEITTO
MASSAN PESU
LAJITTELU
HAPPIDELIG-NIFIOINTI
VALKAISU
KUIVATUS
JÄLKIKÄSITTELY
KEMIKAALI-KIERTO
RAAKA-AINEET
PUUN KÄSITTELY
KUITULINJA:
KEITTO
HAJUKAASUT
RIKKIHAPPO
HAIHDUTTAMO
SOODA-KATTILA
VALKO-LIPEÄN VALMIS-TUS
ERÄKEITTO
MUSTALIPEÄ
VALKOLIPEÄ
TÄRPÄTTI
METANOLI
HÖYRY
TAI
OKSAPESURI
REJEKTI: TIKUT
REJEKTI KEITTOON
REJEKTI:
OKSAT, YLISUURET PALASET
REJEKTI: OKSAT, YLISUURET PALASET, TIKUT
JAUHATUS
KARKEALAJITTELU
HIENOLAJITTELU

## Slide 25
SELLU
Massan pesu 1/1
MASSAN PESU
LAJITTELU
HAPPIDELIG-NIFIOINTI
VALKAISU
KUIVATUS
JÄLKIKÄSITTELY
KEMIKAALI-KIERTO
RAAKA-AINEET
PUUN KÄSITTELY
KEITTO
KUITULINJA:
MASSAN PESU
HAIHDUTTAMO
SOODA-KATTILA
VALKO-LIPEÄN VALMIS-TUS
MUSTALIPEÄ
VALKOLIPEÄ
SEKOITUS
REAKTORI
PESU
LIGNIINI, SUODOSVESI

## Slide 26
SELLU
Lajittelu 1/1
MASSAN PESU
HAPPIDELIG-NIFIOINTI
VALKAISU
KUIVATUS
JÄLKIKÄSITTELY
KEMIKAALI-KIERTO
RAAKA-AINEET
PUUN KÄSITTELY
KEITTO
KUITULINJA:
LAJITTELU
HAIHDUTTAMO
SOODA-KATTILA
VALKO-LIPEÄN VALMIS-TUS
MUSTALIPEÄ
VALKOLIPEÄ
OKSAPESURI
REJEKTI: TIKUT
REJEKTI KEITTOON
REJEKTI: OKSAT, YLISUURET PALASET
HIEKANEROTUS, EPÄPUHTAUKSIEN POISTO
KARKEALAJITTELU
HIENOLAJITTELU
REJEKTI: OKSAT, YLISUURET PALASET, TIKUT
JAUHATUS
AKSEPTI
AKSEPTI: PRIIMAKUITU
AKSEPTI

## Slide 27
SELLU
Happidelignifiointi 1/1
MASSAN PESU
SEKOITUS
VALKAISU
KUIVATUS
JÄLKIKÄSITTELY
KEMIKAALI-KIERTO
RAAKA-AINEET
PUUN KÄSITTELY
KEITTO
LAJITTELU
KUITULINJA:
HAPPI-DELIGNIFI-OINTI
HAIHDUTTAMO
SOODA-KATTILA
VALKO-LIPEÄN VALMIS-TUS
MUSTALIPEÄ
VALKOLIPEÄ
REAKTORI
PESU
KAASUNPOISTO
ALKALI + HAPPI + HÖYRY
LIGNIINI, SUODOSVESI

## Slide 28
SELLU
Valkaisu 1/1
MASSAN PESU
KUIVATUS
JÄLKIKÄSITTELY
KEMIKAALI-KIERTO
RAAKA-AINEET
PUUN KÄSITTELY
KEITTO
LAJITTELU
HAPPIDELIG-NIFIOINTI
KUITULINJA:
VALKAISU
HAIHDUTTAMO
SOODA-KATTILA
VALKO-LIPEÄN VALMIS-TUS
MUSTALIPEÄ
VALKOLIPEÄ
VALKAISUVAIHEET
PESU
VALKAISUKEMIKAALIT:
VESI JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN
KIERTOVESI
LIUENNEEN LIGNIININ POISTO
HAPPI
OTSONI
KLOORIDIOKSIDI
VETYPEROKSIDI
KLOORIDIOKSIDIN VALMISTUS
JÄTERIKKIHAPPO
NATRIUMSULFAATTI
NATRIUMKLORIDI
NATRIUMHYPOKLORIITTI
KLOORI
RIKKIDIOKSIDI
RIKKIHAPPO-LIUOS
NATRIUM-KLORAATTI

## Slide 29
SELLU
Kuivatus 1/1
MASSAN PESU
JÄLKIKÄSITTELY
KEMIKAALI-KIERTO
RAAKA-AINEET
PUUN KÄSITTELY
KEITTO
LAJITTELU
HAPPIDELIG-NIFIOINTI
VALKAISU
KUITULINJA:
KUIVATUS
HAIHDUTTAMO
SOODA-KATTILA
VALKO-LIPEÄN VALMIS-TUS
MUSTALIPEÄ
VALKOLIPEÄ
PERÄLAATIKKO
VIIRAOSA
PURISTINOSA
VESI:
LYHYT KIERTO
HYLKY: REUNANAUHAT
MÄRKÄMASSA-PULPPERIIN
VESI:
PITKÄ KIERTO
LIETTEET
BIOKAASUA, BIOPELLETTEJÄ
TAKAISIN PROSESSIIN

## Slide 30
SELLU
Jälkikäsittely 1/1
MASSAN PESU
KEMIKAALI-KIERTO
RAAKA-AINEET
PUUN KÄSITTELY
KEITTO
LAJITTELU
HAPPIDELIG-NIFIOINTI
VALKAISU
KUIVATUS
KUITULINJA:
JÄLKIKÄSITTELY
HAIHDUTTAMO
SOODA-KATTILA
VALKO-LIPEÄN VALMIS-TUS
MUSTALIPEÄ
VALKOLIPEÄ
PAALAUS
ARKITUS
SELLU PAPERITEHTAALLE
HYLKY:
PALLETTI-,
PITUUS-,
LEVEYS- JA KÄSITTELYHYLKY
KUIVAMASSA-PULPPERIIN

## Slide 31: Kemikaalikierto
Keitto, haihdutus, soodakattila, kaustisointi  keitto, haihdutus…

## Slide 32
SELLU
Kemikaalikierto 1/6
KEMIKAALI-KIERTO
MUSTALIPEÄ
VALKOLIPEÄN VALMISTUS
SOODAKATTILA
HAIHDUTTAMO
KEITTO
MASSAN PESU
VALKOLIPEÄ
Soodakattila
Soodakattilanpolttoaineena
käytetäänmustalipeää
(jäteliemi). Soodakattilalla
tuotetaanenergiaaja
keittokemikaalien
regenerointiuudelleen
käytettäväänmuotoon
aloitetaan.
Mustalipeäkoostuupuun
orgaanisista
komponeneteistakuten
uuteaineistajaligniinistä+
keittokemikaaleista
Haihdutus
Vesihaihdutetaan
mustalipeänjoukostaennen
kuinse meneepolttoon
soodakattilalle
Valkolipeänvalmistus
Kaustisointi+ meesauuni
Valkolipeäon
keittokemikaali, joka
koostuupääosin
natriumhydroksidistaNaOH) ja natriumsulfidista(Na2S).

## Slide 33
SELLU
Kemikaalikierto 2/6
MUSTALIPEÄ
VALKOLIPEÄN VALMISTUS
SOODAKATTILA
KOMPRIMOINTIHAIHDUTUS
KEITTO
MASSAN PESU
VALKOLIPEÄ
MONIVAIHEHAIHDUTUS
VÄKEVÖITYNYT MUSTALIPEÄ
KEMIKAALIKIERTO:
HAIHDUTTAMO
LIGNIINI
UUDET BIOTUOTTEET
ERIKOISKEMIKAALIT
BIOMASSANA MYYMINEN
BIODIESEL
MEESAUUNIIN (FOSSIILISTEN KORVAAJANA)
LAUHDE:
KAUSTISOINTIIN, PESUVEDEKSI JA VALKAISUUN
RAAKASUOPA
HAPOTUS
RAAKAMÄNTYÖLJY
KLOORIDIOKSIDI-LAITOKSEN JÄTEHAPPO
METANOLI: SUORAAN TAI NESTEYTETTYNÄ POLTTOON

## Slide 34
SELLU
Kemikaalikierto 3/6
MUSTALIPEÄ
VALKOLIPEÄN VALMISTUS
SOODAKATTILA
KEITTO
MASSAN PESU
VALKOLIPEÄ
HAIHDUTTAMO
VÄKEVÖITYNYT MUSTALIPEÄ
KEMIKAALIKIERTO:
SOODAKATTILA
HÖYRY,
LÄMPÖ
SÄHKÖ
YLIMÄÄRÄ MYYNTIIN
• KEMIKAALIEN TALTEENOTTO
• PALAMISLÄMMÖN TALTEENOTTO
TUHKAT, SAKAT
LANNOITTEEKSI
MAANRAKENNUKSEEN
BETONIN JA ASFALTIN TÄYTEAINEEKSI
KEMIKAALISULA:
Na2S, Na2CO3, Na2SO4

## Slide 35
SELLU
Kemikaalikierto 4/6
MUSTALIPEÄ
SOODAKATTILA
HAIHDUTTAMO
VÄKEVÖITYNYT MUSTALIPEÄ
KEMIKAALIKIERTO:
VALKOLIPEÄN VALMISTUS
KAUSTISOINTI
KEITTO
MASSAN PESU
KEMIKAALISULA:
Na2S, Na2CO3, Na2SO4
MEESAN POLTTO
VALKOLIPEÄ

## Slide 36
SELLU
Kemikaalikierto 5/6
MUSTALIPEÄ
SOODAKATTILA
HAIHDUTTAMO
VÄKEVÖITYNYT MUSTALIPEÄ
KEMIKAALIKIERTO:
VALKOLIPEÄN VALMISTUS
VIHERLIPEÄN KÄSITTELY
KEITTO
MASSAN PESU
KEMIKAALISULA:
Na2S, Na2CO3, Na2SO4
MEESAN POLTTO
KALKIN SAMMUTUS
KAUSTISOINTI
VALKOLIPEÄN EROTUS, MEESAN PESU
VALKOLIPEÄ

## Slide 37
SELLU
Kemikaalikierto 6/6
MUSTALIPEÄ
SOODAKATTILA
HAIHDUTTAMO
VÄKEVÖITYNYT MUSTALIPEÄ
KEMIKAALIKIERTO:
VALKOLIPEÄN VALMISTUS
VIHERLIPEÄN KÄSITTELY
CaO
KEITTO
MASSAN PESU
KEMIKAALISULA:
Na2S, Na2CO3, Na2SO4
MEESAN SYÖTTÖ
VALKOLIPEÄ
KALKIN SAMMUTUS
KAUSTISOINTI
VALKOLIPEÄN EROTUS, MEESAN PESU
MEESAN KUIVATUS
MEESAN POLTTO MEESAUUNISSA
POLTETUN KALKIN KÄSITTELY
SAVUKAASUJEN KÄSITTELY
VALKAISTUN MASSAN HAPOTUKSEEN LOPPUPESUN YHTEYDESSÄ
SO2
TUHKA
LAIHAVALKO-LIPEÄ
SAKKA
SAKAN PESU
MAAKAASU
POLTTOÖLJY
METANOLI
LIGNIINI
Meesauuni
Meesa(eli
kalsiumkarbonaatti
(CaCO3)), jota syntyy
valkolipeää
valmistettaessa,
poltetaankalkiksi(CaO)
ja käytetäänuudelleen
kaustisoinnissa.

## Slide 38: Tehtävät
Johdanto tehtävä:Sellutehdas biotuotetehtaana
Tehtävä 2: Raaka-aineet ja kuori
Tehtävä 3: Keitto, pesu ja lajittelu
Tehtävä 4: Happidelignifiointija valkaisu
Tehtävä 5: Soodakattila
Tehtävä 6: Mustalipeän haihdutus
Tehtävä 7: Uuteaineet –mäntyöljy, tärpätti
Tehtävä 8: Ligniinin erotus
Tehtävä 9: Lannoitteet, maanparannus + kalkkikierto (valkolipeän valmistus)
Tehtävä 10: Veden kierto ja monet funktiot sellun valmistuksessa
Lopetustehtävä: Tavoitteiden saavuttaminen
Taustatiedon selvitystä vaativat yksilötehtävät
Pohdinta ja mielipide tehtävät
Keskusteluun perustuvat tehtävät

## Slide 39: Johdanto tehtävä: Teollinen ekosysteemi, sellutehdas biotuotetehtaana
Osa 1: Tutki taustat (tutustu johdantomateriaaliin)
  Tunnusomaista biotuotetehtaalle: Mitä tarkoitetaan, kun puhutaan sellutehtaasta biotuotetehtaana? Erot: mikä on sellutehtaan ero verrattuna biotuotetehtaaseen?
  Mieti myös mistä komponenteista puu koostuu? Mitkä puun komponentit ovat “vapaassakäytössä” sivuotuotteisiin/lisäarvoa tuottaviin tuotteisiin? Idea on miettiä resurssitehokkuutta.
Osa 2: Laadi MindMap ja palauta se keskustelualueelle (tutustu kolmen muun opiskelijan MindMappiin ja kommentoi)
  Millaiset yritykset voivat käyttää biotuotetehtaan sivuvirtoja raaka- aineina?
  Etsi esimerkki yrityksiä (5 kpl) ja esimerkkituotteita (5 kpl). Tee mindmap, jossa sijoitat sellutehtaan keskelle mindmappia. Ajattele, että sellutehdas on biotuotetehtaansydän.
  Vastaa vielä omaan keskusteluusi: kerron kenen mindmappeihin tutustuit ja mitä uutta tietoa sait, oivalsitko jotakin?
Osa 3: Määritä tavoitteesi opintojaksolle (formaatti vapaa)
  Pohdi lähtötasoasi: Missä olen nyt kiertotalouteen liittyvässä osaamisessa?
  Mitä haluan oppia ja saavuttaa? Osaamistavoitteesi? Peilaa toteutuksen osaamistavoitteisiin.
Tutustu tehtävässä esimerkiksi seuraaviin lähteisiin:
  Antikainen, R., Dalhammar, C., Hildén, M., Judl, J., Jääskeläinen, T., Kautto, P. et al. 2017. Renewal of forest based manufacturing towards a sustainable circular bioeconomy. Luettu 1.4.2019. https://core.ac.uk/download/pdf/84364223.pdf  tutki eirytisesti luku 6. Biorefinery case.
  RISE. 2015. RISE Roadmap. Roadmap 2015 – 2025. The pulp mill biorefinery. Stockholm, Sweden: RISE Research Institutes of Sweden. Luettu 1.4.2019. http://www.innventia.com/Global/Roadmaps/Roadmap%20The%20pulp%20mill%20biorefinery.pdf?epslanguage=sv
  RISE. 2015. Roadmaps toward the future bioeconomy – the vital role of the forest industry. Stockholm, Sweden: RISE Research Institutes of Sweden. Luettu 4.6.2019. http://www.innventia.com/Documents/Produktblad/Stab/Folder_roadmaps_jan%202016_webb.pdf
  Unique industrial ecosystem in Äänekoski. n.d. Metsä Fibre. Luettu 28.6.2019. https://www.metsafibre.com/en/Archive/Pages/Unique-industrial-ecosystem-in-%C3%84%C3%A4nekoski-.aspx
Tehtävän hyväksytty suoritus edellyttää: vähintään viiden lähteen käyttöä (muista tieteellinen lähdeviittaaminen ja lähdeluettelo)

## Slide 40: Tehtävä 2: Puuraaka-aineet ja puun kuori
Osa 1: Tutki taustat puuraaka-aineisiin liittyen
  Kertaus: Mitkä ovat pääasialliset puuraaka-aineet kemiallisen massan valmistuksessa? Suomessa, maailmalla?
  Pääasiallisena raaka-aineena on metsästä saatava kuitupuu, mutta myös sahoilta saatava hake ja puru – Kyllä tämä on kiertotaloutta, mutta ota hetki ja pohdi miksi tämä on tärkeää? Onko rajoitteita? Listaa ylös asioita jotka ovat plussaa.
  Resurssitehokkuus ja kierrätys: Kuinka haketus ja hakkeen seulonta ovat osa sisäistä materiaalien kiertoa?
  Talviaikaan puun sulatus tarvitaan ennen kuorintaa. Kuinka se tehdään? Onko prosessissa mitään kiertoa?
Osa 2: Kuori aarreaittaina –Pohdinta kuoren hyödyntämisestä (otsikoi omalla nimelläsi + kuvaavalla otsikolla)
  Kuori on perinteisesti käytetty energian tuotantoon. Sanotaan, että kuori on aarreaitta ja se sisältää paljon arvokkaita materiaaleja. Laadi lista tai miellekartta eri lisäarvoatuottavista tuotteista joita olisi mahdollista valmistaa puun kuoresta.
  Lisää vielä pohdinta osio miksi kuori on vaikea hyödyntää (vai onko se vaikeaa) muulla tavoin kuin energiaksi? Miksi eri mahdollisuuksia tutkitaan?
  Perehdy toisen opiskelijan pohdintaan ja kommentoi pohdintaa
Tutustu tehtävässä esimerkiksi seuraaviin lähteisiin:
  Hamunen, H. 2018. Tree bark – a treasure chest of useful materials. Natural Resources Institute Finland (Luke). Luettu 23.6.2019. https://www.luke.fi/en/tree-bark-a-treasure-chest-of-useful-materials/
  Hytönen, E. Vepsäiläinen, J. (ed.) 2018. Nordic wood biorefinery conference. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Read on 1.3.2019. https://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2018/T340.pdf Katso sivu 95  Side streams: Processing of bark and wood to value-added products
  Putting bark to better use. 2016. Natural Resources Institute Finland (Luke).Luettu 23.6.2019. https://www.luke.fi/en/putting-bark-to-better-use/
Tehtävän hyväksytty suoritus edellyttää: vähintään kolmen lähteen käyttöä (muista tieteellinen lähdeviittaaminen ja lähdeluettelo)

## Slide 41: Tehtävä 3: Sellun keitto, pesu ja lajittelu
Tässä tehtävässä keskitytään raaka-aineiden tehokkaaseen käyttöön. Voimme kutsua sitä materiaalitehokkuudeksi tai materiaalien sisäiseksi kierroksi.
Millaista materiaalien kiertoa on sellun keiton, pesun ja lajittelun välillä?
Miksi lajittelu on tärkeää prosessivaihe kun puhutaan materiaalien kierrosta?
Mikä on oksapesurin/karkealajittelun ja hienolajittelun pääasiallinen tehtävä?
Mitä hiekalle ja muille epäpuhtauksille tapahtuu?
Mitä opin ja oivalsin? Jäikö kehitettävää?
Tehtävän hyväksytty suoritus edellyttää: vähintään kolmen lähteen käyttöä (muista tieteellinen lähdeviittaaminen ja lähdeluettelo)

## Slide 42: Tehtävä 4: Happidelignifiointi ja valkaisu
O2 (kaasu)  H2O2  H2O
Tavoite jäännösligniinin vähentäminen
Happidelignifiointi liitetään kustannuksiin, sellun laatuun ja ympäristökuormitukseen.
Kirjoita Essee jossa vastaat seuraaviin kysymyksiin (otsikoi omalla nimelläsi ja kuvaavalla otsikolla):
  Laadi vertailulista. Miksi happidelignifiointia käytetään ennen varsinaista valkaisuvaihetta tai sen sijaan?
  ECF ja TCF –mikä ero? Kuinka valkaisu on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana? Ympäristöystävällisyys? Kustannustehokkuus?
  Tutustu toisen opiskelijan esseeseen ja kommentoi
Tehtävän hyväksytty suoritus edellyttää: vähintään kolmen lähteen käyttöä (muista tieteellinen lähdeviittaaminen ja lähdeluettelo)

## Slide 43: Tehtävä 5: Mustalipeän haihdutus
Osa 1: Tutki taustat:
  Mitä oikeastaan on mustalipeä ja miksi se sisältää niin monia mahdollisuuksia lisäarvoa tuottaviksi sivutuotteeksi? Laadi lista mahdollisuuksista.
  Mustalipeä: miksi haihdutus tehdään?
  Raaka-ainetehokkuus. Mitä sivuvirtoja on?
Osa 2: Laadi mielipidekirjoitus keskustelualueelle (otsikoi omalla nimelläsi + otsikolla joka kuvaa mielipidettäsi):
  Vastaa kysymykseen mitä hyötyjä näet, että sivutuotteet otetaan yhtä vakavasti kuin selluliiketoiminta?
  Perehdy yhteen toisen opiskelijan laatimaan mielipidekirjoitukseen ja kommentoi kirjoitusta.
  Lopeta mielipidekirjoituksesi pohdintaa: mitä oivalsin? Opinko jotakin uutta?
Tutustu tehtävässä esimerkiksi seuraavaan lähteeseen:
  Is Your Recovery Process Up To Snuff? 2015. Pine Chemicals Associationin International. Read on 28.6.2019. https://www.pinechemicals.org/new s/260962/Is-Your-Recovery-ProcessUp-To-Snuff.htm
Tehtävän hyväksytty suoritus edellyttää: vähintään kolmen lähteen käyttöä (muista tieteellinen lähdeviittaaminen ja lähdeluettelo)

## Slide 44: Tehtävä 6: Soodakattila
Osa 1: Selvitä taustat
  Selvitä kuinka soodakattiloiden kapasiteetit ovat kasvaneet viimevuosikymmenen aikana? Mitä se tarkoittaa?
  Mikä tekee soodakattilasta erityisen verrattuna mihin tahansa muuhun kattilaan? Mitkä ovat soodakattilan pääasialliset tehtävät?
  Mikä on Suomen soodakattiloiden kapasiteetti verrattuna kokonaisenergiakulutukseen? Pohdi uusituvan energian osuutta.
  Soodakattilat tuottavat lämpöä ja energiaa mustalipeästä. Kuinka energia kiertää prosessissa? Sellutehtaat ovat energiaomavaraisia, kuinka ylijäämä energia käytetään?
Osa 2: Soodakattilan mahdollisuudet kiertotalouden näkökulmasta (otsikoi omalla nimelläsi + kuvaavalla otsikolla)
  Soodakattila voi käyttää polttoaineena myös muuta kuin mustalipeää esim. fossiilisia polttoaineita. Uusiutuvuus: Kuinka näet tämän mahdollisuuden kiertotalouden näkökulmasta? (taloudelliset, ekologiset vaikutukset)
  Lisää uusi keskustelu + kommentoi yhden opiskelijan näkemystä asiaan. Voit myös halutessasi kirjoittaa vastineen saamaasi kommenttiin.
Tutustu tehtävässä esimerkiksi seuraaviin lähteisiin:
  Continuous Development of Recovery Boiler Technology – 50 Years of Cooperation in Finland. 2014. Finnish Recovery Boiler Committee. International Recovery Boiler Conference 11.6.2014. Tampere. Read on 20.1.2019. http://www.soodakattilayhdistys.fi/si tes/default/files/files/sky_50v_naytt oversio.pdf
  ANDRITZ and OKI - All set to take on the world. 2018. Video.Andritz group. Watched 23.6.2019. https://www.youtube.com/watch?v= BGK4qGvZ2os
  Tarkastele soodakattilavalmistajien nettisivuja, kuten Andritz ja Valmet
Tehtävän hyväksytty suoritus edellyttää: vähintään kolmen lähteen käyttöä (muista tieteellinen lähdeviittaaminen ja lähdeluettelo)

## Slide 45: Tehtävä 7: Puun uuteaineet – mäntyöljy ja tärpätti
Mitä ovat mäntykemikaalit, sellunvalmistuksen sivuotteet? Mitä tarkoitetaan modernilla mäntykemikaaliteollisuudella? (tuotteet ja sovellukset + taloudelliset vaikutukset)
Suuria toimijoita Suomessa ovat esimerkiksi UPM (Lappeenranta), Forchem Oy (Rauma) and Kraton Chemical Oy (Oulu). Mitä nämä yritykset tuottavat raaka mäntyöljystä (biokemikaaleja ja biopolttoaineita)?
Etsi tuotteita, jotka on valmistettu sellun valmistuksen sivutuotteena saatavasta mäntyöljystä
Mitä opin ja oivalsin? Jäikö kehitettävää?
Tutustu tehtävässä esimerkiksi seuraaviin lähteisiin:
  Alén, R. 2015. CHAPTER 3A -Pulp Mills and WoodBased Biorefineries. In Pandey, A., Höfer, R., Larroche, C., Taherzadeh, M. & Nampoothiri, K.M. (ed.) Industrial Biorefineries and White Biotechnology. Elsevier ltd. ebook. 91-120. https://www.elopak.com/newsmedia/news/news/elopak-first-to-hit-one-billionmark-for-100-percent-renewable-cartons Economics & Statistics Department American Chemistry Council. .2011.The Economic Benefits of the Pine Chemicals Industry. Luettu 1.3.2019. https://pinechemistry.americanchemistry.com/Pine -Chemistry-Basics/Learn-about-the-EconomicBenefits-of-Pine-Chemistry.pdf
  Laxen, T. & Tikka, P. 2008. Soap and Tall oil. In Fardim, P. (ed.) Chemical Pulping Part 2, Recovery of Chemicals and Energy. Paper Making Science and Technology. Helsinki: Fapet Oy 360-380.
  Pine Chemicals Association. n.d. Global Impact of the Modern Pine Chemical Industry. Luettu 1.3.2019. https://cdn.ymaws.com/www.pinechemic als.org/resource/resmgr/Studies/PCA_Global_Impact_of_the_Mo.pdf
Tehtävän hyväksytty suoritus edellyttää: vähintään kolmen lähteen käyttöä (muista tieteellinen lähdeviittaaminen ja lähdeluettelo)

## Slide 46: Tehtävä 8: Ligniinin erotus
Ligniini on orgaaninen polymeeri, joka toimii puussa liiman tavoin ja antaa kuiduille jäykkyyttä. Ligniini erotetaan sellunvalmistuksessa mustalipeän joukosta.
Tarkastele tavaramerkkejä kuten LignoBoost™ , Lineo™ , BioPiva™ . Millaisia tuotteita nämä ovat? Mitä muita kaupallisia sovelluksia tai tuotteita löydät?
Ligniini suurimmaksi osaksi poltetaan energiaksi, mutta kuten huomaat ligniinissä on paljon potentiaalia. Millainen raaka-aine ligniini on? Onko se helppo erottaa prosessista omaksi jakeekseen?
Soodakattila on kallis, ehkä kallein yksittäinen investointi sellutehtaalle. Se on myös usein pullonkaula jos tuotantoa haluttaisiin kasvattaa. Miksi näin on? Kuinka kiertotalous ja ligniinin erottaminen prosessista voivat vastata tähän haasteeseen?
Mitä opin ja oivalsin? Jäikö kehitettävää?
Tutustu esimerkiksi seuraavaan lähteeseen:
  Alén, R. 2015. CHAPTER 3A -Pulp Mills and Wood-Based Biorefineries. In Pandey, A., Höfer, R., Larroche, C., Taherzadeh, M. & Nampoothiri, K.M. (ed.) Industrial Biorefineries and White Biotechnology. Elsevier ltd. ebook. 91-120.  Tutustu sivuihin 102-105.
Tehtävän hyväksytty suoritus edellyttää: vähintään kolmen lähteen käyttöä (muista tieteellinen lähdeviittaaminen ja lähdeluettelo)

## Slide 47: Tehtävä 9: Lannoitteet ja maanparannus + kalkkikierto (valkolipeän valmistus)
Sellutehtaan sivuvirroista on saatavilla erilaisia lannoitteita ja maanparannusaineita maanviljelyyn ja puutarhanhoitoon. Nämä sivuvirrat ovat pääasiallisesti puun orgaanisia komponentteja tai epäorgaanisia mineraaleja keittoprosessista. Ne ovat niitä osia, joita ei käytetä sellun valmistamiseen.
Tehtävänäsi on sijoittaa nämä eri sivuvirrat eri prosessivaiheisiin. Kuinka arvioit lannoitteita kiertotalouden näkökulmasta? Onko näille sivuvirroille muita käyttötarkoituksia?
  Tuhka/lentotuhka (epäorgaaninen lannoite)
  Kalkki (kalkitsemiseen)
  Sakka Kuituliete (maanparannus)
  Kuori (katemateriaalina, maanparannukseen)
Mikä on kalkin tehtävä valkolipeän valmistuksessa? Kuinka se käytetään uudelleen hyödyksi prosessissa?
Mitä opin ja oivalsin? Jäikö kehitettävää?
Tutustu esimerkiksi seuraavaan lähteeseen:
  Apila group. 2016. Metsäteollisuuden ravinteet. Luettu 1.9.2019. http://www.apilagroup.fi/wpcontent/uploads/2016/06/Metsteollisuudenravinteet-Selvitys.pdf
Tehtävän hyväksytty suoritus edellyttää: vähintään kahden lähteen käyttöä (muista tieteellinen lähdeviittaaminen ja lähdeluettelo)

## Slide 48: Tehtävä 10: Veden kierrot sellun valmistuksessa
Vedellä on erilaisia tehtäviä sellunvalmistusprosessissa.
Osa 1: Vesi osana sellunvalmistuksen prosessia
  Tarkastele vettä ja veden käyttöä sellun valmistusprosessissa. Käy prosessi vaihe vaiheelta läpi, missä kohdissa prosessia vettä hyödynnetään tavalla tai toisella.
    Tarkastele seuraavien prosessivaiheiden kautta:
      Sulatus (puun kuorimolla)
      Jälkikäsittely/kuivaus(lyhyt ja pitkä kierto)
      Jäteveden käsittely
      Sellun pesuvaiheet
Osa 2: Tutustu seraavaan materiaaliin ja tee keskustelun avaus (otsikoi omalla nimelläsi)
  Tarkastele CEPIn kestävänkehityksen raporttia (2018 tai uudempi)(Confederation of European Paper Industries) (http://sustainability.cepi.org/) Mitä on kerrottu veden käytöstä? Mitä eri funktioita vedellä on sellunvalmistuksessa ?
  Keskustelun avauksessa: Kirjoita mielestäsi materiaalista välittyvä tärkeän asia ja kuvaa sitä 1-3 virkkeellä. Kommentoi tämän jälkeen kahta toisen opiskelijan avausta.
  Lopuksi kun keskustelun avauksessasi on kaksi kommenttia käy antamassa oma vastauksesi kommentteihin.

## Slide 49: Lopetus tehtävä -itsearviointi
Palaa tarkistelemaan asettamiasi tavoitteita ja peilaa niiden toteutumista (Kopioi tehtävän palautukseen toteutuksen alussa asettamasi tavoitteet ja jatka lopetus tehtävä jatkoksi)
  Mikä meni hyvin?
  Mitkä tekijät vaikuttivat tähän?
  Mikä meni huonosti? Miksi?
  Mitä opin?
  Voinko viedä jotain käytäntöön?
  Mitä teen ensi kerralla paremmin?
  Vapaa muotoinen palaute

## Slide 50: Lähteet
Materiaalin tekemiseen käytettyjä lähteitä voi hyödyntää oppimistehtävien suorittamiseen

## Slide 51: Lähteet (1/4)
Alén, R. 2015. CHAPTER 3A -Pulp Mills and Wood-Based Biorefineries. In Pandey, A., Höfer, R., Larroche, C., Taherzadeh, M. & Nampoothiri, K.M. (ed.) Industrial Biorefineries and White Biotechnology. Elsevierltd. ebook. 91-120.
Air Liquide. 2019. Delignifiointi. Luettu 26.4.2019. https://teollisuusalat.airliquide.fi/massan-japaperinvalmistus/delignifiointi/happidelignifiointi#content
Antikainen, R., Dalhammar, C., Hildén, M., Judl, J., Jääskeläinen, T., Kautto, P. et al. 2017. Renewalof forestbasedmanufacturingtowardsa sustainablecircularbioeconomy. Luettu 1.4.2019. https://core.ac.uk/download/pdf/84364223.pdf
Biotalous. 2019. Elintarvikepakkaus. Luettu 26.4.2019. https://www.biotalous.fi/elintarvikepakkaus/
Bosman, R., RotmansJ. 2014. Benchmarking Finnish and Dutch bioeconomytransition governance. Report, December 2014. Dutch Research Institute for Transitions.
CircHubs. 2019. Jätteenpolton tuhkat ja kuonat. Luettu 16.4.2019. https://circhubs.fi/tietopankki/jatteenpolton-tuhkat-ja-kuonat/
ContinuousDevelopmentof RecoveryBoilerTechnology –50 Yearsof Cooperationin Finland. 2014. FinnishRecoveryBoilerCommittee. International RecoveryBoilerConference. 11.6.2014. Tampere. Luettu 20.1.2019. http://www.soodakattilayhdistys.fi/sites/default/files/files/sky_50v_nayttoversio.pdf
Elinkeinoelämän keskusliitto. 2019. Mikä ihmeen kiertotalous. Luettu 26.4.2019. https://ek.fi/sytykiertotaloudesta/mika-ihmeen-kiertotalous/
Energiatehokkuussopimukset 2017–2025. 2018. Kotkamills: Uusi haihduttamo leikkaa höyrynkulutusta. Luettu 5.5.2019. http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/ajankohtaista/kotkamills-uusihaihduttamo-leikkaa-hoyrynkulutusta/

## Slide 52: Lähteet (2/4)
Hamunen, H. 2018. Tree bark –a treasure chest of useful materials. Natural ResourcesInstitute Finland(Luke). Luettu 23.6.2019. https://www.luke.fi/en/tree-bark-a-treasure-chest-of-useful-materials/
Hytönen, E. Vepsäiläinen, J. (ed.) 2018. Nordic woodbiorefineryconference. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Luettu 1.3.2019. https://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2018/T340.pdf
Hänninen, R. & Toppinen, A. 2001. Markkinakatsaus. Pdf-tiedosto. Luettu 16.4.2019. http://www.metsantutkimuslaitos.fi/asiakaslehti/2001/2001-1/2001-1-markkinakatsaus.pdf
Is Your Recovery Process Up To Snuff? 2015. PineChemicalsAssociationin International. Luettu 28.6.2019. https://www.pinechemicals.org/news/260962/Is-Your-Recovery-Process-Up-To-Snuff.htm
Klemetti, U., Kortelainen, V-A., Lyytikäinen, J., Siitonen, H. & Sironen, R. 2005. Paperimassan valmistus. 3. painos. Helsinki: Opetushallitus.
Knowpap. versio 20.0. 2019. AEL. Luettu 26.4.2019. http://www.knowpap.com.elib.tamk.fi/extranet/suomi/paper_technology/ vaatii käyttöoikeuden
  Puun käsittely, sellun valmistus, happidelignifiointi, jälkiksittely, kaustisointi, kiertotalous, kloorioksidi, kuivatus, lajitteluprosessi, massajärjestelmä, meesanpoltto, pesuprosessi, rikkidioksidi, sulfaattisellun valmistus, tuotantoprosessit, valkaisu, ympäristövaikutukset
Laxen, T. & Tikka, P. 2008. Soapand Tall oil. In Fardim, P. (ed.) ChemicalPulpingPart2, Recoveryof Chemicalsand Energy. Paper Making Science and Technology. Helsinki: Fapet Oy 360-380.
Metsä. 2019. Uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella. Esite. Luettu 16.4.2019.

## Slide 53: Lähteet (3/4)
Metsälehti. 2017. Puunkuorelle uusi osoite. Luettu 16.4.2019. https://www.metsalehti.fi/artikkelit/puunkuorelle-uusi-osoite/
MetsäTissue. 2019. Kuitusavi. Luettu 26.4.2019. https://www.metsatissue.com/en/AboutUs/Operations-inFinland/Suomi/tuotannon-sivutuotteet/Pages/default.aspx
Mäkiö, I. & Virta, M. (toim.) 2019. Menetelmiä kiertotalouden opettamiseen –opas ja työkalupakki. Turun ammattikorkeakoulu. Luettu 25.5.2020. http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522167217.pdf
Paperi ja Puu. 2016. Ligniini jalostuu energiaa pitemmälle. Luettu 5.5.2019. https://www.paperijapuu.fi/ligniini-jalostuu-energiaa-pitemmalle/
Puttingbarkto betteruse. 2016. Natural ResourcesInstitute Finland(Luke). Luettu 4.6.2020. https://www.luke.fi/en/putting-bark-to-better-use/
RISE. 2015. RISE Roadmap. Roadmap 2015 –2025. The pulp mill biorefinery. Stockholm, Sweden: RISE Research Institutes of Sweden.Luettu1.4.2019. http://www.innventia.com/Global/Roadmaps/Roadmap%20The%20pulp%20mill%20biorefinery.pdf?epslanguage=sv
RISE. 2015. Roadmaps toward the future bioeconomy–the vital role of the forest industry. Stockholm, Sweden: RISE Research Institutes of Sweden. Luettu4.6.2019. http://www.innventia.com/Documents/Produktblad/Stab/Folder_roadmaps_jan%202016_webb.pdf
Stora Enso. 2019. Metsäsanasto. Luettu 26.4.2019. https://www.storaensometsa.fi/metsasanasto/kuitupuu/

## Slide 54: Lähteet (4/4)
Tekniikka&Talous. 2016. Ligniinistä kehitetään hiilikuituja ja muovin korvaajia. Luettu 5.5.2019. https://www.tekniikkatalous.fi/summa_premium/ligniinista-kehitetaan-hiilikuituja-ja-muovin-korvaajia6593626
Tilastokeskus. 2018. Teollisuuden energiankäyttö 2018. Luettu 26.4.2019. Pdf-tiedosto. https://tilastokeskus.fi/keruu/teen/files/tayttoohje_fi.pdf
UPM. 2019. Edistetään ilmastomyönteisiä ratkaisuja. Luettu 16.4.2019. https://www.upm.com/fi/vastuullisuus/ihmiset-ja-yhteiskunta/yhteiskuntasuhteet/ilmasto/
UPM. 2008. Vuosikertomus. Pdf-tiedosto. Luettu 16.4.2019. https://vuosikertomukset.net/resources/UPM/fin/vuosikertomukset/UPM_vuosikertomus_2008.pdf
YLE. 2018. Suomessa muhii jättipotti – tehdas eristi puusta aineen, josta voi tehdä ympäristöystävällisiä maaleja ja liimoja. Luettu 5.5.2019. https://yle.fi/uutiset/3-10098485
Valokuvat: Nina Kukkasniemi
Kuviot: dianumerot 11-12, 13-17 Nina Kukkasniemi
Kuviot: dianumerot 2, 18, 20-28, 30-35 Mira Huhtala