## Slide 1: Johdanto Sensoritekniikkaan
Terveyden- ja hyvinvoinnin seurantaosaaminen 2

## Slide 2: Johdanto
Sensorit ja transducerit
Mittausperiaatteet
Sensoreiden ominaisuudet

## Slide 3: Johdanto sensoreihin
  Transducer on laite, joka muuttaa signaalin johonkin toiseen fysikaaliseen muotoon.
  Fysikaalisia muotoja ovat: Mekaaninen, terminen, magneettinen, sähköinen, optinen, kemiallinen…. Transducerit ovat ENERGIAN muuntimia

## Slide 4: Johdanto sensoreihin
Sensori on laite ( sisääntulolaite ), joka vastaanottaa herätteen ja reagoi siihen vasteella.
  Heräte: mekaaninen, terminen, magneettinen, sähköinen, optinen, kemiallinen…
  Vaste: sähköinen signaali
Aktuaattori on laite, joka vastaanottaa sähköisen signaalin ja muuttaa sen johonkin toiseen muotoon esim liikkeeksi.

## Slide 5: Johdanto sensoreihin
Esimerkki: audio järjestelmä
  Sensori: sissänmenon transducer eli mikrofoni
  Aktuattori: ulostulon aktuaattori eli kaiutin.
Amplifier,
processor,
etc.

## Slide 6: Johdanto sensoreihin
Sensori järjestelmä
  Primaariset sensorielementit
  Toimintapisteen asetus ( jännite tai virta )
  Vahvistus
  Analoginen signaalin suodatus
  Datan konversio
  Kompensaatio
  Digitaalinen signaalin käsittely
  Digitaalinen tietoliikenteen prosessointi

## Slide 7: Mittaukset
Yksinkertainen instrumenttimalli
  Havaittava muuttuja X mitataan mittaussuureesta.
  X riippuu mittaussuureesta jollakin tunnetulla tavalla.
  Sensori synnyttää signaalin, jota voidaan käsitellä: prosessoida, siirtää tai näyttää.
Mittaus
  Prosessi, jossa verrataan tuntematonta mitattavaa asiaa tunnettuun standardiin, Esim mitataan pituutta tai kahteen tunnettuun standardiin kun mitataan nopeutta.

## Slide 8: Kalibrointi
Tarkoittaa fyysisen mittasuureen ( X ) ja signaalin ( S ) suhdetta.
  Sensori tai instrumentti kalibroidaan soveltamalla useita tunnettuja fyysisiä tuloja ja rekisteröimällä sensorin vaste.

## Slide 9: Sensoreiden ominaisuuksia
Staattiset ominaisuudet
    Tarkkuus
    Toistotarkkuus
    Erottelukyky
    Virheet
    Ajautuminen
    Herkkyys
    Lineaarisuus
    Hystereesi
Dynaamiset olimaisuudet
  Kertovat miten sensori vastaa muuttuvaan sisäänmenoon.

## Slide 10: Tarkkuus, erottelukyky, toistotarkkuus
Tarkkuus on sensorin ominaisuus mitata ja antaa tuloksia mahdollisimman lähelle oikeita arvoja.
  Tarkkuus on yhteydessä mitttaustulosten biakseen eli yhteiseen virheeseen
  Tarkkuus ilmoitetaan absoluuttisena ja suhteellisena tarkkuutena.
Erottelukyky on pienin mittavan suuren muutos mikä havaitaan.
  Erottelukykyä kutsutaan myös resoluutioksi.

## Slide 11: Tositotarkkuus
Toistotarkkuus on ominaisuusjonka takia sensori antaa saman tuloksen eri mittakerroilla.
  Toistotarkkuus kertoo samanlaisista mittatuloksista eri kerroilla eikä tuloksen oikeasta arvosta.
  Toistotarkkuus on välttämätön mutta ei riittävä tarkkaan tulokseen.
Kaksi termiä jotka ovat yhteydessä toistotarkkuuteen
  Toistettavuus, joka tarkoittaa toistotarkkuutta lyhyen mittausajan sisällä
  Uudelleen toistettavuus, joka tarkoittaa pitemmän ajan sisällä tapahtuvan mittausken toistotarkkuutta

## Slide 12: Esimerkki
Nuolen heitto
  Erottelukyky: nuolen jättämä reikä
  Kumpi heittäjä on tarkempi ?
  Kummalla heittäjällä on toistotarkkuus parempi ?

## Slide 13: Tarkkuus ja virheet
Systemaattiset virheet
  Johtuvat monista lähteistä, mm lämpötilasta, mekaanisesta rasituksesta, vaimennuksesta.
  Systemaattiset virheet voidaan kompensoida.
Satunnaiset virheet
  Kutsutaan myös kohinaksi

## Slide 14: Esimerkki: systemaattinen ja satunnainen virhe

## Slide 15: Lisää sensoreiden ominaisuuksia
Signaalin sisääntuloalue, esim max lämpötila
Ulostulosignaalin alue
Herkkyys
Lineaarisuus
Monotoonisuus
  Tarkoittaa että ulostulo kasvaa tai pienenee kun sisäänmeno kasvaa tai pienenee.
Hystereesi, tarkoittaa että ulóstulo seuraa samaa käyrää kun sisäänmenosignaali kasvaa tai pienenee.

## Slide 16: Oppimateriaalin tekijät
  Arto Toppinen Savonia AMK