## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen 2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Puurakennuksen korjaaminen ja puulla korjaaminen

## Slide 4
Tekijät
Markku Karjalainen, arkkitehti TkT, professori
Henri Käpynen, arkkitehti, tutkija
Tampereen yliopisto
Julkaisupäivä: 29.6.2022

## Slide 5: Puurakennuksen korjaaminen ja puulla korjaaminen -sisältö
Intro – Korjausrakentaminen
Puun mahdollisuudet lähiökerrostalojen energiakorjauksessa ja lisäkerrosten rakentamisessa
  Yleistä lisäkerrosrakentamisesta
  Puisten lisäkerrosten rakentamisjärjestelmiä
  Arkkitehtuurikilpailut – korjausrakentaminen
  Lisäkerrosrakentamishankkeen vaiheet
Puurakennuksen lisälämmöneristäminen ja puun käyttö betonikerrostalon korjauksessa Puurakennuksen lisälämmöneristäminen ja puun käyttö betonikerrostalon korjauksessa
  Lämmöneristys
  Kokonaisenergiatarkastelu
  e-lukuvaatimukset
  Lisäkerrosten rakennetyyppejä
  Lähiötalon energiakorjaus
  Kyselytutkimus suomalaisen kerrostalokannan todellisesta korjauspotentiaalista 10/2015
  Opiskelijatöitä
Puujulkisivujen korjaaminen
  Pintakäsittely
  Hengittävä rakenne
  Lautaverhouksen korjaaminen
  Korjaustyönperiaate
  Korjaustyön työvaiheet
Hirsitalon kengittäminen
  Hirsien uusiminen
  Esimerkkejä
  Toimenpiteet
  Esimerkkikohteet
Puurakenteiden korjaaminen
  Kuntoarvio ja jatkuva huolto
  Vesikatto
  Perustukset ja salaojat
  Kantavat rakenteet ja lisäeristäminen
  Alapohja
  Ulkoseinä
  Yläpohja
  Ulkoverhous
  Ikkunat
5

## Slide 6: Puurakennuksen lisälämmöneristäminen ja puun käyttö betonikerrostalon korjauksessa

## Slide 7: Sisältö
Puurakennuksen lisälämmöneristäminen ja puun käyttö betonikerrostalon korjauksessa
  Lämmöneristys
  Kokonaisenergiatarkastelu
  e-lukuvaatimukset
  Lisäkerrosten rakennetyyppejä
  Lähiötalon energiakorjaus
  Kyselytutkimus suomalaisen kerrostalokannan todellisesta korjauspotentiaalista 10/2015
  Opiskelijatöitä

## Slide 8: Lämmöneristys
  1960-1970-lukujen taloissa suurin energiansäästömahdollisuus on ilmanvaihdon lämmöntalteenotossa.
Kuva: Taloyhtiön Energiakirja, 2011.

## Slide 9: Lämmöneristys
  U-arvot, W/(m2K)
  Ulkoseinä 0,17 (eriste n. 220 – 250 mm)
  Yläpohja 0,09 (eriste n. 400 – 450 mm)
  Alapohja 0,16
  Ikkunat 1,0
  Ovet 1,0
  E-luku, kWhE/m2 vuosi
Alapohjan eristämistä puhallusvillalla

## Slide 10: Kokonaisenergiatarkastelu
E-luku = Rakennuksen kokonaisenergiakulutuksen rakennustyyppikohtainen yläraja
E-luvun laskennassa otetaan huomioon rakennuksen käyttämän energian tuotantomuoto

## Slide 11: E-luku; 1.1.2018 –
Normaalikäytössä vertailukelpoisuus on huomioitu
Energian muuntokertoimien avulla ohjataan ostetun energian energialähteen valintaa
Polttopuu on uusiutuvaa ostoenergiaa
Energian muuntokertoimet ovat:
Fossiiliset polttoaineet: 1
Sähkö: 1.2
Kaukolämpö: 0.5
Uusiutuvaa ostoenergiaa (puu): 0.5
Koukojäähdytys: 0.28

## Slide 12: Rakennusluvan edellytyksenä on vuotuinen E-arvo, joka ei saa ylittää kWhE/m2 vuodessa
Rakennus | kWhE/m2 | Rakennuksen koko
Omakotitalo | 200 | 50 – 150 m2
Omakotitalo | 116 | 150 – 600 m2
Omakotitalo | 92 | > 600 m2
Rivitalo | 105 | 
Asuinkerrostalo | 105 | 2. kerrosta tai vähemmän
Asuinkerrostalo | 90 | 2. kerrosta tai vähemmän

## Slide 13: Lisäkerrosten rakennetyyppejä
Ulkoseinä
Yläpohja

## Slide 14: Lisäkerrosten rakennetyyppejä – Ulkoseinät
U-arvo < 0,17 W/(m2K) = Lämmöneristettä 220 – 250 mm
Eristeen paloluokka A2; Kivi- tai lasivilla
Rankarakenteinen
ulkoseinä
CLT-rakenteinen
ulkoseinä
Ristirunkoinen sisään koolattu rankarakenteinen ulkoseinä

## Slide 15: Lisäkerrosten rakennetyyppejä – Yläpohja
U-arvo < 0,09
(lämmöneristettä 400 – 450 mm)
Tuuletusväli; Min. 150 mm
Ristikkorakenne
Palkkirakenne
CLT-rakenne

## Slide 16: Lähiötalon energiakorjaus
Lisälämmöneristyselementtien asennusmahdollisuudet
Julkisivu
TES-elementit
  Case-esittely: Riihimäen Peltosaari – Innova-projekti
TEM kysely

## Slide 17: Seinärakenne: betonisandwich julkisivu 1970 - luku
SANDWICH SEINÄ
80 mm betoni
90 mm mineraalivilla
40 mm betoni
U=0,53 W/m2K
Huom! U-arvo nykyisin 0,17 (lämmöneristystä 220 – 250 mm)

## Slide 18: Lisälämmöneristyselementtien asennusmahdollisuudet
Roikutettu
Kerroksittain
asennettu
Seisova
Kerroksittain tuettu

## Slide 19: Julkisivumateriaali valittavissa
Ohut- tai kolmikerrosrappaus
Tuulettuva rakenne:
  Levyverhous
  Puuverhous
  Ohuttiiliverhous
  Kuitusementtilevy
  Metallituotteet
Katso lisää: Tuulettuvat julkisivut -opas

## Slide 20: Poikkeamat julkisivussa vaikuttavat mm. uusien ikkunoiden kokoon

## Slide 21: Poikkeamat julkisivussa vaikuttavat mm. uusien ikkunoiden kokoon
Poikkeamat vanhan rakennuksen julkisivussa voivat olla syvyyssuunnassa merkittäviä – jopa 40mm.

## Slide 22: TES (Timberbased Element System) Lähiökerrostalon julkisivukorjaus
Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas
Kuva: Simon le Roux

## Slide 23: TES-elementit purkaminen sisäkuoreen lisälämmöneristys

## Slide 24: Energiasaneeraus puuelementeillä
Betonisandwichelementin ulkokuori ja eristeet puretaan - puuelementeillä uusi ”kulutuspinta” rakennukselle
Nopea asennusvaihe elementtitekniikan ansiosta mahdollistaa vähäiset häiriöt asukkaille
Suuret yhtenäiset pinnat mahdollistavat paremman tiiveyden
Kuva: Teeri-kolmio Oy, Metsätalouslehti

## Slide 25: Lähiötalon energiakorjaus toimenpiteet
Lähtötilanne
Kuoriminen
Tasoittava eristekerros
Puurunko
Viimeistely

## Slide 26: Rakennedetalji puunkäyttö julkisivun korjauksessa

## Slide 27: Energian kulutus
Lähtötilanne: 192 kWh/m2
Korjauksen jälkeen: 25 kWh/m2

## Slide 28: Riihimäen Peltosaari – Innova-projekti
Innova-projekti esitteli täysin uuden tavan remontoida tavallinen 1960- tai 70-luvun betonielementtitalo. Riihimäen Peltosaaressa sijaitseva kerrostalo remontoitiin niin, että sen energiankulutus pieneni passiivitalomääritelmän mukaiseksi.
Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas
Kuva: Simon le Roux

## Slide 29: Riihimäen Peltosaari – Innova-projekti
Korjausmenetelmä oli täysin uusi: pystysuuntaiset puurunkoelementit, joihin oli integroitu paloturvalliset PAROC-kivivillaeristeet, ikkunat ja ilmanvaihtokanavat. Elementit asennettiin paikoilleen ilman rakennustelineitä. Tämä lyhensi selvästi rakennustyömaalla kuluvaa aikaa ja vähensi asukkaille aiheutuvaa häiriötä. Asukkaat pystyivät asumaan kotonaan koko remontin aikana.
Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas
Kuva: Simon le Roux

## Slide 30: Riihimäen Peltosaari – Innova-projekti Elementtien kuorinta
Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas
Kuva: Simon le Roux

## Slide 31: Riihimäen Peltosaari – Innova-projekti Lisäerityselementtien valmistus tehtaassa

## Slide 32: Riihimäen Peltosaari – Innova-projekti Siirto työmaalle
TES elementit tuotannossa
INNOVA pilotti Riihimäki, Suomi
http://parocfi.virtual35.nebula.fi/innova/
Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas
Kuva: Kimmo Lylykangas

## Slide 33: Riihimäen Peltosaari – Innova-projekti Siirto työmaalle
Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas
Kuva: Kimmo Lylykangas
Teksi: https://www.rakennusfakta.fi/
Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas
Kuva: Simon le Roux
PAROC Innova - hanke Ensimmäinen Suomessa toteutunut TES korjaus
Lisätietoa: http://parocfi.virtual35.nebula.fi/innova/

## Slide 34
Korjausmenetelmä oli täysin uusi: pystysuuntaiset puurunkoelementit, joihin oli integroitu paloturvalliset PAROC-kivivillaeristeet, ikkunat ja ilmanvaihtokanavat.
Teksi: https://www.rakennusfakta.fi/
Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas
Kuva: Simon le Roux

## Slide 35
Elementit asennettiin paikoilleen ilman rakennustelineitä.
Tämä lyhensi selvästi rakennustyömaalla kuluvaa aikaa ja vähensi asukkaille aiheutuvaa häiriötä.
Asukkaat pystyivät asumaan kotonaan koko remontin aikana.
Teksi: https://www.rakennusfakta.fi/
Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas
Kuva: Simon le Roux

## Slide 36: Riihimäen Peltosaari – Innova-projekti Valmistunut julkisivukorjaus
Arkkitehtuurisuunnittelun tavoitteena oli uudistaa kerrostalon ulkonäkö, mutta kuitenkin säilyttää jotakin rakennuksen alkuperäisestä tyylistä.
Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas
Kuva: Kimmo Lylykangas

## Slide 37
Teksi: https://www.rakennusfakta.fi/
Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas
Kuva: Simon le Roux

## Slide 38: Kyselytutkimus suomalaisen kerrostalokannan todellisesta korjauspotenteiaalista 10/2015
Kyselyn toimeksiantaja: TEM
Kyselyn toteuttaja: Valvontakonsultit Oy
Kysely toteutettiin kesällä 2015
Vastauksia saatiin 3 376 kpl

## Slide 39: Kyselyn tulokset

## Slide 40: Kyselyn tulokset

## Slide 41: Kyselyn tulokset

## Slide 42: Lähiösaneerauksen potentiaaliset hyödyt

## Slide 43: Lähiösaneerauksen yleisiä tavoitteita
Parantaa rakennusten energiataloutta
Mahdollisuus lisäkerroksen rakentamiseen
Parvekkeiden uusiminen ja/tai niiden rakentaminen
Parantaa piha-alueen esteettistä ja toiminnallista laatua kaikki ikäryhmät huomioiden
Hissin rakentamisvaatimus
Löytää uusia nykyisiin puutuotteisiin perustuvia suunnitteluratkaisuja

## Slide 44: Lähiösaneerauksessa huomioitavaa:
Suunnittelukohteet kortteleita, ei yksittäisiä rakennuksia – miljöön parantaminen
Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, lisärakentaminen
Maantasokerroksen ja asuntojen toiminnallisuuden ja viihtyisyyden parantaminen
Arkkitehtuurin ja viihtyisyyden parantaminen
Lisälämmöneristäminen, aurinkosuojaus
Puurakentamisen keveys, nopeus
Vähän häiriötä asukkaille

## Slide 45: Opiskelijatöitä
Tampere - Keveys, nopeus, avoimen korttelin nurkan täydennysrakentaminen
Riihimäki - Nopeus, siisteys, kustannustehokkuus

## Slide 46: Tampere - Keveys, nopeus, avoimen korttelin nurkan täydennysrakentaminen
nykytila
suunnitelma
Suunnitelma: Arkkit. yo. Niina Murtonen

## Slide 47: Tampere - Keveys, nopeus, avoimen korttelin nurkan täydennysrakentaminen
Suunnitelma: Arkkit. yo. Niina Murtonen
nykytila
suunnitelma

## Slide 48: Riihimäki - Nopeus, siisteys, kustannustehokkuus
nykytila
suunnitelma
Suunnitelma: Arkkit. yo. Tomi Tulamo

## Slide 49: Riihimäki - Nopeus, siisteys, kustannustehokkuus
Suunnitelma: Arkkit. yo. Tomi Tulamo
49
tilaelementtijako
lisäkerros
uusi puukerrostalo

## Slide 50: Riihimäki - Nopeus, siisteys, kustannustehokkuus
Suunnitelma: Arkkit. yo. Tomi Tulamo
50
1-2 lisäkerrosta
runko ristiinlaminoitua puulevyä (CLT)

## Slide 51: Riihimäki - Nopeus, siisteys, kustannustehokkuus
Periaateaksonometria parveekkesta
Parvekedetaljiesimerkki
Suunnitelma: Arkkit. yo. Tomi Tulamo
51