## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen
2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Rakentamistalous ja projektijohto

## Slide 4
Tekijät
Sauli Ylinen, Puutuoteteollisuus ry
Julkaisupäivä: 29.5.2022

## Slide 5: Rakentamistalous ja projektijohto
Rakentamistalous – ja projektijohto paketin läpikäytyään opiskelija:
  Tuntee rakennushankkeen eri tahot ja tehtävät
  Tuntee rakennushankkeen päävaiheet
  Tietää tärkeimpien rakennuttajien liiketoimintamallit
  Tuntee tärkeimmät sopimusmallit rakentamisessa
  Tuntee rakennushankkeen projektijohdon tärkeimmät tehtävät
  Tuntee pääpiirteittäin puurakentamisen markkinat
  Tuntee puutalohankkeen erityispiirteet
   Kurssi luo valmiudet jatkaa puurakentamisen hankekehityksen ja projektijohtamisen opiskelun ja perehtymisen parissa
5

## Slide 6: Sisältö
Sisältää
  Viisi luentoa
  Viisi viikkoharjoitusta
  Kurssityön
    Harjoitellaan kerrostalohankkeen projektisuunnitelman laadinta
  Kurssiaineistossa keskitytään puurakentamisen erityiskysymyksiin – kaikkia termejä ja perusasioita ei käsitellä laajasti tässä aineistossa
  Kurssin aineistossa käytetään kahta TOAS Sr:n toteuttamaa puukerrostaloa esimerkkinä – TOAS Kauppi ja TOAS Lumipuu. Hankkeisiin voi tutustua osoitteissa:
  - Toas Kauppi kuntokatu 11 a, 33520 Tampere
  - Toas Lumipuu Makkarajärvenkatu 74, 33720 Tampere

## Slide 7: Kustannukset ja arvontuotto

## Slide 8: Kustannukset ja arvontuotto
Luennossa käsitellään puurakentamisen kustannusten muodostumista
Luennossa keskitytään erityisesti tehtaan kulurakenteeseen
Luennossa verrataan tehtaan kulujen muodostumista normaaleihin talo- laskentatapoihin
8

## Slide 9: Kustannusten muodostuminen rakentamisessa
Kustannukset jaetaan kahteen osaan:
  Tilaajan kustannuksiin (ns. 0-ryhmä/ rakennuttaminen)
  Urakoitsijan kustannuksiin
Urakoitsijan kulut voidaan jakaa esim. talo80 tai talo2000 nimikkeistöjen mukaan
  Nimikkeet pitävät sisällään tyypillisesti työn ja tarvikkeet
  Esimerkkinä talo 80 nimikkeistön pääryhmätaso
    Maa- ja pohjarakennus
    Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet
    Runko ja vesikatto
    Täydentävät rakenteet
    Pintarakenteet
    Kalusteet, varusteet, laitteet
    Konetekniset työt
    8-9. yhteis- ja käyttökulut
9

## Slide 10: Kustannusten muodostuminen rakentamisessa
Pääryhmistä 1-2 puurakentaminen ei juurikaan eroa
  Jossain tilanteissa perustaminen voi olla pienempien kuormien johdosta kevyempää, mutta ero ei ole merkitsevä
Ryhmiin 4,5,6 kuuluvat
  Ikkunat, ovet, sisäpuoliset pintarakenteet, kodinkoneet
  Näiden valinta on pääosin kohdekohtaista ja ei riipu juurikaan puurakentamisesta
  Joitain rajoituksia voi olla, esim. koko seinän kokoisia ikkunoita ei voi asentaa tilaelementtiin
Ryhmä 7 pitää sisällään talotekniikan
  Toteutuneet urakkahinnat ovat olleet puukohteissa kalliimpia kuin tavanomaisissa kohteissa
8-9 ryhmän käyttökulut muodostuvat pääosin työmaan ajasta
  Tämä ryhmä pitäisi olla puurakentamisessa edullisempi lyhyemmästä työmaa-ajasta johtuen
3 ryhmä eli runko on ainoa merkittävästi perinteisestä rakentamisesta poikkeava kustannusryhmä.
10

## Slide 11: Kustannuseroja puurakentamisessa
Hintaa nostavia tekijöitä:
Sprinkleri
Sääsuojauksen lisätarve
Päällekkäiset organisaatiot työmaa ja tehdas
Tavanomaisesta poikkeavat urakkarajat
Kalliimmat tarvikkeet per m2
Hintaa laskevia tekijöitä:
Työn tehokkuus
Hukan pieneneminen
Rakennushankkeen kesto
11

## Slide 12: Kustannusten muodostuminen tehtaalla
Tehtaalle ei ole olemassa talo- nimikkeistöön verrattavaa vakioitua kustannusten esitystapaa
Tehtaan kulut voisi jakaa esimerkiksi seuraavasti:
  Muuttuvat kulut eli tuotteet ja hankinnat
  Työ elementille. Tehdas voi käyttää mittarina h/m2. Työsuorite vaihtelee merkittävästi tehtaittain esimerkiksi automaation tason tai sen osalta mitä tehdään itse ja mitä hankitaan valmiina
  Kiinteät kulut, kuten tehtaan vuokrat. Tämä riippuu tehtaan tehokkuudesta ja esim. tahtituotantoa käyttävälle tuotannolle on kappale, ei neliöpohjainen kulu
  Kate ja riskivaraukset
Edellä mainittujen kulujen suhde myyntihinnasta riippuu toimitussisällöstä ja käytetyistä ratkaisuista
12

## Slide 13: Talo-laskennan sopivuus puurakentamiseen?
Elementtitoimitukset ja varsinkin tilaelementtitoimitus pitää sisällään tuotteita ja kuluja pääryhmistä 3-7.
  Vertailu vaihtoehtoisiin toteutustapoihin vaatii tarjouksien erittelyä
Työmaan kiinteiden kulujen (8-9) tulisi pienentyä, kun käytetään jalostetumpia tuotteita
Koskee myös muita osajalosteita – esimerkiksi märkätilaelementit sisältävät rakenteita, tuotteita ja talotekniikkaa
13

## Slide 14: Elinkaarikustannukset, erityiskysymykset
Puujulkisivuilla on moniin muihin tuotteisiin verrattuna lyhyet huoltovälit
  Palosuojamaalatuilla julkisivuilla voi olla merkittävästi lyhyempi huoltoväli
  Huoltovälit riippuvat valmistaja ja tuotekohtaisesti
  Puujulkisivu on tyypillisesti investointikustannukseltaan edullisin ratkaisu
Kaikille massiivipuujulkisivuille ei ole olemassa käyttöluokan 3 hyväksyntää
14

## Slide 15: Tehtaan ja rakennusliikkeen rooli?
Jos pääurakoitsija ostaa elementit, niin katteuttaa se toimituksen, kuten kaikki muutkin omat hankintansa
Elementtien, varsinkin tilaelementtien arvo on suuri (joskus yli 50% hankkeen arvosta).
  Tilaelementit voi hankkia erillishankintana, jotta päällekkäiseltä katteelta vältyttäisiin
  Vaatii tilaajalta omaa lisäresursointia ja projektijohtoa
  Pääurakoitsija ottaa vastuun koko kohteesta
Suunnitteluvastuu ja suunnittelunohjaus tarkistettava tapauskohtaisesti, kun merkittävä osa työstä tehdään tehtaalla
15

## Slide 16: Liiketoimintamalleja puurakentaminen (1/2)
Tuotanto omaan taseeseen
  Omaan vuokratoimintaan rakennuttaminen
  Omalla tehtaalla tai ostopalveluna
Kokonaistoimitus, ”avaimet käteen”
  Toimittaja vastaa kokonaisuudesta suunnitteluineen.
  Voi sisältää myös rahoituksen tai vuokrauspalvelun tilaajalle
  RS-myyntikohteiden teko
Pääurakointi
  Perinteinen rakentaminen, kohteiden toteutus tilaajan suunnitelmin
  Voi tehdä omalla tehdastuotannolla, mutta tyypillisesti elementit ostetaan
16

## Slide 17: Liiketoimintamalleja puurakentaminen (2/2)
Elementtitoimitus asennettuna
  Runkotoimitus voi sisältää vain valmistettujen elementtien asentamisen
  Voi sisältää myös muita erikseen sovittavia urakkasuoritteita työmaalla ilman pääurakointivastuuta
  Esimerkiksi toimitus betonipinnasta ylöspäin
  Tyypillisesti YSE-sopimus
Tuoteosatoimitus, elementit valmistettuna omalla suunnittelulla
  Mahdollistaa omat vakioidut tuotteet
  Keskittyminen tehdastuotantoon
Tuotteiden valmistus, tilaajan suunnitelmat
  Vaatii tilaajalta osaamista ja kokemusta suunnittelun toteutuksesta
  Matalin alalletulokynnys
17

## Slide 18: Huomiota liiketoimintamalleista
Eri liiketoimintamallit mahdollistavat erilaisen aikaperspektiivin
  KVR- toimijalla näkymä vuosien päähän vs. tilaajan suunnitelmilla toteuttava tehdas yksittäisiä kuukausia tulevaisuuteen
Eri toimitussisällöt vaativat erilaisen resursoinnin ja osaamisen
  KVR- oma suunnittelu tai suunnittelun ohjaus. Suppeammassa toimituksessa toimihenkilötarve on merkittävästi pienempi, pienimmillään vain työnjohto.
Investointien ja pääomien tarve poikkeaa merkittävästi eri malleissa
  Tilaelementtitoimitus toimitukseen sitoutuu kerrostalon kaikkien tarvikkeiden ostaminen, kun tasoelementtitehtaalla sitoutuu rungon kustannus
Vaikutusmahdollisuus kohteen suunnitteluratkaisuihin ja kustannuksiin
  Laajassa toimitussisällössä kokonaisvastuu kaikesta, suppeassa sisällössä voi esittää pieniä muutoksia, esimerkiksi yksittäisten tuotteiden vaihtamista.
Riskit laajemmassa toimituksessa myös laajemmat
  Ostojen suuremman koon lisäksi, riskien kanto suunnitteluratkaisuista ja johtamisesta.
18

## Slide 19: Puurakentamisen liiketoimintariskejä
Omalle liiketoimintamallille ei ole kysyntää
  Tilaajat haluavat esimerkiksi laajempia kokonaisuuksia toimittajalta
Toimittajan neuvotteluasema hankkeessa
  Riskinä katetason liiallinen pieneneminen, jos elementinvalmistaja jää urakoitsijan ja tavarantoimittajien väliin epäedulliseen neuvotteluasemaan
Kapasiteetinhallinta ja käyttöaste
  Eri liiketoimintamallit tuottavat eri työkaluja tehtaan tilauskannan hallintaan
Kiinteiden kulujen osuus suurempi kuin perinteisellä rakennusliikkeellä
  Tehdasta ei voi ”lomauttaa”
Toiminta on pääomaintensiivistä
19

## Slide 20: Pähkinänkuoressa
Puurakentamisen teollisen valmistamisen edut perustuvat tehokkaampaan valmistamiseen ja parempaan tuottavuuteen
Puurakentamisesta tulee kallista, jos muut materiaalit vaihdetaan puuksi muuttamatta koko prosessia
Puurakentamisessa on hyvin erilaisia liiketoimintamalleja
  Oikean valinta riippuu strategiasta ja yrityksen vahvuuksista
20

## Slide 21: H2 Viikkoharjoitus kustannukset ja arvontuotto
Olet perustamassa tilaelementtitehdasta, vastaa lyhyesti esseellä:
  Millä liiketoimintamallilla alat valmistamaan elementtejä ja miksi?
  Millaisille asiakkaille toimintasi on suunnattu ja miksi?
  Mikä on valitsemasi liiketoimintamallin etu ja mitä riskejä sillä pyritään taklaamaan?
  Mitä riskejä valitsemaasi malliin sisältyy?
21