## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen
2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Rakentamistalous ja projektijohto

## Slide 4
Tekijät
Sauli Ylinen, Puutuoteteollisuus ry
Julkaisupäivä: 29.5.2022

## Slide 5: Rakentamistalous ja projektijohto
Rakentamistalous – ja projektijohto paketin läpikäytyään opiskelija:
  Tuntee rakennushankkeen eri tahot ja tehtävät
  Tuntee rakennushankkeen päävaiheet
  Tietää tärkeimpien rakennuttajien liiketoimintamallit
  Tuntee tärkeimmät sopimusmallit rakentamisessa
  Tuntee rakennushankkeen projektijohdon tärkeimmät tehtävät
  Tuntee pääpiirteittäin puurakentamisen markkinat
  Tuntee puutalohankkeen erityispiirteet
   Kurssi luo valmiudet jatkaa puurakentamisen hankekehityksen ja projektijohtamisen opiskelun ja perehtymisen parissa
5

## Slide 6: Sisältö
Sisältää
  Viisi luentoa
  Viisi viikkoharjoitusta
  Kurssityön
    Harjoitellaan kerrostalohankkeen projektisuunnitelman laadinta
  Kurssiaineistossa keskitytään puurakentamisen erityiskysymyksiin – kaikkia termejä ja perusasioita ei käsitellä laajasti tässä aineistossa
  Kurssin aineistossa käytetään kahta TOAS Sr:n toteuttamaa puukerrostaloa esimerkkinä – TOAS Kauppi ja TOAS Lumipuu. Hankkeisiin voi tutustua osoitteissa:
  - Toas Kauppi kuntokatu 11 a, 33520 Tampere
  - Toas Lumipuu Makkarajärvenkatu 74, 33720 Tampere

## Slide 7: Kehitystoiminta ja puurakentamisen lisäarvo

## Slide 8: Kehitystoiminta ja puurakentamisen lisäarvo
Luennossa käsitellään investointitoimintaa puurakentamisen kannalta
Luennossa käsitellään kehitystoimintaa yleisesti puurakentamisen kannalta
Luennossa käsitellään mitä muuta lisäarvoa puurakentaminen voi tuottaa tilaaja, kuin pelkän kannattavuuslaskelman tuottaman arvon ja miten sitä voisi mittaroida
8

## Slide 9: Lisäarvo asiakkaalle
Rakennushankkeessa euromääräinen kannattavuus on aina tavoite
  Tavoitetasoja on erilaisia tilaajista riippuen. Kiinteistösijoittaja voi optimoida nettonykyarvoa, kun kohtuuhintainen vuokratoimija on ensisijaisesti kiinnostunut asiakkaansa kohtuuhintaisesta vuokrasta, joka saavutetaan tietyllä rakennuskustannuksella
Euromääräisten tavoitteiden lisäksi tilaajilla on useita muitakin tavoitteita, ohessa tyypillisiä
  Oman organisaation strategian mukaisten arvojen ja vision toteuttaminen
  Yhteiskunnan asettamien tavoitteiden toteuttaminen
  Osaamisen kehittäminen, tuotekehitys tai muu kehitystavoite
  Erilaisia ympäristötavoitteita
  Laadun parantaminen loppukäyttäjille
  Elinkaaren aikaisten kustannusten optimointi
  Käytönaikaisten riskien hallinta ja tehokas ylläpito
9

## Slide 10: Mittareita lisäarvon määrittämiseksi
Ympäristötehokkuuden määrittämiseksi voidaan käyttää ulkopuolisia sertifikaatteja tai muita yleisesti käytettyjä mittareita
  Esimerkiksi kohteen energialuokka, RTS- pisteytys, Leed- sertifiointi
Toiminnan ja tuotannon laadun osoittamiseksi voidaan käyttää ulkopuolista auditointia ja sertifiointia
  Esimerkiksi ISO-9001 tai kansallinen varmennustodistus
Haluttuja arvoja voidaan osoittaa laskennallisesti tai hankkeelle voidaan asettaa luvullisia tavoitteita
  Esimerkiksi raja-arvoja hiilijalanjäljelle tai hiilikädenjäljelle
  Määräyksiä parempi akustinen toiminta rakenteelle
  Rakennuskohteen tulee olla valmis tiettyyn päivään mennessä (tavoite).
10

## Slide 11: Kvalitatiivisia arvoja
Kaikkia arvoja ei voida mittaroida suoraan, mutta niillä voidaan silti perustella valittuja ratkaisuja tai toteutustapoja
Puurakentamiselle tyypillisiä etuja joita on vaikea mitata
  Koettu pehmeämpi akustiikka
  Koettu parempi sisäilma
  Erilaiset mahdollisuudet arkkitehtuurissa, esimerkiksi näkyvät pinnat
  Rakentamisen tuottavuuden ja laadun kehittämisen edistäminen hankkeita tilaamalla
  Työllistäminen arvoketjussa myös kasvukeskusten ulkopuolella
  Vähäisempi häiriö kohteen lähialueelle rakentamisen aikana
11

## Slide 12: Kehitystoiminnan johtaminen
Kehitystoiminta tulee johtaa kuten kaikki muukin toiminta
Perinteisesti kehittämisen johtaminen on toteutettu kahdella toisesta poikkeavalla tavalla
  Erillisillä kehitysyksiköillä ja kehitystoiminnoilla
    Etuna selkeä resursointi ja mahdollisuus keskittyä kehitystoimintaan
    Haasteena ratkaisujen jalkautus ja vienti käytäntöön
  Jatkuvan parantamisen työkaluin osana normaalia johtamisjärjestelmää – ei erillistä kehitysyksikköä
    Etuna, että kehitetään aitoja asiakastarpeita ja todellisia ongelmia
    Tulokset otetaan käyttöön välittömästi
    Haasteena resurssin riittäminen ja kokonaiskuvan muodostaminen – mikä on kehitystä ja mikä normaalia hankkeen työstämistä?
12

## Slide 13: Puurakentamisen tuotekehitys ja sen johtaminen
Kehitystoiminta puurakentamisessa jaetaan tässä esityksessä kolmeen osaan
  Yrityksen kehitystoiminta, esimerkiksi tuotteistaminen ja investoinnit
  Hanketason kehitystoiminta. Innovaatioiden tuominen hankkeisiin läpi toimijarajojen. Esimerkiksi yhteistoiminnalliset sopimukset pyrkivät hyödyntämään tätä
  Kansallinen kehitystoiminta tai toimialaympäristön kehitystoiminta. Esimerkiksi tuottavuusloikka- hankkeet puutuoteteollisuudessa.
Puurakentamisen kehittämiseksi on käytössä merkittävä määrä ulkopuolisia rahoituslähteitä
  Esimerkiksi business finland, ELY- keskukset, erilaiset säätiöt, ympäristöministeriö, Finnvera, EU
13

## Slide 14: Yrityksen kehitystoiminta
Yritysten kehitystoiminta voidaan jakaa karkeasti
  Liiketoiminnan kehittämiseen
    Asiakaspalvelun ja ratkaisujen kehittäminen
    Urakka- ja sopimusmallit, ansaintalogiikka
    Kumppanuudet, verkostot
    Markkinointi- ja myynti
  Tekniseen kehittämiseen
    Tuotteet ja vakiointi
    Tuotannon kehittäminen
    Hankintatoimen kehitys
    Suunnittelun kehitys
  Muuhun kehittämiseen
    Henkilöstön kehitys ja koulutus
    Yrityksen hallinto
14

## Slide 15: Case esimerkki - Kauppi
Rakennus sijaitsee helikopterimelualueella
Rakennetyyppiä ko. melua vastaan ei ollut olemassa
Projektijohto tunnisti tarpeen ja tilasi selvityksen akustikolta
Työpajassa käytiin läpi akustikon esittämät vaihtoehdot
Tilaaja ja tuoteosatoimittaja tekivät toteutettavuus ja kustannusanalyysin vaihtoehdoista
Valittiin määräykset täyttävä toteutustapa
15

## Slide 16: Investoinnit osana yrityksen kehitystoimintaa
Investoinneilla pyritään joko lisäämään volyymia, pienentämään kustannuksia, parantamaan toimitusvarmuutta tai muuten tuottaa arvoa yhtiölle
Investointi on aina strateginen päätös yritykselle
Investoinnilla on aina kustannus ja takaisinmaksuaika –esimerkiksi tuotannon tai myynnin halu tehdä parannus ei riitä investointipäätökseen
Investointisuunnitelmalla priorisoidaan eri kehityskohteiden toteutusjärjestys ja selvitetään eri kehitystöiden kannattavuus
  Investointeja eivät ole vain tuotannolliset investoinnit. Elementin valmistajalle investointeja ovat myös tuotteiden kehittäminen, osallistuminen laajoihin hankekehityshankkeisiin (myynnin investointi) tai henkilöstön rekrytointi
  Kaikissa investoinneissa tulee suoran investointikustannuksen lisäksi huomioida käyttöpääoman, vakuuksien ja muiden välillisten kustannusten arvo
  Esimerkiksi elementtitehtaalla uuden osatuotannon investoimiseksi täytyy huomioida mm.
    Investoinnin tarvitsemat laitteet
    Tuotantotila
    Varastoarvojen kasvu suuremmalla tuotantomäärällä
    Henkilöstön rekrytointi ja/tai koulutus
    Ympäröivän infrastruktuurin lisätarpeet, esim. varastotilojen kasvu
    Asiakastarve
16

## Slide 17: Hankkeen ja kansallisen tason kehittäminen
Kansallisella tasolla kehitystoimintaa tekevät muun muassa
  Ympäristöministeriö lainsäädäntö tasalla
  Edunvalvontajärjestöt ja muut yhdistykset
    Esimerkiksi Puutuoteteollisuus Ry tai Rakennusinsinööriliitto
  Tutkimuslaitokset ja koulut
    Esimerkiksi yliopistot ja ammattikorkeakoulut
Hanketasolla kehitystyö on yleensä tarvelähtöistä
  Tontista johtuen tarvitaan uusi ratkaisu
  Tilaaja on asettanut tavoitteen hankkeelle, joka pitää ratkaista
17

## Slide 18: Ulkoisten resurssien johtaminen
Läheskään kaikkea ei kannata tai voi tehdä itse
  On strateginen päätös mitä tehdään itse ja mitä ostetaan
Kaikkea osaamista ei voi saada omaan organisaatioon
Kapasiteetin tai riskienhallinnallisesti voidaan resursseja ostaa alihankkijoilta, esim. suunnittelupalvelut
Ulkopuolisen resurssin johtaminen on vaikeampaa kuin sisäisen resurssin johtaminen
  Johtaminen pitää resursoida
  Läpinäkyvyys ulkoiseen tekijään on huonompi kuin omaan resurssiin
  Ulkopuolisen osaamisen hyödyntämiseen tulee kiinnittää erityistä huomioita – ns. miten saadaan hyöty irti?
18

## Slide 19: Pähkinänkuoressa
Eurojen lisäksi myös muu tuotettu arvo pitää pyrkiä mittaroimaan
Myös muut arvot tulee pyrkiä huomioimaan vaikka ne eivät olisi aina mitattavissa
Toiminnan kehittäminen voidaan jakaa erilliseen kehitystoimintaan ja jatkuvaan parantamiseen
Toiminnan kehittämistä tehdää yrityksissä, hankkeissa ja yhteiskunnan tasolla
Kehitystyötä tehdään usein ulkoisin resurssein – näiden johtamiseen tulee kiinnittää huomiota ja se tulee suunnitella
19

## Slide 20: H4 Viikkoharjoitus kehitystoiminta ja lisäarvo
Olet kehittänyt uuden välipohjaratkaisun (tai muun uuden tuotteen) tasoelementtikerrostaloon
  Mitä lisäarvoa uusi ratkaisusi tuottaa? (€, aika, laatu, muuta?)
  Miten todennat, että ratkaisusi toimii teknisesti?
  Miten todennat, että ratkaisullesi on tarvetta asiakkailla?
  Tee tuotteestasi SWOT- analyysi
20