## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen
2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Teolliset rakennusjärjestelmät

## Slide 4
Tekijät
Tero Lahtela, Insinööritoimisto Tero Lahtela Oy
Julkaisupäivä: 1.7.2021

## Slide 5: Ranka- ja massiivipuulevyrakenteiset tilaelementit Asuin- ja toimitilarakentaminen

## Slide 6: Tilaelementin osat
Alapohja
Kantavat ulkoseinät
Kantavat väliseinät
Välipohjat
Muu varustelu
  Ulkoverhous
  Ikkunat ja ovet
  Talotekniikka
  Sisäpinnat
  Kalusteet

## Slide 7: Tilaelementit
Kuva: Tero Lahtela
Tilaelementtejä valmistetaan
  Rankarakenteisena
  Massiivipuulevyrakenteisena
  Edellisten yhdistelminä
Tilaelementtijärjestelmä on kantavaseinäinen järjestelmä, jossa rakennusosat toimivat periaatteessa samalla tavalla kuin tasoelementtijärjestelmässä

## Slide 8: Järjestelmän käyttökohteet
Tilaelementtejä käytetään ensisijaisesti
  Pien-, rivi- ja kerrostaloissa
  Majoitus- ja hoitolaitosrakennuksissa
  Koulu- ja päiväkotirakennuksissa
Tilaelementtejä valmistetaan ensisijaisesti rankarakenteisena
Massiivipuulevyrakenteiset tilaelementit ovat olleet käytössä Suomessa vasta noin 10 vuoden ajan

## Slide 9: Tilaelementtien vahvuudet ja haasteet
Vahvuudet
Rakennusosakohtaisesti samat vahvuudet kuin ranka- ja massiivipuulevyrakenteisilla tasoelementeillä
Erittäin pitkä esivalmistusaste lyhentää työmaa-aikaa
Laadunvarmistus voidaan tehdä valtaosin jo tehtaalla
Haasteet
Rakennusosakohtaisesti samat vahvuudet kuin ranka- ja massiivipuulevyrakenteisilla tasoelementeillä
Tilaelementtien väliset liitokset
Erikoiskuljetukset
Nostojen aiheuttamat rasitukset runkorakenteeseen

## Slide 10: Kerrosmäärä tilaelementtejä käytettäessä
Kerrosmäärään vaikuttavat tekijät samat kuin ranka- ja massiivipuulevyrakenteisissa tasoelementeissä
Suositeltava kerrosmäärä
  Rankarakenteisena enintään 5 puurakenteista kerrosta
  Massiivipuulevyrakenteisena enintään 8 puurakenteista kerrosta
Kerroskorkeus
  3200 mm (asuinrakennus)
  3800…4000 mm (julkiset tilat)

## Slide 11: Rankarakenteinen tilaelementti
Kantava runko koostuu puurangoista ja/tai palkeista
  Massiivipuulevyjen käyttö mahdollista (esim. jäykistävät rakennusosat)
Rankojen ja palkkien k-jako pyritään sovittamaan villalevyjen leveyteen (k-jako 600 mm)
Tilaelementeille ei ole standardisoituja vakiomittoja
Tilaelementit valmistetaan tilauksesta suunnitelmien mukaan
Ulkoverhous on tavallisesti puupaneelia tai muuta levymäistä ulkoverhousmaterialia (asennus tehtaalla)

## Slide 12: Massiivipuulevyrakenteinen tilaelementti
Kantava runko massiivipuulevyä (CLT tai kerrannaisliimattu LVL)
  Lattia- ja kattorakenne voi olla myös palkkirakenteinen
Lämmöneristys on massiivipuulevyn ulkopuolella
Tilaelementeille ei ole standardisoituja vakiomittoja
Tilaelementit valmistetaan tilauksesta suunnitelmien mukaan vakiolevypaksuuksia käyttäen (erikoislevyjä saatavilla)
Ulkoverhous on tavallisesti puupaneelia tai muuta levymäistä ulkoverhousmaterialia (asennus tehtaalla)

## Slide 13: Tilaelementin esivalmistusaste
Tilaelementit pyritään valmistamaan tehtaalla mahdollisimman valmiiksi sisältäen
  Sisäpinnat
  Kalusteet
  Talotekniikan
  Ikkunat ja ovet
  Ulkoverhous
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 14: Tilaelementtien koko (suuntaa-antava)
Tilaelementtien koon määrityksessä tulee ottaa huomioon erikoiskuljetuksia koskevat määräykset
Suositeltavat tilaelementin mitat
  Leveys ≤ 4,0 m
  Korkeus ≤ 3,2 m
  Pituus ≤ 10 m
Leveyttä ≤ 4,0 m suositellaan, jotta kuljetus voidaan tehdä yhdellä varoitusautolla (kuljetuksen hinta)
Kuvat: ELY-keskus

## Slide 15: Tilaelementtejä
Rankarakenteinen
Massiivipuulevyrakenteinen
Kuva: Tero Lahtela
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 16: Tilaelementtien rakennetyypit
Tilaelementtien seinärakenteissa käytetään periaatteessa samoja rakennetyyppejä kuin tasoelementeissä
Välipohja muodostuu alemman tilaelementin kattorakenteesta ja ylemmän tilaelementin lattiarakenteesta
Välipohjassa voidaan käyttää massiivipuulevy- tai rankarakenteita tai näiden yhdistelmiä
Yläpohja toteutetaan tavallisesti NR-ristikkorakenteisista lohkoista
Yläpohjalohkoja käytetään tavallisesti sääsuojana tilaelementtien asennuksessa

## Slide 17: Tilaelementtivälipohja
Jäykistävänä levytyksenä käytetään
  Palkiston päällä olevaa levytystä
  Kattorakenteessa olevaa levytystä
Kipsilevyjä ja valua käytetään
  Palotekniikkaan
  Akustiikkaan
Palkiston ja koolauksen paksuuteen vaikuttaa
  Värähtely (lattiassa) (usein mitoittava)
  Taivutus- ja leikkausjännitys
  Taipuma

## Slide 18: Tilaelementtivälipohja
Jäykistävänä levytyksenä käytetään
  Ripa- tai avokotelolaatan levytystä
  Kattorakenteessa olevaa levytystä
Kipsilevyjä ja valua käytetään
  Palotekniikkaan
  Akustiikkaan
Palkiston ja koolauksen paksuuteen vaikuttaa
  Värähtely (lattiassa) (usein mitoittava)
  Taivutus- ja leikkausjännitys
  Taipuma

## Slide 19: Tilaelementtivälipohja
Jäykistävänä levynä käytetään lattian tai katon massiivipuulevyä
Kipsilevyä ja valua käytetään
  Palotekniikkaan
  Akustiikkaan
Massiivipuulevyn paksuuteen vaikuttaa
  Värähtely (lattiassa) (usein mitoittava)
  Taivutus- ja leikkausjännitys
  Taipuma

## Slide 20: Yläpohjan rakenne
Voidaan toteuttaa tasoelementtijärjestelmän yläpohjatyypeillä
  NR-ristikot
  Palkkirakenteiset kattoelementit
NR-ristikoiden kannatus voidaan toteuttaa tasoelementtijärjestelmän menetelmillä
Tilaelementin katto voidaan suunnitella levyjäykisteeksi
  Massiivipuulevy
  Rankarakenteen levytys

## Slide 21: Elementtisaumat
Elementtisaumat muodostuvat tilaelementtien rajapintoihin
Ulkoverhouksen puupaneelin suunta vaikuttaa saumojen näkyvyyteen, kuten tasoelementtien tapauksessa

## Slide 22: Tilaelementtivalmistus
Massiivipuulevyrakenteiset tilaelementit valmistetaan massiivipuulevyrakenteisista tasoelementeistä
Tilaelementtien osien valmistuksessa noudatetaan samoja periaatteita ja menetelmiä kuin tasoelementtijärjestelmässä
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 23: Tilaelementtivalmistus
Rankarakenteiset tilaelementit valmistetaan rankarakenteisista tasoelementeistä
Tilaelementtien osien valmistuksessa noudatetaan samoja periaatteita ja menetelmiä kuin tasoelementtijärjestelmässä
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 24: Tilaelementtivalmistus
Tilaelementit kootaan tasoelementeistä linjastolla
Tilaelementtien valmistus on jaettu linjastolle eri työpisteisiin
Linjaston alkupäässä kootaan kantava runko ja linjaston loppupäässä tehdään kalusteasennuksia
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 25: Tilaelementtivalmistus
Koulu- ja päiväkotirakennuksien yms. kokoontumistilojen tilaelementit ovat suurempia kuin asuinrakennusten tilaelementit
Tilaelementit voidaan suunnitella siten, että ne ovat kyljistä avoimia, jolloin saadaan suurempia yhtenäisiä tiloja
Avoimien sivujen kantavuudesta ja jäykistyksestä tulee huolehtia jo tilaelementtivalmistuksessa
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 26: Tilaelementtien perustus
Tilaelementtien kantavien seinien alla tulee olla jatkuva perustus
Perustustyypit
  Tuuletettu alapohja
  Kellari
Haasteita
  Seinän liittymä perustukseen
  Perustuksen pystysuunnan mittatarkkuus

## Slide 27: Tilaelementin välipohjan jänneväli
Välipohjan jännevälin määrittelee tavallisesti värähtelymitoitus
  Kävelyn aiheuttaman värähtely
Tilalementissä välipohjan jänneväli on tavallisesti lyhyempi kuin tasoelementtijärjestelmässä
Tilaelementin jänneväli määräytyy usein tilaelementin kuljetusleveydestä

## Slide 28: Tilaelementtien liittymät
Päällekkäisten tilaelementtien välisissä liitoksissa käytetään tärinäeristimiä (sivutiesiirtymä)
Tukialueella tulee yleisesti aina huomioida
  Palotekniset seikat
  Akustiset seikat (sivutiesiirtymä)
  Kantavuus pystykuormille
  Painuman minimointi
  Vaakakuormien välittyminen
  Jatkuvan sortuman estäminen

## Slide 29: NR-ristikoiden kannatus
NR-ristikoiden tukina toimivat kantavat ulko- ja väliseinät, kuten tasoelementtijärjestelmässä
Kun tilaelementin katto suunnitellaan toimimaan kantavana rakenteena palotilanteessa, ei tarvita paloristikoita

## Slide 30: Pystykuormien alastuonti
Tilaelementtien kantavat seinät välittävät pystykuormat perustuksille, kuten tasoelementti-järjestelmässä
Kantavat ja jäykistävät rakennus-osat mitoitetaan kuten tasoelementtijärjestelmässä

## Slide 31: Rakennuksen jäykistysperiaate
Tilaelementin seinät mitoitetaan toimimaan levyjäykisteenä, kuten tasoelementtijärjestelmässä
Ranka- ja massiivipuulevyrakenteisten seinien mitoituksessa noudatetaan samoja periaatteita kuin tasoelementtijärjestelmässä

## Slide 32: Rakennuksen jäykistysperiaate
Välipohjat mitoitetaan toimimaan levyjäykisteenä, kuten tasoelementtijärjestelmässä
Levyjäykisteenä voidaan käyttää lattian tai katon levytystä
Tilaelementtien kokoiset jäykistävät välipohjat tulee kytkeä toisiinsa siten, että syntyy yhtenäinen kokonaisuus

## Slide 33: Rakennuksen jäykistysperiaate
Ankkurointivoimien pienentämisen ja jäykistävien seinien sijainnin osalta noudatetaan samoja periaatteita kuin tasoelementtijärjestelmässä
Kaksoisrunkoseinistä voidaan hyödyntää vain toinen runkopuolisko, mikäli tilaelementtien liitostekniikka ei ole sellainen, että molempiin puoliskoihin saadaan liitososat
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 34: Liitoselimet
Tilaelementtien välisissä liitoksissa käytetään tavallisesti teräslevyjä ja ruuveja
Liitoselimien suunnittelussa tulee ottaa huomioon akustiset seikat (sivutiesiirtymä)
Kuva: Matti Yli-Sissala

## Slide 35: Jatkuvan sortuman estäminen
Suositeltava menetelmä jatkuvan sortuman estämiseen on vaihtoehtoinen kuormansiirtoreitti
Hyödynnetään
  Palkkeja
  Seinämäisiä palkkeja
  Elementtien välisiä liitoselimiä
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 36: Yläpohja palotilanteessa
Tilaelementin katto mitoitetaan toimimaan osastoivana rakennusosana (kerrososastointi) ja kantavana rakennusosana palotilanteessa
Tilaelementin katon tulee toimia kantavana ja osastoivana rakennusosana sekä alapuolisessa että ullakkopalossa

## Slide 37: Välipohja palotilanteessa
Tilaelementin lattia ja katto mitoitetaan toimimaan osastoivana ja kantavana rakennusosana palotilanteessa
Mitoitusperiaatteet ovat samat kuin tasoelementtijärjestelmässä

## Slide 38: Kantava seinä palotilanteessa
Kantavat seinät mitoitetaan toimimaan palotilanteessa, kuten tasoelementtijärjestelmässä
Tilaelementtien vaakarakenteiden jännevälit ovat tavallisesti niin lyhyitä, että tilan väliseiniä ei välttämättä tarvitse suunnitella toimimaan palotilanteessa

## Slide 39: Rakennuksen jäykistys palotilanteessa
Palotilanteessa pyritään käyttämään samoja jäykisteitä kuin murtorajatilassa
Mitoitusperiaatteet ovat samat kuin tasoelementtijärjestelmässä