## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen
2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Teolliset rakennusjärjestelmät

## Slide 4
Tekijät
Tero Lahtela, Insinööritoimisto Tero Lahtela Oy
Julkaisupäivä: 7.12.2021

## Slide 5: Hybridirungot Asuin- ja toimitilarakentaminen

## Slide 6: Hybridirunko
Hybridirungolla tarkoitetaan kantavaa runkojärjestelmää, jossa käytetään eri runkomateriaaleja siten, että syntyy optimaalinen kokonaisuus
Eri runkomateriaalit muodostavat kantavan ja jäykistävän rungon
Hybridirungon käyttöön johtavat tekijä voi olla
  Lujuustekninen
  Liitostekninen
  Valmistustekninen
  Palotekninen
  Akustinen
  Kustannustekninen

## Slide 7: Järjestelmän käyttökohteet
Hybridirunko voidaan toteuttaa periaatteessa mistä tahansa rakennusjärjestelmästä
Tyypillisesti hybridirunkoja muodostetaan
  Tasoelementtijärjestelmästä
  Pilari-palkki-järjestelmästä
Hybridirunkoja voidaan käyttää periaatteessa kaikissa rakennustyypeissä

## Slide 8: Hybridirungon vahvuudet ja haasteet
Vahvuudet
Jäykistyksen yksinkertaistaminen
Liitosten yksinkertaistaminen
Pidempi jänneväli
Korkeammat rakennukset
Rakennuksen painumattomuus
Talotekniikan reititysten yksin-kertaistaminen (rei’ittäminen)
Haasteet
Materiaalien erilainen lämpö- ja kosteustekninen käyttäytyminen
Mittatarkkuus (betonirakenteet)
Eri toimittajien käytäntöjen yhteensovittaminen

## Slide 9: Esimerkki hybridirungosta
Kuvan esimerkissä puurakenteinen primääripalkki on korvattu betonirakenteisella leukapalkilla
Saavutettavia etuja
  Pilarilla suuri tukipainekestävyys
  Pilarilinjastolla ei ole painumaa
  Palkilla pitkä jänneväli
  Matala palkkikorkeus
  Yksinkertainen pilarin ja palkin liitos (juotosvalu)

## Slide 10: Esimerkki hybridirungosta
Jatkuvan sortuman estäminen on yksinkertaista toteuttaa betoni- ja teräsrakenteisella palkilla
Vaihtoehtoinen kuormansiirtoreitti toteutetaan tässä esimerkissä palkin jatkuvuudella

## Slide 11: Betonirakenteinen leukapalkki
Kuva: Tero Lahtela
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 12: Betonirakenteinen liittolaatan päätypalkki
Kuva: Tero Lahtela
Kuva: CREE

## Slide 13: Esimerkki hybridirungosta
Kuvan esimerkissä puurakenteinen primääripalkki on korvattu teräsrakenteisella leukapalkilla
Saavutettavia etuja
  Pilarilla suuri tukipainekestävyys
  Pilarilinjastolla ei ole painumaa
  Matala palkkikorkeus
  Yksinkertainen pilarin ja palkin liitos (esim. tappivaarnat)

## Slide 14: Teräsrakenteinen leukapalkki
Kuva: Peikko
Kuva: Peikko

## Slide 15: Esimerkki hybridirungosta
Kuvan esimerkissä puurakenteinen mastopilari on korvattu betonirakenteisella mastopilarilla
Saavutettavia etuja
  Korkeampi rakennus, koska suurempi jäykistyskapasiteetti
  Pieni vaakasiirtymä
  Yksinkertaisempi perustusliitos
  Yksinkertainen nosturikonsoli
  Nostokyvyltään suurempi nosturi

## Slide 16: Esimerkki hybridirungosta
Kuvan esimerkissä puurakenteinen mastopilari on korvattu betonirakenteisella mastopilarilla
Saavutettavia etuja
  Korkeampi rakennus, koska suurempi jäykistyskapasiteetti
  Pieni vaakasiirtymä
  Yksinkertaisempi perustusliitos
  Yksinkertainen nosturikonsoli
  Nostokyvyltään suurempi nosturi

## Slide 17: Betonirakenteiset pilarit
Kuva: Tero Lahtela
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 18: Betonirakenteiset pilarit
Kuva: Tero Lahtela
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 19: Teräsrakenteiset pilarit
Kuva: Tero Lahtela
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 20: Esimerkki hybridirungosta
Kuvan esimerkissä betoniraken-teista hissikuilua ja betonirakenteista seinää käytetään rakennuksen jäykistämiseen
Saavutettavia etuja
  Korkeampi rakennus, koska suurempi jäykistyskapasiteetti
  Pieni vaakasiirtymä
  Yksinkertaisempi jäykistävän kokonaisuuden rakennemalli

## Slide 21: Betonirakenteinen porrastorni jäykisteenä
Kuva: KK LAW
Kuva: Tim Herron

## Slide 22: Betonirakenteinen porrastorni jäykisteenä
Kuva: CREE
Kuva: CREE

## Slide 23: Betonirakenteinen porrastorni jäykisteenä
Kuva: bauart Konstruktions
Kuva: Tom Philippi

## Slide 24: Hybridirakenteiden suunnittelu
Materiaalien erilainen käyttäytyminen tulee ottaa huomioon
  Rakennusosien liittymädetaljeissa
  Rakennusosien liitoksissa
  Rakennuksen rungossa
  Kantavissa komposiittirakenteissa materiaalien erilaiset ominaisuudet vaikuttavat rakenteen lujuuteen ja muodonmuutoksiin
Uudet suunnitteluratkaisut tulisi testata täyden mittakaavan prototyypillä, jotta eri materiaalien yhteistoiminnasta saadaan todellinen käsitys

## Slide 25: Hybridirakenteiden suunnittelu
Puu elää kosteuden vaihtelusta
Materiaaliominaisuuden vaikutusta hybridirakenteessa voidaan vähentää seuraavilla tekijöillä
  Puutuotteen kosteus rakennusvai-heessa mahdollisimman lähellä rakenteen loppukäytön kosteutta
  Suunnitteluratkaisussa puun kosteus-vaihtelu minimoitu
  Ristiinlaminoitujen puutuotteiden käyttö (CLT, LVL, vaneri)

## Slide 26: Hybridirakenteiden suunnittelu
Teräs elää lämpötilan vaihtelusta
Materiaaliominaisuuden vaikutusta hybridirakenteessa voidaan vähentää seuraavilla tekijöillä
  Teräksen lämpötila rakennusvaiheessa mahdollisimman lähellä rakenteen loppukäytön lämpötilaa
  Suunnitteluratkaisussa teräksen lämpötilavaihtelu minimoitu

## Slide 27: Hybridirakenteiden suunnittelu
Betoni elää lämpötilan vaihtelusta
Betoni kutistuu valun jälkeen
Materiaaliominaisuuden vaikutusta hybridirakenteessa voidaan vähentää seuraavilla tekijöillä
  Betonin lämpötila rakennusvaiheessa mahdollisimman lähellä rakenteen loppukäytön lämpötilaa
  Suunnitteluratkaisussa betonin lämpötilavaihtelu minimoitu
  Betoni on kuivunut riittävästi ennen muiden materiaalien liittämistä

## Slide 28: Detaljisuunnittelu
Kuvassa on väärin suunniteltu liitosratkaisu
Liimapuupalkin reunoilla olevat liittimet ja jäykkä betoni- tai teräsrakenne estävät liimapuupalkin kutistumisen, jolloin palkkiin syntyy halkeamia

## Slide 29: Detaljisuunnittelu
Kuvassa on väärin suunniteltu liitosratkaisu
Liitoksen yli suunniteltu betoni- tai teräsrakenne alkaa kantamaan, kun CLT-levyvälipohja kutistuu pystysuunnassa kantavien CLT-seinien välissä

## Slide 30: Detaljisuunnittelu
Komposiittirakenteissa tulee ottaa huomioon materiaalien erilainen käyttäytyminen ajan kuluessa
Esimerkiksi liittorakenne saattaa käyristyä materiaalien erilaisista ominaisuuksista johtuen

## Slide 31: Runkosuunnittelu
Erilaisista materiaaleista toteu-tettujen rungon osien erilainen pystysuuntainen liike tulee ottaa huomioon
  Liitososissa tulee olla pystysuuntainen liikevara
Metetelmiä pystysuuntaisen liikkeen minimointiin
  Puurungon painuman minimointi
  Betonirakenteen annetaan kuivua ennen puurungon asennusta
  Kuivat betonielementit

## Slide 32: Runkosuunnittelu
Erilaisista materiaaleista toteutettujen rungon osien erilainen pystysuuntainen liike tulee ottaa huomioon
  Liitososissa tulee olla pystysuuntainen liikevara
Metetelmiä pystysuuntaisen liikkeen minimointiin
  Puurungon painuman minimointi
  Lämpölaajenevan osan lämpötila-vaihtelun minimointi

## Slide 33: Runkosuunnittelu
Erilaisista materiaaleista toteutettujen rungon osien erilainen pystysuuntainen liike tulee ottaa huomioon
Metetelmiä pystysuuntaisen liikkeen minimointiin
  Betonirakenteen annetaan kuivua ennen puurungon asennusta
  Kuivat betonielementit

## Slide 34: Runkosuunnittelu
Erilaisista materiaaleista toteutettujen rungon osien erilainen pystysuuntainen liike tulee ottaa huomioon
Metetelmiä pystysuuntaisen liikkeen minimointiin
  Lämpölaajenevan osan lämpötilavaihtelun minimointi