## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen
2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Teolliset rakennusjärjestelmät

## Slide 4
Tekijät
Tero Lahtela, Insinööritoimisto Tero Lahtela Oy
Julkaisupäivä: 1.7.2021

## Slide 5: Kantavat massiivipuulevyrakenteiset tasoelementit Asuin- ja toimitilarakentaminen

## Slide 6: Massiivipuulevyrakenteisen järjestelmän osat (pelkät levyt)
Kantavat ulkoseinät
Kantavat väliseinät
Välipohjat
Yläpohja
  Palkkirakenteinen tai massiivipuulevyrakenteinen tasoelementti
  NR-ristikko
  NR-ristikkoyläpohja voidaan elementoida lohkoiksi työmaalla tai elementtitehtaalla

## Slide 7: Massiivipuulevyrakenteisen järjestelmän osat (varustellut elementit)
Kantavat ulkoseinät
Kantavat väliseinät
Välipohjat
Yläpohja
  Palkkirakenteinen tai massiivipuu-levyrakenteinen tasoelementti
  NR-ristikko
  NR-ristikkoyläpohja voidaan elementoida lohkoiksi työmaalla tai elementtitehtaalla

## Slide 8: Massiivipuulevyrakenteisen järjestelmän osat (palkkirakenteinen välipohja)
Kantavat ulkoseinät
Kantavat väliseinät
Välipohjat
Yläpohja
  Palkkirakenteinen tai massiivipuulevyrakenteinen tasoelementti
  NR-ristikko
  NR-ristikkoyläpohja voidaan elementoida lohkoiksi työmaalla tai elementtitehtaalla

## Slide 9: Järjestelmän käyttökohteet
Kantavia massiivipuulevyrakenteisia tasoelementtejä käytetään ensisijaisesti
  Pien-, rivi- ja kerrostaloissa
  Majoitus- ja hoitolaitosrakennuksissa
  Koulu- ja päiväkotirakennuksissa
Massiivipuulevyrakenteisia tasoelementtejä voidaan käyttää myös muiden rakennusjärjestelmien osana (kantavina tai ei-kantavina)
Massiivipuulevyrakenteinen tasoelementtijärjestelmä on ollut käytössä Suomessa vasta noin 10 vuoden ajan

## Slide 10: Massiivipuulevyn vahvuudet ja haasteet
Vahvuudet
Kestävyys ja jäykkyys
  Pystykuorma
  Tukipaine
  Jäykistys
  Liitokset
Mittatarkkuus
CNC-työstö
Pieni levyn tasonsuuntainen kosteuseläminen
Haasteet
Vähän valmistajia
Ankkuroinnin toteutus
Painuma välipohjan kohdalla
Korkea hankintahinta

## Slide 11: Kerrosmäärä massiivipuulevyä käytettäessä
Kerrosmäärään vaikuttaa
  Seinän tukipainekestävyys
  Seinän nurjahduskestävyys
  Levyjäykistyksen kapasiteetti
  Jäykistävien rakennusosien välisten liitosten kapasiteetti
Suositeltava kerrosmäärä
  Enintään 8 puurakenteista kerrosta
Kerroskorkeus
  3200 mm (asuinrakennus)
  3800…4000 mm (julkiset tilat)

## Slide 12: Massiivipuulevyrakenteinen tasoelementti
Kantava runko massiivipuulevyä (CLT tai kerrannaisliimattu LVL)
  Poikkeuksena väli- ja yläpohja, joka voi olla myös palkkirakenteinen
Lämmöneristys on massiivipuulevyn ulkopuolella
Tasoelementeille ei ole standardisoituja vakiomittoja
Tasoelementit valmistetaan tilauksesta suunnitelmien mukaan vakiolevypaksuuksia käyttäen (erikoislevyjä saatavilla)
Tasoelementit voivat olla vaaka- tai pystyelementtejä
  Vaakaelementeillä syntyy vähemmän pystysaumoja kuin pystyelementeillä
  Pystyelementeillä saadaan korkeampi tila kuin vaakaelementeillä

## Slide 13: Massiivipuulevyrakenteinen tasoelementin esivalmistusaste
Tyypillisesti massiivipuulevyrakenteiset tasoelementit ovat pelkkiä massiivipuulevyjä
Tasoelementit voidaan varustella tehtaalla sisältäen
  Lämmöneristeet
  Levytykset
  Ulkoverhoukset (ulkoverhouspaneeli, levymäiset ulkoverhoukset jne.)
  Ikkunat ja ulko-ovet sekä näiden pielirakenteet
  Sähköasennukset
  Talotekniikan läpivientituotteet
  Saumatiivisteet (mahdollisesti)

## Slide 14: Massiivipuulevyrakenteisten tasoelementtien koko
Seinäelementti (suuntaa-antava)
  Korkeus ≤ 3,5 m
  Pituus ≤ 12 m
Välipohjaelementti (suuntaa-antava)
  Leveys ≤ 2,4 m…2,5 m
  Pituus ≤ 12 m (jänneväli lyhyempi)
Yläpohjaelementti
  Leveys ≤ 2,4 m...2,5 m
  Pituus ≤ 12 m (jänneväli lyhyempi)

## Slide 15: Massiivipuulevyelementtejä
Kuva: Stora Enso
Kuva: Stora Enso
CLT (Cross Laminated Timber)
Kerrannaisliimattu LVL (Laminated Veneer Lumber)

## Slide 16: Ulkoseinän rakenne
Massiivipuulevy on kantava ja jäykistävä rakenne
Massiivipuulevyn kantavuus
  Tukipainekestävyys
  Nurjahduskestävyys
  Aukkojen ylitykset
Ulkopuolen lämmöneristys
  Parantaa lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa
Ulkoverhouksen kiinnitys haasteellista

## Slide 17: Ulkoseinän rakenne
Massiivipuulevy on kantava ja jäykistävä rakenne
Massiivipuulevyn kantavuus
  Tukipainekestävyys
  Nurjahduskestävyys
  Aukkojen ylitykset
Ulkopuolen lämmöneristys
  Parantaa lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa

## Slide 18: Väliseinän rakenne
Massiivipuulevy on kantava ja jäykistävä rakenne
Massiivipuulevyn kantavuus
  Tukipainekestävyys
  Nurjahduskestävyys
  Aukkojen ylitykset
Kaksoisrunko
  Mahdollistaa tilojen välisen ilma-ääneneristävyyden Dn,T,w ≥ 55 dB
Kipsilevytys akustiikan takia

## Slide 19: Väliseinän rakenne
Massiivipuulevy on kantava ja jäykistävä rakenne
Massiivipuulevyn kantavuus
  Tukipainekestävyys
  Nurjahduskestävyys
  Aukkojen ylitykset
Kaksoisrunko
  Mahdollistaa tilojen välisen ilma-ääneneristävyyden Dn,T,w ≥ 55 dB
Kipsilevytys akustiikan takia

## Slide 20: Väliseinän rakenne
Massiivipuulevy on kantava ja jäykistävä rakenne
Massiivipuulevyn kantavuus
  Tukipainekestävyys
  Nurjahduskestävyys
  Aukkojen ylitykset
Ääneneristävyys
  Saavutettava tilojen välisen ilma-ääneneristävyyden Dn,T,w ≈ 40 dB

## Slide 21: Välipohjan rakenne
Massiivipuulevy on kantava ja jäykistävä rakenne
Kipsilevyjä ja valua käytetään
  Palotekniikkaan
  Akustiikkaan
Massiivipuulevyn paksuuteen vaikuttaa
  Värähtely (usein mitoittava)
  Taivutus- ja leikkausjännitys
  Taipuma

## Slide 22: Välipohjan rakenne
Massiivipuulevy on kantava ja jäykistävä rakenne
Asennuslattiaa käytetään
  Akustiikkaan
Massiivipuulevyn paksuuteen vaikuttaa
  Värähtely (usein mitoittava)
  Taivutus- ja leikkausjännitys
  Taipuma

## Slide 23: Välipohjan rakenne
Yläpinnan levyä käytetään
  Jäykistämiseen
Kipsilevyjä ja valua käytetään
  Palotekniikkaan
  Akustiikkaan
Ripalaatan korkeuteen vaikuttaa
  Värähtely (usein mitoittava)
  Taivutus- ja leikkausjännitys
  Taipuma

## Slide 24: Välipohjan rakenne
Yläpinnan levyä käytetään
  Jäykistämiseen
Kipsilevyjä käytetään
  Palotekniikkaan
  Akustiikkaan
Ripalaatan korkeuteen vaikuttaa
  Värähtely (usein mitoittava)
  Taivutus- ja leikkausjännitys
  Taipuma

## Slide 25: Yläpohjan rakenne
Massiivipuulevy on kantava ja jäykistävä rakenne
Vesikatto voidaan toteuttaa massiivipuulevyn päältä
  Palkkirakenteisilla kattoelementeillä
  NR-pukkiristikoilla
Palkiston yläpinnan levyä käytetään
  Jäykistämiseen

## Slide 26: Yläpohjan rakenne
Palkiston yläpinnan levyä käytetään
  Jäykistämiseen
Kipsilevyjä käytetään
  Palotekniikkaan (alapuolinen palo)
Kivivillalevyjä käytetään
  Palotekniikkaan (yläpuolinen palo)
Palkiston korkeuteen vaikuttaa
  Taivutus- ja leikkausjännitys
  Taipuma

## Slide 27: Yläpohjan rakenne
Ristikon yläpinnan levyä käytetään
  Jäykistämiseen
Kipsilevyjä käytetään
  Palotekniikkaan (alapuolinen palo)
Kivivillalevyjä käytetään
  Palotekniikkaan (yläpuolinen palo)
Palkiston korkeuteen vaikuttaa
  Taivutus- ja leikkausjännitys
  Taipuma

## Slide 28: Elementtisaumat
Ulkoverhous vaakapaneelilla
  Mahdollistaa vaakasuuntaisten elementtisaumojen piilottamisen
  Vaakapaneelin pystysaumat voidaan piilottaa esim. parvekkeen väliseinien taustalle
Massiivipuulevy ei saa jatkua ääntä eristävien seinien ja välipohjien ohi (sivutiesiirtymä)

## Slide 29: Elementtisaumat
Ulkoverhous pystypaneelilla
  Mahdollistaa pystysuuntaisten elementtisaumojen piilottamisen
  Pystypaneelin vaakasaumat voidaan piilottaa esim. parvekkeen laatan taustalle
Massiivipuulevy ei saa jatkua ääntä eristävien seinien ja välipohjien ohi (sivutiesiirtymä)

## Slide 30: Elementtivalmistus
Massiivipuulevyelementit työstetään CNC-koneella
CNC-työstöt lisäävät massiivipuulevyn kuutiohintaa, mutta optimaalisesti suunnitellut työstöt nopeuttavat asennusta työmaalla, jolloin saadaan säästöä kokonaisuuteen
Kuva: Stora Enso

## Slide 31: Elementtivalmistus
Kuva: Stora Enso
CNC-työstöä kannattaa hyödyntää yksityiskohdissa
CNC-koneella tehdyt ruuvien esiporaukset mahdollistavat
  Ruuvien nopean asennuksen
  Reuna- ja päätyetäisyyksien oikeellisuuden
  Helpon laaduntarkastuksen

## Slide 32: Elementtivalmistus
Aukkopalat maksaa asiakas
Massiivipuulevyn aukotuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon materiaalihukan minimointi
Suurista aukkopaloista voidaan valmistaa pienempiä komponentteja (esim. portaiden osia tms.)
Kuva: Stora Enso

## Slide 33: Elementtivalmistus
Aukkopalojen määrää voidaan vähentää tekemällä aukkojen ylitykset erillisillä aukkopaloilla
Erilliset aukkopalat vaikuttavat seinän ulkonäköön (näkyvä levy) ja seinän jäykistyskapasiteettiin
Aukkopalojen liitokset seinään toteutetaan puoliponttiliitoksella ja ruuveilla
Kuva: Stora Enso
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 34: Elementtivalmistus
Massiivipuulevyrakenteisia tasoelementtejä voidaan varustella elementtitehtaalla
Esimerkiksi ulkoseinäelementit voidaan varustella tehtaalla siten, että ne sisältävät lämmöneristeet, ikkunat, ovet, ulkoverhouksen jne.
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 35: Massiivipuulevyjen kuljetus
2400…2450 mm leveät massiivipuulevyelementit voidaan kuljettaa normaalina kuljetuksena
Yli 3 m korkeiden elementtien yhteydessä käytetään erikoiskalustoa (madallettu vaunu)
Katetun kuljetuskaluston avulla voidaan vähentää elementtien suojamuovin kertymistä työmaalle
Kuva: Tero Lahtela
3000
13600
2450

## Slide 36: Massiivipuulevyelementtien perustus
Kantavien massiivipuuseinien alla tulee olla jatkuva perustus
Perustustyypit
  Maanvarainen matalaperustus
  Tuuletettu alapohja
  Kellari
Haasteita
  Seinän liittymä perustukseen
  Perustuksen pystysuunnan mittatarkkuus

## Slide 37: Rankarakenteisen välipohjan jänneväli
Välipohjan jännevälin määrittelee tavallisesti värähtelymitoitus
  Kävelyn aiheuttaman värähtely
Teollisesti liimaamalla valmistettua LVL-ripalaattaa tai LVL-avokotelolaattaa käytettäessä jänneväli L ≤ 7 m

## Slide 38: Rankarakenteisen välipohjan jänneväli
Välipohjan jännevälin määrittelee tavallisesti värähtelymitoitus
  Kävelyn aiheuttaman värähtely
Palkkirakenteista välipohjaa käytettäessä jänneväli L ≤ 6 m

## Slide 39: Rankarakenteisen välipohjan kannatus
Teollisesti liimaamalla valmistettu LVL-ripalaatta ja LVL-avokotelolaatta kannatetaan yläpinnan levystä
Tukialueella tulee yleisesti aina huomioida
  Palotekniset seikat
  Akustiset seikat (sivutiesiirtymä)
  Kantavuus pystykuormille
  Painuman minimointi
  Vaakakuormien välittyminen
  Jatkuvan sortuman estäminen

## Slide 40: Massiivipuulevyvälipohjan jänneväli
Välipohjan jännevälin määrittelee tavallisesti värähtelymitoitus
  Kävelyn aiheuttaman värähtely
Massiivipuulevy välipohjaa käytettäessä jänneväli L ≤ 6 m

## Slide 41: Massiivipuulevyvälipohjan kannatus
Massiivipuulevyvälipohja kannatetaan tavallisesti seinän päältä
Tukialueella tulee yleisesti aina huomioida
  Palotekniset seikat
  Akustiset seikat (sivutiesiirtymä)
  Kantavuus pystykuormille
  Painuman minimointi
  Vaakakuormien välittyminen
  Jatkuvan sortuman estäminen

## Slide 42: NR-ristikoiden kannatus
NR-ristikkoon lovettu ristiinviilutettu LVL-palkki seinän päällä
Ristiinviilutettu LVL-palkki mahdollistaa suuren tukipainekestävyyden NR-ristikolle
NR-ristikoihin lovettua LVL-palkkia voidaan hyödyntää nostopalkkina, kun NR-yläpohja elementoidaan lohkoihin
Haasteena LVL-palkin kiinnitys seinän päälle

## Slide 43: NR-ristikoiden kannatus
NR-ristikot voidaan tukea suoraan massiivipuulevyseinän päältä
CLT-levyssä vain pystysuuntaiset lamellit voidaan huomioida tuki-painekestävyysmitoituksessa
NR-ristikon päädyn pystysauva voidaan suunnitella siten, että sen pää muodostaa tukipinnan (fc,0,d)

## Slide 44: Aukkopalkki
Aukkojen ylityksissä massiivi-puulevy mitoitetaan palkkina
Aukkojen ylityksissä voidaan käyttää erillistä massiivipuulevypalkkia, jolloin voidaan minimoida aukkopalojen muodostamaa hukkaa

## Slide 45: Pystykuormien alastuonti
Päällekkäiset massiivipuulevyseinät aiheuttavat toisiinsa viivamaisen kuormituksen (kN/m)
Aukkojen pieliin tulee jättää riittävän leveä kaista levyä (nurjahduskestävyys)

## Slide 46: Pystykuormien alastuonti
Yhtenäisestä massiivipuulevystä toteutettu seinä voidaan mitoittaa seinämäiseksi palkiksi
Yhtenäisestä massiivipuulevystä toteutettu seinä mahdollistaa päällekkäisten aukkojen vapaamman sijoittelun

## Slide 47: Massiivipuulevyn nurjahdus tasosta
Massiivipuulevyn nurjahdus-kestävyyttä voidaan kasvattaa
  Levyä paksuntamalla
  Lamellirakenteella
Mitä paksummat levyn poikkileikkauksen reunoilla olevat pystysuuntaiset lamellit ovat, sitä suurempi on levyn nurjahduskestävyys

## Slide 48: Massiivipuulevyn nurjahdus tasosta
Ohuen massiivipuulevyseinän nurjahduskestävyyttä voidaan kasvattaa toteuttamalla poikkileikkauksesta ripalaatta

## Slide 49: Massiivipuulevyn lommahdus
Jäykistävä massiivipuulevyseinä voi lommahtaa leikkausvoiman vaikutuksesta
Lommahdus voidaan estää poikittaisella jäykisteellä

## Slide 50: Rakennuksen jäykistysperiaate
Massiivipuulevyseinät mitoitetaan toimimaan levyjäykisteenä
Yhtenäisestä massiivipuulevystä toteutettu seinä voidaan mitoittaa jäykistäväksi siten, että myös aukon ala- ja yläpuoli toimivat jäykistävinä
Osista kootussa seinässä aukkojen ala- ja yläpuoli sekä kapea pieli eivät toimi jäykisteenä
Osista koottu seinä

## Slide 51: Rakennuksen jäykistysperiaate
Massiivipuulevyvälipohjat mitoitetaan toimimaan levyjäykisteenä
Välipohjat tulee katkaista huoneistojen välisten seinien kohdalla (akustiikka ja värähtely)
Huoneistojen kokoiset jäykistävät välipohjat tulee kytkeä toisiinsa siten, että syntyy yhtenäinen kokonaisuus

## Slide 52: Rakennuksen jäykistysperiaate
Palkkirakenteisessa välipohjassa levyjäykisteenä toimii palkiston päällä oleva levytys
Välipohjat tulee katkaista huoneistojen välisten seinien kohdalla (akustiikka ja värähtely)
Huoneistojen kokoiset jäykistävät välipohjat tulee kytkeä toisiinsa siten, että syntyy yhtenäinen kokonaisuus

## Slide 53: Rakennuksen jäykistysperiaate
Jäykistävien seinien tulisi olla mahdollisimman pitkiä, jotta ankkurointivoimat saadaan pienemmäksi
Jäykistävien seinien tulisi sijaita mahdollisimman tasaisesti koko rakennuksen alueella
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 54: Jäykistävän seinän toiminta
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 55: Jäykistävän seinän toiminta
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 56: Jäykistävän seinän toiminta
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 57: Jäykistävän välipohjan toiminta
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 58: Jäykistävän välipohjan toiminta
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 59: Jäykistävän välipohjan toiminta
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 60: Jäykistävän välipohjan toiminta
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 61: Liitoselimet
Massiivipuulevyrakenteisten tasoelementtien välisissä liitoksissa käytetään vinoruuviliitoksia tai kulmalevyliitoksia
Mahdollinen kipsilevytys tulee poistaa kulmalevyliitoksen kohdalta
Liitoksissa ja liittymissä tulee ottaa huomioon akustiset seikat (sivutiesiirtymä)
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 62: Liittymän ilmatiiviys
CLT-levyn yhteydessä liittymien ilmatiiviydessä tulee huomioida pintalamellien väliin mahdollisesti syntyvät raot ja mahdolliset pintalamellien halkeamat
Erityisesti syrjäliimaamattoman CLT-levyn yhteydessä tulee tarkastella lamellien väliin mahdollisesti syntyviä rakoja

## Slide 63: Jatkuvan sortuman estäminen
Suositeltava menetelmä jatkuvan sortuman estämiseen on vaihtoehtoinen kuormansiirtoreitti
Hyödynnetään
  Palkkeja
  Seinämäisiä palkkeja
  Elementtien välisiä liitoselimiä
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 64: NR-ristikkoyläpohja palotilanteessa
Alapaarrepalkki suunnitellaan kantamaan palotilanteen kuormitus ullakkopalossa
Alapuolisessa palossa alapaarrepalkki palosuojataan alakaton levytyksellä
Alapaarrepalkin liitokset tulee palosuojata
Väliseiniä voidaan suunnitella kantaviksi palotilanteessa

## Slide 65: NR-ristikkoyläpohja palotilanteessa
Alapaarrepalkin kyljet suojataan kivivillalevyillä
Kivivillalevyt suojaavat myös kiepahdustukien kyljet
Kiepahdustuet kiinnitetään alakaton levyjäykisteeseen
Myös palkkirakenteisessa yläpohjassa käytetään edellä esitettyjä periaatteita

## Slide 66: Välipohja palotilanteessa
Välipohjan palosuojauksessa hyödynnetään
  Lattian pintarakennetta
  Alakaton levytystä
Välipohjan liitokset tulee palosuojata
Palkkirakenteisessa välipohjassa kiepahdustuennan tulee toimia palotilanteessa
Väliseiniä voidaan suunnitella kantaviksi palotilanteessa

## Slide 67: Kantava seinä palotilanteessa
Mahdollisia levytyksiä hyödyntää palosuojaukseen
Kantavan seinän liitokset tulee palosuojata
Palotilanteessa tulee varmistaa, että liitokset ovat toimintakykyisiä, mikäli seinän massiivipuulevy hiiltyy

## Slide 68: Rakennuksen jäykistys palotilanteessa
Palotilanteessa pyritään käyttämään samoja jäykisteitä kuin murtorajatilassa
Hiiltyvissä massiivipuulevyissä tulee jäädä riittävästi toimivaa poikkileikkausta
Kaksoisrunkoseinissä voidaan hyödyntää palon vastaista runkopuoliskoa, jos palonpuoleinen levy ei toimi jäykisteenä