## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen
2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Teolliset rakennusjärjestelmät

## Slide 4
Tero Lahtela, Insinööritoimisto Tero Lahtela Oy
Julkaisupäivä: 22.10.2021

## Slide 5: Kehä- ja kaarirungot Hallirakentaminen

## Slide 6: Mastopilarirunko
Perinteinen hallien rakennusjärjestelmä
Mahdollistaa erilaisten pääkannattimien käytön
Tyypillisiä kohteita
  Tuotantorakennukset
  Varastorakennukset
  Liiketilat
  Maatalousrakennukset

## Slide 7: Mastopilarirungon osat
Pääkannatin
Pääpilari
Päätypalkki
Nurkkapilari
Tuulipilari
Jäykisteet
  Pääkannattimien sivuttaistuenta
  Päädyn tuulikuorma
2
1
3
4
5
6
6

## Slide 8: Mastopilarirunko
Mastopilarirunko on kehärunko
Mastopilarikehä on jäykkä kehän tasossa, joten rakennuksen pituus ei vaikuta rakennuksen poikittaiseen jäykistykseen
Kehärungon jäykistys rakennuksen pituussuunnassa on haasteellista (tuulikuorma + pääkannattimien sivuttaistuenta)

## Slide 9: Tyypillisimmät pääkannattimet

## Slide 10: Erikoispääkannattimet

## Slide 11: Muita erikoispääkannattimia

## Slide 12: Erikoispääkannattimia
Kuva: Binderholz
Kuva: Puuinfo

## Slide 13: Monilaivainen mastopilarihalli

## Slide 14: Mastopilarihalleja
Kuva: Binderholz
Kuva: Puuinfo
Kuva: Puuinfo

## Slide 15: Mastopilarihallin perustus
Mastopilarien anturoista tulee suhteellisen suuria, mikäli pystykuormaa on vähän
Perusmuurit toteutetaan tavallisesti sokkelipalkeilla
Haasteita
  Pilarin liittymä perustukseen
  Perustuksen pystysuunnan mittatarkkuus
  Peruspulttien sijainnin mittatarkkuus

## Slide 16: Mastopilarin liitos perustukseen
Mastopilarin liitos perustukseen toteutetaan esimerkiksi pilarikengillä, jotka kiinnitetään pilariin liimatankoliitoksella
Puupilarin ja peruspilarin väli täytetään juotosvalulla
Puun ja betonin välissä kosteuseristys
Pilari vahvistetaan tarvittaessa kuivumishalkeilun estämiseksi

## Slide 17: Puupilarin liitos perustukseen
Ainakin tuotanto- ja varastorakennuksissa on suositeltavaa, että puupilarin alareuna on lattiapintaa korkeammalla (kosteusrasitus)
Pilarikenkien korkeusasema vaikuttaa maanvaraisen laatan valuhetkeen (asennettavuus)
Liitosten juotosvalu vaikuttaa työjärjestykseen ja työaikatauluun

## Slide 18: Pystykuormien alastuonti
Pääpilarin ja pääkannattimen liitoksen tukipainekestävyys on usein haasteena
Pääpilarin suuri pystykuorma on eduksi anturan stabiliteetin näkökulmasta
Päätyseinän tuulipilarit ja nurkkapilarit vievät päätypalkin pystykuorman perustuksille

## Slide 19: Pystykuormien alastuonti
Päätyseinä voidaan toteuttaa myös suorilla palkeilla, jotka seuraavat kattokaltevuutta
Mikäli keskellä päätyseinää on esimerkiksi leveä oviaukko, tulee aukon päällä olla tarvittaessa erillinen palkki, koska tuulipilari ei voi sijaita aukon keskellä

## Slide 20: Mastopilarirungon jäykistys poikkisuunnassa
Poikittaissuunnassa halli jäykistetään sivuseinien mastopilareilla
Hallin pituus ei vaikuta poikittaissuunnan jäykistykseen, koska mastopilarikehä on tasossaan jäykistävä rakennekokonaisuus

## Slide 21: Mastopilarirungon jäykistys pituussuunnassa
Kehärungon jäykistäminen rakennuksen pituussuunnassa on haasteellisempi tehtävä kuin poikittaissuunnassa
Pituussuuntaisiin jäykisteisiin syntyy voimia
  Päädyn tuulikuormasta
  Kantavien rakenteiden sivuttaistuennasta
  Lisävaakavoimasta

## Slide 22: Mastopilarirungon jäykisteitä
Kuva: Tero Lahtela
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 23: Mastopilarirungon jäykisteitä
Kuva: Tero Lahtela
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 24: Mastopilarirungon jäykistys pituussuunnassa
Jäykistävistä kattoelementeistä voidaan suunnitella levyjäykisteenä toimiva yläpohjarakenne
Tällöin saadaan seuraavia etuja
  Levyjäykiste voidaan suunnitella pääkannattimen kiepahdustuentarakenteeksi, jolloin erillisiä yläpohjan jäykisteitä ei tarvita
  Levyjäykiste välittää päädyn tuulikuorman ja lisävaakavoiman sivuseinien jäykisteille

## Slide 25: Katon levyjäykiste

## Slide 26: Kattoelementti
Kattoelementit valmistetaan tilauksesta kohdekohtaisilla ominaisuuksilla ja mitoilla
Palkkirakenteinen kattoelementti on perinteinen kattoelementtityyppi
Kattoelementit suunnitellaan tavallisesti moniaukkoisiksi

## Slide 27: Kattoelementti
Palkkirakenteinen elementti
  Pituus ≤ 24 m
  Jänneväli 4…9 m
  R 15, R 30, R 60
Kerto-Ripa-kotelolaatta
  Pituus ≤ 25 m
  Jänneväli ≤ 18 m
  R 15, R 30, R 60

## Slide 28: Kattoelementtien asennusta
Kuvat: Metsä Wood

## Slide 29: Mastopilarihallin ulkoseinät
Kehärunkoisten hallirakennusten ulkoseinät toteutetaan tavallisesti
  Puurakenteisilla elementeillä
  Metallirakenteisina sandwich-elementeillä
Kehärunkoisten hallirakennusten ulkoseinät ovat ei-kantavia rakennusosia
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 30: Kolminivelkehärunko
Perinteinen hallien rakennusjärjestelmä
Mahdollistaa
  Korkean tilan
  Leveän yhtenäisen tilan
Tyypillisiä kohteita
  Maatalousrakennukset
  Tuotantotilat
  Liikuntatilat

## Slide 31: Kolminivelkehärugon osat
Kolminivelkehä
Päätypalkki
Nurkkapilari
Tuulipilari
Jäykisteet
  Kolminivelkehän sivuttaistuenta
  Päädyn tuulikuorma
1
2
3
4
5
5

## Slide 32: Kolminivelkehärunko
Kolminivelkehä toteutetaan
  Kaarevanurkkaisena
  Terävänurkkainen
Kolminivelkehä on jäykkä kehän tasossa, joten rakennuksen pituus ei vaikuta rakennuksen poikittaiseen jäykistykseen
Kehärungon jäykistys rakennuksen pituussuunnassa on haasteellista (tuulikuorma + kolminivelkehän sivuttaistuenta)

## Slide 33: Kaarevanurkkainen kolminivelkehä
Kuva: Versowood

## Slide 34: Terävänurkkainen kolminivelkehä
Kuva: Puuinfo

## Slide 35: Kolminivelkehähallin perustus
Kolminivelkehä aiheuttaa perustukseen vaakavoiman
Perusmuurit toteutetaan tavallisesti sokkelipalkeilla
Haasteita
  Kolminivelkehän liittymä perustukseen
  Perustuksen pystysuunnan mittatarkkuus
  Liitososien sijainnin mittatarkkuus
  Perustuksen vaakavoima

## Slide 36: Kolminivelkehän liitos perustukseen
Vaakavoimalle suositellaan kontaktiliitosta
Vaakavoima voidaan kumota lattian alla olevalla vetotangolla, joka yhdistää kehän perustukset
Teräsosassa tulisi olla korkeussäätö
Tukipinta pystyvoimalle tulisi toteuttaa juotosvalulla
Puun ja betonin välissä kosteuseristys

## Slide 37: Kolminivelkehän liitos perustukseen
Ainakin tuotanto- ja varastorakennuksissa on suositeltavaa, että kehän jalka on lattiapintaa korkeammalla (kosteusrasitus)
Teräsosien korkeusasema vaikuttaa maanvaraisen laatan valuhetkeen (asennettavuus)
Liitosten juotosvalu vaikuttaa työjärjestykseen ja työaikatauluun

## Slide 38: Pystykuormien alastuonti
Kolminivelkehä vie pystykuorman suoraan perustukselle
Päätyseinän tuulipilarit ja nurkkapilarit vievät päätypalkin pystykuorman perustuksille

## Slide 39: Pystykuormien alastuonti
Päätyseinä toteutetaan tavallisesti suorilla palkeilla, jotka seuraavat kattokaltevuutta
Mikäli keskellä päätyseinää on esimerkiksi leveä oviaukko, tulee aukon päällä olla tarvittaessa erillinen palkki, koska tuulipilari ei voi sijaita aukon keskellä

## Slide 40: Kolminivelkehärungon jäykistys poikkisuunnassa
Poikittaissuunnassa halli jäykistetään kolminivelkehillä ja päätyseinien mastopilareilla
Päätyseinä voidaan jäykistää myös vinojäykisteillä, jolloin ei tarvita mastopilareita
Hallin pituus ei vaikuta poikittaissuunnan jäykistykseen, koska kolminivelkehä on tasossaan jäykistävä rakennekokonaisuus

## Slide 41: Kolminivelkehärungon jäykistys pituussuunnassa
Kehärungon jäykistäminen rakennuksen pituussuunnassa on haasteellisempi tehtävä kuin poikittaissuunnassa
Pituussuuntaisiin jäykisteisiin syntyy voimia
  Päädyn tuulikuormasta
  Kantavien rakenteiden sivuttaistuennasta
  Lisävaakavoimasta

## Slide 42: Kolminivelkehän sivuttaistuenta
Kolminivelkehän rakenneosissa puristettu reuna voi olla ulko- tai sisäreunassa
Sivuttaistuentaa saatetaan tarvita myös kolminivelkehän sisäreunassa
Kolminivelkehän poikkileikkauksen leveys tulisi olla niin suuri, että sisäreunan sivuttaistuenta voidaan välttää
Kuva: Metsä Wood
Sisäreuna sivuttaistuki

## Slide 43: Kolminivelkehärungon jäykisteitä
Kuva: Ligna-systems
Kuva: Ligna-systems

## Slide 44: Kolminivelkehähallin ulkovaippa
Kolminivelkehähallissa voidaan käyttää kattoelementtejä kuten mastopilarihallissa
Jäykistäviä kattoelementtejä voidaan hyödyntää jäykistämisessä kuten mastopilarihallissa
Ulkoseinät voidaan toteuttaa puurakenteisina tai metallirakenteisina kuten mastopilarihallissa

## Slide 45: Kolminivelkaarirunko
Perinteinen hallien rakennusjärjestelmä
Mahdollistaa
  Korkean tilan
  Leveän yhtenäisen tilan
Tyypillisiä kohteita
  Liikuntatilat
  Messutilat

## Slide 46: Kolminivelkaarirugon osat
Kolminivelkaari
Tuulipilari
Jäykisteet
  Kolminivelkaaren sivuttaistuenta
  Päädyn tuulikuorma
1
2
3
3

## Slide 47: Kolminivelkaarirunko
Kolminivelkaari on jäykkä kaaren tasossa, joten rakennuksen pituus ei vaikuta rakennuksen poikittaiseen jäykistykseen
Kaarirungon jäykistys rakennuksen pituussuunnassa on haasteellista (tuulikuorma + kolminivelkaaren sivuttaistuenta)

## Slide 48: Kolminivelkaaren asennusta
Kuva: Stéphane Groleau
Kuva: FGP Construction

## Slide 49: Kolminivelkehähallin perustus
Kolminivelkaari aiheuttaa perustukseen vaakavoiman
Perusmuurit toteutetaan tavallisesti sokkelipalkeilla
Haasteita
  Kolminivelkaaren liittymä perustukseen
  Perustuksen pystysuunnan mittatarkkuus
  Liitososien sijainnin mittatarkkuus
  Perustuksen vaakavoima

## Slide 50: Kolminivelkaaren liitos perustukseen
Vaakavoima voidaan kumota lattian alla olevalla vetotangolla, joka yhdistää kaaren perustukset
Liitososan tulisi olla sellainen, että työmaalla tehdään vain teräsosien liittäminen pultilla tai tapilla

## Slide 51: Kolminivelkaaren liitoksia
Kuva: FGP Construction
Kuva: ABCP architecture
Harjaliitos
Perustusliitos

## Slide 52: Pystykuormien alastuonti
Kolminivelkaari vie pystykuorman suoraan perustukselle
Päätyseinän tuulipilarit vievät päätykaaren pystykuorman perustuksille
Päätykaari voidaan korvata myös pilarilta toiselle ulottuvilla erillisillä palkeilla

## Slide 53: Kolminivelkaarirungon jäykistys poikkisuunnassa
Poikittaissuunnassa halli jäykistetään kolminivelkaarilla
Mikäli päätykaari korvataan pilaripalkkirungolla, tulee päätyseinä jäykistää vinojäykisteillä
Hallin pituus ei vaikuta poikittaissuunnan jäykistykseen, koska kolminivelkaari on tasossaan jäykistävä rakennekokonaisuus

## Slide 54: Kolminivelkaarirungon jäykistys pituussuunnassa
Kehärungon jäykistäminen rakennuksen pituussuunnassa on haasteellisempi tehtävä kuin poikittaissuunnassa
Pituussuuntaisiin jäykisteisiin syntyy voimia
  Päädyn tuulikuormasta
  Kantavien rakenteiden sivuttaistuennasta
  Lisävaakavoimasta

## Slide 55: Kolminivelkaaren sivuttaistuenta
Kolminivelkaaren rakenneosissa puristettu reuna voi olla ulko- tai sisäreunassa
Sivuttaistuentaa saatetaan tarvita myös kolminivelkaaren sisäreunassa
Kolminivelkaaren poikkileikkauksen leveys tulisi olla niin suuri, että sisäreunan sivuttaistuenta voidaan välttää
Kuva: Stéphane Groleau
Sisäreuna sivuttaistuki

## Slide 56: Kolminivelkaarihallin ulkovaippa
Kolminivelkaarihallissa lähes koko ulkovaippa on kattorakennetta
Kolminivelkaarihallissa voidaan käyttää kattoelementtejä kuten mastopilarihallissa
Jäykistäviä kattoelementtejä voidaan hyödyntää jäykistämisessä kuten mastopilarihallissa

## Slide 57: Jatkuvan sortuman estäminen
Hallimaisissa rakennuksissa sallitaan paikallinen vaurio
Yksilaivaisessa mastopilarihallissa sallitun sortuma-alueen laajuus saa olla L x 2K
Monilaivaisessa mastopilarihallissa sallitun sortuma-alueen laajuus saa olla
  L x 2K, kun reunapilari menetetään
  2L x 2K, kun keskipilari menetetään
Hallin stabiliteetin tulee säilyä

## Slide 58: Jatkuvan sortuman estäminen
Hallimaisissa rakennuksissa sallitaan paikallinen vaurio
Kolminivelkehähallissa sallitun sortuma-alueen laajuus saa olla L x 2K
Hallin stabiliteetin tulee säilyä

## Slide 59: Jatkuvan sortuman estäminen
Hallimaisissa rakennuksissa sallitaan paikallinen vaurio
Kolminivelkaarihallissa sallitun sortuma-alueen laajuus saa olla L x 2K
Hallin stabiliteetin tulee säilyä

## Slide 60: Jatkuvan sortuman estäminen
Suositeltava menetelmä jatkuvan sortuman estämiseen on vaihtoehtoinen kuormansiirtoreitti
Hyödynnetään
  Vaakarakenteiden jatkuvuutta
  Primääripalkkien jatkuvuutta
  Elementtien välisiä liitoselimiä
Kuva: Tero Lahtela