## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen
2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Rakennesuunnittelu

## Slide 4
Tekijät
Tero Lahtela, Insinööritoimisto Tero Lahtela Oy
Julkaisupäivä: 3.11.2022

## Slide 5: Palosuojaamattomat puurakenteet

## Slide 6: Materiaalien käyttäytyminen palossa
Palotilanteessa betonirakenteesta poistuu vettä
  Noin 100 °C:een lämpötilassa poistuu huokosissa oleva vapaa vesi
  Korkeammissa lämpötiloissa poistuu kemiallisesti sitoutunut vesi
Veden höyrystymisen aiheuttama paine rikkoo betonia ja kemiallisesti sitoutuneen veden poistuminen rikkoo sementtiliimaa
  Betoni lohkeilee ja halkeilee
  Teräkset myötäävät
  Muodonmuutokset ovat pysyviä ja suhteellisen suuria
Kuva: www.frpdistributors.com

## Slide 7: Materiaalien käyttäytyminen palossa
Kuva: www.dec.uc.pt
Suojaamaton teräsrakenne kestää standardipalorasitusta 10…30 min
Kun teräsprofiilin kriittinen lämpötila (450…600 °C) saavutetaan, teräksen lujuus- ja jäykkyysominaisuuden heikkenevät voimakkaasti
  Teräsrakenne myötää voimakkaasti
  Muodonmuutokset ovat pysyviä ja suuria

## Slide 8: Materiaalien käyttäytyminen palossa
Kuva: www.lakeheadu.ca
Suojaamaton puurakenne hiiltyy tuotteelle ominaisella hiiltymisnopeudella
Paikallaan pysyvä hiilikerros toimii suojaavana kerroksena
Järeissä rakenteissa muodonmuutokset ovat suhteellisen pieniä
  Suuri tehollinen poikkileikkaus

## Slide 9: Puun hiiltyminen
Paikallaan pysyvä hiilikerros toimii lämmöneristeenä
Hiiltyminen jatkuu niin kauan kuin puurakenne altistuu palolle
Suojaamattoman puurakenteen hiiltymissyvyyden kasvu on lineaarista, kun hiilikerros pysyy paikoillaan

## Slide 10: Puun hiiltyminen
Kuva: www.greenbuildingadvisor.com
Puutuotetta voidaan käyttää myös liitososien palosuojaamiseen
Puurakenteiden liitokset kannattaa lähtökohtaisesti suunnitella siten, että metallista valmistetut liitososat saadaan puuosien sisään

## Slide 11: Puun hiiltymisnopeus
Liimapuu
LVL
Sahatavara
Kuvat: Puuinfo
Lähde: RIL 205-2
Puutuotteella on kaksi hiiltymisnopeutta
  Yksidimensionaalinen hiiltymisnopeus β0 (yleensä vain levyrakenteissa)
  Nimellinen hiiltymisnopeus βn (yleensä puurakenteiden palomitoituksessa)

## Slide 12: Yksidimensionaalinen hiiltymissyvyys dchar,0
Rakenne altis palolle yhdeltä sivulta
Soveltuu myös rakenteelle, joka on altis palolle useammalta sivulta samaan aikaan, kun kulmapyöristykset huomioidaan ja bmin-mitta täyttyy
  Kulmapyöristyksen säde r = dchar,0
  R 15: bmin = 80 mm
  R 30: bmin = 119 mm
  R 60: bmin = 158 mm
  R 90: bmin = 197 mm
  R 120: bmin = 236 mm

## Slide 13: Nimellinen hiiltymissyvyys dchar,n
Rakenne altis palolle useammalta sivulta samaan aikaan
Nimellinen hiiltymissyvyys sisältää kulmapyöristykset ja halkeamien vaikutuksen
Käytetään myös pyöreälle poikkileikkaukselle

## Slide 14: Tehollisen poikkileikkauksen menetelmä
Palosuojaamaton rakenne | 
Palonkestoaika | k0
t < 20 min | t / 20
t ≥ 20 min | 1,0
HUOMIO!
Jos dchar,n = 0 → def = k0d0

## Slide 15: Tehollisen poikkileikkauksen menetelmä
Palolle altistuvilta pinnoilta vähennetään tehollinen hiiltymissyvyys def
  Rakenteen mitoituksessa käytetään tehollista poikkileikkausta
Tehollisen poikkileikkauksen menetelmä pätee kaikille palonkestoluokille R
  Palonkestoaikaa ei ole rajoitettu
Kerroksella k0d0 ei ole lujuus- ja jäykkyysominaisuuksia
Tehollisen poikkileikkauksen menetelmässä muunnoskerroin kmod,fi = 1,0
  Lujuuden aleneminen palossa huomioidaan kaavassa def = dchar,n + k0d0

## Slide 16: Yleistä palotilanteen kestävyysmitoituksesta
Palotilanteessa käytetään lujuusominaisuuden 20 % fraktiilia
Puristusta syysuuntaa vastaan kohtisuoraan ei tarvitse tarkastaa
Leikkausvoimakestävyyttä ei tarvitse tarkastaa pyöreällä ja suorakaidepoikkileikkauksella
Lovetussa palkissa jäännöspoikkileikkaus loven lähellä vähintään 60 % normaalilämpötilassa vaadittavasta poikkileikkauksesta
Jos kiepahdustuet menettävät toimintansa palotilanteessa, tehdään mitoitus ilman kiepahdustuentaa
Jos nurjahdustuet menettävät toimintansa palotilanteessa, tehdään mitoitus ilman nurjahdustuentaa

## Slide 17: Yleistä palotilanteen kestävyysmitoituksesta
Kiepahdus-/nurjahdustarkastelu tehdään käyttäen tehollista poikkileikkausta tai nimellistä jäännöspoikkileikkausta laskentamenetelmästä riippuen
Jos puristetut tai taivutetut rakennusosat on mitoitettu myös jäykistäviksi rakenteiksi, on tarkistettava, että jäykistys säilyy vaaditun palonkestoajan
Jäykistyksen oletetaan säilyvän, jos puisten rakenneosien jäännös-poikkileikkauksen pinta-ala tai puulevyjen jäännöspaksuus on 60 % vaaditusta normaalilämpötilan poikkileikkauksesta tai paksuudesta ja liitokset on tehty nauloin, ruuvein, tappivaarnoin tai pultein

## Slide 18: Yleistä palotilanteen kestävyysmitoituksesta
Muunnoskerroin kmod,fi huomioi lujuus-ominaisuuksien alenemisen palossa
  Määräytyy mitoitusmenetelmän mukaan
Nurjahdus- ja kiepahdusmitoituksessa
  λrel ja sm,crit määritetään E0,05-arvoilla
Siirtymätarkasteluissa Emean-arvot
Kokovaikutuskertoimen kh laskennassa
  Tehollisen poikkileikkauksen/nimellisen jäännöspoikkileikkauksen korkeus hfi
  tai
  Alkuperäisen poikkileikkauksen korkeus h
Lähde: RIL 205-2

## Slide 19: Liimapuun lujuusarvot
Palomitoituksessa yhdistelmäliimapuun lujuusarvoja käytetään sellaisenaan, vaikka suuremman lujuuden omaavia reunalamelleja saattaa palaa pois
Yhdistelmä liimapuu
GL24c, GL30c
Homogeeninen liimapuu
GL24h, GL30h
Halkaistu homogeeninen liimapuu GL30hs
Halkaistu yhdistelmä liimapuu GL30cs