## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen
2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Rakennesuunnittelu

## Slide 4
Tekijät
Tero Lahtela,
Insinööritoimisto Tero Lahtela Oy
Julkaisupäivä: 29.3.2022

## Slide 5: Rankarakenteinen levyjäykiste

## Slide 6: Levyjäykisteen levytyypit
Puulevyt voidaan mitoittaa EC 5 mukaan
Puulevyt
  Vanerilevy
  OSB-levy
  LVL-levy
  Lastulevy
Muut levyt mitoitetaan levykohtaisten hyväksyntöjen mukaan
Muut levyt
  Huokoinen puukuitulevy
  Kipsilevy yms. mineraalilevyt

## Slide 7: Levyjäykisteen levytyypit
Koivuvanerilevy
- ohutviiluinen Gmean = 620 N/mm2 (esim.)
Kuva: UPM
Kuva: UPM
Havuvanerilevy
- paksuviiluinen Gmean = 350 N/mm2 (esim.)
- ohutviiluinen Gmean = 530 N/mm2 (esim.)
OSB-levy
- Gmean = 1080 N/mm2 (esim.)
Lastulevy
- Gmean = 830 N/mm2 (esim.)
Kuva: EGGER
Kuva: Puuinfo
Levytyyppiä valittaessa tulee kiinnittää huomioita seuraaviin
  Levyn liittimien leikkauskestävyys
  Levyn paksuus
  Levyn liukumoduuli Gmean (viilupaksuus vaikuttaa arvoon)
  Levyn kosteudenkestävyys

## Slide 8: Levyjäykisteen rasitukset ja siirtymät

## Slide 9: Levyjäykisteen rasitukset ja siirtymät
Jäykistävien seinien vaakasiirtymä on merkittävä tekijä, koska se vaikuttaa rakennuksen vaakasiirtymään
  Kerrostalossa erittäin merkittävä tekijä
  Liian suuri vaakasiirtymä aiheuttaa rakennuksen huojuntaa
Jäykistävien seinien korkeuden suhde leveyteen (H/B) tulisi olla ≤ 1, jolloin
  Seinän jäykistyskapasiteetti kasvaa
  Ankkurointivoiman suhde seinän jäykistyskapasiteettiin pienenee
  Leikkaussiirtymä määräävä
Levyjäykisteen leikkaussiirtymään vaikuttavat
  Levyn liittimien sijainti ja liittimien siirtymäkerroin
  Levyn paneelileikkauksen liukumoduuli

## Slide 10: Levyjäykisteen vaakasiirtymä

## Slide 11: Levyjäykisteen aukot
Erillisistä rakennuslevyistä koostuvassa levyjäykisteessä
  Aukkojen kohtia ei voida käytännössä huomioida jäykistäviksi, koska aukkojen ylä- ja alapuolen levyt eivät toimi kokonaisuutena muiden levyjen kanssa
  Kapeita aukkojen pielien levytyksiä ei käytännössä voida huomioida jäykistäviksi, koska niiden jäykistyskapasiteetti on pieni suhteessa toimivaan levyjäykisteeseen

## Slide 12: Levy kiinnitetty kaikilta reunoiltaan
Ulkoinen voima Fd aiheuttaa jäykistävään levyyn sen reunojen suuntaisen voiman
Jäykistävä levy tulisi olla kiinnitetty vähintään kaikilta neljältä reunaltaan, jotta
  Liittimiin kohdistuvat voimat fx ja fy vastaanotetaan pääasiassa levyn reunoissa olevilla liitinjonoilla ja rangoilla
    Jäykistyskapasiteetti suurenee
    Vaakasiirtymä pienenee

## Slide 13: Levyssä kiinnittämättömiä reunoja
Kiinnittämättömät levyn reunat aiheuttavat seuraavaa
  Jäykistyskapasiteetti pienenee
  Vaakasiirtymä suurenee
Kiinnittämättömässä reunassa on ulkoisen voiman Fd aiheuttama voima, mutta ei voiman suun-taista liitinjonoa eikä rankaa
  Jäykistyskapasiteetti määrittyy liittimiin kohdistuvan voiman fy perusteella (kiertokestävyys)

## Slide 14: Levyssä kiinnittämättömiä reunoja
Kiinnittämättömiä levyn reunoja esiintyy esimerkiksi palkkirakenteisessa välipohjassa
Levy on kiinnitetty vain palkkien suuntaisilla liitinjonoilla
  Levyn pitkän sivun suuntaisessa reunassa olevaa voimaa ei vastaanota mikään, koska siinä ei ole kiinnitystä

## Slide 15: Levyssä kiinnittämättömiä reunoja
Kiinnittämättömiä levyn reunoja esiintyy esimerkiksi vaakakoolatussa seinässä
Levy on kiinnitetty vain vaakakoolauksen suuntaisilla liitinjonoilla
  Levyn pitkän sivun suuntaisessa reunassa olevaa voimaa ei vastaanota mikään, koska siinä ei ole kiinnitystä

## Slide 16: Kiinnitystavan vaikutus kestävyyteen

## Slide 17: Kiinnitystavan vaikutus siirtymään

## Slide 18: Kiinnitystapakertoimet
Nro | Kiinnitystapa | g-kerroin | b-kerroin
1 |  |  | 
2 |  |  | 

## Slide 19: Kiinnitystapakertoimet
Nro | Kiinnitystapa | g-kerroin | b-kerroin
3 |  |  | 
4 |  |  | 

## Slide 20: Kiinnitystapakertoimet
Nro | Kiinnitystapa | g-kerroin | b-kerroin
5 |  |  | 
6 |  |  | 

## Slide 21: Kiinnitystapakertoimet
Nro | Kiinnitystapa | g-kerroin | b-kerroin
7 |  |  | 
8 |  |  | 

## Slide 22: Levyn liittimien leikkausvoimakestävyys
Levyn liittimien leikkausvoimakestävyys on usein mitoittava tekijä levyjäykisteen lujuusmitoituksessa

## Slide 23: Levyn paneelileikkauskestävyys
Ulkoinen voima Fd aiheuttaa levyyn leikkausvoiman Qd

## Slide 24: Levyn lommahduskestävyys
Ulkoinen voima Fd aiheuttaa levyyn leikkausvoiman Qd

## Slide 25: Levyn paneelileikkaus- ja lommahduskestävyys
Ulkoinen voima Fd voi aiheuttaa levyyn myös pelkkää leikkausta

## Slide 26: Levyn kriittinen leikkausjännitys

## Slide 27: Levyn reunatukien k-jako (a ja c)

## Slide 28: Lommahduskerroin k

## Slide 29: Levyn vääntöjäykkyys

## Slide 30: Kerroin k2, kun levyssä ponttisauma
Lommahduskertoimen k määrittämisessä kerroin k2 = 4, kun jäykistävien levyjen välillä on kiinnittämätön täysponttisauma
Edellä mainitussa tapauksessa levyn jäykistysominaisuudet tulee määrittää siten, että levyn molemmat vastakkaiset reunat ovat kiinnittämättömiä (vaikka toinen reuna olisi kiinnitetty)

## Slide 31: Levyn taivutuskestävyys
Lommahdustarkastelun lisäksi kiinnittämättömiä reunoja omaavalle levylle tulee tehdä taivutuskestävyystarkastelu y-akselin suhteen
Viereisen kuvan mukaisessa tapauksessa levy on taivutettu ulokepalkki, josta tulee tarkastaa
  Vetokestävyys vedetyllä reunalla
  Kiepahduskestävyys puristetulla reunalla (kiepahdus välillä a)

## Slide 32: Levyn taivutuskestävyyden mitoitusehto

## Slide 33: Levyn taivutuskestävyys
Levy | Viilupaksuus [mm] | B = c [mm] | t [mm] | amax [mm] | Fv,Rd [kN] | 
Havuvaneri 1) | 2,6…3,2 | 1200 | 15 | ≤ 600 | ≤ 7,0 | 
Havuvaneri 1) | 2,6…3,2 | 1200 | 18 | ≤ 900 | ≤ 5,1 | 
Havuvaneri 1) | 2,6…3,2 | 1200 | 21 | ≤ 1200 | ≤ 4,6 | 
Havuvaneri 1) | 1,4 | 1200 | 15 | ≤ 600 | ≤ 7,6 | 
Havuvaneri 1) | 1,4 | 1200 | 18 | ≤ 900 | ≤ 5,8 | 
Havuvaneri 1) | 1,4 | 1200 | 21 | ≤ 1200 | ≤ 5,1 | 
Lastulevy | - | 600 | 22 | ≤ 600 | ≤ 11,0 | 
1) Pintaviilun syysuunta a-mitan suuntaan |  |  |  |  |  | 
Levyn kiinnittämättömän reunan taivutuskestävyyttä ei tarvitse tarkastaa, jos taulukon ehdot täyttyvät
Hetkellinen aikaluokka
Käyttöluokka 1, 2

## Slide 34: Levyn jäykkyyskerroin (leikkaus)

## Slide 35: Leikkausvoiman aiheuttama siirtymä

## Slide 36: Ulkoisen voiman jakautuminen levyille
Levyn jäykkyyskertoimen Cv avulla voidaan määrittää ulkoisen voiman Fd jakautuminen jäykistäville levyille

## Slide 37: Ulkoisen voiman jakautuminen levyille

## Slide 38: Ulkoisen voiman jakautuminen jäykisteille
Jäykistävien ja niitä yhdistävien rakennusosien jäykkyydellä on merkittävä vaikutus ulkoisen voiman Fd jakautumiseen jäykistäville rakennusosille

## Slide 39: Ulkoisen voiman jakautuminen jäykisteille
Jäykistävien ja niitä yhdistävien rakennusosien jäykkyydellä on merkittävä vaikutus ulkoisen voiman Fd jakautumiseen jäykistäville rakennusosille

## Slide 40: Ulkoisen voiman jakautuminen jäykisteille
Jäykistävien ja niitä yhdistävien rakennusosien jäykkyydellä on merkittävä vaikutus ulkoisen voiman Fd jakautumiseen jäykistäville rakennusosille

## Slide 41: Jäykistävän seinän pystytukireaktiot
Pystyvoimat kumoutuvat samanlaisten levyjen välisissä saumoissa, kun levyt ovat kiinni samassa rangassa

## Slide 42: Jäykistävän seinän pystytukireaktiot
Pysyvän kuorman edullinen osuus voidaan huomioida jäykistävän seinän tukireak-tioita määritettäessä

## Slide 43: Jäykistävän seinän pystytukireaktiot
Tukireaktio Bd aiheuttaa alaohjauspuuhun poikittaisen puristusjännityksen
  Tukipainekestävyyden ja rankojen nurjahduskestävyyden takia tarvitaan tavallisesti useampia rankoja rinnakkain
Levytys tulee kiinnittää kaikkiin rankoihin (nurjahdustuenta)

## Slide 44: Jäykistävän seinän pystytukireaktiot
Vaakakoolatussa seinässä tukireaktioiden Ad ja Bd kohdalla tarvitaan palikat, jotta voimat saadaan siirrettyä jäykistävän levytyksen ja kantavan rungon välillä
Jäykistävän levytyksen kiinnitys vaakakoolaukseen ei ole suositeltava tapa

## Slide 45: Jäykistävän seinän pystytukireaktiot
Vaakakoolatussa seinässä jäykistävä levytys tulisi kiinnittää suoraan kantavaan runkoon, jotta saavutetaan
  Jäykisteen suurempi lujuus
  Jäykisteen suurempi jäykkyys
  Jäykisteen helpompi toteutus

## Slide 46: Päällekkäiset seinät
Jäykistävän seinän rasitukset nähdään leikkausvoima- ja momenttipinnoista
Päällekkäisten seinien tapauksessa tulee ottaa huomioon, että ankkurointia saatetaan tarvita myös päällekkäisten seinien välillä

## Slide 47: Jäykistävä vaakarakenne
Jäykistävän vaakarakenteen levytys muodostaa jäykistävää seinää muistuttavan levyjonon
Suurin leikkausvoima sijaitsee tuen läheisyydessä
Valmistusteknisesti on suositeltavaa kiinnittää kaikki levyt samalla liitinjaolla
Vaakarakenteessa on tavallisesti kiinnittämättömiä levyn reunoja (ponttisaumat)

## Slide 48: Jäykistävä vaakarakenne
Jäykistävän vaakarakenteen reunoissa tarvitaan jatkuvat paarteet, jotka vastaanottavat momentin

## Slide 49: Jäykistävän vaakarakenteen siirtymä
Leikkausvoiman aiheuttama keskimääräinen siirtymä voidaan määrittää levyjonojen siirtymien perusteella
Leikkausvoiman aiheuttama siirtymä on tavallisesti määräävä

## Slide 50: Jäykistävän vaakarakenteen siirtymä
Momentin aiheuttama siirtymä voidaan määrittää paarteiden muodonmuutoksen perusteella
Paarteiden jatkosten muodonmuutokset lisäävät siirtymää

## Slide 51: Vaakarakenteen toteutus
Paikalla rakennetussa vaakarakenteessa levytys tavallisesti limitetään
Elementoidussa vaakarakenteessa elementtisaumojen kiinnitys leikkausvoimalle merkittävä mitoitettava seikka

## Slide 52: Jäykistävän rankarakenteen mallinnus
Jäykisteitä voidaan mallintaa yksinkertaisella statiikkaohjelmalla (”rautalankamalli”)
Sauvarakenteen avulla voidaan luoda jäykistävää levyä tai koko elementtiä kuvaava malli
Diagonaalisauvojen jäykkyyttä muuttamalla siirtymä voidaan säätää vastaamaan jäykistävän levyn tai elementin siirtymää

## Slide 53: Jäykistävän rankarakenteen mallinnus
Sauvarakenteen avulla voidaan mallintaa erityisesti vaakarakenteita
Vaakarakenteen mallista saadaan tuloksena esimerkiksi
  Siirtymiä
  Paarrevoimia

## Slide 54: Vaakarakenteen aukko
Vaakarakenteen aukon reunassa tulee olla paarteet, jotka tulee ankkuroida aukon viereiseen levytykseen
  Ankkurointi aiheuttaa lisäleikkausvoiman levyihin joihin paarre kiinnitetään
Aukon kohdalla olevan ehjän levytyksen tulee kestää leikkausvoima, joka on aukon kohdalla

## Slide 55: Esimerkki välipohjan siirtymästä
Kuvassa on määritetty neljän samanlaisen elementin muodostaman välipohjan keskimääräinen siirtymä levytyksen leikkaussiirtymän perusteella
Elementtien välisten liitosten siirtymä lisää välipohjan keskimääräistä siirtymää
  Liitosjäykkyys merkittävä seikka

## Slide 56: Esimerkki välipohjan siirtymästä
Kuvassa on määritetty välipohjan keskimääräinen siirtymä levytyksen leikkaussiirtymän perusteella, kun välipohjassa on aukko
Aukko lisää välipohjan siirtymää

## Slide 57: Esimerkki välipohjan paarrevoimista
”Rautalankamallista” saadaan tuloksena paarrevoimia
Paarteen tulee olla jatkuva välipohjan tukien välillä
  Elementtirakenteisessa vaakarakenteessa tavallisesti erillinen palkki tms. johon elementit kiinnitetään

## Slide 58: Esimerkki välipohjan paarrevoimista
”Rautalankamallista” saadaan tuloksena paarrevoimia
Aukon reunan paarteet tulee ankkuroida aukon reunassa olevaan levytykseen
  Ankkurointivoima lisää levytyksen leikkausrasitusta