## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen
2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Rakennesuunnittelu

## Slide 4
Tekijät
Tero Lahtela, Insinööritoimisto Tero Lahtela Oy
Julkaisupäivä: 8.4.2022

## Slide 5: NR-ristikkoyläpohja

## Slide 6: Naulalevyrakenteet
Naulalevy on keksitty 1950-luvulla Yhdysvalloissa
Naulalevy on 1,0…1,3 mm paksusta sinkitystä teräslevystä meistämällä (stanssaamalla) valmistettu liitin
Naulalevyn piikkien pituus vaihtelee välillä 8…14 mm
Naulalevyjä valmistetaan myös haponkestävästä teräslevystä (erikoistuote)
Naulalevyrakenteella tarkoitetaan naulalevyliitoksin koottua puurakennetta (lyhenne NR = NaulalevyRakenne)
NR-ristikoiden teollinen valmistus alkoi Suomessa 1970-luvulla

## Slide 7: Esimerkkejä naulalevyistä
Kuva: Mitek Oy
Kuva: Mitek Oy

## Slide 8: Naulalevyrakenteiden ominaisuuksia
Naulalevyrakenteilla voidaan toteuttaa hyvin monimuotoisia kantavia rakenteita
Tyypillisin naulalevyrakenne on yläpohjakannatin (NR-ristikko)
Naulalevyliitoksen suuren kapasiteetin ansiosta puuosista saadaan hoikkia
Naulalevyristikon jänneväli voi olla jopa 32 m, mutta suositeltavat jännevälit ovat lyhyempiä
Naulalevyristikkorakenteessa haasteellisinta on ristikon stabiliteettituennan suunnittelu ja toteuttaminen, koska ristikon sauvat ovat hyvin hoikkia (nurjahdus)

## Slide 9: Naulalevyristikon valmistus
Naulalevyristikon suunnittelu ja valmistus on hyvin pitkälle teollistettua
Naulevyristikon osat katkotaan tietokoneohjatulla sirkkelillä
Naulalevyt voidaan asentaa
  Manuaalisella henkilön käyttämällä C-puristimella
  Automaattisella linjastolla (puristus + mankelointi)
Kuva: Ristek Oy

## Slide 10: Naulalevyristikon valmistusta linjastolla
Kuva: www.yorkpbtruss.com

## Slide 11: Naulalevyristikon osat

## Slide 12: Naulalevyristikon osat

## Slide 13: Tyypillisiä naulalevyrakenteita

## Slide 14: Ristikon tuet
Ristikot tulee tukea aina vain niistä tukipisteistä, joille ristikko on suunniteltu
Ylimääräiset tukipisteet muuttavat ristikon mekaanista toimintaa
  Sauvavoimat muuttuvat
  Liitosvoimat muuttuvat
Ei-kantavat seinät eivät saa kantaa ristikkoa

## Slide 15: Tukipainekestävyys
Tukipainekestävyys on merkittävä mitoittava seikka
NR-ristikon tuella syntyy suuri syitä vastaan kohtisuora puristusjännitys
  Alapaarteeseen, kun ristikko on kannatettu alapaarteesta
  Ristikkoa kantavaan rakennus-osaan (seinän yläohjauspuu, palkki yms.)

## Slide 16: NR-ristikon ”kainalokannatus”
NR-ristikkoon suunnitellaan tehtaalla lovi, josta ristikot kannatetaan
NR-ristikossa tukipaine kohdistuu syiden suuntaisesti
Tukipainekestävyyttä voidaan parantaa ristiinviilutetun LVL-kannatuspalkin avulla
  Kannatuspalkkia voidaan hyödyntää ikkuna- ja oviaukkojen ylityksissä

## Slide 17: Tuen vaakavoima saksiristikossa
Saksiristikossa tuelle syntyy vaakavoima Hd
Vaakavoima syntyy alapaarteen muodonmuutoksesta (venymä)
Vaakavoima tulee ottaa huomioon tukirakenteita suunniteltaessa

## Slide 18: Esimerkkejä NR-ristikkorakenteista
Kuva: www.kingspan.com
Kuva: www.acj-group.co.uk

## Slide 19: Esimerkkejä NR-ristikkorakenteista
Kuva: www.quebecwoodexport.com
Kuva: MiTek

## Slide 20: Esimerkki NR-ristikkorakenteesta
Kuva: www.corestructuresinc.com

## Slide 21: Esimerkki NR-ristikkorakenteesta
Kuva: MiTek

## Slide 22: Onnettomuudet
Kuva: www.ienga.net
NR-ristikkorakenteiden sortumat johtuvat lähes poikkeuksetta seuraavista
  Yläpaarreen puutteellinen tai virheellinen nurjahdustuenta
  Puristetun hoikan uumasauvan puutteellinen tai virheellinen nurjahdustuenta
  Puutteellinen tai virheellinen tuenta ristikoiden kaatumisen näkökulmasta

## Slide 23: Yläpaarteen puutteellinen nurjahdustuenta
Kuva: The University of Georgia

## Slide 24: Uumasauvan puutteellinen nurjahdustuenta
Kuva: KPM-Engineering

## Slide 25: NR-ristikoiden suunnitteluprosessi
1. ARK-suunnittelu
2. RAK-suunnittelu
3. NR-suunnittelu
Ristikkokaaviot Jäykistyssuunnitelmat
Ristikon geometria
Ristikon mitoitus Tuettavat uumasauvat
Asennussuunnitelmat Nostot ja käsittely Työaikainen tuenta Kokonaisjäykistys Uumasauvojen tuenta Toleranssit Kosteudenhallinta
Kuva: www.quebecwoodexport.com
4. Työmaa

## Slide 26: Esimerkki NR-ristikon tilauskaaviosta

## Slide 27: NR-ristikon suunnitelma

## Slide 28: Yläpaarteen nurjahdustuentatarve
NR-ristikon yläpaarre tulee olla nurjahdustuettu koko yläpohjan alueella
Mikäli NR-ristikoita on useampia rinnakkain (nippuristikko), tulee kaikki nipussa olevat ristikot nurjahdustukea
Puutteita yläpaarteen nurjahdustuennassa on yleensä seuraavissa
  Poikkiharjan alapuolinen osa
  Kattoikkunan tms. alapuolinen osa
  Kehäristikon vaakaosa

## Slide 29: Yläpaarteen nurjahdustuentatarve

## Slide 30: Yläpaarteen nurjahdustuentatarve

## Slide 31: Yläpaarteen nurjahdustuentatarve

## Slide 32: Kehäristikko erillisellä harjakappalleella
Kuva: www.davidsmith.co.uk

## Slide 33: Uumasauvan nurjahdustuenta
NR-ristikoissa saattaa olla niin hoikkia puristettuja uumasauvoja, että ne tarvitsevat erillisen työmaalla tehtävän nurjahdustuennan
Tuettavat sauvat esitetään NR-ristikon suunnitelmassa
Hoikan puristetun uumasauvan puutteellinen tai virheellinen tuenta on ehkä yleisin NR-ristikkoyläpohjien sortumia aiheuttava tekijä

## Slide 34: Uumasauvan nurjahdustuenta

## Slide 35: Uumasauvan tuenta
Hoikkien puristettujen uumasauvojen nurjahdustuenta voidaan toteuttaa systeemillä, jossa puristetut uumasauvat kytketään toisiinsa vaakasuuntaisilla laudoilla
Pelkkä vaakasuuntainen lauta ei kuitenkaan yksin jäykistä mitään

## Slide 36: Uumasauvan tuenta
Pelkät vaakasuuntaiset laudat eivät pysty estämään sauvojen nurjahdusta, jos lautaan syntyvää vaakasuuntaista voimaa ei johdeta jäykisteelle
Jäykisteenä voidaan käyttää vinolautoja, joiden avulla nurjahduksesta syntyvä voima johdetaan sauvojen päihin

## Slide 37: Uumasauvan tuenta
Kuvassa olevat punaiset vinolaudat (vetolaudat) johtavat nurjahduksesta syntyvän vaakavoima puristetun sauvan päihin
Yläpaarteen päällä ja alapaarteen alapinnassa oleva laudoitus palauttaa vinolautojen päähän syntyvän vaakatukireaktion takaisin kyseisillä vinolaudoilla jäykistettäville sauvoille

## Slide 38: Uumasauvan tuenta
Vinolaudat tarvitaan myös toiseen suuntaan, mikäli laudat on mitoitettu vain vetovoimalle
Suuruusluokkaohjeena on, että yhdellä vinolautajäykisteellä jäykistetään 4 kpl hoikkia puristettuja uumasauvoja
Mitä enemmän sauvoja yhdellä vinojäykisteellä jäykistetään, sitä suuremmat ovat liitosvoimat

## Slide 39: Uumasauvan tuenta
Mikäli yläpaarteen ja alapaarteen päällä olevat laudoitukset eivät pysty palauttamaan vinolautojen päähän syntyvää tukireaktiota muille sauvoille, tulee puristettujen sauvojen päihin lisätä erilliset vaakalaudat

## Slide 40: Uumasauvan tuenta

## Slide 41: Uumasauvan tuenta

## Slide 42: NR-ristikon stabiliteettituenta
NR-ristikolla tulee olla vaakatuet seuraavissa kohdissa
  Pystytukien kohdalla
  Yläpaarteen epäjatkuvuuskohdissa (esim. harjataite)
Vaakatukien tehtävät ovat seuraavat
  Estää ristikoiden kaatuminen
  Siirtää epäjatkuvuuskohdissa olevat voimat jäykistysjärjestelmälle
NR-ristikon yläpaarre voi nurjahtaa
  1. muotoon (yhteen suuntaan)
  2. muotoon (s-nurjahdus)

## Slide 43: Esimerkki ristikon vaakatuista

## Slide 44: Yläpaarteen nurjahduksen 1. muoto

## Slide 45: Yläpaarteen nurjahduksen 1. muoto
Nurjahduksen 1. muoto tapahtuu ristikon vaakatukien välillä (jäykistysjärjestelmän jänneväli l)
Nurjahduksesta syntyy voima qd (jäykistyskuorma), joka johdetaan nurjahdustuentasysteemille

## Slide 46: Nurjahdustuentasysteemin kuormat (1. muoto)
Nurjahdustuentasysteemille kertyvä kuorma koostuu
  Vesikaton tason tuulikuormasta qw,d
  NR-ristikon lisävaakavoimasta ΣqH,d,i
  Yläpaarteen jäykistyskuormasta Σqd,i
Tuulikuorma ja lisävaakavoima (ulkoiset kuormat) tulee aina viedä perustuksille
Jäykistyskuormaa ei tarvitse viedä perustuksille, jos jäykistyssysteemi on suljettu (sisäinen kuorma)

## Slide 47: Nurjahdustuentasysteemin siirtymä (1. muoto)
Jokaisen nurjahdustuen tulee täyttää jäykkyysvaatimus Cmin
Lisäksi lopputilan siirtymä ufin saa olla enintään l/500 murtorajatilan mitoituskuormasta, joka koostuu
  Vesikaton tason tuulikuormasta qw,d
  NR-ristikon lisävaakavoimasta ΣqH,d,i
  Yläpaarteen jäykistyskuormasta Σqd,i
Nurjahdustuentasysteemin kaikki siirtymät tulee ottaa huomioon

## Slide 48: Yläpaarteen nurjahduksen 2. muoto

## Slide 49: Yläpaarteen nurjahduksen 2. muoto
Nurjahduksen 2. muodon nurjahdusaallonpituus ls voidaan määrittää laskennallisesti

## Slide 50: Yläpaarteen nurjahduksen 2. muoto
Moniaaltoinen nurjahdus voi alkaa mistä kohdasta tahansa, joten kaikki sauvan tuet tulee kiinnittää voimalle Fd
Nurjahduksesta syntyy yksittäiseen tukeen voima Fd, joka johdetaan nurjahdustuentasysteemille

## Slide 51: Yläpaarteen nurjahduksen 2. muoto
Tasavälein vähintään neljästä pisteesta tuetun yläpaarteen nurjahduksesta syntyvää voimaa Fd voidaan pienentää kertoimella kS,red
Voima Fd pienenee, kun pituudella ls on enemmän kuin yksi nurjahdustuki

## Slide 52: Nurjahdustuentasysteemin kuormat (2. muoto)
Nurjahdustuentasysteemille kertyy kuorma ΣFd,i
  Nurjahdusaallonpituuden matkalla olevien nurjahdustukien voima (Fd tai Fd,red)
Nurjahdustuentasysteemille kertyvä kuorma ΣFd,i kasvaa helposti hyvin suureksi, kun yhdellä nurjahdustuentasysteemillä jäykistetään useita rinnakkaisia ristikon yläpaarteita

## Slide 53: Nurjahdustuentasysteemin siirtymä (2. muoto)
Jokaisen nurjahdustuen tulee täyttää jäykkyysvaatimus Cmin
Jousijäykkyys tarkastellaan siirtymän ufin perusteella
  Mitä suurempi siirtymä ufin, sitä löysempi tuki

## Slide 54: Nurjahdustuentasysteemin kuormat
Nurjahduksen 1. muoto (sis. lisävaakavoima ja tuulikuorma) aiheuttaa nurjahdustuentasysteemin osiin ja sen liitoksiin huomattavasti pienemmät voimat kuin nurjahduksen 2. muoto
  Jäykistysjärjestelmän jännevälillä on paljon nurjahdustukia (esim. ruode), jotka vastaanottavat samansuuntaista voimaa
Nurjahduksen 2. muodon aallonpituus on niin lyhyt, että tavallisesti siihen mahtuu vain yksi nurjahdustuki (esim. ruode)
  Yksi nurjahdustuki joutuu estämään nurjahduksen koko nurjahdusaallon matkalla, jolloin esimerkiksi nurjahdustuen liitosvoima kasvaa

## Slide 55: Nurjahdustuentasysteemin kuormat
Mitä useammalta ristikolta voimia kerätään jäykisteelle, sitä haasteellisempaa on nurjahdustuentasysteemin mitoittaminen
  Liitosvoimat kasvavat
  Tuentasysteemin osien voimat kasvavat
  Tuentasysteemin siirtymät kasvavat, jolloin tuentasysteemin jäykkyyttä tulee lisätä
S-nurjahdus tulisi estää ristikkokohtaisesti eikä kerätä voimia usealta ristikolta jäykisteille
  Liitosvoimat pienenevät
  Siirtymät pienenevät, jolloin jousijäykkyysehto C helpompi toteuttaa
  Tuentasysteemin osien koko pienenee

## Slide 56: NR-pukkeihin perustuva kokonaisjäykistys
NR-pukkijäykistyksellä saadaan mm. seuraavat edut
  NR-pukit toimivat myös työaikaisena jäykisteenä
  Yksinkertainen suunnitella
  Yksinkertainen toteuttaa
NR-pukit toimivat yläpaarteen vaakatukina, joiden välillä yläpaarre jäykistetään esimerkiksi yläpaarteen päällä olevalla laudalla tai soirolla
  Nurjahduksen 1. ja 2. muoto estetään ristikkokohtaisesti samalla jäykistyssysteemillä
  Lisävaakavoima ja vesikattotason tuulikuorma vastaanotetaan myös edellä kuvatulla jäykistyssysteemillä

## Slide 57: NR-pukkeihin perustuva jäykistys
Yläpaarteen jäykiste NR-pukkien välillä

## Slide 58: NR-pukkeihin perustuva jäykistys
Jäykisteen jatkoksen kohdalla
tarvitaan NR-pukit
Yläpaarteen jäykiste NR-pukkien välillä

## Slide 59: NR-pukkeihin perustuva jäykistys
Yläpaarteen jäykiste NR-pukkien välillä

## Slide 60: NR-pukkeihin perustuva jäykistys
Jäykisteen jatkoksen kohdalla
tarvitaan NR-pukit
Yläpaarteen jäykiste NR-pukkien välillä

## Slide 61: Yläpaarteen jäykiste
Yläpaarteen päällä oleva lauta tai soiro toimii jäykisteenä NR-pukkien välillä
Yläpaarteen jäykiste vastaanottaa jäykistyskuorman qd,i ristikkokohtaisesti

## Slide 62: Yläpaarteen jäykiste
Yläpaarteen päällä oleva lauta tai soiro toimii jäykisteenä NR-pukkien välillä
Yläpaarteen jäykiste vastaanottaa jäykistyskuorman qH,d,i ristikkokohtaisesti

## Slide 63: Yläpaarteen jäykiste
Yläpaarteen päällä oleva lauta tai soiro toimii jäykisteenä NR-pukkien välillä
Yläpaarteen jäykisteet vastaanottavat vesikaton tasossa olevan tuulikuorman qw,d
Ruoteet välittävät tuulikuorman jäykisteille

## Slide 64: Yläpaarteen jäykiste
Yläpaarteen päällä oleva lauta tai soiro toimii jäykisteenä NR-pukkien välillä
Yläpaarteen jäykiste vastaanottaa S-nurjahduksesta syntyvät voimat Fd,i ristikkokohtaisesti, joten jäykisteen liitosvoimat pysyvät suhteellisen pieninä

## Slide 65: NR-ristikoiden lisävoimat
Jäykistävät NR-pukit voidaan suunnitella kaikkiin ristikkoväleihin
Vaihtoehtoisesti jäykistävät NR-pukit voidaan suunnitella vain joihinkin ristikkoväleihin
  Jäykistävät NR-pukit aiheuttavat NR-ristikoihin pystysuuntaisen lisävoiman
  Lisävoimat esitetään NR-suunnittelijalle ristikoiden tilauskaavioissa

## Slide 66: Esimerkki NR-pukkijäykistyksestä
Kuva: Tero Lahtela
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 67: Yläpaarteen jäykisteen kiinnitys (1. muoto)
Yläpaarteen päällä oleva jäykiste kiinnitetään voimalle Ad = Bd

## Slide 68: Yläpaarteen jäykisteen kiinnitys (2. muoto)
Yläpaarteen päällä oleva jäykiste kiinnitetään voimalle Fd tai Fd,red
Jäykisteen päässä voima puolittuu

## Slide 69: NR-pukin vaakasiirtymä (1. muoto)
NR-pukin lopputilan sallittu vaakasiirtymä ufin,1 määräytyy murtorajatilan taipumarajan l/500 perusteella

## Slide 70: NR-pukin vaakasiirtymä (2. muoto)
NR-pukin lopputilan sallittu vaakasiirtymä ufin,2 määräytyy seuraavien muuttujien perusteella
  Tuen jousijäykkyysvaatimus C
  NR-pukin kohdalla vaikuttava voima Fd, Fd,red, Fd/2, Fd,red/2

## Slide 71: Esimerkki räystäsrakenteesta

## Slide 72: Muut kokonaisjäykistysmenetelmät
NR-ristikkoyläpohjan kokonaisjäykistys voidaan toteuttaa myös seuraavilla menetelmillä
  Yläpaarteiden välissä olevilla jäykisteristikoilla
  Yläpaarteiden päällä olevalla levyjäykisteellä (vesikatteen aluslevytys)
  Vinolaudoituksella yläpaarteiden ylä- tai alapinnassa
Yläpaarteen päällä olevaa ponttilaudoitusta ei voida käyttää jäykisteenä levyjäykisteen tavoin (poikkeuksena vinolaudoitus)
  Lautojen väliset ponttisaumat eivät vastaanota leikkausvoimaa, joten laudoitus ei muodosta levyjäykistettä

## Slide 73: Jäykisteristikot yläpaarteiden välissä
Yläpaarteen tasossa olevat vaakakuormat johdetaan ruoteiden avulla yläpaarteiden välissä oleville NR-jäykisteristikoille
Jäykistyssysteemissä merkittäviä mitoittavia seikkoja ovat seuraavat
  Ruoteiden kestävyys
  Ruoteiden liitosten kestävyys
  Ruoteiden jatkosten toteutus
  Ruodeliitosten siirtymät

## Slide 74: Levyjäykiste yläpaarteiden päällä

## Slide 75: Levyjäykisteen suunnittelussa huomioitavaa
Levyjäykisteen reunassa tulee olla paarre, joka vastaanottaa levyjäykisteen momentin
  Haasteellinen toteuttaa NR-ristikoiden tukien suuntaisella sivulla
Levyt voidaan kiinnittää vain NR-ristikoihin, joten jäykistävässä levyssä on kiinnittämättömiä reunoja
  Jäykistyskapasiteetti pienenee
  Siirtymä kasvaa
NR-ristikoiden tuella tulee olla vaakajäykisteet, jotka
  Pitävä NR-ristikot pystyssä
  Siirtävät levyjäykisteen tukireaktiot alapaarteen tasoon ja ulkoiset kuormat rakennuksen jäykistäville rakennusosille

## Slide 76: Esimerkki levyjäykisteestä
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 77: Levyjäykisteellä saatavat hyödyt
Yläpaarteen nurjahdustuenta yhdellä rakenneosalla (1. ja 2. muoto)
Levyjäykistettä voidaan hyödyntää koko rakennuksen jäykistyksessä
Yhtenäinen levyjäykiste yläpaarteen tasossa vapauttaa alapaarretason ylimääräisistä jäykisteistä
Levytys toimii vesikatteen alusrakenteena
Levytys toimii työskentelytasona (turvallisuus)
Jäykistystoiminnaltaan yksinkertainen ja varma ratkaisu
Vähentää työvirheen riskiä jäykistävässä rakenteessa

## Slide 78: NR-ristikoiden asennustoleranssit
Kohde | Tunnus | Suurin sallittu poikkeama
Yläpaarteen käyryys | Δ1 | ≤ L1/300 kuitenkin enintään 50 mm
Alapaarteen käyryys | Δ2 | ≤ L2/300 kuitenkin enintään 50 mm
Uumasauvan käyryys | Δ3 | ≤ 15 mm
Poikkeama pystysuorasta | Δ4 | ≤ 10 mm + H/200 kuitenkin enintään 25 mm
H = korkeus tarkasteltavassa kohdassa |  |