## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen
2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Rakennesuunnittelu

## Slide 4
Tekijät
Tero Lahtela, Insinööritoimisto Tero Lahtela Oy
Julkaisupäivä: 28.2.2022

## Slide 5: Massiivipuulevyt

## Slide 6: LVL (Laminated Veneer Lumber)
Rakenteelliseen käyttöön tarkoitettu LVL valmistetaan tavallisesti kuusitukista sorvatuista 3 mm paksuista viiluista
Viilut liimataan fenolipohjaisella liimalla siten, että LVL-tuotteessa
  Kaikkien viilujen syysuunta on sama
  Osa viiluista on liimattu syysuunnaltaan ristiin pääsuuntaan nähden
LVL-tuotteita valmistetaan rakenteelliseen käyttöön myös pyökistä

## Slide 7: Vakiodimensiot (viilujen syysuunta sama)
Käyttökohteet
  Palkit
  Tolpat
Poikkileikkauksen paksuus [mm]
  27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 75
Poikkileikkauksen korkeus [mm]
  200, 225, 260, 300, 360, 400, 450, 500, 600
Pituus [mm]
  6000, 8000, 12000 (max 25000)
Kuva: Puuinfo

## Slide 8: Vakiodimension (osa viiluista ristikkäin )
Käyttökohteet
  Levymäiset rakenteet
  Palkit
Poikkileikkauksen paksuus [mm]
  21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75
Poikkileikkauksen leveys [mm]
  900, 1200, 1800, 2500
Pituus [mm]
  Tilauksen mukaan (max 25000)
Kuva: Puuinfo

## Slide 9: Kerrannaisliimattu LVL
Käyttökohteet
  Palkit
  Levymäiset rakenteet (kuten CLT)
Dimensiot valmistajakohtaisia
Poikkileikkauksen paksuus [mm]
  84…350
Poikkileikkauksen leveys [mm]
  1800…3150
Pituus [mm]
  Max 18000…19000
Kuva: Stora Enso

## Slide 10: LVL:n mekaaninen toiminta
LVL-tuotteiden lujuus- ja jäykkyysarvot ilmoitetaan tuotekohtaisesti sisältäen
  Tuotteen viilurakenteen vaikutuksen
  Tuotteen paksuuden vaikutuksen
Edellisestä johtuen LVL-tuotteita voidaan käsitellä mitoituksessa homogeenisten poikkileikkausten tapaan

## Slide 11: CLT (Cross Laminated Timber)
Rakenteelliseen käyttöön tarkoitettu CLT valmistetaan havupuu-lamelleista
Lamellit liimataan tavallisesti polyuretaanipohjaisella liimalla siten, että CLT-tuotteessa
  Lamellien suunta vaihtuu kerroksittain
  Samassa lamellikerroksessa on kaksi lamellikerrosta samansuuntaisesti
Vakiolamellipaksuudet ovat 20 mm, 30 mm, 40 mm

## Slide 12: Esimerkkejä CLT:n vakiopaksuuksista

## Slide 13: CLT-levyn pääkantosuunta
Ilmoitetaan merkinnöillä C ja L
C-levy on tarkoitettu pystyrakenteisiin
  Pintalamellit kuormituksen suunnassa (nurjahduskestävyys)
L-levy on tarkoitettu vaakarakenteisiin
  Pintalamellit jännevälin suunnassa (taivutuskestävyys)
C-levyä voidaan käyttää vaakarakenteissa, kun jänneväli on C-suuntaan
L-levyä voidaan käyttää pystyrakenteissa, kun kuormitus on L-suuntaan

## Slide 14: Syrjäliimattu ja syrjäliimaamaton CLT
CLT-levyä valmistetaan
  Syrjäliimattuna
  Syrjäliimaamattomana
Syrjäliimaus on CLT-levyn ulkonäköön liittyvä seikka
  Syrjäliimaus estää lamellien väliin mahdollisesti syntyvät raot (kosteuseläminen)
Syrjäliimauksia ei huomioida lujuusmitoituksessa

## Slide 15: Syrjäliimattu ja syrjäliimaamaton CLT
Syrjäliimatussa CLT:ssä saattaa esiintyä pintalamellien halkeilua lamellien kuivumisen seurauksena
Syrjäliimaamattomassa CLT:ssä lamellien kuivumisen aiheuttama kutistuma näkyy lamellien väli-sissä saumoissa
  Myös lamelleissa saattaa esiintyä hiushalkeamia
Halkeamat eivät vaikuta lujuuteen
Syrjäliimattu CLT
Syrjäliimaamaton CLT
Kuva: Tero Lahtela
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 16: Lamellien halkeamat ja raot
CLT-levyn yhteydessä liittymien ilmatiiviydessä tulee huomioida pintalamellien väliin mahdollisesti syntyvät raot ja mahdolliset pintalamellien halkeamat
Erityisesti syrjäliimaamattoman CLT-levyn yhteydessä tulee tarkastella lamellien väliin mahdollisesti syntyviä rakoja
Erillisen ilmansulkukerroksen käyttö on suositeltavaa

## Slide 17: CLT-levyn käyttöluokka
CLT-levy on tarkoitettu käytettä-väksi käyttöluokissa 1 ja 2
  Sallitut käyttöluokat esitetään CLT:n dokumenteissa (esim. ETA)
CLT-levyn käyttö julkisivuna (käyttöluokka 3) sisältää riskejä
  Elementtisaumojen vesitiiviys haasteellista toteuttaa
  Vesi saattaa valua pystylamellien rakojen/halkeamien kautta liittymä-detaljin sisään

## Slide 18: CLT-levyn toimivat lamellit
Pystyrakenteessa pystysuuntaista kuormitusta vastaanottavat vain kuormituksen suuntaiset lamellit
Vaakarakenteessa jännevälin suuntaista taivutusta vastaanottavat vain jännevälin suuntaiset lamellit
Valmistajasta riippuen levyn lamellien lujuusluokka on
  Sama kaikissa lamellikerroksissa
  Eri pinta- ja ydinlamellikerroksissa

## Slide 19: CLT-levyn pinnan laatuluokka
CLT-levyvalmistajilla on omat laatuluokitukset levyn pinnalla
  Laatuluokkien määrittelyt vaihtelevat valmistajakohtaisesti
Tyypillisiä CLT-pinnan laatuluokkia
  Ei-näkyvä laatu
  Näkyvä teollinen laatu
  Näkyvä laatu
Joiltakin valmistajilta on saatavilla myös CLT-levyä, jossa pintalamellit ovat jalopuuta
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 20: CLT-levyn vahva- ja heikkosuunta

## Slide 21: CLT:n toiminta lapetaivutuksessa
CLT-levy tarkastellaan kerroksellisena rakenteena
Poikkileikkauksessa olevat poikittaiset lamellikerrokset eivät vastaanota taivutusta
CLT-levyn tehollinen taivutusjäykkyys EIef voidaan määrittää eurokoodissa esitetyllä g-menetelmällä (max 5-kerroslevy)

## Slide 22: CLT:n toiminta lapetaivutuksessa
Poikkileikkauksen poikittaiset lamellikerrokset ovat CLT-levyn leikkauskestävyyden näkökulmasta merkityksellisin tekijä
  Puun leikkauslujuus kohtisuoraan syysuuntaa vastaan on heikko (”Rolling shear”)
Poikkileikkauksen poikittaisen lamellikerroksen leikkausjännitys on vakio koko lamellikerroksen paksuudella

## Slide 23: CLT:n ”Rolling shear”
Poikkileikkauksen poikittaisissa lamellikerroksissa leikkausjännitys on kohtisuoraan lamellin syysuuntaa vastaan
  Leikkauskestävyys on alhainen
  Liukumoduuli on alhainen
Lapetaivutetussa CLT-levyssä leikkausjännitykset ovat tavallisesti suhteellisen pieniä, koska leikkautuva pinta-ala on suuri (esim. 1 m leveä kaista)

## Slide 24: Lapetaivutetun CLT:n murtotapoja
Taivutusmurto
Poikittaisten lamellien leikkausmurto (”Rolling shear”)
Pituussuuntaisten lamellien leikkausmurto
Pituus- ja poikittaissuuntaisten lamellien leikkausmurto
Kuvat: NC State University

## Slide 25: Valmiit lujuusarvot poikkileikkauksille
Joillakin valmistajilla on valmiiksi taulukoituja lujuusarvoja vakioiduille poikkileikkauksille
Viereisessä taulukossa on esitetty yhden valmistajan leikkauslujuuksia vakiopoikkileikkauksille levyn eri suunnissa

## Slide 26: CLT:n tehollinen jäyhyysmomentti
Taivutetussa CLT-levyssä poikkileikkauksen poikittaiset lamellikerrokset aiheuttavat liukumaa lamellikerrosten välille
  Taivutusjäykkyys alenee (EIef)
Mitä paksumpi poikkileikkauksen poikittainen lamellikerros on, sitä enemmän se alentaa CLT-levyn taivutusjäykkyyttä
Liukuma otetaan huomioon g-kertoimella

## Slide 27: Jännitystarkastelut CLT:n lapetaivutuksessa
Taivutuskestävyys
  Tehollinen taivutusvastus Wef
  Lamellin taivutusjännitystarkastelu sm,y,d ≤ fm,d
Leikkauskestävyys ”Rolling shear”
  Tehollinen staattinen momentti Sef
  Lamellin leikkausjännitystarkastelu td ≤ fR,d
Leikkauskestävyys
  Tehollinen staattinen momentti Sef
  Lamellin leikkausjännitystarkastelu td ≤ fv,d

## Slide 28: Taipuma CLT:n lapetaivutuksessa
Taivutusmomentin aiheuttama taipuma määritetään käyttämällä poikkileikkauksen tehollista taivutusjäykkyyttä EIef
Kimmomoduulina käytetään lamellin syysuuntaista arvoa
Viruma otetaan huomioon virumaluvun kdef avulla
Tarvittaessa huomioidaan leikkausvoiman aiheuttama taipuma

## Slide 29: CLT-palkin toiminta
CLT-levy voidaan mitoittaa toimimaan palkkina
CLT-palkissa poikkileikkauksen pystysuuntaisia lamellikerroksia voidaan hyödyntää reikien ja lovien vahvistamisessa
CLT-palkin poikkileikkaus tarkastellaan lamellikerroksittain

## Slide 30: CLT-palkin toiminta
CLT-palkissa taivutusta vastaanottaviksi lamellikerroksiksi voidaan huomioida vain jännevälin suuntaiset lamellikerrokset
CLT-palkin kiepahdustarkastelussa tarkastellaan koko poikkileikkausta
  Kriittinen taivutusjännitys määritetään teholliselle leveydelle bef käyttämällä palkin poikkileikkauksen tehollista jäyhyysmomenttia Ief,z

## Slide 31: CLT-palkin toiminta
CLT-palkissa leikkausvoimakestävyyden mitoituksessa käytetään koko poikkileikkausta
Leikkausvoimaa ei saa pienentää tukien läheisyydessä (Vred käyttö kielletty)

## Slide 32: Jännitystarkastelut CLT-palkissa
Taivutuskestävyys
  Tehollinen leveys bef
  Lamellin taivutusjännitystarkastelu sm,y,d ≤ fm,d
Leikkauskestävyys
  Koko poikkileikkaus A
  Lamellin leikkausjännitystarkastelu td ≤ fv,d

## Slide 33: CLT-palkin taipuma
Taivutusmomentin aiheuttama taipuma määritetään teholliselle poikkileikkaukselle (bef)
Kimmomoduulina käytetään lamellin syysuuntaista arvoa
Viruma otetaan huomioon virumaluvun kdef avulla
Tarvittaessa huomioidaan leikkausvoiman aiheuttama taipuma

## Slide 34: Kantavan CLT-seinän toiminta
Kantavassa seinässä CLT-levyssä on
  Aksiaalista puristusta (pystykuorma)
  Taivutusta (epäkeskisyys, tuuli-kuorma jne.)
Jatkuvalla tuella olevassa kantavassa seinässä CLT-levyn pintalamellit tulee olla pystysuunnassa
  Kantavuuden maksimointi
CLT-levystä voidaan mitoittaa myös seinämäinen palkki
  Vaakasuuntaiset lamellikerrokset toimivat kantavina

## Slide 35: Kantavan CLT-seinän toiminta
Mitoituksessa käytetään poikkileikkauksen tehollista jäyhyysmomenttia Ief
Nurjahdustarkastelu tehdään kuten puusauvassa
Taivutuksen aiheuttamat jännitykset sekä taipuma tarkastellaan kuten CLT:n lapetaivutuksessa
Nurjahduksen ja taivutuksen yhteisvaikutukset tarkastellaan kuten puusauvassa

## Slide 36: Jännitystarkastelut CLT-seinässä
Taivutuskestävyys
  sm,y,d ≤ fm,d
Nurjahduskestävyys
Leikkauskestävyys ”Rolling shear”
  td ≤ fR,d
Leikkauskestävyys
  td ≤ fv,d

## Slide 37: Taipuma CLT-seinässä
Taivutusmomentin aiheuttama taipuma määritetään käyttämällä poikkileikkauksen tehollista taivutusjäykkyyttä EIef
Kimmomoduulina käytetään lamellin syysuuntaista arvoa
Viruma otetaan huomioon virumaluvun kdef avulla
Tarvittaessa huomioidaan leikkausvoiman aiheuttama taipuma

## Slide 38: Jäykistävän CLT-seinän toiminta
CLT-levystä voidaan toteuttaa suuria ja tehokkaita jäykistäviä rakenteita
CLT-levy voidaan mitoittaa toimimaan yhtenäisenä jäykistävänä levynä, vaikka siinä olisi aukkoja
  Jäykistyskapasiteetti alenee
  Vaakasiirtymä kasvaa

## Slide 39: Jäykistävän CLT-seinän toiminta
Jäykistävä CLT-seinä toimii tavallisesti ulokepalkkina, jossa on leikkausta ja taivutusta
Jäykistävässä seinässä yleensä leikkauskestävyys ja vaakasiirtymä ovat mitoittavia (pois lukien kapeat jäykistävät seinät)
Seinän päihin syntyy pistemäiset tukireaktio Ad ja Bd
  Puristuspuolen tukireaktio vastaan-otetaan CLT-levyn pystysuuntaisilla lamellikerroksilla

## Slide 40: Jäykistävän CLT-seinän toiminta
Jäykistävän CLT-seinän pituuden ja korkeuden suhteesta riippuen seinään saattaa syntyä vain pelkkää leikkausta
CLT-seinän leikkausvoimakestävyyden mitoitus tehdään kuitenkin samalla tavalla kuin ulokepalkkina toimivassa seinässä

## Slide 41: Jäykistävän CLT-seinän toiminta
CLT-levyn leikkauskestävyys perustuu pääasiassa lamellikerrosten välisen lapeliimauksen vääntöleikkauskestävyyteen
  Lamellien välistä syrjäliimausta ei huomioida leikkauskestävyydessä
Vääntöleikkauskestävyys tarkastellaan päällekkäisten lamellien kosketuspinnan (axa) perusteella
Joillakin CLT-valmistajilla on valmiita leikkauslujuusarvoja vakiopoikkileikkauksille

## Slide 42: Jäykistävän CLT-seinän toiminta

## Slide 43: Jäykistävän CLT-seinän toiminta
CLT-levy voi leikkautua myös paneelileikkautumalla, kuten rakennuslevy
CLT-levyn leikkautuva pinta-ala määräytyy poikkileikkauksen nettopinta-alan perusteella
Joillakin CLT-valmistajilla on valmiita leikkauslujuusarvoja vakiopoikkileikkauksille

## Slide 44: Jäykistävän CLT-seinän toiminta

## Slide 45: Jäykistävän CLT-seinän toiminta
Jäykistävän CLT-seinän vaakasiirtymä voidaan määrittää leikkaus-jäykkyyden perusteella

## Slide 46: Jäykistävän CLT-seinän toiminta
Jäykistävän CLT-seinän puristettu reuna voi nurjahtaa ja kiepahtaa pystykuormituksen vaikutuksesta
Puristetun reunan pystykuormitus muodostuu seinän pystykuormituksesta ja vaakavoiman aiheuttamasta pystytukireaktiosta
Tavallisesti jäykistävän seinän reunat liittyvät poikittaisiin seiniin, jolloin puristettu reuna saadaan sivuttaistuettua

## Slide 47: CLT:n tukipainekestävyys
CLT-levyn tukipainemitoituksessa voidaan huomioida vain kuormituksen suuntaiset lamellikerrokset
Tukipainekestävyyden mitoitus tehdään samoilla periaatteilla kuin sahatavaran yhteydessä
CLT-levyn lapepinnalla kerroin kc,90 = 1,25 (kuten sahatavaralla)

## Slide 48: CLT:n tukipainekestävyys
Tehollisen kosketuspinnan pituus määritetään samoilla periaatteilla kuin rankarakenteisessa seinässä
lc,90,ef määritetään jokaiselle kuormituksen suuntaiselle lamellikerrokselle
Tukipainekestävyys tarkastetaan jokaisen kuormituksen suuntaisen lamellikerroksen kohdalla käyttäen lamellikerroksen lc,90,ef-mittaa

## Slide 49: Massiivipuulevyjen kosteuskäyttäytyminen
Ristiinlaminoitujen massiivipuulevyjen kosteuseläminen hyvin pientä levyn tasossa
Massiivipuulevy turpoaa ja kutistuu kuitenkin levyn paksuussuunnassa
  Tulee ottaa huomioon liittymien ja liitosten suunnittelussa
CLT-levyn kosteuselämistä voidaan arvioida sahatavaran ohjeilla
LVL-levyn kosteuselämistä voidaan arvioida levyvalmistajan ohjeilla

## Slide 50: Massiivipuulevyjen kosteuskäyttäytyminen
Massiivipuulevyn eri puolilla olevan erilaisen kosteusolosuhteen vaikutus levyyn tulee ottaa suunnittelussa huomioon
Esimerkiksi korkeassa massiivipuulevyulkoseinässä, jossa ei ole erillistä lämmöneristystä, saattaa esiintyä kosteuselämisen aiheuttamaa käyristymistä
  Sisäpinta kutistuu
  Ulkopinta turpoaa

## Slide 51: Massiivipuulevyn tilaaminen
Massiivipuulevyt levykohtaisten piirustusten perusteella
Tilauspiirustuksessa esitetään
  Levyn tunnus
  Levytyyppi
  Pintalamellien suunta
  Määrä
  Mitat
  Pinnan laatuluokka
  Haluttavien CNC-työstöjen tiedot

## Slide 52: Massiivipuulevyjen työstö
Massiivipuulevyjen työstöjä suunniteltaessa tulee selvittää käytettävän CNC-koneen ominaisuudet
  Työstösuunnat
  Työstösyvyydet
  Työstettävän levyn koko
  Jne.
Kuva: Stora Enso
Kuva: Ledinek

## Slide 53: Massiivipuulevyjen työstö
Kuva: Stora Enso
Lähde: Crosslam Kuhmo

## Slide 54: Massiivipuulevyjen työstö
Kuva: Stora Enso
Lähde: Crosslam Kuhmo

## Slide 55: Massiivipuulevyjen työstö
Kuva: Stora Enso
Lähde: Crosslam Kuhmo

## Slide 56: Massiivipuulevyjen työstö
Kuva: Stora Enso
Lähde: Crosslam Kuhmo

## Slide 57: Massiivipuulevyjen työstö
Kuva: Stora Enso
Lähde: Crosslam Kuhmo

## Slide 58: Massiivipuulevyjen työstö
Aukkopalat ovat hukkaa, jotka asiakas maksaa
Aukkopalat voidaan jättää tehtaalle tai ne voidaan toimittaa asiakkaalle
Aukkopalojen minimointi tulisi ottaa huomioon aukotuksen suunnittelussa
Kuva: Stora Enso

## Slide 59: Massiivipuulevyjen työstö
Tappijyrsimellä toteutettujen aukkojen nurkkiin jää tappijyrsimen säteen mukainen pyöristys
Pyöristys vaikuttaa esimerkiksi ikkunoiden sovittamiseen
Pyöristys voidaan poistaa pyynnöstä CLT-tehtaalla
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 60: Massiivipuulevyjen työstö
Korkeissa seinissä voidaan käyttää vaakarakenteen CLT-levyjä (L-levy), jotka asennetaan pystysuuntaisesti
Suuria aukkoja voidaan toteuttaa erillisellä CLT-palkilla
CLT-palkki voidaan liittää puoli-ponttiliitoksella CLT-seinään
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 61: Massiivipuulevyjen saumat

## Slide 62: Massiivipuulevyjen saumat

## Slide 63: Massiivipuulevyjen asennustyökalut
Massiivipuulevyjen asennukseen on kehitetty erilaisia työkaluja
Viereisessä kuvassa vaakarakennelevyjen sauman kiristystyökalu
Kuva: CLT Handbook

## Slide 64: CLT:n käyttökohteita
CLT ei ole tehokas pienissä palkeissa ja pilareissa => Liimapuu, LVL tms.

## Slide 65: CLT:n käyttökohteita

## Slide 66: CLT:n käyttökohteita

## Slide 67: CLT:n käyttökohteita

## Slide 68: CLT:n käyttökohteita

## Slide 69: Massiivipuulevyjen kontaktiliitokset
Massiivipuulevyjen liitoksissa voidaan hyödyntää CNC-koneella työstettyjä kontaktiliitoksia
Kontaktiliitokset tuovat mm. seuraavia etuja
  Teräsosia tarvitaan vähemmän
  Kontaktiliitokset ovat paloteknisesti yksinkertaisempia suunnitella ja toteuttaa kuin teräsosaliitokset
Kuva: Willmott Dixon Ltd

## Slide 70: Massiivipuulevyjen kontaktiliitokset
Kuva: Eurban
CNC-koneella työstettyjä kontakti-liitoksia hyödynnetään tavallisesti jäykistävien rakennusosien liitoksissa
Viereisessä kuvassa 8-kerroksisen kerrostalon jäykistäviä rakennusosia kontaktiliitoksilla toteutettuna

## Slide 71: Massiivipuulevyjen liitoselimiä
Kuva: Rothoblaas
Kuva: Rothoblaas

## Slide 72: Massiivipuulevyjen liitoselimiä
Kuva: Rothoblaas
Kuva: Rothoblaas