## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen
2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Rakennesuunnittelu

## Slide 4
Tekijät
Jani Pitkänen, XAMK
Julkaisupäivämäärä: 20.1.2022

## Slide 5: 3-nivelkehä

## Slide 6: 3-nivelkehät yleisesti
Muotoilu

## Slide 7: 3-nivelkehät yleisesti
Edut
Ovat kehän tason suunnassa stabiileja vaakavoimia vastaan
Ovat staattisesti määrättyjä rakenteita
  Momenttien jakautumiseen eivät vaikuta perustusten epätasaiset painumat ja liitosten muodonmuutokset
Nivelellinen perustusliitos keventää perustuksia
Huonoilla perustusmailla voidaan vaakakuorma ottaa vastaan tukinivelten välisellä vetotangoilla
Edullinen ratkaisu, kun tarvitaan korkeaa vapaata tilaa

## Slide 8: 3-nivelkehät yleisesti
Käyttökohteet
Urheiluhallit (mm. ratsastusmaneesit)
Teollisuushallit
Varastot
Maatilarakennukset (mm. pihatot)

## Slide 9: Kaarevanurkkainen 3-nivelkehä

## Slide 10: Kaarevanurkkainen 3-nivelkehä

## Slide 11: Kaarevanurkkainen 3-nivelkehä
Valmistus
Ensin yksittäiset lamellit sormijatketaan, jolloin saadaan pitkiä lamelleja (30…40 m)
Lamellit katkotaan sitten sopivan mittaisiksi ja pinotaan päällekkäin
Yhdistettyä liimapuuta valmistettaessa otetaan huomioon sisä- ja ulkolamellien keskinäinen järjestys
Kosteuspitoisuuden eroista johtuvien sisäisten jännitysten vähentämiseksi, lamellien sydänpuoli käännetään aina samaa suuntaan
Uloimmat lamellit käännetään kuitenkin aina sydän ulospäin

## Slide 12: Kaarevanurkkainen 3-nivelkehä
Valmistus
Sormijatketut lamellit saavat kovettua muutamia tunteja (liimatyypin vaatiman ajan) ennen kuin lamellien lapepinnat höylätään ja liimoitetaan välittömästi sen jälkeen
Liimoitettu lamellinippu nostetaan puristimeen ja puristetaan sopivalla paineella
Tämä pitää tehdä ennen kuin liima alkaa kovettua, eli noin tunnin kuluessa
Pystysuora vaste
Painetta tasaava pohjakappale, mahdollisesti esikorotusmalli
Välike
Kiristyskappale
Kiristysruuvi
Puristuksen tasauslaudat
Vaakasuora vaste

## Slide 13: Kaarevanurkkainen 3-nivelkehä
2
Valmistus
Tarkka aika on riippuvainen liimatyypistä ja hallin lämpötilasta
Esikorotettuja tai kaarevia muotoja voidaan valmistaa taivuttamalla lamellit puristimeen ladottaessa
Liima saa sitten kovettua hallituissa kosteus- ja lämpötilaolosuhteissa
Tarvittaessa puristinta voidaan lämmittää
Reunojen sahaus
Pystysuora vaste

## Slide 14: Kaarevanurkkainen 3-nivelkehä
Valmistus
Liiman kovetuttua puristuspaine poistetaan ja liimapuiset rakennusosat nostetaan puristimesta höylälle, jossa ne viimeistellään toivotun laatuluokan mukaisiksi
Tämän jälkeen seuraa lopputyöstöt, kuten
  Reunojen sahaus
  Reikien poraus
  Kiinnikkeiden tarvitsemat esiporaukset
  Mahdollisten räystäselementtien kiinnitys

## Slide 15: Kaarevanurkkainen 3-nivelkehä
Valmistus
Tarvittaessa rakennusosat pintakäsitellään tehtaassa
Sitten seuraa silmämääräinen tarkistus ja merkkaus
Lopuksi rakennusosat paketoidaan ja lastataan varastoon tai kuljetetaan rakennuspaikalle

## Slide 16: Kaarevanurkkainen 3-nivelkehä
Kuljetus ja asennus

## Slide 17: Kaarevanurkkainen 3-nivelkehä
Kuljetus ja asennus

## Slide 18: Kaarevanurkkainen 3-nivelkehä
Kuljetus ja asennus

## Slide 19: Kaarevanurkkainen 3-nivelkehä
Kuljetus ja asennus
Kolminivelkehät muodostuvat kahdesta osasta, jotka kiinnitetään yleensä
  teräsosalla betoniperustuksen (nivel)
  Teräs-puu liitososilla harjalta (nivel)

## Slide 20: Kaarevanurkkainen 3-nivelkehä
Kuljetus ja asennus
Suuret rakenteet asennetaan helpoimmin ja turvallisimmin autonosturin avulla siten, että harjan alla käytetään siirrettävää asennustornia
Asennettaessa kumpikin kehän nostetaan paikoilleen autonosturilla
Kehän jalka kiinnitetään perustuksessa olevaan kiinnikkeeseen
Harjakappale asetetaan asennustornin päälle ja osat kiinnitetään yhteen

## Slide 21: Kaarevanurkkainen 3-nivelkehä
Kuljetus ja asennus
Kun rakenne on tuettu sivusuunnassa paikoilleen, siirretään asennustorni seuraavalle linjalle

## Slide 22: Kaarevanurkkainen 3-nivelkehä
Jäykistys (3-nivelkehät yleensä)

## Slide 23: Kaarevanurkkainen 3-nivelkehä
Jäykistys (3-nivelkehät yleensä)

## Slide 24: Kaarevanurkkainen 3-nivelkehä
Mitoitus
Taivutuskestävyys maksimi taivutusmomentin kohdalla
Puristuskestävyys maksimi puristusvoiman kohdalla
Siirtymät
Kehäjalka
  Leikkauskestävyys tuella
  Puristuskestävyys tuella
  Yhdistetty puristus ja taivutus
  Poikkileikkauksen heikomman suunnan nurjahdus
  Kiepahdus

## Slide 25: Kaarevanurkkainen 3-nivelkehä
Mitoitus
Kaareva osa
  Yhdistetty puristus ja taivutus
  Poikkileikkauksen heikomman suunnan nurjahdus
  Kiepahdus
Kehäpalkki
  Leikkauskestävyys harjalla
  Puristuskestävyys harjalla
  Yhdistetty puristus ja taivutus
  Poikkileikkauksen heikomman suunnan nurjahdus
  Kiepahdus

## Slide 26: Kaarevanurkkainen 3-nivelkehä
Mitoituksen erityspiirteitä
Muuttuva poikkileikkaus palkissa ja jalassa km,a-kerroin
Kaareva osuus (nurkka) => kr-kerroin
Kaarevan osuuden puristuspuoli => kiepahdus
Kuljetuskorkeus => Mielellään alle 4,4 m