## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen
2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Rakennusfysiikka

## Slide 4
Tekijät
Jani Pitkänen, XAMK
Julkaisupäivä: 13.5.2022
Lisätietoa:
Rafnet 2020-oppimateriaali
Ympäristöministeriön asetukset
  1010/2017
  788/2017
  1048/2017
RT-80-10974
Motiva
Energiatodistusopas 2018
Lisätietoa

## Slide 5: Lämpötekniikka

## Slide 6: Rakennuksen energiatehokkuus
Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta (1010/2017) määrää energiatehokkuudesta seuraavanlaisesti:
”3 § Rakennuksen energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset
  Pääsuunnittelijan, erityissuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti huolehdittava uuden rakennuksen suunnittelusta siten, että se käyttötarkoituksensa mukaisesti on:
  energiatehokkuudeltaan joko laskennallisen energiatehokkuuden vertailuluvun (E-luvun) tai rakenteellisen energiatehokkuuden mukainen;
  on rakennuksen lämpöhäviöltään vähäiselle energiantarpeelle edellytykset luova;
  on energiatehokas laskennalliselta kesäajan huonelämpötilaltaan, energiankäytön mittaamiseltaan, lämmön ja sähkön tehon tarpeeltaan sekä käytettäessä koneellista ilmanvaihtojärjestelmää myös ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteholtaan.”
1/7

## Slide 7: Rakennuksen energiatehokkuus
Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta (1010/2017) määrää energiatehokkuudesta seuraavanlaisesti:
”4 § Laskennallisen energiatehokkuuden vertailuluvun vaatimustasot käyttötarkoitusluokittain
  Laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku), jonka yksikkönä käytetään kWhE/(m²a), on energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen laskennallinen ostoenergiankulutus rakennuksen lämmitettyä nettoalaa kohden vuodessa. Rakennuksen käyttötarkoitusluokan mukaisesti laskettu E-luku ei saa ylittää seuraavia raja-arvoja:”
Käyttötarkoitusluokkien raja-arvot löytyvät ympäristöministeriön asetuksesta (1010/2017) ja luokkia on 9 kpl
2/7

## Slide 8: Rakennuksen energiatehokkuus
3/7
Käyttötarkoitusluokkien raja-arvot | E-luvun raja-arvo [kWhE/(m²a)]
Luokka 1: Pienet asuinrakennukset Erillinen pientalo ja ketjutalon osana oleva rakennus, joiden lämmitetty nettoala (Anetto) on 50–150 m² Erillinen pientalo ja ketjutalon osana oleva rakennus, joiden lämmitetty nettoala (Anetto) on enemmän kuin 150 m² kuitenkin enintään 600 m² Erillinen pientalo ja ketjutalon osana oleva rakennus, joiden lämmitetty nettoala (Anetto) on enemmän kuin 600 m² Rivitalo ja asuinkerrostalo, jossa on asuinkerroksia enintään kahdessa kerroksessa | 200-0,6 Anetto 200-0,6 Anetto 92 105
Luokka 2: Asuinkerrostalo, jossa on asuinkerroksia vähintään kolmessa kerroksessa | 90
Luokka 3: Toimistorakennus, terveyskeskus | 100
Luokka 4: Liikerakennus, tavaratalo, kauppakeskus, myymälärakennus lukuun ottamatta päivittäistavarakaupan alle 2000 m² yksikköä, myymälähalli, teatteri, ooppera-, konsertti- ja kongressitalo, elokuvateatteri, kirjasto, arkisto, museo, taidegalleria, näyttelyhalli | 135

## Slide 9: Rakennuksen energiatehokkuus
3/7
Käyttötarkoitusluokkien raja-arvot | E-luvun raja-arvo [kWhE/(m²a)]
Luokka 4: Liikerakennus, tavaratalo, kauppakeskus, myymälärakennus lukuun ottamatta päivittäistavarakaupan alle 2000 m² yksikköä, myymälähalli, teatteri, ooppera-, konsertti- ja kongressitalo, elokuvateatteri, kirjasto, arkisto, museo, taidegalleria, näyttelyhalli | 135
Luokka 5: Majoitusliikerakennus, hotelli, asuntola, palvelutalo, vanhainkoti, hoitolaitos | 160
Luokka 6: Opetusrakennus ja päiväkoti | 100
Luokka 7: Liikuntahalli, lukuun ottamatta uimahallia ja jäähallia | 100
Luokka 8: Sairaala | 320
Luokka 9: Muu rakennus, varastorakennus, liikenteen rakennus, uima-halli, jäähalli, päivittäistavarakaupan alle 2000 m² yksikkö, siirto kelpoinen rakennus | ei raja-arvoa

## Slide 10: Rakennuksen energiatehokkuus
Rakentamismääräyskokoelman julkaisussa Energiatehokkuus, Rakennuksen energiakulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta on esitetty E-luvun laskemisen periaate.
E-luvun laskeminen sisältää Uc-arvot ja tasauslaskelman, mutta siinä on myös paljon muita lisätekijöitä.
E-luku on laskennallinen vuosikulutus lämmitettyä nettoalaa kohden eli se ei perustu todellisiin kulutuslukuihin.
Ostettu energia painotetaan energiamuotojen kertoimilla.
Energiamuotojen kertoimet löytyvät Valtioneuvoston asetuksesta rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista (788/2017).
6/7

## Slide 11: Rakennuksen energiatehokkuus
Jos rakennuksen lämmitysjärjestelmänä on kaukolämpö, maalämpö-pumppu tai ilma-vesi-lämpöpumppu, E-lukuvaatimus voidaan osoittaa täytetyksi vaihtoehtoisesti myös täyttämällä ns. rakenteellisen energia-tehokkuuden vaatimukset.
Käytännössä tämä tarkoittaa lämpöhäviön tasauslaskentaa normaalia tiukemmilla U-arvoilla, ilmanvuotoluvulla ja LTO-luvulla.
Erillinen laskentaohje löytyy Rakentamismääräyskokoelmasta Esimerkkilaskelmat 2018 Rakenteellisen energiatehokkuuden määräystenmukaisuuden osoittaminen.
7/7

## Slide 12: Rakennuksen energiatodistus
Energiatodistuksessa ilmoitetaan E-luku eli laskennallinen ostoenergian kulutus.
Lisäksi ilmoitetaan toteutunut ostoenergian kulutus, jos se on saatavilla (ei siis uudisrakennuksille).
Jo käytössä olevalle rakennukselle voidaan myös antaa suosituksia toimista, joilla mahdollisesti voitaisiin parantaa energiatehokkuutta.
Energiatodistuksen laatimiseen on annettu Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta (1048/2017).
1/4

## Slide 13: Rakennuksen energiatodistuslaki (50/2013)
”Rakennusta, rakennuksen 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua osaa tai huoneistoa taikka niiden hallintaoikeutta myytäessä tai vuokrattaessa tulee esittelytilanteessa mahdollisen ostajan tai vuokralaisen nähtävillä olla voimassa oleva rakennuksen tai sen osan energiatodistus. Energia-todistus on annettava joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä ostajalle tai vuokralaiselle.”
”Energiatodistus on voimassa kunnes se korvataan uudella energiatodistuksella, kuitenkin enintään kymmenen vuotta todistuksen laatimisesta.”
2/4

## Slide 14: Rakennuksen energiatodistuslaki (50/2013)
”Energiatodistuksen saa laatia henkilö, jonka pätevyys on todettu ja voimassa, joka on rekisteröity energiatodistusten laatijoista pidettävään rekisteriin ja jonka osalta toiminnan harjoittamisen yleiset edellytykset täyttyvät.”
”Energiatodistuksen laatijalla tulee olla energiatodistuksen laatimistehtävän vaativuustason mukainen soveltuva tekniikan alan tutkinto tai tämän korvaava työkokemus sekä energiatodistuksen laatijakokeen hyväksyttävällä suorituksella osoitettu perehtyneisyys energiatodistuksen laadintaan ja energiatodistusta koskevaan lainsäädäntöön.”
3/4

## Slide 15: Rakennuksen energiatodistuslaki (50/2013)
”Pätevyys on voimassa määräajan, joka saa olla enintään seitsemän vuotta sitä koskevan päätöksen antamisesta. Pätevyyden uudistamiseksi energiatodistuksen laatijan tulee pitää ammattitaitoaan yllä energia-todistusten laatimisella, ammattitaitoa ylläpitävällä koulutuksella tai näihin rinnastettavalla tavalla.”
4/4

## Slide 16: E-luvun määrittämiseen tarvittavat tekijät

## Slide 17: Ilmatiiviyden merkitys energiatehokkuuteen
Rakennuksen ilmavuodot ja ilmatiiviys ovat hyvin tärkeitä, kun tarkastellaan ja määritellään rakennuksen lämpöhäviöiden suuruutta ja energiankulutusta.
Rakennusvaipan hyvällä ilmatiiviydellä voidaan parantaa energiatehokkuusluokkaa energiatodistuksessa, ilmatiiveydellä voidaan myös kompensoida rakennuksen muita lämpöhäviöitä.
Ensisijaisesti tulisi käyttää energiatehokkuutta parantavana tekijänä ilmatiiviyden tasoa, alentamatta rakennusvaipan lämmöneristyskykyä tai lämmöntalteenoton hyötysuhdetta.
1/3

## Slide 18: Ilmatiiviyden merkitys energiatehokkuuteen
Rakennuksen vuotoilmamäärällä on huomattava vaikutus rakennuksen kokonaisenergiankulutukseen.
  Esimerkiksi pientaloissa laskennallisesti kokonaisenergiankulutus lisääntyy keskimäärin 4 % jokaista n50-luvun kokonaisyksikön lisäystä kohti.
Ilmavuotoluku n50 määritetään, kun rakennusvaipan lävitse vaihtuu rakennuksen ilmatilavuus kerran tunnissa ilmavuotoina, kun sisä- ja ulkotilan välillä on 50 Pa paine-ero.
Rakentamismääräysten 2010 mukainen ilmanvuotoluvun suunnitteluarvo on 4,0 1/h.
2/3

## Slide 19: Ilmatiiviyden merkitys energiatehokkuuteen
Tällaisessa pientalossa kokonaisenergian kulutus on 6–20 % suurempi kuin erinomaisen ilmapitävyystason omaavassa (n50 =1,0 1/h) pien-talossa.
3/3

## Slide 20: Kylmäsillat ja niiden vaikutus
Kylmäsilloiksi kutsutaan rakenteissa sellaisia kohtia, joiden lämmön-eristävyys on vähäisempi kuin ympäristönsä.
Ne siis muodostavat ”sillan” lämmön johtumiselle lämpimästä kylmään.
Oikeampi nimitys olisikin lämpösilta, joka kertoisi lämpöhukasta.
Kylmäsiltoja on luonnollisesti vältettävä rakenteissa, mutta niitä aiheutuu esim. parvekkeiden tuennassa, eräissä ala- ja välipohjien ja ulkoseinän liittymissä tai rakenteeseen sijoitetuissa talotekniikan komponenteissa.
1/10

## Slide 21: Kylmäsillat ja niiden vaikutus
Rakenteessa olevat ja sille ominaiset säännöllisesti toistuvat kylmäsillat otetaan huomioon U-arvon laskuissa, esim. muuraussiteet, kannakset, tuki- ja runkorakenteet, jotka ovat rakenteelle tyypillisiä koko sen edustamalla vaipan alueella.
Jatkuvat ja pistemäiset kylmäsillat huomioidaan E-arvon laskennassa.
2/10

## Slide 22: Kylmäsillat ja niiden vaikutus
3/10

## Slide 23: Kylmäsillat ja niiden vaikutus
4/10

## Slide 24: Kylmäsillat ja niiden vaikutus
4/10

## Slide 25: Kylmäsillat ja niiden vaikutus
6/10

## Slide 26: Kylmäsillat ja niiden vaikutus
7/10

## Slide 27: Kylmäsillat ja niiden vaikutus
Kylmäsiltojen haittavaikutukset riippuvat suuresti sekä kylmäsillan laadusta ja laajuudesta, että huoneilman lämpötilasta, kosteudesta ja ilman virtausnopeudesta kylmäsiltapinnan ohi. Kylmäsillat vaikuttavat mm. seuraavilla tavoilla:
Kylmäsillat aiheuttavat lämmönhukkaa ja voivat vaikuttaa rakennuksen kokonaislämmöntarpeeseen (E-luku)
Seinäpinnan alhainen lämpötila voi aiheuttaa kosteuden tiivistymistä seinän pinnalle, mutta tämä ilmiö riippuu myös huoneilman kosteudesta
Epätasainen seinäpinnan lämpötila aiheuttaa epätasaista likaantumista, sillä kylmä pinta likaantuu enemmän kuin lämmin pinta
8/10

## Slide 28: Kylmäsillat ja niiden vaikutus
Kylmäsiltatyypit, joita ei ole tarpeen huomioida rakenteen U-arvoa määritettäessä (Huom! pitää kuitenkin huomioida E-lukua määritettäessä):
Rakennuksen vaipan ulkoseinien liitokset esim. nurkat, ulkoseinä-yläpohja –liitos, ulkoseinä-alapohja –liitos
Ikkuna- ja oviaukkojen pielirakenteet
Vaipan lämmöneristeen läpäisevä tai sitä ohentava rakenne esim. parvekkeen kannatus, kantavapilari ja –seinä
Talotekniikan lävistykset esim. hormit, kanavat, putket, jne.
9/10

## Slide 29: Kylmäsillat ja niiden vaikutus
Kun kylmäsillan aineen lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo (-arvo) poikkeaa viereisestä aineen vastaavasta suunnitteluarvosta enemmän kuin viisin kertaisesti, voidaan kyseinen aine/rakenne todeta kylmäsillaksi (RakMK C4, 2002).
10/10

## Slide 30: U-arvon määrittäminen
Lämmönläpäisykerroin U ilmoittaa lämpövirran tiheyden, joka jatkuvuustilassa läpäisee rakennusosan, kun lämpötilaero rakennusosan eri puolilla olevien ympäristöjen välillä on yksikön suuruinen. Lämmönläpäisykerroin lasketaan seuraavalla kaavalla:
, jonka yksikkö on [W/(m²K)]
Jossa
RT = rakenneosan kokonaislämmön vastus [m²K/W]
1/7

## Slide 31: U-arvon määrittäminen
Lämmönläpäisykerroin eli rakenteen U-arvo ilmoittaa siis rakenteen läpi kulkevan lämpövirran tiheyden (lämpömäärän) ja näin ollen sitä käytetään esimerkiksi
Rakennusten lämpöhäviöitä ja lämmitysenergian tarvetta laskettaessa
Ilmaisemaan rakenteen lämmöneristävyyttä esim. virallisissa määräyksissä
Lämmöneristyksen suunnittelussa ja toteutuksessa
U-arvo lasketaan standardin SFS-EN ISO 6946 mukaan (RIL 225-2021), joka on yleiseurooppalainen standardi
2/7

## Slide 32: U-arvon määrittäminen
Tuloksen pyöristyssäännöt
jos U<0,08 pyöristetään lähimpään ylempään 0,001 [W/(mK)]
jos 0,08<U<0,20 pyöristetään lähimpään ylempään 0,005 [W/(mK)]
jos 0,20<U<2,00 pyöristetään lähimpään ylempään 0,01 [W/(mK)]
jos U>2,00 pyöristetään lähimpään ylempään 0,1 [W/(mK)]
3/7

## Slide 33: U-arvon määrittäminen
4/7
Lämpövirran suunnat on määritelty vieressä olevan kuvan mukaisesti.

## Slide 34: U-arvon vertailuarvot (1010/2017)
Lämpimän tai jäähdytettävän kylmän tilan rakennuksen vaipan lämpöhäviön vertailuarvo on laskettava käyttämällä rakennusosien lämmönläpäisykertoimina (U-arvona) seuraavia vertailuarvoja:
seinä 0,17 W/(m²K)
massiivipuuseinä, jonka keskimääräinen paksuus on vähintään 180 mm 0,40 W/(m²K)
yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,09 W/(m²K)
ryömintätilaan rajoittuva alapohja 0,17 W/(m²K)
maata vasten oleva rakennusosa 0,16 W/(m²K)
ikkuna, kattoikkuna, ovi, kattovalokupu, savunpoisto- ja uloskäyntiluukku 1,0 W/(m²K)
5/7

## Slide 35: U-arvon vertailuarvot (1010/2017)
Siirtokelpoisen rakennuksen sekä puolilämpimän tilan rakennuksen vaipan lämpöhäviön vertailuarvo on laskettava käyttämällä rakennusosien lämmönläpäisykertoimina seuraavia vertailuarvoja:
seinä 0,26 W/(m²K)
massiivipuuseinä, jonka keskimääräinen paksuus on vähintään 180 mm 0,60 W/(m²K)
yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,14 W/(m²K)
ryömintätilaan rajoittuva alapohja 0,26 W/(m²K)
maata vasten oleva rakennusosa 0,24 W/(m²K)
ikkuna, kattoikkuna, ovi, kattovalokupu, savunpoisto- ja uloskäyntiluukku 1,4 W/(m²K)
6/7

## Slide 36: U-arvon vertailuarvot (1010/2017)
Loma-asumiseen suunniteltavan pientalon, joka on tarkoitettu käytettäväksi vähintään neljä kuukautta vuodessa, rakennuksen vaipan lämpöhäviön vertailuarvo on laskettava käyttämällä rakennusosien lämmönläpäisykertoimina seuraavia vertailuarvoja:
seinä 0,24 W/(m²K)
massiivipuuseinä, jonka keskimääräinen paksuus on vähintään 180 mm 0,80 W/(m²K)
yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,15 W/(m²K)
ryömintätilaan rajoittuva alapohja 0,19 W/(m²K)
maata vasten oleva rakennusosa 0,24 W/(m²K)
ikkuna, kattoikkuna, ovi, kattovalokupu, savunpoisto- ja uloskäyntiluukku 1,4 W/(m²K)
7/7

## Slide 37: Lämmönvastuksen R määrittäminen
Termisessä jatkuvuustilassa olevan tasapaksun ainekerroksen tai kerroksellisen rakenteen lämmönvastus ilmoittaa rakenteen eri puolilla olevien pintojen lämpötilaeron ja ainekerroksen läpi kulkevan lämpövirran tiheyden suhteen.
Lämmönvastus R ilmoittaa siis lämmönsiirtymisvastuksen, joka on aineen lämmönjohtoluvun käänteisarvo. Lämmönvastus tarkoittaa sitä, että kuinka paljon ainekerros ”vastustaa” lämmönjohtumista.
1/16

## Slide 38: Lämmönvastuksen R määrittäminen
Ainekerroksen lämmönvastus on  / d:n käänteisarvo eli
, jonka yksikkö on [m²K/W]
jossa
 = lämmönjohtavuus [W/(mK)]
d = ainekerroksen paksuus [m]
2/16

## Slide 39: Lämmönvastuksen R määrittäminen
Homogeenisista kerroksista koostuvan rakenneosan kokonaislämmönvastus
Kun rakennusosan ainekerrokset ovat tasapaksuja ja tasa-aineisia (homogeenisia) ja sen lisäksi lämpö siirtyy ainekerroksiin nähden kohtisuoraan, lasketaan rakennusosan kokonaislämmönvastus RT seuraavalla kaavalla:
3/16

## Slide 40: Lämmönvastuksen R määrittäminen
jossa
Rsi = sisäpinnan pintavastus
R1 = d1 / 1 (1. materiaali)
R2 = d2 / 2 (2. materiaali)
Rn = dn / n (n. materiaali)
Rse = ulkopinnan pintavastus
, jonka yksikkö on [m²K/W]
4/16

## Slide 41: Lämmönvastuksen R määrittäminen
Epähomogeenisista kerroksista koostuvan rakenneosan kokonaislämmönvastus
Lämpöteknisesti epähomogeenisista ainekerroksista koostuvien rakenneosien lämmönvastuksen laskemiseen on yksinkertaistettu laskentamenetelmä.
Tätä menetelmää ei voida käyttää, jos lämmönvastuksen ylä- ja alalikiarvon suhde on suurempi kuin 1,5 tai rakenteisiin, joissa metallirakenne läpäisee lämmöneristekerroksen. Metallikiinnikkeiden osalta menetelmää voidaan käyttää siten, että ei oteta huomioon kiinnikkeitä ja korjataan tulosta Uf -korjaustekijällä.
5/16

## Slide 42: Lämmönvastuksen R määrittäminen
Jos rakennusosassa on lämpövirran suuntaan nähden lämmönjohtavuudeltaan erilaisia rinnakkaisia ainekerroksia (kuva, seinän vaakaleikkaus), rakennusosan kokonaislämmönvastukselle lasketaan ylälikiarvo ja alalikiarvo.
6/16

## Slide 43: Lämmönvastuksen R määrittäminen
Rakennusosan kokonaislämmönvastus on näiden arvojen keskiarvo, joka lasketaan seuraavasti:
, jonka yksikkö on [m²K/W]
jossa
RT’ = rakennusosan kokonaislämmönvastuksen ylälikiarvo
RT’’ = rakennusosan kokonaislämmönvastuksen alalikiarvo
7/16

## Slide 44: Lämmönvastuksen R määrittäminen
Rakennusosan kokonaislämmönvastuksen ylälikiarvoa laskettaessa rakennusosa jaetaan lämpövirran suuntaisiin, koko rakennusosan läpi ulottuviin itsenäisiin lohkoihin, jotka muodostuvat lämpövirran suuntaan nähden peräkkäin olevista lämmön-johtavuudeltaan erilaisista ainekerroksista (kuva).
Lämpövirran suunta
tarkastelun suunta
8/16

## Slide 45: Lämmönvastuksen R määrittäminen
Lämmönjohtavuudeltaan erilaiset rinnakkaiset ainekerrokset sijoitetaan näin toisistaan riippumattomiin lohkoihin. Jokaisen näin muodostetun lohkon kokonaislämmönvastus lasketaan homogeenisista kerroksista koostuvan rakenneosan mukaan.
Lämpövirran suunta
tarkastelun suunta
9/16

## Slide 46: Lämmönvastuksen R määrittäminen
Lopuksi lohkojen kokonaislämmönvastukset sijoitetaan alla olevaan kaavaan rakennusosan kokonaislämmönvastuksen ylälikiarvon laskemiseksi:
, jonka yksikkö on [W/(m²K)]
Lämpövirran suunta
tarkastelun suunta
10/16

## Slide 47: Lämmönvastuksen R määrittäminen
jossa
RT’ = rakennusosan kokonaislämmönvastuksen ylälikiarvo
fa , fb , … fn = lohkojen a, b,…, n osuudet rakennusosan lämpövirran suuntaan nähden kohtisuorasta pinta-alasta [ - ]
RTa , RTb , … RTn = lohkojen a, b,…, n kokonaislämmönvastukset [m²K/W]
11/16

## Slide 48: Lämmönvastuksen R määrittäminen
Rakennusosan kokonaislämmönvastuksen alalikiarvoa laskettaessa rakennusosa jaetaan lämpövirran suuntaan nähden kohtisuoriin, koko rakenneosan läpi ulottuviin kerroksiin siten, että jokainen kerros on lämmönjohtavuudeltaan yhtenäinen lämpövirran suunnassa (kuva).
Lämpövirran suunta
tarkastelun suunta
12/16

## Slide 49: Lämmönvastuksen R määrittäminen
Seuraavaksi kunkin kerroksen lämmönjohtavuudeltaan erilaisten rinnakkaisten lohkojen lämmönvastukset yhdistetään kerros kerrallaan alla olevaa kaavaa käyttäen:
, jonka yksikkö on [W/(m²K)]
Lämpövirran suunta
tarkastelun suunta
13/16

## Slide 50: Lämmönvastuksen R määrittäminen
jossa
Rj’’ = rakennusosan kerroksessa j yhdistettävien rinnakkaisten lohkojen a, b,..., n yhteenlaskettu lämmönvastus [m²K/W]
fa , fb , … fn = lohkojen a, b,…, n osuudet rakennusosan lämpövirran suuntaan nähden kohtisuorasta pinta-alasta [ - ]
Raj, Rbj, … Rnj = epähomogeenisen ainekerroksen ekvivalentti lämmönvastus [m²K/W]
Lämpövirran suunta
a1
b1
a2
b2
tarkastelun suunta
14/16

## Slide 51: Lämmönvastuksen R määrittäminen
Lämmönjohtavuudeltaan erilaisten rinnakkaisten lohkojen lämmönvastuksen yhdistämisen jälkeen rakenneosan kokonaislämmönvastuksen alalikiarvo lasketaan alla olevalla kaavalla:
, jonka yksikkö on [m²K/W]
15/16

## Slide 52: Lämmönvastuksen R määrittäminen
jossa
RT’’ = rakennusosan kokonaislämmönvastuksen alalikiarvo [m²K/W]
Rsi = sisäpinnan pintavastus (SFS-EN ISO 6946 kohdan 5.2 taulukon 1 tyypillisiä arvoja)
Rse = ulkopinnan pintavastus (SFS-EN ISO 6946 kohdan 5.2 taulukon 1 tyypillisiä arvoja)
R1’’, R2’’, … , Rj’’ = rakennusosan kerroksissa a, b,..., j olevien rinnakkaisten lohkojen yhdistetyt lämmönvastukset
16/16

## Slide 53: Sisä- ja ulkopuolinen pintavastus Rsi ja Rse
Pintavastukset (Rsi ja Rse) ilmoittavat rakennusosan pinnan ja ilmatilan välisen rajakerroksen lämmönsiirtymisvastuksen.
Pintavastukset riippuvat mm. ilman liikkeistä rakennusosan pinnoilla esim. tuuli, esteet sekä muista säteilevistä pinnoista.
Pintavastuksina käytetään laskelmissa standardin SFS-EN ISO 6946 kohdan 5.2 taulukon 1 tyypillisiä arvoja.
1/4

## Slide 54: Sisä- ja ulkopuolinen pintavastus Rsi ja Rse
Taulukon arvot ovat suunnitteluarvoja. Vaakasuoralle lämpövirralle annettujen arvojen käyttämistä suositellaan, jos tarkoituksena on ilmoittaa rakenneosan lämmönläpäisykerroin. Myös muissa tapauksissa, joissa tarvitaan lämpövirran suunnasta riippumattomia arvoja.
Pintavastukset ovat voimassa pinnoille, jotka ovat kosketuksissa ilman kanssa. Pintavastukset eivät ole voimassa pinnoille, jotka ovat kosketuksissa jonkin muun materiaalin kanssa.
2/4

## Slide 55: Sisä- ja ulkopuolinen pintavastus Rsi ja Rse
Jos rakenneosa sisältää hyvin tuulettuvan ilmakerroksen, sen kokonaislämmönvastuksessa jätetään huomioimatta ilmakerros ja ilmakerroksen ulkopuoliset rakenneosat ja ulkopuolisena pintavastuksena käytetään pintavastusta, joka vastaa liikkumatonta ilmavirtaa rakenteen pinnassa (ks. SFS-EN ISO 6946, liite A).
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää taulukon mukaista Rsi:n arvoa.
3/4

## Slide 56: Sisä- ja ulkopuolinen pintavastus Rsi ja Rse
Ilmakerros on hyvin tuulettuva, kun sen ja ulkoilman välisten aukkojen pinta-ala on vähintään:
1500 mm² pystysuoran ilmakerroksen vaakasuuntaista pituusmetriä kohden
1500 mm² vaakasuoran ilmakerroksen pinta-alan neliömetriä kohden.
Esimerkki: Ulkoseinän ulkoverhouksen (vaaka) alla pystykoolaus 22x100 k600, jossa on tuuletusrako.
22 mm x (600 – 100) mm = 11 000 mm² > 1 500 mm² => Rse = Rsi = 0,13
Jos lasketaan ns. minimi tuuletusrako edelliselle rakenteelle, joka voi tulkita hyvin tuulettuvaksi ilmakerrokseksi
1 500 mm² / (600 – 100) mm = 3 mm => tuuletus rako vähintään 3 mm
4/4

## Slide 57: Lämmönläpäisykertoimen korjaukset
Tämän kansainvälisen standardin mukaan laskettuun lämmönläpäisykertoimeen tehdään tarvittaessa seuraavia tekijöitä koskevat korjaukset:
Lämmöneristyksessä olevat ilmaraot
Lämmöneristyskerrosta läpäisevät mekaaniset kiinnikkeet
Käännetyille katoille eristeeseen kulkeutuva sadevesi
Huom! Käännetyssä katossa lämmöneriste on vedeneristyksen yläpuolella
1/12

## Slide 58: Lämmönläpäisykertoimen korjaukset
Rakennusosan korjattu lämmönläpäisykerroin (Uc) saadaan lisäämällä edellä laskettuun lämmönläpäisykertoimen arvoon (U) lämmönläpäisykertoimen korjaustermi U, joka lasketaan seuraavalla kaavalla:
, jonka yksikkö on [W/(m²K)]
jossa
U = rakennusosan lämmönläpäisykerroin [W/(m²K)]
U = rakennusosan lämmönläpäisykertoimen korjaustermi [W/(m²K)]
2/12

## Slide 59: Lämmönläpäisykertoimen korjaukset
Lämmönläpäisykertoimen korjaustermi (U) lasketaan seuraavalla kaavalla:
, jonka yksikkö on [W/(m²K)]
jossa
Ug = ilmarakojen korjaustekijä [W/(m²K)]
Uf = mekaanisten kiinnikkeiden korjaustekijä [W/(m²K)]
Ur = käännettyjen kattojen korjaustekijä [W/(m²K)]
3/12

## Slide 60: Lämmönläpäisykertoimen korjaukset
Ilmarakojen korjaustekijä, Ug, lasketaan seuraavalla kaavalla:
jossa
U’’ = taulukossa annettu alalikiarvo [W/(m²K)]
R1 = ilmarakoja sisältävän kerroksen lämmönvastus (jos monta kerrosta, niin eri kerrosten lämmönvastusten summa) [m²K/W]
RT,h = rakenneosan kokonaislämmönvastus, jossa ei oteta huomioon kylmäsiltoja [W/(m²K)]
, jonka yksikkö on [W/(m²K)]
4/12

## Slide 61: Lämmönläpäisykertoimen korjaukset
Ilmarakojen korjaustekijä alalikiarvo (SFS-EN ISO 6946 kohdan 5.2 taulukon 1 tyypillisiä arvoja)
5/12

## Slide 62: Lämmönläpäisykertoimen korjaukset
Korjaustaso 0 malleja
Korjaustaso 1 malleja
Korjaustaso 2 malleja
6/12

## Slide 63: Lämmönläpäisykertoimen korjaukset
Mekaanisten kiinnikkeiden korjaustekijä, Uf, lasketaan seuraavalla kaavalla (likimääräinen menettely):
jossa
 = 0,8, jos kiinnike läpäisee lämmöneristekerroksen kokonaan
, jos kiinnike läpäisee lämmöneristeen osittain
, jonka yksikkö on [W/(m²K)]
7/12

## Slide 64: Lämmönläpäisykertoimen korjaukset
, edellä esitetyissä kaavoissa
f = kiinnikkeen lämmönjohtavuus [W/(m K)]
nf = kiinnikkeiden lukumäärä neliömetrillä [kpl/m²]
Af = yhden kiinnikkeen poikkipinta-ala [m²]
d0 = sen lämmöneristekerroksen paksuus, jossa kiinnike on [m]
d1 = lämmöneristekerroksen läpäisevän kiinnikkeen pituus [m]
R1 = lämmöneristekerroksen, jonka kiinnike läpäisee, lämmönvastus [m²K/W]
RT,h = rakenneosan kokonaislämmönvastus, jossa ei oteta huomioon kylmäsiltoja [W/(m²K)]
8/12

## Slide 65: Lämmönläpäisykertoimen korjaukset
käännettyjen kattojen korjaustekijä , Ur, lasketaan seuraavalla kaavalla:
jossa
p = on lämmityskauden keskimääräinen sateen intensiteetti, joka perustuu paikkakuntakohtaisiin tietoihin (esim. saadaan sää-asemalta) tai joka on annettu paikallisissa, alueellisissa tai kansallisissa määräyksissä tai muissa kansallisissa asiakirjoissa tai standardeissa. Voidaan käyttää yleensä arvoa 0,5 mm/vrk (RakMK C4 luonnos. 2012) [mm/vrk]
f = korjauskerroin, jolla saadaan selville p:n osuus, joka pääsee kulkeutumaan vedeneristyksen ja lämmöneristeen väliin
, jonka yksikkö on [W/(m²K)]
9/12

## Slide 66: Lämmönläpäisykertoimen korjaukset
käännettyjen kattojen korjaustekijä , Ur, lasketaan seuraavalla kaavalla:
…edelleen kaavassa
x = kerroin, joka kuvaa sadeveden kulkeutumisesta vedeneristyksen ja lämmöneristeen väliin aiheutunutta kasvanutta lämpöhäviötä [(W vrk)/(m² K mm)]
R1 = on vedeneristyksen yläpuolella olevan lämmöneristekerroksen lämmönvastus [m²K/W]
RT = rakenteen kokonaislämmönvastus ennen tämän kohdan mukaista korjausta [m2 K/W]
, jonka yksikkö on [W/(m²K)]
10/12

## Slide 67: Lämmönläpäisykertoimen korjaukset
käännettyjen kattojen korjaustekijä
Intensiteetin p arvot voidaan määritellä kansallisesti.
Vedeneristyksen yläpuolella olevalle yhdelle lämmöneristekerrokselle, jossa on puskusaumat sekä avoin kate, esim. sora, (f x x) = 0,04.
HUOM. Yhden lämmöneristekerroksen, jossa on puskusaumat sekä avoin kate, katsotaan olevan toteutustapa, jonka U on suurin.
11/12

## Slide 68: Lämmönläpäisykertoimen korjaukset
käännettyjen kattojen korjaustekijä
Pienempiä (f x x) arvoja voidaan käyttää kattorakenteille, jossa sadevettä pääsee vähemmän lämmöneristyksen saumoista vedeneristykseen asti. Näistä esimerkkejä ovat lämmöneristeessä käytetyt puolipontatut tai pontatut liitossaumat sekä tietynlaiset katerakenteet. Tällöin voidaan käyttää pienempiä (f x x) arvoja kuin 0,04, kunhan toimenpiteiden vaikutus on dokumentoitu riippumattomiin raportteihin.
12/12

## Slide 69: Lämpötilojen laskeminen rakenteissa
Sisäpinnan lämpötilalla on tärkeä merkitys arvioitaessa ulkoseinämän ominaisuuksia. Siitä riippuu muun muassa onko odotettavissa vesihöyryn tiivistymistä sisäseinämän pinnalle tai syntyykö seinämän pinnalle epämiellyttävää vedon tunnetta.
On välttämätöntä tuntea lämpötilan muuttuminen rakenteen sisällä, jotta voitaisiin selvittää kosteuden kulkua rakenteessa ja määrittää kosteuden mahdollinen kondensoitumis‐ tai jäätymisraja.
Lämpötilan muuttuminen rakenteessa voidaan selvittää joko analyyttistä tai graafista menetelmää käyttäen ja lisäksi havainnollistaa kuvaajan avulla.
1/7

## Slide 70: Lämpötilojen laskeminen rakenteissa
Sisäpinnan lämpötila voidaan laskea seuraavasti:
2/7
, jonka yksikkö on [W/(m²K)]
Jossa
tsp = sisäpinnan lämpötila [°C]
ts = sisälämpötila [°C]
tu = ulkolämpötila [°C]
Rsi = sisäpinnan lämmönvastus [m²K/W]
RT = rakennusosan kokonaislämmönvastus [m²K/W]

## Slide 71: Lämpötilojen laskeminen rakenteissa
Ulkopinnan lämpötila voidaan laskea seuraavasti:
3/7
, jonka yksikkö on [W/(m²K)]
Jossa
ts = sisälämpötila [°C]
tup = ulkopinnan lämpötila [°C]
tu = ulkolämpötila [°C]
Rse = ulkopinnan lämmönvastus [m²K/W]
RT = rakennusosan kokonaislämmönvastus [m²K/W]

## Slide 72: Lämpötilojen laskeminen rakenteissa
On välttämätöntä tuntea lämpötilan muuttuminen rakenteen sisällä, jotta voitaisiin selvittää kosteuden kulkua rakenteessa ja määrittää kosteuden mahdollinen kondensoitumis- tai jäätymisraja. Lämpötilan muuttuminen rakenteessa voidaan selvittää joko analyyttistä tai graafista menetelmää käyttäen ja lisäksi havainnollistaa kuvaajan avulla.
Homogeenisessa ainekerroksessa otaksutaan lämpötilan muuttuvan suoraviivaisesti ainekerroksen eri puolilla olevien lämpötilojen välillä.
Näin ollen tarkasteltaessa lämpötiloja kerroksellisessa rakenteissa lasketaan yleensä lämpötilat ainekerroksen rajapinnoissa ja yhdistämällä
4/7

## Slide 73: Lämpötilojen laskeminen rakenteissa
Näin ollen tarkasteltaessa lämpötiloja kerroksellisessa rakenteissa lasketaan yleensä lämpötilat ainekerroksen rajapinnoissa ja yhdistämällä saadut pisteet voidaan suoralta lukea lämpötiloja ainekerroksen sisällä.
Tällöin tietysti otaksutaan ainekerros paitsi rakenteeltaan homogeeniseksi, myös kosteudeltaan homogeeniseksi, jota se ei useinkaan käytännössä ole. Esimerkiksi puurankaseinä lasketaan siten, että puurankaa ei huomioida lainkaan lämpötilalaskelmissa.
5/7

## Slide 74: Lämpötilojen laskeminen rakenteissa
Lämpötila rakenteen mielivaltaisessa pisteessä:
6/7
, jonka yksikkö on [W/(m²K)]
Jossa
ts = sisälämpötila [°C]
tup = ulkopinnan lämpötila [°C]
tu = ulkolämpötila [°C]
Rse = ulkopinnan lämmönvastus [m²K/W]
RT = rakennusosan kokonaislämmönvastus [m²K/W]
R1, R2, Ri = eri ainekerrosten lämmönvastuksia [m²K/W]
dp = pisteen p etäisyys vastaavan ainekerroksen sisäreunasta [m]
ln = vastaavan ainekerroksen n lämmönjohtavuus [W/(mK)]

## Slide 75: Lämpötilojen laskeminen rakenteissa
Ainekerroksittain tapahtuva lämpötilan muutoksen laskeminen:
7/7
, jonka yksikkö on [W/(m²K)]
Jossa
ts = sisälämpötila [°C]
Dtn = lämpötilaero ainekerroksen pintojen välillä [°C]
tu = ulkolämpötila [°C]
Rn = ainekerroksen n lämmönvastus [m²K/W]
RT = rakennusosan kokonaislämmönvastus [m²K/W]

## Slide 76: Talotekniikan merkitys E-lukuun
Lämmitysmuoto vaikuttaa suoraan E-lukuun
Suurin E-lukuun vaikuttava tekijä on rakennuksen tilojen ja käyttöveden lämmitykseen käytettävä energiamuoto.
Jos lämmitys tapahtuu kaukolämmöllä, maalämpöpumpulla tai biopolttoaineilla (esim. pelletillä), täyttyy E-lukuvaatimus helposti ilman merkittäviä energiatehokkuuden parantamistoimenpiteitä.
Jos lämmitys tapahtuu sähköllä, rakennus on rakennettava erittäin energiatehokkaaksi. Usein energiatehokkaaseen sähkölämmitteiseen taloon on rakennettava myös uusiutuvaan energiaan perustuvia energiantuotantojärjestelmiä, jotta E-lukuvaatimus täyttyisi.
1/6

## Slide 77: Talotekniikan merkitys E-lukuun
Energiamuotojen kertoimet E-luvun laskemisessa
  Sähkö 1,2
  Kaukolämpö 0,5
  Kaukojäähdytys 0,28
  Fossiiliset polttoaineet 1,0
  Rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet 0,5
2/6

## Slide 78: Talotekniikan merkitys E-lukuun
Talotekniikka korostuu E-lukuvaatimuksen täyttämisessä.
Suuntauksena vaikuttaa olevan talotekniikan määrän lisääntyminen ja toisaalta talotekniikkalaitteiden energiatehokkuuteen vaikuttavien suoritusarvojen luotettavuuden varmistaminen.
VTT on ollut pitkään mukana kehittämässä talotekniikka- ratkaisuja energiatehokkaisiin taloihin.
Talotekniikan suoritusarvot voidaan osoittaa luotettavasti esimerkiksi VTT-tuotesertifikaatilla.
3/6

## Slide 79: Talotekniikan merkitys E-lukuun
Kiinteistöjen energia- ja kustannustehokkuus saattaa parantua jo niinkin yksinkertaisella toimenpiteellä, kuin laitteiden säädöillä.
Esimerkiksi ilmanvaihto ei saa aiheuttaa vedon tunnetta ja sen täytyy toimia oikeilla ilmamäärillä.
Kulutukseen ja mukavuuteen tasaisen sisälämpötilan kautta vaikuttava lämmönsäätöautomatiikkakin voi olla säädetty väärin.
4/6

## Slide 80: Talotekniikan merkitys E-lukuun
E-luku lasketaan määräyksissä annetuilla lähtöarvoilla, eikä niitä yleensä saa muuttaa (Joitakin arvoja voi kuitenkin muuttaa).
E-luvun laskennassa käytettävää valaistustehoa voidaan pienentää, jos siitä esitetään erillinen selvitys.
Valaistustasovaatimukset on kuitenkin täytettävä.
Muut muutettavat lähtötiedot liittyvät lämmöneristykseen, tiiviyteen ja ilmanvaihdon lämmöntalteenottoon, jotka ovat olleet jo vuosia määräyksissä mukana.
Lämmitysmuodon muuttamisella on suurimmat vaikutukset E-lukuun.).
5/6

## Slide 81: Talotekniikan merkitys E-lukuun
E-luku on vertailuluku, joka lasketaan Helsingin uusilla säätiedoilla, vaikka rakennus sijaitsisi Lapissa.
Uuden sään mukaan Helsingissä ei ole talvella kylmempää kuin -20 °C.
Jos kylmempiä talvia tulee, voi energiankulutus nousta merkittävästi lasketusta.
Tämä johtuu siitä, että leudommilla keleillä rakennukset lämpiävät suurelta osin lämpökuormillaan (laitteista, ihmisistä, auringosta).
6/6

## Slide 82: Jäteveden lämmöntalteenotto
Lämmöntalteenotto jätevedestä perustuu termodynamiikan toiseen pääsääntöön.
Toisen pääsäännön mukaan lämpöenergia siirtyy aina korkeammasta lämpötilasta matalampaan lämpötilaan.
Tämä toimii lämmöntalteenoton perustana, jonka avulla suunnitellaan ja asennetaan lämmöntalteenottolaitteisto taloudellisesti kannattaviin kohteisiin.
Prosesseissa syntyviä ylijäämälämpöjä hyödyntämällä saavutetaan huomattavia energiasäästöjä.
1/6

## Slide 83: Jäteveden lämmöntalteenotto
Lämpimän käyttöveden suhteellinen osuus:
15-25 % vanhoissa kiinteistöissä
25-35 % nykyrakennuksissa
Yli 50 % 0-energiarakennuksissa
2/6

## Slide 84: Jäteveden lämmöntalteenotto
Viemäriin johdetun jäteveden:
keskikulutus Suomessa 155 l/vrk/hlö
keskilämpötila 26 °C
3/6

## Slide 85: Jäteveden lämmöntalteenotto
Suomessa käytössä olevia lämmöntalteenottojärjestelmiä on mm.
Heatex-lämmöntalteenottokaivo
OSO ES
Ensavetec
Wavin Finland Oy:n lämmöntalteenottokeskus
Ecowec-hybridivaihdin
4/6

## Slide 86: Jäteveden lämmöntalteenotto
Näistä järjestelmistä
Heatex ja Ensavetec ovat tarkoitettu suihkuveden lämmöntalteenotolle.
OSO ES on harmaan jäteveden lämmöntalteenottoyksikkö, joka soveltuu parhaiten pienempiin asuinrakennuksiin.
Wavin lämmöntalteenottokeskus on tarkoitettu harmaalle jätevedelle.
OSO ES ja Wavin lämmöntalteenottokeskus tulisi viemäröidä kaksoisviemäröinnillä paremman lämmöntalteenoton hyötysuhteen vuoksi.
Musta jätevesi likaa lämmönsiirtopinnat ja järjestelmät vaativat enemmän puhdistusta ja huoltotoimia.
5/6

## Slide 87: Jäteveden lämmöntalteenotto
Ecowec-hybridivaihdin pystyy ottamaan lämpöä talteen myös mustasta jätevedestä ja soveltuu kohteisiin, joissa on sekaviemäröinti.
Wavin lämmöntalteenottokeskus ja Ecowec-hybridivaihdin ovat käytössä asuinkerrostaloissa, mutta soveltuvat myös kiinteistöihin, jotka tuottavat enemmän jätevettä.
6/6