## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen
2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Rakennusfysiikka

## Slide 4
Tekijät
Jani Pitkänen, XAMK
Julkaisupäivä: 18.2.2022

## Slide 5: Kosteustekniikka

## Slide 6: Puun kosteustekniset ominaisuudet
Puu on hygroskooppinen materiaali eli puulla on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisen kosteuden vaihteluiden mukaan.
Puu asettuu aina tasapainokosteuteen ympäristönsä kanssa.
Puu säi­lyttää hygroskooppisen ominaisuutensa kaikissa vaiheissaan, sillä pintakäsittelytkin vain hidastavat kosteuden muutoksia.
Kosteuden vaihteluiden seurauksena puu kutistuu tai turpoaa.
Anisotrooppisena (ominaisuudet erilaiset eri suunnissa) materiaalina puun pitkittäissuuntainen kosteuseläminen on vähäistä, mutta poikittaissuuntainen kosteuseläminen on mer­kittävää ja se on huomioitava rakenteita sekä yksityiskohtia suun­niteltaessa.
1/16

## Slide 7: Puun kosteustekniset ominaisuudet
Puun alkaessa kuivua, soluonteloissa oleva vapaa vesi poistuu ensimmäisenä.
Puun kosteustilaa, jossa vapaa vesi on poistunut soluonteloista, mutta soluseinämät sisältävät enimmäismäärän vettä, kutsutaan puun syiden kyllästymispisteeksi.
Puun kosteuspitoisuus on tällöin noin 30 %.
2/16

## Slide 8: Puun kosteustekniset ominaisuudet
Soluonteloissa olevan vapaan veden poistumisen jälkeen alkaa soluseinämiin sitoutunut vesi poistua, jonka seurauksena puu alkaa kutistua.
Kutistuminen aiheuttaa puuhun muodonmuutoksia, jotka taas aiheuttava puuhun sisäisiä jännityksiä.
Sisäiset jännitykset ai­heuttavat puuhun halkeamia ja sahatavarakappaleissa sisäisten jännitysten vaikutus näkyy myös mm. kieroutumisena.
3/16

## Slide 9: Puun kosteustekniset ominaisuudet
Puun kosteuspitoisuuden ollessa alle 20 %, se on yleensä turvassa lahottajasieniltä, homeilta ja muilta biologisilta tuholaisilta.
Lisäk­si kuivan puun lujuus- ja jäykkyysominaisuudet ovat märkää puuta paremmat.
Lujuusominaisuuksien paraneminen puun kuivuessa perustuu soluseinämien liikkumiseen lähemmäksi toisiaan ja toi­siinsa kiinnittymiseen.
4/16

## Slide 10: Puun kosteustekniset ominaisuudet
Lujuus- ja jäykkyysominaisuuksiltaan kuusi ja mänty ovat samankaltaisia, mutta niiden kosteuskäyttäytymisessä on eroja.
Kuu­si reagoi sen ympärillä olevan kosteuden vaihteluihin hitaammin kuin mänty.
Tämä johtuu siitä, että soluseinämien huokosten läpät (torukset) jäävät puun kuivuessa kuusella kauttaaltaan kiinniasentoon ja männyllä pintapuussa aukiasentoon.
Männyn sydänpuussa huokoset ovat tukkeutuneet pihkalla.
Soluseinämien huokosten ominaisuudet aiheuttavat myös sen, että kuusi on vaikea painekyllästää ja männyssä kyllästysaineet voivat tunkeutua vain pintapuuhun.
5/16

## Slide 11: Puun kosteustekniset ominaisuudet
Puun kosteuspitoisuus ilmoitetaan prosentteina ja sillä tarkoitetaan puussa olevan veden painon suhdetta puun absoluuttiseen kuivapainoon.
Kosteuspitoisuus todetaan kosteusmittarilla.
Tuoreen havupuun kosteuspitoisuus on noin 30 % (syiden kyllästymispiste), josta erilaisilla kuivausmenetelmillä kosteuspitoisuus voidaan muuttaa haluttuun suuruusluokkaan käyttökohteesta riippuen.
Normaalikäytössä puun kosteus vaihtelee 8–25 % välillä.
6/16

## Slide 12: Puun kosteustekniset ominaisuudet
Kosteuspitoisuus ei ole absoluuttinen arvo vaan se muuttuu ilman suhteellisen kosteuden mukaan (tasapainokosteus).
Kuivaan tilaan vietynä puu kuivuu ja kosteissa olosuhteissa se imee kosteutta.
Kos­teus vaihtelee siten sekä vuodenaikojen että käyttökohteen mukaan.
Tämän takia on erityisen tärkeää huolehtia, että puutavaran kosteuspitoisuus ei pääse suuresti vaihtelemaan käyttökohteeseen suositellusta arvosta varastoinnin, kuljetuksen ja asennuksen aikana.
7/16

## Slide 13: Puun kosteustekniset ominaisuudet
Puutavaraliikkeessä suositellaan mittaamaan puutavaran kosteus ennen toimitusta asiakkaalle.
8/16
Käyttökohde | Kosteuspitoisuus (suositus)
Runko | < 24 %
Ulkoverhous | < 18 %
Sisäverhous | < 16 %
Lattialaudat | < 10 %
Tasapainokosteus (suositus) | 

## Slide 14: Puun kosteustekniset ominaisuudet
Kuivuessaan sahatavarakappale kutistuu, muuttaa muotoaan ja siihen saattaa tulla pintahalkeamia.
Lisäksi puulle ominaiseen ta­paan lujuus- ja jäykkyysominaisuudet kasvavat puun kuivuessa.
Sahatavarakappaleen kosteusmuodonmuutosten suuruus voidaan määrittää likimäärin taulukossa esitetyillä arvoilla.
Kosteusmuodonmuutokset tulee huomioida esimerkiksi ponttilaudoituksen ja liitoksien yhteydessä, koska sahatavarakappaleen poikkileikkauksen mittamuutokset saattavat olla useita millimetrejä.
9/16

## Slide 15: Puun kosteustekniset ominaisuudet
Mänty ja kuusipuu kutistuvat tuoremitoistaan laskettuna (kun puu kuivuu 30 %:n kosteudesta 10 %:n kosteuteen):
  vuosirenkaan suunnassa 5–6 %
  säteen suunnassa 2–3 %
  puun pituuden suunnassa 0,2–0,3 %
Kosteuden kasvaessa puu turpoaa vastaavassa suh­teessa.
9/16
Sahatavaran kosteuspitoisuuden muutos | 
Poikkileikkauksen mittamuutokset | 0,25 %
Pituuden mittamuutos | 0,02 %
Ohjeelliset arvot havupuusahatavaran kosteusmuodonmuutosten määrittämiseen | 

## Slide 16: Puun kosteustekniset ominaisuudet
Mänty ja kuusipuu kutistuvat tuoremitoistaan laskettuna (kun puu kuivuu 30 %:n kosteudesta 10 %:n kosteuteen):
  vuosirenkaan suunnassa 5–6 %
  säteen suunnassa 2–3 %
  puun pituuden suunnassa 0,2–0,3 %
Kosteuden kasvaessa puu turpoaa vastaavassa suh­teessa.
10/16

## Slide 17: Puun kosteustekniset ominaisuudet
11/16

## Slide 18: Puun kosteustekniset ominaisuudet
Kosteus kulkee männyn ja kuusen puuaineissa eri tavalla.
Män­nyn sydänpuussa vesi kulkeutuu hyvin huonosti, mutta pintapuun avoimissa huokosissa helposti.
Kuusen huokoset sulkeutuvat kaut­taaltaan ja vesi kulkeutuu selvästi hitaammin kuin männyn pintapuussa. Veden hidas kulkeutuminen on etu ulko-olosuhteissa.
12/16

## Slide 19: Puun kosteustekniset ominaisuudet
Puu alkaa vaurioitua, jos sen kosteus pysyy pitkiä aikoja yli 20 %:ssa
  Ympäröivän ilman suhteellinen kosteus on tällöin yleensä yli 80–90 %.
  Puu alkaa homehtua muutamassa kuukaudessa, jos si­tä ympäröivän ilman suhteellinen kosteus pysyy tänä aikana yli 80 %:ssa.
  Ilman suhteellisen kosteuden ylitettyä 90 % puu alkaa lahota.
  Puun homehtumisen ja lahoamisen edellytyksenä on kuitenkin se, että lämpötila on + 0 – + 40 °C.
13/16

## Slide 20: Puun kosteustekniset ominaisuudet
Vaikka pakkasella ilman suhteellinen kosteus voi olla pitkiä aikoja yli 85 %, puu ei vaurioidu, koska lämpötila ei ole riittävä homeen ja lahon etenemiselle.
Homeitiöt ja lahottajasienet vaativat toimi­akseen lisäksi happea ja ravinteita, joita on yleensä riittävästi sekä puussa että ympäröivässä ilmassa.
Home ei pysty tunkeutumaan puun pintaa syvemmälle, joten se ei ole puun lujuuden kannalta haitallista.
14/16

## Slide 21: Puun kosteustekniset ominaisuudet
Homeen levittämät itiöt ovat sen sijaan haitallisia terveydelle, koska ne voivat aiheuttaa ihmisille erilaisia allergisia reaktioita ja lieviä myrkytysoireita, kuten esimer­kiksi jatkuvaa nuhaa, huimausta ja päänsärkyä.
Tämän vuoksi homeen esiintymiseen on aina suhtauduttava vakavasti.
15/16

## Slide 22: Puun kosteustekniset ominaisuudet
Puun sinistyminen rinnastetaan usein virheellisesti puun homehtumiseen.
Puun sinistyminen on sinistäjäsienten aiheuttamaa värjääntymistä, joka ulottuu myös syvälle puun rakenteeseen.
Sinistäjäsienet leviävät itiöinä tai rihmaston kasvuna ja ilmestyvät etenkin varastoituun havupuuhun.
Sinistäjäsienet eivät kehity alle +5 °C:n lämpötilassa.
Sinistyminen ei vaikuta oleellisesti puun lujuuteen.
16/16

## Slide 23: Puutuotteiden vesihöyrynvastus
materiaalin vesihöyryn läpäisevyytenä tulisi käyttää laskennassa kuivissa olo-suhteissa mitattua arvoa, δν,dry, (ϕ ≤ 50 % RH)
1/3

## Slide 24: Puutuotteiden vesihöyrynvastus
Taulukko 1. Huokoisten rakennuspapereiden vesihöyrynläpäisyominaisuudet kosteassa ja kuivassa ympäristössä sekä kahdessa lämpötilassa (HENGITTÄVÄ PUUKUITURAKENNE, 2002)
2/3

## Slide 25: Puutuotteiden vesihöyrynvastus
Taulukko 2. Eräiden levymäisten rakennustuotteiden höyrynvastuksen arvoja (2). Zp-arvojen perään on lisättävä kerroin 10-9. (HENGITTÄVÄ PUUKUITURAKENNE, 2002)
Taulukossa 2 esitetään joitakin kirjallisuustietoihin perustuvia vesihöyrynvastuksia /1/. Annetut lukuarvot on katsottava ennen muuta suuruusluokkatiedoiksi, sillä tiedot vaihtelevat valmistaja- ja tuotekohtaisesti sekä valmistusteknisestä syistä aiheutuvan hajonnan takia.
/1/ Erkki Kokko, Tuomo Ojanen, Mikael Salonvaara, Antti Hukka & Hannu Viitanen. Puurakenteiden kosteustekninen toiminta. VTT Tiedotteita No 1991. Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Espoo 1999. 160 s
3/3

## Slide 26: Rakenteiden kosteustekninen suunnittelu
1/4
Seuraavassa käsitellään kosteuden kulkua ja sen vaikutuksia rakenteissa.
Tarkastelu koskee pääasiassa veden höyryn muodossa tapahtuvia liikkeitä.
Tarkastelu ei koske vedeneristystoimenpiteitä eli tiivistystä nestemäisenä esiintyvää vettä vastaan.
Vesihöyryn kulku rakenteissa on tunnettava, jotta vältyttäisiin kosteuden aiheuttamilta rakenteellisilta, taloudellisilta ja terveydellisiltä haitoilta.

## Slide 27: Rakenteiden kosteustekninen suunnittelu
2/4
Liiallinen kosteus saattaa aiheuttaa esimerkiksi puurakenteiden lahoamista, pinnoitteiden turmeltumista, metallin korroosiota, lämmöneristeiden lämmöneristyskyvyn heikkenemistä sekä rakenteiden ja pintojen homehtumista.

## Slide 28: Rakenteiden kosteustekninen suunnittelu
Diffuusio on kaasumolekyylien liikettä, jonka seurauksena kaasuseoksessa olevat yksittäisen kaasun pitoisuuserot (tai osapaine-erot) pyrkivät tasoittumaan.
Diffuusiossa kaasun nettovirtaus tapahtuu korkeammasta pitoisuudesta matalampaan.
Rakennusfysiikassa tärkein tarkasteltava kaasu on vesihöyry.
Muita tarkasteltavia kaasuja ovat mm. hiilidioksidi, radon ja muut sisäilman kaasumaiset epäpuhtaudet.
Materiaalin vesihöyrynläpäisevyys ei ole vakio, vaan riippuu lämpötilasta ja huokosilmassa vallitsevasta suhteellisesta kosteudesta.
3/4

## Slide 29: Rakenteiden kosteustekninen suunnittelu
Ilma voi sisältää tietyssä lämpötilassa vain tietyn, tarkoin määritetyn määrän vesihöyryä.
Tätä maksimivesihöyryn määrää vastaavaa osapainetta sanotaan kyllästyspaineeksi, joka suurenee ilman lämpötilan kohotessa.
Jokaista ilman lämpötilaa vastaa siis tietty vesihöyryn kyllästyspaine (taulukoitu) ja kääntäen jokaista vesihöyryn osapainetta vastaa siis tietty ilman lämpötila, jonka alapuolelle lämpötila ei voi laskeutua vesihöyryn alkamatta tiivistyä vedeksi.
Tällöin osapaino on noussut kyllästyspaineeksi. Tätä lämpötilaa sanotaan kastepisteeksi tai kastepistelämpötilaksi.
4/4

## Slide 30: Vesihöyrypitoisuuden ilmaiseminen
Ilman vesihöyrypitoisuus ilmaistaan tavallisesti suhteellisena eli relatiivisena kosteutena, joka ilmaisee kuinka monta prosenttia vesihöyryn osapaine on kyllästyspaineesta samassa lämpötilassa.
Suhteellinen kosteus lasketaan paineen avulla seuraavasti:
1/11
jossa
p = vesihöyryn vallitseva osapaine [Pa tai kPa]
pk = vesihöyryn kyllästyspaine samassa lämpötilassa [Pa tai kPa]

## Slide 31: Vesihöyrypitoisuuden ilmaiseminen
Suhteellinen kosteus lasketaan kosteuspitoisuuden avulla seuraavasti:
2/7
jossa
 = vesihöyryn vallitseva kosteuspitoisuus [g/m³], ( = nyy)
k = Vesihöyryllä kyllästetyn ilman kosteuspitoisuus samassa lämpötilassa [g/m³]

## Slide 32: Vesihöyrypitoisuuden ilmaiseminen
Kyllästysvesihöyrypitoisuuden riippuvuutta lämpötilasta voidaan kuvata kokeellisilla matemaattisilla funktioilla. Alla oleva kaava pätee seuraavalla lämpötila-alueella -20 °C… +80 °C (Nevander / Elmarsson):
3/7
jossa
t = tarkasteltava lämpötila [°C]

## Slide 33: Vesihöyrypitoisuuden ilmaiseminen
Vallitsevan vesihöyrypitoisuuden ja vastaavan vesihöyryn osapaineen välillä vallitsee seuraava yhteys:
4/7
jossa
 = vesihöyryn vallitseva kosteuspitoisuus [g/m³]
T = vallitseva lämpötila Kelvineinä [K], (273 K + t °C)

## Slide 34: Vesihöyrypitoisuuden ilmaiseminen
5/7
Kuva: Vesihöyryllä kyllästetyn ilman kosteuspitoisuus lämpötilan suhteen

## Slide 35: Vesihöyrypitoisuuden ilmaiseminen
Vesihöyryn kyllästyspaine voidaan myös laskea alla olevalla kaavalla (ei lämpötilaan liittyviä rajoituksia):
6/7
jossa
T = vallitseva lämpötila Kelvineinä [K], (273 K + t °C)
jonka jälkeen kyllästysvesihöyrypitoisuus saadaan kaavalla:

## Slide 36: Vesihöyrypitoisuuden ilmaiseminen
Nevanderin ja jälkimmäisten kaavojen ero on pieni:
7/7
jossa
T = vallitseva lämpötila Kelvineinä [K], (273 K + t °C)
jonka jälkeen kyllästysvesihöyrypitoisuus saadaan kaavalla:

## Slide 37: Ulko- ja sisäilman kosteus
Ulkoilman suhteellisen kosteuden määrää ensi sijassa vallitseva sää.
Sateessa ja sumussa, esimerkiksi syksyllä, ilman kosteus on 95…100 % ja vastaavasti kuivalla ja lämpimällä säällä esim. alkukesällä on suhteellinen kosteus 35…40 %.
Vuoden aikana suhteellinen kosteus on suurimmillaan alkutalvesta ja pienimmillään alkukesästä. Absoluuttinen kosteus on pienimmillään talvella ja suurimmillaan loppukesällä.
1/6

## Slide 38: Ulko- ja sisäilman kosteus
2/6
Kuva: Ulkoilman kosteuden vaihtelu kuukausien mukaan

## Slide 39: Ulko- ja sisäilman kosteus
Huoneilman suhteellinen kosteus asuinhuoneessa on lämmityskau-den aikana normaalisti 20…40 %.
Alhaisimmillaan se on pakkassäällä, sillä silloin ulkoilman absoluut-tinen kosteus on pieni.
Absoluuttinen kosteus on lämmityskaudella sisällä suurempi kuin ulkona, koska huoneilmaan tulee kosteutta ihmisistä, kasveista, taloustöistä, jne.
Siksi suhteellinen kosteuskin on suurempi kuin se, mikä vastaa ulko-ilman suhteellista kosteutta.
3/6

## Slide 40: Ulko- ja sisäilman kosteus
Kovin alhainen suhteellinen kosteus on haitallista hengityselimille, siksi koneellisen ilmanvaihdon yhteydessä voidaan käyttää sisään puhallettavan ilman kostutusta.
Kesällä ovat kosteusolosuhteet lähes samat sisällä ja ulkona.
Sisäilman vesihöyrypitoisuuteen vaikuttavat ulkoilman vesihöyrypitoisuus, sisätilan kosteuslähteet, sisätilan ilmanvaihto, poistuvan ilman vesihöyryn määrä rakenteiden läpi sekä vesihöyryn sitoutuminen rakennusaineisiin.
Kahden viimeksi mainitun tekijän merkitys on yleensä melko pieni.
4/6

## Slide 41: Ulko- ja sisäilman kosteus
5/6
Taulukko: Asuinrakennuksen sisätilan kosteudentuottoarvoja

## Slide 42: Ulko- ja sisäilman kosteus
6/6
Kuva: Kosteuden vaikutus sisäilman laatuun

## Slide 43: Vesihöyryn diffuusio
Epätasaisesti jakautuneessa kaasuseoksessa kaasumolekyylit pyrkivät liikkumaan siten, että syntyy tasaisesti jakautunut kaasuseos.
Tätä ilmiötä sanotaan diffuusioksi.
Jos siis vesihöyryn osapaine on erilainen suljetun tilan eri osilla, kun ilma on paikallaan seisovaa, vesihöyry diffundoituu siten, että osapaineet tasaantuvat.
Jos tila on jaettu kahteen osaan huokoisella seinällä, vesihöyry diffundoituu seinämän läpi siihen suuntaan, jossa vesihöyryn osapaine on pienin.
1/1

## Slide 44: Vesihöyryn diffuusio
Diffuusiossa siis kosteus siirtyy suuremmasta vesihöyryn osapaineesta pienemmän vesihöyryn osapaineen suuntaan pyrkien tasoittumaan.
Suomen ilmastossa olosuhteet ovat normaalisti huonetilassa sellaiset, että talvella diffuusio tapahtuu sisätiloista ulkovaipan läpi ulkoilmaan päin.
Kesällä diffuusiovirran suunta voi vaihdella ulko- ja sisäilman olosuhteiden vaihdellessa.
Ainekerroksen tai rakenteen läpi diffundoituvan vesihöyryn määrä on riippuvainen aineen huokoisuudesta (tiiveydestä), huokosten rakenteesta, aineen vesipitoisuudesta ja lämpötilasta.
2/15

## Slide 45: Vesihöyryn diffuusio
Rakenteiden kosteusteknisestä toiminnasta saadaan käytännössä melko hyvä kuva ns. diffuusiolaskelmin.
Tietokonelaskennassa voidaan ottaa huomioon myös monien eri tekijöiden yhtä aikainen vaikutus.
Diffuusiolaskelmat voidaan yksinkertaisimmillaan tehdä käsinlaskentana, joten ne soveltuvat käytännön rakenteilla kosteuskäyttäytymisen arviointiin.
Laskelmin on arvioitavissa ensinnäkin tiivistyykö kosteutta ja toisaalta kuinka suuri on tiettynä ajanjaksona eli kostumiskautena tiivistyvä kosteuden määrä.
3/15

## Slide 46: Vesihöyryn diffuusio
Vastaavasti arvioidaan kuivumiskautena poistuvan kosteuden määrä.
Diffuusiolaskelmissa mitoitusilmastona käytetään usein lämpötilan ja kosteusmäärän keskiarvoja.
Varmalla puolella olevat tulokset saadaan, kun lasketaan kolmen päivän pahin tapaus eli esimerkiksi Etelä-Suomessa niin, että ulkolämpötila- ja kosteus on -20 °C / RH 90 % ja vastaavasti sisällä +21 °C / RH 50 %.
Laskelmissa oletetaan olosuhteet pysyvän vakiona koko ajan (jatkuvuustila, stationääritila), vaikka todellisuudessa esimerkiksi ulkona lämpötila ja kosteus voi vaihdella esimerkiksi tunneittain.
4/15

## Slide 47: Vesihöyryn diffuusio
Aineen vesihöyrynläpäisevyys eli diffuusiokerroin dp ilmoittaa sen vesihöyrymäärän, joka jatkuvuustilassa läpäisee aikayksikössä pintayksikön suuruisen ja pituusyksikön paksuisen homogeenisen ainekerroksen, kun vesihöyryn osapaine-ero ainekerroksien eri puolilla on paineyksikön suuruinen [Pa] tai vesihöyrypitoisuuksien ero on yksikön [kg/m³] suuruinen. Esimerkiksi betonin dp = 2…10 x 10-12 [kg/msPa].
5/15

## Slide 48: Vesihöyryn diffuusio
Aineen vesihöyrynläpäisykerroin eli vesihöyrynläpäisy Wp ilmoittaa vesihöyrymäärän, joka jatkuvuustilassa läpäisee aikayksikössä pintayksikön suuruisen tarvikkeen, kun tarvikkeen eri puolilla vesihöyryn osapaineiden ero tai vesihöyrypitoisuuksien ero on yksikön suuruinen.
Eräissä lähteissä esitetään ohuiden ainekerrosten diffuusiokertoimia tällä tavoin, jolloin aineen vahvuutta ei enää erikseen huomioida. Esimerkiksi 13 mm kipsilevyn Wp = 2…10 x 10-9 [kg/m²sPa].
6/15

## Slide 49: Vesihöyryn diffuusio
Aineen vesihöyrynvastus eli diffuusiovastus Zp ilmoittaa tasapaksun ainekerroksen tai tällaisista muodostuvan tasapaksun kerroksellisen rakenteen pinnoilla eri puolella vallitsevien vesihöyrypitoisuuksien tai vesihöyryn osapaineiden eron ja ainekerroksen tai rakenteen läpi jatkuvuustilassa pinta-alayksikköä kohti diffundoituvan vesihöyryvirran suhteen. Käytännössä vesihöyrynvastus on vesihöyrynläpäisykertoimen käänteisarvo.
7/15

## Slide 50: Vesihöyryn diffuusio
Ainekerroksen vesihöyryvastus:
8/15
jossa
d = ainekerroksen paksuus [m]
dp = vesihöyrynläpäisevyys eli diffuusiokerroin [kg/msPa]
, jonka yksikkö on [x109 m²sPa/kg]

## Slide 51: Vesihöyryn diffuusio
Edellä mainitut yleisempien rakennusaineiden vesihöyrynläpäisykertoimet ja vastukset on taulukoitu eri lähteissä mm. RIL 107, SFS-EN ISO 12524, jne.
Pahvien, muovikalvojen, maalikerrosten ym. ohuiden tarvikkeiden tai aineiden vesihöyryvastukset on syytä selvittää joko sertifikaatista, CE-merkinnästä tai ETA -lausunnosta.
9/15

## Slide 52: Vesihöyryn diffuusio
Lisäksi, kun huomioidaan SFS-EN iso 12524 standardissa oleva vesihöyrynvastuskerroin  ja vesihöyryn diffuusioekvivalentin ilma-kerroksen paksuus sd, niin saadaan edellä mainittujen (diffuusio-vastus, vesihöyrynläpäisykerroin, diffuusiokerroin ja vesihöyryn-vastuskerroin) riippuvuus on seuraavanlainen:
10/15

## Slide 53: Vesihöyryn diffuusio
Rakenteen kokonaisvesihöyrynvastus eli kokonaisdiffuusiovastus lasketaan seuraavalla kaavalla:
11/15
, jonka yksikkö on [x109 m²sPa/kg]
jossa
dn = ainekerroksen paksuus [m]
dpn = vesihöyrynläpäisevyys eli diffuusiokerroin [kg/msPa]
Vesihöyryn diffuusiossa pintavastukset ovat merkityksettömän pienet, joten niitä ei tarvitse ottaa huomioon.

## Slide 54: Vesihöyryn diffuusio
Vesihöyryn osapaine p rakenteen sisällä määritetään kaavalla:
12/15
, jonka yksikkö on [Pa]
jossa
ps = vesihöyryn osapaine sisällä [Pa]
pu = vesihöyryn osapaine ulkona [Pa]
Zx = rakenteen sen osan vesihöyrynvastus, joka sijaitsee sisäpinnan ja kyseisen
pisteen x välillä [m2sPa/kg]
Zp = rakenteen kokonaisvesihöyrynvastus [m2sPa/kg]

## Slide 55: Vesihöyryn diffuusio
Sama asia voidaan laskea vesihöyrypitoisuuden kautta eli vesihöyrypitoisuus  rakenteen sisällä määritetään kaavalla:
13/15
, jonka yksikkö on [g/m³]
jossa
ns = vesihöyrypitoisuus sisällä [g/m³]
nu = vesihöyrypitoisuus ulkona [g/m³]
Zx = rakenteen sen osan vesihöyrynvastus, joka sijaitsee sisäpinnan ja kyseisen
pisteen x välillä [m2sPa/kg]
Zp = rakenteen kokonaisvesihöyrynvastus [m2sPa/kg]

## Slide 56: Vesihöyryn diffuusio
Osapaineen muutoksen homogeenisessa ainekerroksessa oletetaan tapahtuvan suoraviivaisesti.
Kosteutta tiivistyy rakenteeseen, jos jossakin kohdassa laskettu vesihöyryn osapaine on kyllästyspainetta suurempi.
Tässä tapauksessa vesihöyrystä tiivistyy kyllästysvesihöyrymäärän ylittävä osa, mutta osa tästä höyrystyy uudelleen ja menee takaisin rakenteen läpi.
14/15

## Slide 57: Vesihöyryn diffuusio
Kosteus kyseisessä kohdassa alkaa kasvaa.
Kondenssin syntyminen riippuu sekä vesihöyryn osapaine- että lämpötilaolosuhteista.
Rakenne ei saa olla sellainen, että sen kosteuspitoisuus kasvaa.
Tarkemman laskelman saa esim. WuFi-ohjelmalla, jolla voidaan tarkastella pitkiä (jo vuosia) aikajaksoja. Ohjelma ottaa huomioon muuttuvat olosuhteet (lämpö, kosteus, aurinko, tuuli, sade, jne.)
15/15