## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen
2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Rakennusfysiikka

## Slide 4
Tekijät
Tero Lahtela, Insinööritoimisto Tero Lahtela Oy
Julkaisupäivä: 18.8.2021

## Slide 5: Akustiikka

## Slide 6: Ääni
Ääni on väliaineessa etenevää aaltoliikettä
Väliaine voi olla kaasu, neste tai kiinteä aine
Ilmassa ääni etenee pitkittäisaaltona
Kiinteässä aineessa ääni etenee sekä poikittais- että pitkittäisaaltona

## Slide 7: Ilmaääni
Ilmassa etenevää ääntä kutsutaan ilmaääneksi
Aistimme ilmaäänen kuulomme avulla, kun äänentaajuus on 20…20000 Hz
Voimakkaan pienitaajuisen värähtelyn aistimme myös kehollamme (tärinä)
Ilmaääniä syntyy rakennuksen sisällä ja sen ulkopuolella

## Slide 8: Runkoääni
Rakennuksen rungossa etenevää ääntä kutsutaan runkoääneksi
Runkoääni synnyttää ilmaääntä ja ilmaääni synnyttää runkoääntä
  Rakennusosan värähtely tuottaa rakennusosaa ympäröivään ilmaan värähtelyä, jolloin syntyy ilmaääntä
  Rakennusosaan kohdistuva ilmaääni saa rakennusosan värähtelemään, jolloin syntyy runkoääntä

## Slide 9: Äänen etenemisreittejä
Akustinen suunnittelu täytyy aina toteuttaa tarkastelemalla rakennusta kokonaisuutena
Kaikki äänilähteet ja äänien etenemisreitit tulee ottaa huomioon
Pelkkä rakennusosakohtainen tarkastelu ei ole riittävä
Sivutiesiirtymät saattavat heikentää tilojen välistä ääneneristävyyttä merkittävästi

## Slide 10: Äänenpaine [Pa]
Äänenpaine p [Pa] on ilmanpaineen muutos staattiseen ilmanpaineeseen nähden
Mitä suurempi ilmanpaineen muutos on, sitä voimakkaampana aistimme äänen
Pienin ilmanpaineen muutos, jonka ihminen kuulee äänenä, on 0,00002 Pa (kuulokynnys)
Ihmisen kuulon kipukynnys saavutetaan ilmanpaineen muutoksella 20 Pa (kipukynnys)

## Slide 11: Äänenpainetaso [dB]
Äänenpainetason Lp [dB] esittämiseen on kehitetty logaritminen desibeliasteikko, koska äänenpainetason esittäminen äänenpaineen p [Pa] avulla on haasteellista
Esimerkiksi kuulokynnyksen ja kipukynnyksen äänenpaineiden suhde on miljoonakertainen
Logaritminen desibeliasteikko helpottaa käytännössä myös äänenpainetason hahmottamista
  Esimerkiksi lukuarvona 60 dB kertoo äänenvoimakkuudesta enemmän kuin 0,02 Pa

## Slide 12: Äänenpaineen ja äänenpainetason yhteys

## Slide 13: Usean äänilähteen vaikutus

## Slide 14: Äänentaajuus [Hz]
Ääniaallon värähtelyiden määrä sekunnissa
Mitä suurempi äänentaajuus on, sitä korkeampana kuulemme äänen
Äänentaajuudesta riippuvia ilmiöitä
  Äänilähteen tuottama äänenpainetaso
  Rakennusosan akustinen toiminta
  Rakennusosan ääneneristyskyky

## Slide 15: Koinsidenssi-ilmiö
Levyn pintaan tietyssä kulmassa osuvan ääniaaltorintaman aiheuttama värähtely levyssä on aallonpituudeltaan samanlainen kuin ääniaaltorintaman levyn suuntaisen komponentin aallonpituus
Levyyn osuva ääniaaltorintama ja levyn taivutusaalto ovat samassa vaiheessa, jolloin ääniaallot ”lävistävät” levyn

## Slide 16: Koinsidenssin rajataajuus fc
Koinsidenssin rajataajuudella rakennusosan ilmaääneneristävyys heikkenee merkittävästi
Koinsidenssin rajataajuuteen vaikuttavat levyn
  Paksuus
  Tiheys
  Poissonin luku
  Kimmomoduuli
Ristiinlaminoiduissa puulevyissä (esim. vaneri, LVL, CLT) tason eri suunnissa erilaiset koinsidenssin rajataajuudet (taivutusjäykkyys)
Koinsidenssi-ilmiö erityisesti puulevyjen haasteena

## Slide 17: Suuntaa-antavia koinsidenssin rajataajuuksia

## Slide 18: Ominaistaajuus f
Ominaistaajuudella värähtely on voimakkainta
Alimman ominaistaajuuden yläpuolella muita ominaistaajuuksia
Jokaisella ominaistaajuudella on ominaisvärähtelymuoto
Ominaistaajuus on riippuvainen rakennusosan, rakennusosakokonaisuuden tms. systeemin
  Massasta
  Jäykkyydestä
  Mitoista

## Slide 19: Rakennusosan ominaisvärähtelymuotoja

## Slide 20: Resonanssi-ilmiö
Resonanssi syntyy, kun ulkopuolisen herätteen taajuus vastaa ominaistaajuutta
Ääneneristävyys heikkenee resonanssialueella, mutta kasvaa tehokkaasti resonanssialueen yläpuolella
Ääntä eristävän rakennusosan alin ominaistaajuus tulee olla mahdollisimman pieni, jotta rakennusosa eristää ääntä tehokkaasti taajuus-alueella 100…3150 Hz

## Slide 21: Leikkausaaltojen rajataajuus fh
Taivutusaaltojen lisäksi levyssä esiintyy leikkausaaltoja
Leikkausaalto heikentää ilmaääneneristävyyden kasvua leikkausaallon rajataajuuden yläpuolella
Merkityksellinen paksuilla levyillä suurien taajuuksien yhteydessä
  Betonirakenteet
  Massiivipuulevyrakenteet

## Slide 22: Ilmaääneneristävyys
Ilmaääneneristyksen tarkoitus on vähentää ilmassa siirtyvän äänen kulkeutumista ääntä eristävän rakennusosan toiselle puolella
Rakennusosan ilmaääneneristävyys ilmoitetaan ilmaääneneristysluvulla Rw
Tilojen välinen ilmaääneneristävyys ilmoitetaan äänitasoeroluvulla DnT,w
  Huomioi sivutiesiirtymät
  Ääntä eristävän rakennusosan pinta-alan
  Tilan jälkikaiunta-ajan ja tilan koon
Rakennusosan ilmatiiviydellä suuri merkitys ilmaääneneristävyyteen
Sivutiesiirtymillä suuri merkitys ilmaääneneristävyyteen

## Slide 23: Ilmaääneneristävyyden määrittäminen

## Slide 24: Rakennusosan ilmatiiviys
Rakennusosan ilmatiiviys on ilmaääneneristävyyden perusedellytys, koska ääni kulkee ilman välityksellä
Rakennusosassa olevalla avoimella raolla on jonkin verran ääneneristävyyttä, mutta käytännössä siihen kohdistuvan äänen voidaan olettaa kulkevan raon kautta tilasta toiseen

## Slide 25: Rakennusosan ilmatiiviys
Ilmavuodot näkyvät mittauskäyrässä suurilla taajuuksilla

## Slide 26: Ilmaääneneristävyyden mittaaminen
Laboratoriomittauksella voidaan tutkia pelkän rakennusosan ilmaääneneristävyyttä
Kenttämittauksella voidaan tutkia rakennusosia sekä näiden liittymien ja liitoselimien vaikutusta ilmaääneneristävyyteen
Kenttämittaus voidaan toteuttaa
  Todellisessa rakennuksessa
  Todellisilla rakenteilla toteutetussa koerakennuksessa
Äänilähteenä käytetään tavallisesti ympärisäteilevä pallokaiutinta
Kaiuttimen tuottaman kohinan äänenpainetaso (90…100 dB) on suunnilleen samanlaista taajuuskaistoittain alueella 100…3150 Hz

## Slide 27: Ilmaääneneristävyyden mittaaminen

## Slide 28: Ilmaääneneristävyyden mittaustulos
Tilojen välinen standardisoitu äänitasoeroluku DnT,w lasketaan taajuuskaistoittain mitatuista äänitasoeroista DnT (mittausalue 100…3150 Hz) käyttäen standardin ISO-717-1 mukaista vertailukäyrämenetelmää
Standardisoitu äänitasoeroluku DnT,w luetaan vertailukäyrältä 500 Hz:n kohdalta (mitä suurempi lukuarvo, sitä parempi ilmaääneneristävyys)
Vertailukäyrän paikka määritetään siirtämällä sitä 1 dB:n pykälin siten, että vertailukäyrän arvojen ja sen alapuolelle jäävien mitattujen arvojen poikkeamien summa on enintään 32 dB

## Slide 29: Ilmaääneneristävyyden mittaustulos

## Slide 30: Askelääneneristävyys
Askelääneneristyksen tarkoitus on vähentää välipohjaan kohdistuvien iskujen tuottamaa äänenpainetasoa välipohjan alapuolelle ja sen viereisissä tiloissa
Tilojen välinen askelääneneristävyys ilmoitetaan askeläänitasoluvulla L’nT,w
  Huomioi sivutiesiirtymät
Rakennusosan ilmatiiviydellä suuri merkitys askelääneneristävyyteen
Sivutiesiirtymillä suuri merkitys askelääneneristävyyteen

## Slide 31: Askelääneneristävyyden määrittäminen
Askelääneneristävyydessä tarkastellaan askeläänitasoa L, joka syntyy yleensä alapuoliseen tilaan välipohjan päällä olevasta askeläänikojeesta
Askeläänikojeen tuottamat iskut eivät kuvaa kävelyä välipohjan päällä, vaan tarkoituksena on tuottaa välipohjaan jatkuvia samankaltaisia iskuja, jotta niiden tuottamat askeläänitasot voidaan mitata toisesta tilasta

## Slide 32: Askelääneneristävyyden mittaaminen

## Slide 33: Askelääneneristävyyden mittaustulos
Tilojen välinen standardisoitu askeläänitasoluku L’nT,w lasketaan taajuuskaistoittain mitatuista askeläänitasoista L’nT (mittausalue 50…3150 Hz) käyttäen standardin ISO-717-2 mukaista vertailukäyrämenetelmää
Standardisoitu askeläänitasoluku L’nT,w luetaan vertailukäyrältä 500 Hz:n kohdalta (mitä pienempi lukuarvo, sitä parempi askelääneneristävyys)
Vertailukäyrän paikka määritetään siirtämällä sitä 1 dB:n pykälin siten, että vertailukäyrän arvojen ja sen yläpuolelle jäävien mitattujen arvojen poikkeamien summa on enintään 32 dB
Askeläänitasolukuun tulee määräysten mukaan sisällyttää myös spektripainotustermi Cl,50-2500, joka ottaa huomioon alle 100 Hz:n taajuuksia

## Slide 34: Askelääneneristävyyden mittaustulos

## Slide 35: Akustisesti yksinkertainen rakenne
Rakenne on yksinkertainen, kun se on kauttaaltaan samaa materiaalia tai kun eri materiaalikerrokset ovat niin kiinteässä yhteydessä toisiinsa, että ne värähtelevät yhtenä kokonaisuutena
Ilmaääneneristävyyden suunnittelussa merkityksellisiä tekijöitä ovat
  Massa
  Jäykkyys
  Ilmatiiviys
  Rakenteellisten sivutiesiirtymien vaikutus
Askelääneneristävyyden suunnittelussa edellisten lisäksi merkityksellinen tekijä on myös pintarakenteen joustavuus (esim. lattiapinnoite)

## Slide 36: Akustisesti yksinkertaisia rakenteita

## Slide 37: Yksinkertaisen rakenteen ilmaääneneristävyys
Ilmatiiviin yksinkertaisen rakenteen ilmaääneneristävyys perustuu pääasiassa massaan ja jäykkyyteen
Massalain mukaan rakenteen ilmaääneneristävyys kasvaa noin 6 dB, kun
  Rakenteen massa kaksinkertaistuu
  Tarkasteltava äänentaajuus kaksinkertaistuu
Ilmaääneneristävyys kasvaa koinsidenssin rajataajuuden yläpuolella hyvin tehokkaasti leikkausaaltoalueelle saakka

## Slide 38: Yksinkertaisen rakenteen ilmaääneneristävyys
Massiivisen puurakenteen tulisi olla lähes 600 mm paksu, jotta saavutettaisiin sama ilmaääneneristävyys kuin 180 mm paksulla betonirakenteella
Koinsidenssi-ilmiö heikentää ilmaääneneristävyyttä merkittävästi, kun rakenne on kevyt (myös betonirakenne m < 300 kg/m2)

## Slide 39: Yksinkertaisen rakenteen askelääneneristävyys
Ilmatiiviin yksinkertaisen rakenteen askelääneneristävyys perustuu pääasiassa massaan, jäykkyyteen
Joustavalla lattiapinnoitteella suuri merkitys askelääneneristävyyteen
Yksinkertaisen betonivälipohjan tuottamat askeläänitasot ovat pienillä taajuuksilla alhaisia, mutta suurilla taajuuksilla askeläänitasot kasvavat

## Slide 40: Yksinkertaisen rakenteen askelääneneristävyys
Yksinkertaisen betonivälipohjan päällä tarvitaan tavallisesti joustava lattiapinnoite tai kelluva pintalaatta alentamaan askeläänitasoja suurilla taajuuksilla
Joustavan lattiapinnoitteen yhteydessä tulee tarkastella lattiapinnoitteen askeläänenparannuslukua ΔLw (ei voida soveltaa suoraan puuvälipohjille)

## Slide 41: Akustisesti kaksinkertainen rakenne
Rakenne on kaksinkertainen, kun se on koostuu kahdesta levymäisestä massasta (m1 ja m2) sekä näiden välissä olevasta ilmavälistä (k)
Kaksinkertaisen rakenteen ilmaväliä kutsutaan jouseksi, jonka toiminta on riippuvainen ilmavälin paksuudesta
Ilmaväli toimii jousena, kun sen paksuus on suurempi kuin rakenteeseen kohdistuvan äänen aallonpituus
Mitä löysempi jousi on, sitä vähemmän se siirtää värähtelyä levymäisten massojen m1 ja m2 välillä (ilmaääneneristävyys paranee)
Ohut ilmaväli ei toimi jousena, vaan se kytkee levymäiset massat toisiinsa, jolloin rakenteen ilmaääneneristävyys heikkenee

## Slide 42: Ideaalinen kaksinkertainen rakenne

## Slide 43: Akustisesti kaksinkertaisia puurakenteita

## Slide 44: Akustisesti kaksinkertainen rakenne
Kaksinkertaisen rakenteen ilmaääneneristävyyden suunnittelussa merkityksellisiä tekijöitä ovat
  Levymäisten massojen paino, koinsidenssin rajataajuus ja ilmatiiviys
  Massa-jousi-massa-systeemin resonanssitaajuus
  Levymäisten massojen mekaaninen kytkentä
  Ilmavälin paksuus (jousen jäykkyys)
  Rakenteellisten sivutiesiirtymien vaikutus

## Slide 45: Kaksinkertaisen seinän ilmaääneneristävyys
Rankarakenteisen kaksinkertaisen seinän ilmaääneneristävyys kasvaa tehokkaasti resonanssitaajuuden yläpuolella koinsidenssin rajataajuudelle saakka
Koinsidenssi-ilmiö heikentää ilma-ääneneristävyyttä
Kun koinsidenssin rajataajuus on mittausalueen yläpäässä (3150 Hz), ei siitä ole merkittävää haittaa ilmaääneneristävyyteen

## Slide 46: Kaksinkertaisen seinän ilmaääneneristävyys
Massiivipuulevyrakenteisen kaksin-kertaisen seinän ilmaääneneristävyys kasvaa tehokkaasti resonanssitaajuuden yläpuolella koinsidenssin rajataajuudelle saakka
Koinsidenssi-ilmiö heikentää ilma-ääneneristävyyttä
Kun koinsidenssin rajataajuus on pieni, on siitä merkittävää haittaa ilmaääneneristävyyteen

## Slide 47: Kaksinkertaisen seinän ilmaääneneristävyys
Massiivipuulevyseinässä tarvitaan usein kipsilevytys, jotta huoneistojen välisen seinän vaatimukset täyttyvät
Kipsilevytys massiivipuulevyn päällä
  Parantaa ilmaääneneristävyyttä pienillä taajuuksilla
  Vähentää koinsidenssi-ilmiön vaikutusta ilmaääneneristävyyteen
Kipsilevytys voidaan asentaa myös ilmavälin puolelle

## Slide 48: Massiivipuun paksuuden vaikutus

## Slide 49: Epäsymmetriset seinärakenteet

## Slide 50: Ohjauspuiden vaikutus
Molemmilla runkopuoliskoilla tulisi olla omat erilliset ohjauspuut
Rinnakkaiset ohjauspuut voidaan korvata yhdellä seinäontelon levyisellä ohjauspuulla, kun kohteen akustiikkasuunnittelija antaa tähän hyväksynnän
Ohjauspuun kautta tapahtuva runkopuoliskojen kytkentä heikentää ilmaääneneristävyyttä

## Slide 51: Runkopuoliskojen kytkennän vaikutus

## Slide 52: Runkopuoliskojen kytkennän vaikutus

## Slide 53: Runkopuoliskojen kytkennän vaikutus

## Slide 54: Seinän ontelon vaimennuksen vaikutus
Kaksinkertaisen seinän tyhjässä ilmavälissä syntyy ilman ominaisvärähtelyä (seisovia ääniaaltoja)
Käytännössä ääni kaikuu tyhjässä ilmavälissä, jolloin seinän ilmaääneneristävyys heikkenee merkittävästi
Ilmavälin kaiunnan estämiseksi ilmavälissä tulee olla ääntä absorboivaa materiaalia (absorptiosuhde suurilla taajuuksilla 0,8…0,9) vähintään puolet ilmavälin paksuudesta

## Slide 55: Seinän ontelon vaimennusmateriaali

## Slide 56: Seinän ontelon paksuuden vaikutus
Kaksinkertaisen seinän ilmavälin (k) paksuuden lisääminen parantaa seinän ilmaääneneristävyyttä merkittävästi
Mitä paksumpi ilmaväli on, sitä vähemmän se kytkee runkopuolis-kojen levymäisiä massoja toisiinsa

## Slide 57: Seinän ontelon paksuuden vaikutus
Kaksinkertaiset massiivipuurakenteet tulisi toteuttaa siten, että käytetään ohuita rakennekerroksia, joiden välissä on suuri ilmaväli
Paksujen huoneistojen välisten seinien toteuttaminen on nykyisin mahdollista, koska niistä lasketaan rakennusoikeuteen vain 200 mm
Rakenteen kantavuuden näkökulmasta tarvitaan riittävän paksu massiivipuutuote

## Slide 58: Kaksinkertaisen välipohjan askelääneneristävyys
Välipohjien akustisessa suunnittelussa keskeisintä on askelääneneristävyyden toteuttaminen
Puuvälipohjan askeläänitasot ovat pienillä taajuuksilla korkeita ja suurilla taajuuksilla matalia
Puuvälipohjien haasteena on pienet taajuudet
Puuvälipohjissa tarvitaan massaa pienien taajuuksien eristämiseen

## Slide 59: Jousirankakaton vaikutus
Jousirankakatto parantaa puuvälipohjan ilma- ja askelääneneristävyyttä merkittävästi
Jousirankakaton parannusvaikutus askelääneneristävyyteen alkaa jo noin 50 Hz:n kohdalta
Mitä joustavampi ja raskaampi jousirankakatto on, sitä parempi ilma- ja askelääneneristävyys saavutetaan

## Slide 60: Kelluvan lattian ominaistaajuus
Kelluva lattia toimii ääneneristeenä sen resonanssialueen yläpuolisilla taajuuksilla
Mitä pienempi kelluvan lattian alin ominaistaajuus on, sitä parempi ääneneristävyys saavutetaan
Askelääneneristeen dynaaminen jäykkyys ja kelluvan lattian massa vaikuttavat kelluvan lattian alimpaan ominaistaajuuteen

## Slide 61: Kelluvan lattian vaikutus

## Slide 62: Lattiapinnoitteen vaikutus
Lattiapinnoite ei vaikuta merkittävästi välipohjan ilmaääneneristävyyteen
Puuvälipohjissa joustavalla lattiapinnoitteella on vaikutusta askelääneneristävyyteen, kun välipohjassa on kiinteä pintalattia
Kelluvan lattian tapauksessa joustavan lattiapinnoitteen vaikutus askelääneneristävyyteen on lähes merkityksetön

## Slide 63: Välipohjan rungon vaikutus
Puuvälipohjan kantavan rungon jäykkyyden ja kannatintyypin vaikutusta välipohjan ilma- ja askelääneneristävyyteen voidaan pitää merkityksettömänä
Puuvälipohjan kantavan rungon jäykkyydellä ja kannatintyypillä on merkittävä vaikutus välipohjan värähtelymitoituksessa (esim. kävelyn aiheuttama värähtely)

## Slide 64: Välipohjan ontelon vaikutus
Kaksinkertaisessa välipohjassa ilmavälin osalta pätevät samat akustiset seikat kuin kaksinkertaisen seinän tapauksessa
Mitä suurempi ilmaväli on, sitä parempi ilma- ja askelääneneristävyys saavutetaan
Välipohjan ilmavälin kaiunta poistetaan ääntä absorboivalla materiaalilla (min 100 mm)

## Slide 65: Asennuslattiat
Asennuslattiat soveltuvat hyvin massiivipuulevyvälipohjien yhteyteen
  Massiivipuulevy voidaan mahdollisesti jättää näkyväksi kattopinnaksi (pintaluokka)
Asennuslattia ja massiivipuulevy muodostavat akustisesti kaksinkertaisen rakenteen
Asennuslattivälipohjissa pätevät periaatteessa samat akustiset seikat kuin muissakin puuväli-pohjissa

## Slide 66: Tilaelementtien välipohjat
Alemman tilaelementin katto ja ylemmän tilaelementin lattia muodostavat akustisesti kaksinkertaisen rakenteen
Tilaelementtien välipohjissa pätevät periaatteessa samat akustiset seikat kuin muissakin puuvälipohjissa

## Slide 67: Rakenteelliset sivutiesiirtymät
Rakenteellinen sivutiesiirtymä syntyy, kun tilasta toiseen jatkuva rakennusosa kuljettaa ääntä tilasta toiseen (runkoääni)
Puurakenteisessa rakennuksessa rakenteelliset sivutiesiirtymät ovat suurempi haaste kuin betonirakennuksessa, koska
  Puurakenteissa ei voida hyödyntää rakennusosien massaa ja jäykkyyttä sivutiesiirtymien vähentämiseen
  Tarjolla olevien puurakenneratkaisujen määrä on suuri, joten sivutiesiirtymien näkökulmasta suunnitteluratkaisut ovat tapauskohtaisia
  Puurakenteiden liittymissä on enemmän rakenneosia, joten pienilläkin rakenneosien muutoksilla saattaa olla hyvin suuri merkitys sivutiesiirtymien vaikutukseen

## Slide 68: Tärinäeristimet
Kuva: Getzner

## Slide 69: Tärinäeristin CLT-levyjen liittymässä
Kuva: Getzner

## Slide 70: Tärinäeristin CLT-levyjen liittymässä
Kuva: Getzner

## Slide 71: Rakenteelliset sivutiesiirtymät

## Slide 72: Rakenteelliset sivutiesiirtymät

## Slide 73: Rakenteelliset sivutiesiirtymät

## Slide 74: Rakenteelliset sivutiesiirtymät

## Slide 75: Rakenteelliset sivutiesiirtymät

## Slide 76: Rakenteelliset sivutiesiirtymät

## Slide 77: Rakenteelliset sivutiesiirtymät

## Slide 78: Rakenteelliset sivutiesiirtymät

## Slide 79: Rakenteelliset sivutiesiirtymät

## Slide 80: Rakenteelliset sivutiesiirtymät

## Slide 81: Rakenteelliset sivutiesiirtymät

## Slide 82: Rakenteelliset sivutiesiirtymät

## Slide 83: Rakenteelliset sivutiesiirtymät

## Slide 84: Rakenteelliset sivutiesiirtymät

## Slide 85: Rakenteelliset sivutiesiirtymät

## Slide 86: Rakenteelliset sivutiesiirtymät

## Slide 87: Rakenteelliset sivutiesiirtymät

## Slide 88: Ilmaääneneristävyyden ja puheen yhteys

## Slide 89: Määräykset
Asuinhuoneisto, Majoitushuoneisto, Hoitolaitoksen potilashuoneet

## Slide 90: Määräykset
Asuinhuoneisto, Majoitushuoneisto, Hoitolaitoksen potilashuoneet

## Slide 91: Ohjeet
Koulu

## Slide 92: Ohjeet
Päiväkoti

## Slide 93: Ohjeet
Toimisto

## Slide 94: Talotekniset laitteet
Taloteknisillä laitteilla tarkoitetaan tavallisesti vesi- ja viemärijärjestelmään kuuluvia laitteita sekä ilmanvaihto-, jäähdytys- ja lämmitys-järjestelmään kuuluvia laitteita
Taloteknisiin laitteisiin rinnastetaan myös hissi, kompressori, keskuspölynimuri ja mattoimuri sekä talopesulan laitteet (esim. pesukone, linko, kuivauspuhallin, mankeli)
Myös ilmalämpöpumppu on talotekninen laite, jonka ulkoyksikön sijoitteluun ja tärinäeristykseen tulee kiinnittää erityistä huomiota

## Slide 95: Taloteknisiin laitteisiin liittyviä käsitteitä
LAeq,T tarkoittaa laitteiden aiheuttamaa keskiäänitasoa
LAFmax,T tarkoittaa laitteiden käytön aikana esiintyvää enimmäisäänitasoa
ESIMERKKI
  Keskiäänitaso mitataan alkaen WC-istuimen vedosta ja lopetetaan viemärijätteen poistuttua putkistosta, kun ääntä ei enää kuulu
  Enimmäisäänitaso on tällä mittausajanjaksolla esiintynyt äänitason hetkellinen huippuarvo

## Slide 96: Taloteknisiin laitteisiin liittyviä käsitteitä
Jatkuva laajakaistainen ääni
  Esimerkiksi ilmanvaihdon aiheuttama ”humina”
Kapeakaistainen melu
  Esimerkiksi ilmanvaihdon päätelaitteen aiheuttama ”vihellys”
Impulssimainen melu
  Esimerkiksi hissin pysähtyessä sen koneistosta syntyvä ”kolahdus”
Laajakaistainen ääni koetaan vähemmän häiritseväksi kuin kapeakaistainen ja impulssimainen melu
Terveyden näkökulmasta kapeakaistainen ja impulssimainen melu koetaan haitallisiksi

## Slide 97: Määräykset
Talotekniset laitteet ja hissit

## Slide 98: Ohjeet
Talotekniset laitteet ja hissit

## Slide 99: LVI-laitteiden melun vähentämismenetelmiä

## Slide 100: LVI-laitteiden merkintöjen selityksiä

## Slide 101: Vaakaviemärit
Viemäriputkien aiheuttama melu syntyy putkessa virtaavasta aineesta
Viemärit sijaitsevat tavallisesti välipohjissa
  Tuottavat melua alempaan kerrokseen eli tilaan jota eivät palvele
  Viemärien määrä välipohjissa tulisi minimoida
Viemärin kannakointi raskaisiin ja jäykkiin rakenneosiin
Suositeltava tapa on viemäröidä WC-istuin seinäliittymän kautta suoraan LVIS-hormiin
Saman käyttötarkoituksen mukaiset viemäreitä sisältävät tilat pohjaratkaisussa keskitetysti päällekkäin

## Slide 102: Putkien kannatus kiskojärjestelmällä

## Slide 103: Vaakaviemärin ääneneristysmenetelmiä

## Slide 104: Vaakaviemärin ääneneristysmenetelmiä

## Slide 105: Vaakaviemärin ääneneristysmenetelmiä

## Slide 106: Vaakaviemärin ääneneristysmenetelmiä

## Slide 107: Vaakaviemärin ääneneristysmenetelmiä

## Slide 108: Vaakaviemärin ääneneristysmenetelmiä

## Slide 109: Vaakaviemärin ääneneristysmenetelmiä

## Slide 110: Vaakaviemärin ääneneristysmenetelmiä

## Slide 111: Vaakaviemärin ääneneristysmenetelmiä

## Slide 112: Vaakaviemärin ääneneristysmenetelmiä

## Slide 113: Vaakaviemärin ääneneristysmenetelmiä

## Slide 114: Vaakaviemärin ääneneristysmenetelmiä

## Slide 115: Vaakaviemärin ääneneristysmenetelmiä

## Slide 116: Vaakaviemärin ääneneristysmenetelmiä

## Slide 117: Vaakaviemärin ääneneristysmenetelmiä

## Slide 118: Pystyviemärit
Kuljetetaan tavallisesti LVIS-hormissa
Voimakkain melu syntyy, kun viemärissä kulkeva aine iskeytyy viemärin pohjakulmaan
Viemärihaaroitusten tulee olla 45° tai tätä loivempia
Viemärin kannakointi raskaisiin ja jäykkiin rakenneosiin
Palotekniset seikat erityisen tärkeitä
  Hormin rakennusmateriaalit ja pintaluokat
  Hormin osastoivuus

## Slide 119: Pystyviemärin ääneneristysmenetelmiä

## Slide 120: Pystyviemärin ääneneristysmenetelmiä

## Slide 121: Pystyviemärin ääneneristysmenetelmiä

## Slide 122: Pystyviemärin ääneneristysmenetelmiä

## Slide 123: Käyttövesi- ja lämmönjakojärjestelmä
Vesiputkien tuottama ääni syntyy pääasiassa putkessa tapahtuvasta veden virtauksesta ja putkia pitkin johtuvasta äänestä
Mitä nopeammin vesi virtaa putkessa, sitä enemmän melua putki tuottaa
Putken materiaalilla ei ole vaikutusta putkesta syntyvän äänen voimakkuuteen, mutta putkimateriaalilla voidaan vaikuttaa äänen johtumiseen putkea pitkin
Käyttövesi- ja lämpöputkien kannakointi raskaisiin ja jäykkiin rakenneosiin
Suojaputkissa olevat muoviputket äänen johtumisen näkökulmasta suositeltava ratkaisu

## Slide 124: Ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanvaihtojärjestelmän tuottama ääni syntyy pääasiassa ilmanvaihtokanavissa tapahtuvasta ilman virtauksesta
  Virtausmelu syntyy virtausnopeuden ja paineen vaihtelun seurauksena kanavistossa olevista säätö- ja päätelaitteista
Ilmanvaihtokonetta valittaessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin
  Puhaltimien moottorien aiheuttaman melun voimakkuus
  Kanavien joustava kytkentämenetelmä laitteeseen, jotta kanavaan ei synny runkoääntä
  Koneiston tärinäeristys

## Slide 125: Ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanvaihtokonehuoneen lattian tulee olla mahdollisimman raskas ja jäykkä
  Ei saa olla kelluvaa lattiaa
Ilmanvaihtokonetta valittaessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin
  Puhaltimien moottorien aiheuttaman melun voimakkuus
  Kanavien joustava kytkentämenetelmä laitteeseen, jotta kanavaan ei synny runkoääntä
  Koneiston tärinäeristys

## Slide 126: Esimerkki ilmanvaihtolaitteen kannakoinnista

## Slide 127: Läpiviennit
Putkien, kanavien, kaapelien, sähkörasioiden yms. läpiviennit ääntä eristävissä ja paloa osastoivissa rakennusosissa tulee olla tiiviitä
Pienikin ilmavuoto läpiviennissä heikentää rakennusosan ääneneristävyyttä merkittävästi
Tilakohtaisilla taloteknisillä ratkaisuilla voidaan vähentää läpivientejä merkittävästi

## Slide 128: Hissikuilu
Hissin aiheuttama melu syntyy hissin koneistosta sekä hissikorin ja sen laitteiden liikkeestä
Puurakenteisen hissikuilun seinärakenteen tulee olla akustisesti kaksinkertainen rakenne
Puurakenteisen hissikuilun tulee olla rakennuksen rungosta irti oleva kokonaisuus

## Slide 129: Hissikuilu

## Slide 130: Uloskäytävä
Uloskäytävällä tarkoitetaan porrashuonetta ja luhtikäytävää
Portaat ja tasanteet tulee erottaa huoneiston runkorakenteista, jotta runkoääntä ei siirry haitallisessa määrin huoneistoon
Rakennuksessa, jossa on asuntoja, majoitushuoneita tai potilashuoneita, tulee ottaa huomioon seuraavat akustiset vaatimukset
  Uloskäytävän ja huoneiston välisen seinän DnT,w ≥ 39 dB,kun seinässä on ovi
  Uloskäytävän ja huoneiston välisen seinän DnT,w ≥ 55 dB, kun seinässä ei ole ovea
  Uloskäytävän tasanteiden L’nT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB vaakasuunnassa uloskäytävästä huoneistoon
  Porrashuoneen jälkikaiunta-aika T ≤ 1,3 sekuntia

## Slide 131: Porrashuone ja luhtikäytävä

## Slide 132: Ulkovaipan ääneneristävyys
Ulkoista melua aiheuttavat esimerkiksi
  Tie-, raide- ja lentoliikenne
  Tehdasalueella tapahtuva toiminta
  Kylmälaitteiden ulkoyksiköt (kompressori)
Ulkovaippaan kohdistuva melu voi olla
  Hetkellistä (esimerkiksi ylilennot)
  Jatkuvaa (esimerkiksi taajaman liikenne)
Asumisterveyden ja -viihtyvyyden näkökulmasta haitallisinta melua ovat
  Jatkuva impulssimainen melu
  Kapeakaistainen melu
  Pienitaajuinen melu

## Slide 133: Äänitasoero ulko- ja sisätilan välillä
Ulkovaipan ääneneristävyysvaatimus esitetään äänitasoerolla ΔLA [dB]
  Ulkovaippaan kohdistuvan melutason ja sallittavan sisämelutason erotus
  Esimerkiksi päiväajan keskiäänitasojen erotus LAeq,u - LAeq,s (A-painotettu)
Ulkovaipan tulee kokonaisuutena eristää ääntä siten, että kyseinen äänitasoerovaatimus ΔLA täyttyy kaikissa rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaisissa tiloissa
Ulkovaipan äänitasoerovaatimus ΔLA esitetään
  Ensisijaisesti kaavamääräyksissä
  Myös rakentamismääräykset antavat vähimmäisohjearvon

## Slide 134: Vaatimukset äänitasoerolle (ΔLA)

## Slide 135: Ulkovaipan ääneneristävyyden määrittäminen
Ulkovaipan ääneneristävyys koostuu ulkoseinien, ikkunoiden, ovien ja yläpohjan yhdessä muodostamasta ääneneristävyydestä
Kokonaisuudella saavutettavaan ääneneristävyyteen vaikuttaa
  Rakennusosien ääneneristävyys
  Rakennusosien suhteellinen osuus (esim. suuri ikkunapinta-ala heikentää)
Ulkovaipan ilmaääneneristysluvussa käytetään spektripainotustermejä, joilla otetaan huomioon liikennemelun poikkeava luonne puheääneen verrattuna
  Raideliikenne- ja lentomelun yhteydessä Rw + C
  Tieliikennemelun yhteydessä Rw + Ctr

## Slide 136: Ulkovaipan ääneneristävyyden määrittäminen
Ulkoseinän rakennusosille (seinä, ikkuna, ovi) määritetään ilmaääneneristysluvut esimerkiksi mitoitusmenetelmällä, joka on esitetty Ympäristöoppaassa nro 108
Nykyisin on olemassa Ympäristöoppaan 108 mitoitusmenetelmää tarkemmilla suunnittelumenetelmiä, joiden avulla ulkovaipan rakennusosien ääneneristävyyksiä voidaan optimoida ja saada aikaan kustannustehokkaampia ratkaisuja

## Slide 137: Ulkoseinän akustinen toiminta

## Slide 138: Ulkoseinän akustinen toiminta

## Slide 139: Ikkunoiden ominaisuuksien vaikutus

## Slide 140: Ikkunoiden ominaisuuksien vaikutus

## Slide 141: Suuntaa-antavia ilmaääneneristyslukuja

## Slide 142: Yläpohjan ääneneristävyys
Yläpohjan ääneneristävyys ei tavallisesti vaikuta ääneneristävyyteen tie- ja raideliikennemelun yhteydessä
Lentomelun yhteydessä yläpohja suunnitellaan tavallisesti 5 dB paremmaksi kuin seinärakenne
Räystäillä yleensä tuloilman äänenvaimennin
  Ei tarvita kaikissa tapauksissa (akustikko määrittelee)

## Slide 143: Yläpohjan akustinen toiminta

## Slide 144: Yläpohjan akustinen toiminta

## Slide 145: Tilan huoneakustiikka
Huoneakustiikka on merkittävä ja erikoisosaamista vaativa suunnittelualue
Esimerkiksi tilan kaiunta heikentää puheen erottelukykyä merkittävästi ja tekee muutenkin tilasta akustisesti epämiellyttävän
Käyttötarkoituksen mukaan akustiikkaa säädetään esimerkiksi seuraavasti
  Puhesalissa heijastavilla pinnoilla suunnataan ääntä ja vaimentavilla pinnoilla lisätään puheen erottelukykyä
  Oleskelu- ja keskustelutiloissa tilan kattavalla vaimennuksella lyhennetään jälkikaiunta-aikaa, jotta puheen erottelukyky paranee ja tilasta saadaan yleisesti rauhallinen
  Avotoimistossa äänen heijastumista työpisteiden välillä vähennetään voimakkaalla työpistekohtaisella vaimennuksella

## Slide 146: Tilan vaimennus
Mitä enemmän tilassa on ääntä vaimentavaa materiaalia (absorptioala), sitä enemmän tilaan välittyvä tai tilassa syntyvä ääniteho alenee
Tilan vaimennuksen lisääminen ei paranna tilojen välisten rakennusosien välistä ääneneristävyyttä, vaan tilan äänimaailmaa
Tilassa ei saa olla liian suuri vaimennus
  Suuri vaimennus vaikeuttaa esimerkiksi keskustelua (puheääni ei kantaudu)
  Suuren vaimennuksen omaavassa tilassa joutuu puhumaan suuremmalla äänenpainetasolla (lisää ääntä eristäviin rakennusosiin kohdistuvaa äänitehoa)

## Slide 147: Absorptiomateriaalit
Käytettävät tuotteet ovat yleensä huokoisia kuitupohjaisia tuotteita
  Mineraalivilla
  Puukuituvilla
  Polyesterivilla
  Tekstiilit
  Melamiinivaahto
Äänienergia liikuttaa tuotteen kuitumaista rakennetta, jolloin syntyy energiahäviö
Tuotteita valittaessa tulee kiinnittää huomiota niiden palo-ominaisuuksiin (pintaluokka)

## Slide 148: Absorptiosuhde
Absorptiosuhde α ilmoittaa tuotteen absorboiman ja siihen kohdistuvan äänitehon suhteen
Tuote, jonka α = 0, ei absorboi siihen kohdistuvaa äänitehoa lainkaan
Tuote, jonka α = 1, absorboi kaiken siihen kohdistuvan äänitehon
Absorptiosuhde vaihtelee äänentaajuuden mukaan

## Slide 149: Absorptiosuhde
Absorptiosuhteeseen vaikuttaa myös tuotteen
  Paksuus
  Tiheys
  Pinnoite
  Asennustapa
Käytännössä äänenvaimennus-tuotteilla voidaan vaimentaa tehokkaasti suuria taajuuksia (lyhyt aallonpituus)

## Slide 150: Jälkikaiunta-aika
Jälkikaiunta-aika tarkoittaa aikaa, jolloin äänilähteen tuottama äänenpainetaso laskee 60 dB siitä hetkestä, kun äänilähde lopettaa toiminnan
Puurakenteisissa rakennuksissa seinä- ja kattopinnat ovat pääosin levyrakenteisia, jotka absorboivat sellaisenaan jonkin verran ääntä pienillä taajuuksilla

## Slide 151: Jälkikaiunta-aika

## Slide 152: Puheensiirtoindeksi
Puheensiirtoindeksi (STI) on lukuarvo, jolla kuvataan puheenerotettavuutta tilassa
  STI = 1: kaikki sanat kuullaan selvästi ja oikein
  STI = 0: sanoista ei saada selvää lainkaan
STI-arvo kertoo myös siitä, kuinka hyvin puheensiirtyminen saadaan estettyä puhujan ja kuulijan välillä
Joissakin tiloissa liian korkeasta STI-arvosta on haittaa
  Esim. avotoimiston työpisteet

## Slide 153: Puheensiirtoindeksi
Puheensiirtoindeksi kuvaa tilan akustisia ominaisuuksia kokonaisvaltaisesti ja siihen vaikuttaa seuraavat tekijät
  Tilan jälkikaiunta-aika
  Äänen heijastuminen tilassa
  Tilan taustamelun äänitaso
  Tilan muoto
  Absorptiomateriaalien sijainti tilassa
  Puheen äänitaso
  Puhujan ja kuulijan välimatka
  Äänentoistolaitteiden ominaisuudet ja säädöt

## Slide 154: Puheensiirtoindeksi

## Slide 155: Määräykset ja ohjeet

## Slide 156: Korjaus- ja muutosrakentaminen
Lähtökohtana akustisille vaatimuksille pidetään rakennuksen valmistumisaikana voimassa olleita määräyksiä
Akustiset ominaisuudet saattavat olla kuitenkin valmistumisajan määräystasoa parempia
Rakennuksen akustisia ominaisuuksia ja ääniolosuhteita ei saa heikentää missään tapauksessa
Korjattavalle/muutettavalle rakennukselle tehdään akustinen kartoitus, jolla selvitetään rakennuksen nykyiset akustiset ominaisuudet ja ääniolosuhteet

## Slide 157: Korjaus- ja muutosrakentaminen
Merkittäviä muutoksia tehtäessä akustiset vaatimukset tarkastellaan tapauskohtaisesti rakennusluvan yhteydessä
Esimerkkejä merkittävistä muutoksista ovat seuraavat
  Lattiapäällysteen muutos
  Lattian pintarakenteen muutos
  Alakaton rakenteen muutos
  Viemäröinnin sijainnin muutos
  Vesijohtojen sijainnin muutos
  Ilmanvaihtoon liittyvä muutos
  Kerroksessa olevien tilojen sijaintien muutos
  Rakennukseen asennetaan jälkiasennushissi

## Slide 158: Korjaus- ja muutosrakentaminen
Julkisivukorjauksen yhteydessä sandwich-elementin ulkokuori saatetaan joutua poistamaan
Mikäli sisäkuori on ohuempi kuin 150 mm, tulee sisäkuoren aiheuttamaa sivutiesiirtymää vähentää esimerkiksi jousirankojen varaan asennetulla levytyksellä

## Slide 159: Korjaus- ja muutosrakentaminen
Lisäkerrosta toteutettaessa rakennuksen vanhasta betonirakenteisesta yläpohjalaatasta tulee välipohjarakenne
Suosituksena on, että ylimmän betonirakenteisen kerroksen ja lisäkerroksen välisestä välipohjasta toteutetaan ääneneristävyydeltään vaatimuksia parempi

## Slide 160: Korjaus- ja muutosrakentaminen
Väliseinien ääneneristävyyttä saatetaan joutua parantamaan esimerkiksi tapauksessa, jossa rakennuksen tilojen käyttötarkoituksia muutetaan
Massa-jousi-massa-systeemiä voidaan parantaa levymassan ja/tai ”ilmajousen” avulla
Vanhan rakennusosan ääneneristävyyttä voidaan parantaa massa-jousi-massa-systeemillä

## Slide 161: Korjaus- ja muutosrakentaminen
Ääneneristävyyttä tulee tarkastella kokonaisuutena ottaen huomioon myös mahdollisten rakenteellisten sivutiesiirtymien vaikutus
Joissakin tapauksissa rakenteellisten sivutiesiirtymien takia myös tilan lattiaan ja kattoon joudutaan tekemään akustisia parannuksia

## Slide 171: Esimerkki asennuslattiasta
Kuva: Lindner
Kuva: Lindner