## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen
2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Asennus ja työmaatoiminnot

## Slide 4
Tekijät
Mikko Myller, TTS Työtehoseura
Julkaisupäivä: 15.5.2022

## Slide 5: Rakennustyömaa

## Slide 6: Työmaan aluesuunnitelma
Perustuu lainsäädäntöön
Työmaa-alueen vaarojen hallinta
  Työmaa-alueen käytön suunnittelu
  Työmaan vaikutuspiirissä olevien henkilöiden suojelu
  Sähköistys, valaistus
  Koneet ja laitteet
  Nostot ja siirrot, välivarastointi
  Jätteen käsittely ja kierrätys
  Tapaturmat ja onnettomuudet
Kuva: RATU TT 5.23

## Slide 7: Työmaan aluesuunnitelma
Työmaan ulkopuolella liikkuvien turvallisuus
  Kadun valtaus
  Liikenteenohjaus
  Merkinnät, opasteet
Suunnitelma päivittyy jatkuvasti

## Slide 8: Työmaan aluesuunnitelma
Sisäisen liikenteen turvallisuus
  Sisäiset kulkutiet
  Nosturien vaikutusalueet
  Tiedottaminen
  Jalankulku, koneet/ajoneuvot

## Slide 9: Työmaan aluesuunnitelma
Sähköistys ja valaistus
  Sähköturvallisuus
  Johtoreitit
  Kulkureittien yleisvalaistus

## Slide 10: Työmaan aluesuunnitelma
Varastointi, koneet ja laitteet
  Materiaalien vaatimukset varastoinnin suhteen
  JOT (JIT)
  Ylimääräisten siirtojen välttäminen

## Slide 11: Työmaan aluesuunnitelma
Nostot ja siirrot
  Ennakkosuunnittelu
  Torninosturin paikka
  Muita nostureita?

## Slide 12: Työmaan aluesuunnitelma
Jätehuolto ja kierrätys
  Lajittelu jo kerroksissa
  Vaaralliset jätteet
  Jätteen määrän vähentäminen

## Slide 13: Työmaan aluesuunnitelma
Onnettomuustilanteisiin varautuminen
  Alkusammutuskalusto
  Ensiapupisteet
  Palavien ja kaasujen varastointi
  Pelastustiet
  kokoontumispaikka

## Slide 14: Työmaan aluesuunnitelma
Nähtävillä portilla, sosiaalitiloissa, toimistossa
Käydään läpi työmaaperehdytyksen yhteydessä

## Slide 15: Työturvallisuus
Rakennuttajan turvallisuusasiakirja
  Lähtökohta turvallisuussuunnittelulle
  Selvitetään ja tunnistetaan hankkeeseen liittyvät riskit ja vaarat
  Määritettävä ohjeet, joiden mukaista työturvallisuustoimintaa edellytetään hankkeen osapuolilta

## Slide 16: Työturvallisuus
Rakennuttajan turvallisuusasiakirja
  Osa urakka-asiakirjoja
  Asiakirja täydentyy hankkeen edetessä

## Slide 17: Työturvallisuus
Yhteinen työpaikka
  Useamman yrityksen työntekijöitä
  Yksi taho käyttää pääasiallista määräysvaltaa
  Yhteiset, kaikkia koskevat turvallisuusohjeet;
    Liikenne ja liikkuminen
    Yleinen turvallisuus ja terveellisyys
    perehdyttäminen

## Slide 18: Työturvallisuus
Rakennuttaja johtaa turvallisuusyhteistyötä
  Nimeää turvallisuuskoordinaattorin, joka toimii rakennuttajan vastuullisena edustajana huolehtien mm. yhteistyön sujuvuudesta
    Hankkeen vaativuutta vastaava pätevyys
    Asianmukaiset toimivaltuudet ja muut edellytykset tehtävän hoitamiseen
  Huolehtii, että vaarojen ja haittojen ennaltaehkäisy otetaan huomioon suunniteltaessa töiden ja työvaiheiden ajoitusta, kestoa ja niiden yhteensovittamista.

## Slide 19: Työturvallisuus
Päätoteuttaja
  nimeää vastaavan työnjohtajan sekä työsuojelupäällikön, joka vastaa työsuojelusta työmaalla
  Huolehtii, että jokainen työnantaja nimeää teettämänsä työn johtoa ja valvontaa varten siihen pätevän ja vastuunalaisen henkilön
  Tarkkailee jatkuvasti työpaikalla toimivien työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien toimintoja ja niiden yhteensovittamista, velvoitteiden täytäntöönpanoa, työturvallisuuden tilaa ja työtapojen turvallisuutta.

## Slide 20: Työturvallisuus
Urakoitsija
  Tunnistaa oman työnsä vaarat ja arvioi niihin liittyvät riskit
  Opastaa työntekijänsä

## Slide 21: Työturvallisuus
Työsuojeluorganisaatio
  Asiantuntijaorganisaatio joka tukee linjaorganisaation toimintaa
  Työsuojelutoimikunta
    Kun yli 20 työntekijää
  Työsuojelupäällikkö
    Aina (jos ei nimetty, niin toimitusjohtaja)
  Työsuojeluvaltuutettu
    Kun yli 10 työntekijää
TS-toimikunta
Työsuojelupäällikkö (aina)
Työsuojelu-valtuutettu

## Slide 22: Työturvallisuus
Työterveyshuolto
  Lakisääteinen
    Työolojen terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen
    terveystarkastukset
  Laajennettu
    Sisältää esim. sairauden hoitoa

## Slide 23: Työturvallisuus
Vastuut
  Siviilioikeudelliset perusteet
    Työsopimuksesta johtuvien velvoitteiden laiminlyönti
  Rikosoikeudelliset perusteet
    Työturvallisuuslain ja rikoslain rikkominen
Siviili-oikeudellinen vastuu
Rikos-oikeudellinen vastuu
Moraalinen vastuu?

## Slide 24: Työturvallisuus
Vastuut
  Työnantaja
    Nimittää vastuunalaisen henkilön
    määrittelee turvallisuustavoitteet ja huolehtii resursseista
  Työntekijä
    noudattaa ohjeita ja määräyksiä sekä käyttää suojavälineitä
    Ilmoittamisvelvollisuus; ensisijaisesti poistaa havaitsemansa vaaratekijän, mikäli ei onnistu niin ilmoittaa siitä välittömästi työnantajalle
    Laiminlyönti voi johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen työtapaturman sattuessa.

## Slide 25: Työturvallisuus
Nolla tapaturmaa- periaate
  Jokainen tapaturma on turha ja ennalta estettävissä
-Nolla on ainoa eettisesti hyväksyttävä vaihtoehto
-Jokaisella on oikeus ja velvollisuus tehdä työnsä turvallisesti

## Slide 26: Työturvallisuus
Perehdyttämisen kolme tasoa
  Yleisperehdytys
  Työmaaperehdytys
  työhönopastus
Yleisperehdytys
-työn tekemisen kulttuuri Suomessa
-yrityksen toimintatapa
Työmaaperehdytys
-työmaan erityispiirteet turvallisuuden kannalta
Työnopastus
-työnantajan velvollisuus varmistua työntekijän edellytyksistä suoriutua työtehtävistään

## Slide 27: Työturvallisuus
Työn turvallisuuden havainnointi
  TR-mittaus

## Slide 28: Työturvallisuus
Tulityöt
  Tulityökortti
  Kirjallinen tulityölupa

## Slide 29: Työturvallisuus
Vaarojen arviointi
  Fysikaaliset
  Kemialliset
  Terveydelliset
  Mekaaniset
  Biologiset
  organisatoriset

## Slide 30: Aikataulusuunnittelu
Ohjekartta projektin läpiviemiselle
  Kuka, mitä, missä ja milloin

## Slide 31: Aikataulusuunnittelu
Hankkeen aikataulut
  Hankeaikataulu
    Kuvaa koko rakennushankkeen ajallisesti tarveselvityksestä luovutukseen

## Slide 32: Aikataulusuunnittelu
Hankkeen aikataulut
  Yleisaikataulu
    Pääurakoitsijan laatima aikataulu rakennusvaiheen ajalle

## Slide 33: Aikataulusuunnittelu
Hankkeen aikataulut
  Suunnitelma-aikataulu
    Suunniteltavat asiat ja niiden ajankohdat

## Slide 34: Aikataulusuunnittelu
Hankkeen aikataulut
  Hankinta-aikataulu
    Toimitusajat, kilpailutukset, neuvottelut

## Slide 35: Aikataulusuunnittelu
Hankkeen aikataulut
  Talotekniikka-aikataulu
    Rakennusteknisiin töihin sovittaminen
-Hankekohtaiset kriittiset työt selvitetään etukäteen (IV-koneet, sähkökeskukset)
-TaTen keskinäiset ja riippuvuudet rakennustekniikkaan viedään aikatauluun
-Suurten ja raskaiden laitteiden nostot ja haalaukset otetaan huomioon
-Ulkopuolisten liittymien (lämpö, vesi, sähkö ym.) toteutus ja käyttöönotto näkyviin
-Kokeisiin, mittauksiin ja säätöihin sekä viranomaistarkastuksiin varataan riittävästi aikaa

## Slide 36: Aikataulusuunnittelu
Hankkeen aikataulut
  Rakentamisvaiheaikataulu
    Varmistetaan yleisaikataulun realistisuus
    Töiden tarkempi suunnittelu eri työvaiheille
    Tarpeellinen tehtävien yhteensovittamista varten

## Slide 37: Aikataulusuunnittelu
Hankkeen aikataulut
  Viikkoaikataulu
    Kolme viikkoa eteenpäin
    Päiväkohtainen töiden suunnittelu

## Slide 38: Hankkeen virtautus
Tahtituotantomalli
  Käytössä laajasti teollisuudessa, jossa työvaiheet toistuvat samankaltaisina
  Hallittu toiminta; toteutetaan projektin eri vaiheet peräkkäin siten että resurssikuormitus on tasaista
 | Päivä 1 | Päivä 2 | Päivä 3 | Päivä 4 | Päivä 5 | Päivä 6 | Päivä 7 | Päivä 8
Alue E |  |  |  |  |  |  |  | 
Alue D |  |  |  |  |  |  |  | 
Alue C |  |  |  |  |  |  |  | 
Alue B |  |  |  |  |  |  |  | 
Alue A |  |  |  |  |  |  |  | 
Tehtävä 1
Tehtävä 2
Tehtävä 3
Tehtävä 4
 | Päivä 1 | Päivä 2 | Päivä 3 | Päivä 4 | Päivä 5 | Päivä 6 | Päivä 7 | Päivä 8
Alue E |  |  |  |  |  |  |  | 
Alue D |  |  |  |  |  |  |  | 
Alue C |  |  |  |  |  |  |  | 
Alue B |  |  |  |  |  |  |  | 
Alue A |  |  |  |  |  |  |  | 
Tehtävä 1
Tehtävä 2
Tehtävä 3
Tehtävä 4

## Slide 39: Hankkeen virtautus
Tahtituotantomalli
  Tahtituotanto: toistuvuutta sisältävien tuotannonosien tasainen toteutus (Esim. sisätyöt, julkisivut, kylpyhuoneet jne)
  Tehtävien tuotantonopeuksien tasaaminen (tahdistaminen)
 | Päivä 1 | Päivä 2 | Päivä 3 | Päivä 4 | Päivä 5 | Päivä 6 | Päivä 7 | Päivä 8
Alue E |  |  |  |  |  |  |  | 
Alue D |  |  |  |  |  |  |  | 
Alue C |  |  |  |  |  |  |  | 
Alue B |  |  |  |  |  |  |  | 
Alue A |  |  |  |  |  |  |  | 
Tehtävä 1
Tehtävä 2
Tehtävä 3
Tehtävä 4
 | Päivä 1 | Päivä 2 | Päivä 3 | Päivä 4 | Päivä 5 | Päivä 6 | Päivä 7 | Päivä 8
Alue E |  |  |  |  | TP1 | TP2 | TP3 | TP4
Alue D |  |  |  | TP1 | TP2 | TP3 | TP4 | 
Alue C |  |  | TP1 | TP2 | TP3 | TP4 |  | 
Alue B |  | TP1 | TP2 | TP3 | TP4 |  |  | 
Alue A | TP1 | TP2 | TP3 | TP4 |  |  |  | 

## Slide 40: Hankkeen virtautus
Tahtituotantomalli: Tavoitteena mahdollisimman pieni hukka
 | Vko1 | Vko2 | Vko3 | Vko4 | vko5
KPH 1 | Tasoitetyöt | VE+laat | Hukka | Kalustus | 
KPH 2 | Tasoitetyöt | Hukka | VE+laat | Hukka | Kalustus
KPH 3 | Tasoitetyöt | Hukka | Hukka | VE+laat | Hukka
 | Vko1 | Vko2 | Vko3 | Vko4 | vko5
KPH 1 | Tasoitetyöt | VE+laat | Kalustus |  | 
KPH 2 |  | Tasoitetyöt | VE+laat | Kalustus | 
KPH 3 |  |  | Tasoitetyöt | VE+laat | Kalustus
Perinteinen toimintatapa
Tahtiaikatuotanto

## Slide 41: Hankkeen virtautus
Tahtituotantomalli
  Esivalmistaminen:
    Tuotannon osien vieminen työmaalta tehdasolosuhteisiin, jolloin laatu ja mittatarkkuus paranevat ja työmaavarastoinnin tarve vähenee
    Kuvassa ulkoseinäelementtien varustelua työmaalle rakennetussa ”tehtaassa”.

## Slide 42: Hankkeen virtautus
Tahtituotantomalli
  Osapuolten sitouttaminen
    Virtautetun tuotantomallin noudattaminen suunnittelussa ja tuotannossa
    Kaikkien hankkeen osapuolten sitoutuminen malliin olennaista
  Partneroituminen
    Esimerkiksi samojen aliurakoitsijoiden käyttäminen hankkeesta toiseen
    Aliurakoitsijoiden yhtenä valintakriteerinä kokemukset tahtituotantomallista?

## Slide 43: Hankkeen virtautus
Tahtituotantomalli
  Tahtiajan määrittäminen:
    Käytettävissä oleva aika
    Resurssimäärä
    Töiden sisältö
    Työvaiheiden järjestys
    epävarmuustekijät
”Tuotantojuna”
  Tuotantojunan vaunut ovat tuotantopaketteja (saman kestoisia työvaiheita)
  Ohjataan tuotannonsuunnittelulla ja –ohjauksella
  Yhden työvaiheen vakioitu kesto muodostaa tahtiajan
TP1 Tasoitetyöt
TP2 Vedeneristys
TP3 Laatoitus
TP4 Saumaus
TP5 Kalustus

## Slide 44: Hankkeen virtautus
Tahtituotannon suunnittelu (eräs malli)
  1. makrotaso
  2. normitaso
  3. mikrotaso
Makro (prosessi)
Normi (työvaihe)
Mikro (tehtävät)
Tieto tarkentuu

## Slide 45: Hankkeen virtautus
Tahtituotannon suunnittelu
  1. makrotaso
    Määritellään hankkeelle projektirakenne, jossa huomioitu osapuolten väliset riippuvuudet hankkeen toteuttamisen näkökulmasta. Tuloksena saavutetaan hankkeen virstanpylväät, kuten vaiheistetut luovutukset ja yhteinen visio rakennushankkeen suorittamiselle
-Tärkeimmät välitavoitteet
-Ihanteellinen työjärjestys?
-Hahmotellaan tarvittavien prosessien lukumäärä ja arvioidaan tahtialueiden lukumäärää

## Slide 46: Hankkeen virtautus
Tahtituotannon suunnittelu
  2. normitaso
    Rakennettavat tilat tai alueet jaetaan toistuviin tahtialueisiin
    Eritellään tahtituotantoon sopivat ja sopimattomat suoritteet
    Määritellään tehtävien sisällöt; työmenekit, määrät ja töiden riippuvuudet
    Mietitään töiden suoritusjärjestys ja yhdistellään töitä ja työryhmiä työpaketeiksi
-Normitason aikataulun pohjalta suunnitellaan viikkoaikataulut seuraaville viikoille.
-Viikoittaiset palaverit: tunnistetaan työnteon esteitä/ongelmia ja ratkaistaan niitä yhteistoiminnallisesti.

## Slide 47: Hankkeen virtautus
Tahtituotannon suunnittelu
  2. normitaso
    Laaditaan tahtiaikataulu; tavoitteena on, että jokaiselle työpaketille on varattu vakioitu määrä aikaa (tahtiaika) jokaisen tahtialueen toteuttamiseen

## Slide 48: Hankkeen virtautus
Tahtituotannon suunnittelu
  3. mikrotaso
    Tarkennetaan työpakettien sisällöt
    Etsitään aikataulun häiriöherkimmät tehtävät ja puskuroidaan niitä tarvittaessa
    Osapuolet ja työntekijät sitoutetaan toimintamalliin osallistamalla heidät työnkulun suunnitteluun
    Toteutusta ohjataan päivittäisillä seurantapalavereilla
-Päivätason suunnittelu
-Tavoitteena saada luotua avoin ja keskusteleva ilmapiiri, jotta kaikkien osapuolten kehitysideat ja havainnot saadaan esiin ja hyödynnettäväksi

## Slide 49: Hankkeen virtautus
Haasteet ja edellytykset
  Digitaalisuus ja seurantatieto
    Rakennushankkeet mielletään usein ainutlaatuisiksi eikä niistä kerätä seurantatietoa riittävässä laajuudessa. Hankkeissa kuitenkin esiintyy paljon samankaltaisuutta

## Slide 50: Hankkeen virtautus
Haasteet ja edellytykset
  Päivittäisjohtaminen ja kommunikaatio
    Keskeinen osa virtauttamista on tuotantosuunnitelman implementointi jokapäiväiseen työntekoon
    Työntekijät osallistetaan ja sitoutetaan
    Valvonta ja seuranta

## Slide 51: Hankkeen virtautus
Haasteet ja edellytykset
  Aliurakointi ja resurssit
    Sopimukset tehdään virtautusta tukeviksi
    Itseohjautuvuuden lisääntyminen tavoitteena jatkuvan parantamisen mahdollistamiseksi

## Slide 52: Hankkeen virtautus
Haasteet ja edellytykset
  Jalkauttaminen ja sitouttaminen
    Virtautustoimenpiteitä:
      Suunnittelu
      Lisätyövoima
      Nostimet
      Pikamassat
      Esivalmisteet
    Toimenpiteet auttavat tuotannon virtautuksessa mutta lisäävät näennäisesti kuluja. Pienentyvät riskit kuitenkin lisäävät ennustettavuutta.