## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen
2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Asennus ja työmaatoiminnot

## Slide 4
Tekijät
Mikko Myller, TTS Työtehoseura
Julkaisupäivä: 15.5.2022

## Slide 5: Ulkoverhous- ja vesikattotyöt

## Slide 6: Puujulkisivun ulkoverhous
Suunnitelmat, tekninen toteutus ja työturvallisuus
  aloitusedellytykset

## Slide 7: Puujulkisivun ulkoverhous
Aloituspalaveri
  Työturvallisuus
  Työkohteen valmius ja korjattavat asiat
  Aikataulu, liittyminen muihin töihin

## Slide 8: Puujulkisivun ulkoverhous
Aloituspalaveri
  Suojaustoimenpiteet
  Työmenetelmien ja suunnitelmien toteutuskelpoisuus
  Mallityökäytännöstä sopiminen

## Slide 9: Puujulkisivun ulkoverhous
Asiakirjat
  Julkisivupiirustukset
  Leikkauspiirustukset
  Kosteudenhallintasuunnitelma
  Asennussuunnitelma

## Slide 10: Puujulkisivun ulkoverhous
Työntekijän perehdyttäminen
  Työkohde ja työmenetelmät
  Laatuvaatimukset ja laadun varmistusmenettelyt
  Työturvallisuus
  Nostimet, putoamissuojaus ja muut työvälineet
Työnopastus ja perehdytys:
Työnantaja vastaa siitä, että työntekijällä on edellytykset suoriutua työtehtävistään turvallisesti!

## Slide 11: Puujulkisivun ulkoverhous
Työkohteen vastaanotto
  Edeltävät työvaiheet valmiina ja tarkastettuna
  Asennuspohjan tarkastus (suoruus, kiinnitysalusta)

## Slide 12: Puujulkisivun ulkoverhous
Asennusolosuhteet
  Tuuli
  Sade
  Lämpötila
  Siisteys ja järjestys

## Slide 13: Puujulkisivun ulkoverhous
Asennusolosuhteet
  Nostimien ja telinetasojen asianmukaisuus

## Slide 14: Puujulkisivun ulkoverhous
Asennusolosuhteet
  Nostoapuvälineiden kunto
  Viestintä
  Nostoalueen rajaaminen

## Slide 15: Puujulkisivun ulkoverhous
Puutavaran vastaanotto
  Toimituksen kunto ja sisältö
  Suunnitelmien mukaisuus
  Kosteuspitoisuus
Puutavaran jatkokäsittely työmaalla
  Katkaisupinnat käsitellään ennen kiinnitystä
  Peitelaudat ja –listat käsitellään myös taustapuolelta

## Slide 16: Puujulkisivun ulkoverhous
Verhouksen taustan ilmankierto
  Varmistetaan tuuletus, myös ikkunoiden/ovien kohdalla
  Palokatkot kerrostasojen kohdalle

## Slide 17: Puujulkisivun ulkoverhous
Kiinnitys
  Täyskantainen sinkitty kampa/kierrenaula
  Sinkitty ruuvi
  Tarvittaessa esiporaus laudan halkeamisen estämiseksi

## Slide 18: Puujulkisivun ulkoverhous
Kiinnitys
  Lauta asennetaan sydänpuoli ulospäin, lustosuunta alaspäin
  Jatkoksia pyritään välttämään.

## Slide 19: Puujulkisivun ulkoverhous
Pystyverhous, lauta
  Avosaumalaudoitus; pystylautojen väliin jätetään 5…10 mm rako, joka jää avonaiseksi. Raon leveyden valinnassa tulee ottaa huomioon taustan näkyvyys ja esimerkiksi huoltomaalauksen toteuttaminen.

## Slide 20: Puujulkisivun ulkoverhous
Rima- ja lomalaudoitus
  Sekä alus- että pintalaudat asennetaan sydänpuoli ulospäin
  Lomalaudoituksessa limitys vähintään 20 mm
  Peiterimalaudoituksessa rimat (leveys max 50mm) kiinnitetään keskeltä
(Stora Enso)

## Slide 21: Puujulkisivun ulkoverhous
Rima- ja lomalaudoitus
  Alemman laudan käsittely ennen ylemmän laudan asennusta
  Rakenteellinen puunsuojaus
    ”Tippanokka”
    Laudoitus vähintään 500 mm maanpinnasta
(Stora Enso)

## Slide 22: Puujulkisivun ulkoverhous
Vaakalaudoitus
  Ponttaamaton sahatavara
    Asennetaan vinoon
    Pintakäsittely mahdollisuuksien mukaan ennen asennusta (ainakin sävytetty aluskäsittely)
    Naulausrima k 600
    Kiinnitetään jokaisen naulausriman kohdalta
    Poikkileikkauspinta tulee käsitellä ennen asennusta
(Stora Enso)

## Slide 23: Puujulkisivun ulkoverhous
Vaakalaudoitus
  Ympäripontattu ulkoverhouslauta
    Jatkoksen ei tarvitse osua naulausriman kohdalle
    Vierekkäisten lautojen jatkokset tule hajauttaa niin että ne ovat vähintään 1200 mm etäisyydellä toisistaan
    Samassa laudassa jatkoskohtia saa olla enintään 3 metrin välein
(Stora Enso)

## Slide 24: Puujulkisivun ulkoverhous
Menekkilaskelmat
  Materiaalimenekki
  Työaikamenekki
  Kalusto (henkilönostimet ym)

## Slide 25: Puujulkisivun ulkoverhous
Yleistä
  Rakenteellinen puunsuojaus
    Sadevesi valuu pois puupinnoilta, tippanokka
    Verhouksen taustan tuuletus, palokatkot myös tuuletusvälissä
    Jatkoskohtia vältettävä, panelin suunnan vaihtuessa suojana esimerkiksi peltilista
    Verhouksen alareuna riittävästi irti maanpinnasta
    Verhouslaudan paksuus riittävä (23 mm)
    Huolto- ja kunnossapito. Puujulkisivu vaatii huoltoa

## Slide 26: Puujulkisivun ulkoverhous
Materiaalin vastaanotto ja tarkistukset
  Materiaali ehjää ja laatuvaatimusten mukaista. Tyypillisiä ongelmia:
    Kuormaus ja siirto; trukin piikeillä tökätty nippua niin että panelit rikkoutuneet
    Nostot; taakkaa nostettu ”hirttosilmukalla”, jolloin nippu voi mennä osittain kasaan ja särkeä pontit
    Oksaisuus; oksan koko enintään puolet laudan leveydestä
    Oksalohkeamia sallitaan vähäisessä määrin

## Slide 27: Puujulkisivun ulkoverhous
Materiaalin vastaanotto ja tarkistukset
  Materiaali ehjää ja laatuvaatimusten mukaista. Tyypillisiä ongelmia:
    Oksanreikiä (ei saa olla lainkaan)
    Pihkatasku ei saa ulottua laudan läpi, yksittäinen pihkatasku saa olla enintään 100 mm pitkä
    Halkeamat
    Kierous ja lape- sekä syrjävääryys; ei saa vaikeuttaa olennaisesti asentamista
    Värivika ja sinistymä; ei sallittu
    Usein otetaan työmaalle pohja- tai välimaalattuna; värisävyyn ja peittävyyteen liittyviä ongelmia
  Puu on elävä materiaali!

## Slide 28: Puujulkisivun ulkoverhous
Pystyverhous, muotoon työstetyt
  UTV
  UTS
  UYS
  UYV
Vaakaverhous, muotoon työstetyt
  UTK
  UTV
  UYV
  UYL
(Stora Enso)

## Slide 29: Puujulkisivun ulkoverhous
Vaneri
  Havu-, seka- ja koivuvaneri, pintakäsittely. Kiinnitys suunnittelijan ohjeen mukaisesti
(UPM)

## Slide 30: Puujulkisivun ulkoverhous
Asennustyö
  Ulkoverhouksen taakse jätetään alhaalta ylös avoin tuuletusväli
  Ilmankierto ei saa estyä myöskään ikkunoiden tai parvekkeiden kohdalla
  Kiinnitysriman kiinnitys siten, että kiinnike ulottuu runkorakenteeseen tukevasti. Naulan/ruuvin valinnassa huomioitava tuulensuojalevyn paksuus
  Tulipalon leviäminen estetään myös julkisivun tuuletusvälissä palokatkoilla.

## Slide 31: Puujulkisivun ulkoverhous
Kiinnitysmenetelmät
  Kuumasinkitty lankanaula, esim. rullalipasnaulain, jossa syvyyden säätö
  Naulaussyvyys oltava oikea. Ei liian syvälle, naulan kanta ei saa jäädä myöskään liian ylös.
  Hyvä asennustapa on säätää naulaussyvyys siten, että naula jää hieman ylös, ja lyödä se sitten vasaralla loppuun.
  Myös ruuvikiinnitys mahdollinen
  Ruuvin/naulan laatu määritellään asennusohjeessa.

## Slide 32: Puujulkisivun ulkoverhous
Jatkokset verhouslaudoissa
  Jatkoksia tulee lähtökohtaisesti välttää
  Ympäripontattu verhouslauta hyvä vaihtoehto
  Jatkoksissa usein joudutaan kiinnitysnaulaus tekemään hyvin lähellä laudan päätä, jolloin lauta halkeaa helposti. Esiporaus pienentää halkeamisriskiä
  Mikäli päittäisjatkoksia joudutaan tekemään, katkaisupinnat on käsiteltävä ennen asentamista.

## Slide 33: Puujulkisivun ulkoverhous
Puuverhouksen liittymät
  Alareuna, sokkelin liittymä
    Laudoitus irti sokkelista syvyyssuunnassa
    Jos laudoituksen ulkopinta on sokkelin tasalla tai jopa sen sisäpuolella, on käytettävä välissä peltilistaa riittävällä kallistuksella
    Verhouksen alareuna oltava vähintään 500 mm ympäröivää maanpintaa ylempänä.

## Slide 34: Puujulkisivun ulkoverhous
Puuverhouksen liittymät
  Yläreuna, räystään liittymä
    Laudoitus riittävän ylös, ei kuitenkaan vesikatteeseen kiinni ettei tuuletus esty
  Liitokset muihin rakennusosiin (ikkunat ja ovet)
    Toteutus tiiviisti, ettei viistosade pääse tunkeutumaan liitoskohdista rakenteeseen
    Ikkuna- ja ovipellit. Voi toteuttaa myös puusta, jolloin huollon tarve on suurempi

## Slide 35: Puujulkisivun ulkoverhous
Valmiin julkisivun laatu
  Puuverhouksen tulisi olla visuaalisesti tarkasteltuna sellainen, ettei siinä havaita virheitä tai häiritseviä tekijöitä.
  Tyypillisiä laatuvirheitä julkisivussa:
    Erilaiset värivirheet, pintakäsittelyn työsaumat joissa sävyeroja
    Naula/ruuvi liian syvällä, puun pinta rikki
    Naularivit eivät ole suoria
    Materiaalivirheet (oksat, pihkataskut, halkeamat, oksanreiät ym.)
    Jatkoskohdat eivät ole koolauksen kohdalla
    Käytetty vääränlaisia kiinnikkeitä

## Slide 36: Vesikattotyöt
Katemateriaali määrittelee alusrakenteen
  Tiili: erillinen aluskate+ruoderimoitus
  Huopa: kiinteä alusta, esim. raakaponttilauta tai katevaneri
  Pelti: aluskate ja ruodelaudoitus
  Pelti (saumapelti): aluskate ja harvalaudoitus. Laudoituksen k-jako riippuu kattokaltevuudesta
(Stora Enso)

## Slide 37: Vesikattotyöt
Työturvallisuuden erityispiirteitä
  Kulkutiet kunnossa, siisteys ja järjestys
  Henkilönostin ei ole hissi!
  Kaiteet, käsijohteet
  Yksin työskentely?
  Putoamissuojauksen järjestelyt ja työskentelyalueen rajaus ja merkinnät
  Tulityöt katolla

## Slide 38: Vesikattotyöt
Vesikatteen asentaminen
  Materiaalin nosto/siirto kohteeseen
  Aluskatteen ja korokeriman asennus. Korokeriman asennus mahdollisimman pian aluskatteen jälkeen
  Ruodejako/mitoitus
    Tiilikaton ruodejako mitoitetaan asennusohjeen avulla, kattotiilen pituussuunnassa olevaa liikkumavaraa hyödyntäen. Mitoituksessa huomioitava, että kattotiilen liikkumavara toimii myös elämisvarana (ei mitoiteta ääriasentoihin)
    Tiilikuvioisen profiilipellin ruodejaon mitoitus asennusohjeen mukaan. Ruoteita asennettaessa otetaan huomioon myös kattoturvatuotteiden vaatimat lisätuet.

## Slide 39: Vesikattotyöt
Vesikatteen asentaminen
  Päätyräystäiden poikoset asennetaan viimeistään ruodelaudoituksen yhteydessä. Myös otsalaudat on järkevää asentaa tässä yhteydessä.
  Tarkistetaan mitat; lappeen pituus, leveys sekä erityisesti ristimitta.
  Katteen asennus aloitetaan asennusohjeen mukaisesti
  Viimeistellään katteen asennus harja- ja reunalistoilla, sekä asennetaan kattoturvatuotteet ja läpivientien pellitykset/läpivientielementit

## Slide 40: Vesikattotyöt
Vesikatteen asentaminen
  Erityisen tärkeää vesikattotyössä on ymmärtää työturvallisuuden merkitys. Työkohteen olosuhteet muuttuvat jatkuvasti, joka vaiheessa on putoamissuojaus oltava varmistettuna.

## Slide 41: Sisäpuoliset työt
Sisäkatto
  Alakattorakenteen ripustus
    Mitä muuta kannatettavaa alakatossa on?
    Äänieristys, suunnitelmien mukaisesti
  Kiinnitysrima suoraan kantavaan välipohjalaattaan
    Puinen kiinnityskoolaus
    Jousiranka tai vastaava äänen etenemistä haittaava järjestelmä
  Tarkastettavat asiat ennen pintaverhouksen asentamista
(Stora Enso)

## Slide 42: Sisäpuoliset työt
Sisäkatto
  Verhouspanelin suunta, suunnitelmat
  Ennen asennusta
    Huonetilan suorakulmaisuuden tarkistus
    Tarvikkeiden tasaannuttaminen sisäolosuhteisiin
    Panelijaon suunnittelu, aloituspanelia voidaan kaventaa
    Tarvittavat huolto/tarkastusluukut
    Kiinnikkeiden määrä ja laatu suunnitelmien mukaisesti

## Slide 43: Sisäpuoliset työt
Sisäkatto
  Käytettävän pintamateriaalin rajoitukset
    Palon leviäminen ja syttymisherkkyys
    Kosteudenkestävyys (märkätilat)
    Äänitekniset ominaisuudet
    hygieenisyys
(Stora Enso)

## Slide 44: Sisäpuoliset työt
Seinät
  Puupinnat joudutaan usein verhoilemaan palokipsilevyllä
    Kiinnitys asennusohjeiden mukaan
    Yleensä voidaan asentaa suoraan tasaiselle puupinnalle
  Puisia pintoja voidaan jättää myös näkyviin tietyin edellytyksin
    Näiden pintojen rakennusaikainen suojaus!
      Mekaaniselta rasitukselta
      Lialta
      Ei teippiä/tarrapintaista suojamuovia
      Staattinen suojamuovi

## Slide 45: Sisäpuoliset työt
Seinät
  Ulkoseinän lisäkoolaus
    Tarvikkeiden (levyt, rangat, eristeet) siirto kerroksiin runkovaiheessa, jos mahdollista
    Lämmöneristyskerrosta tai esim. piiloon jäävää tekniikkaa varten
    Mahdollisen höyryn- tai ilmansulun sijainti, limitys ja teippaus sekä läpivientien tiivistys
    Koolauksen rankajako määräytyy eristeen ja levyn mittojen mukaan (k600)
    Kiinnitys koolauspuun läpi ruuvilla tai kulmaraudoilla rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan.

## Slide 46: Sisäpuoliset työt
Koteloinnit
  Rakenteen ulkopuolella sijaitsevaa tekniikkaa joudutaan koteloimaan
    Visuaaliset syyt
    Palonsuojaus, osastointi
    Äänitekniset syyt
  Huomioon otettavaa
    Koteloinnin syy vaikuttaa käytettävään materiaaliin
    Tarkastusluukut tarvittaessa
      Tietynlaiset liitokset, sulut, palopellit,
      mittarit jne.

## Slide 47: Sisäpuoliset työt
Kannakoinnit
  Kannakoinnin on kestettävä putkien ja siihen liittyvien varusteiden sekä putkissa olevan nesteen painon aiheuttamat rasitukset
  Lämpöliike myös huomioitava
  Yleisruuvi puualustalle
  Esiporaus tarvittaessa/leikkaava ruuvinkärki
  Kannakkeiden etäisyys toisistaan määräytyy putkityypin ja koon mukaan
  Risteävät putket eivät saa olla kosketuksissa toisiinsa

## Slide 48: Sisäpuoliset työt
Kannakoinnit
  Vesijohdot asennetaan joko pinta-asennuksena tai rakenteen sisällä suojaputkessa
  Vuotovesien ohjaus näkyville

## Slide 49: Sisäpuoliset työt
Suojaukset
  LVL- elementin leikkauspinnat käsitelty kestämään paremmin vesiroiskeita

## Slide 50: Sisäpuoliset työt
Suojaukset
  Ennen valutöitä varmistettava, ettei betonimassa pääse kulkeutumaan puurakenteeseen. Pinnat ovat tässä muovitettu ja teipattu, lisäksi massana käytetään maakosteaa betonia.
  Betonivalu erotetaan seinärakenteista irrotuskaistaa käyttäen.